Η πλάκα βαλβίδων: Η πλάκα βαλβίδων φέρει τις βαλβίδες ‘ρήντ’ με θυρίδα για την αναρρόφηση και τη κατάθλιψη. Αυτή η πλάκα τοποθετείται μεταξύ της κεφαλής του συμπιεστή και του πάνω μέρους των τοιχωμάτων του κυλίνδρου. Για τη συγκρότηση των βαλβίδων στη θέση τους χωρίς να καταλαμβάνουν περισσότερο από τον απαιτούμενο χώρο, χρησιμοποιούνται πολλές και διάφορες μέθοδοι. Στην πραγματικότητα στο κάτω μέρος της πλάκας προεξέχει προς το εσωτερικό του κυλίνδρου.

- Ελεύθερη (χωρίς στήριγμα) ελατηριωτή βαλβίδα.. Είναι απλή, αλλά κατάλληλη μόνο για μικρές διατομές. Για μεγαλύτερες παροχές απαιτούνται πολλές παράλληλες. Η λειτουργία της απαιτεί πλευρική οδήγηση και διάταξη τερματισμού διαδρομής.

- Ελατηριωτή βαλβίδα, πακτωμένη στο ένα άκρο. Απαιτείται και εδώ διάταξη τερματισμού του ελεύθερου άκρου. Ο σχεδιασμός της απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

- Ελεύθερη δακτυλιοειδής βαλβίδα. Έχει μορφή παράκυκλου με υποβοήθηση εξωτερικών ελατηρίων επαναφοράς.

- Βαλβίδα διακεκομμένου δακτυλίου. Το κυκλικό άνοιγμα δεν είναι πλήρες αλλά υπάρχουν νεκροί τομείς. Η μορφή χρησιμοποιείται και για περισσότερους ομοκεντρικούς δακτυλίους.

Στο σχήμα 53 φαίνονται διάφορες μορφές βαλβίδων. Οι πρώτοι (9) τύποι είναι βαλβίδες αναρροφήσεως, ενώ οι υπόλοιποι (4) είναι βαλβίδες εξαγωγής. Από τις βαλβίδες εισαγωγής οι υπ' αριθμόν (8) και (9) είναι ελεύθερου τύπου.

Στο σχήμα 54 φαίνονται οι λεπτομέρειες μιας βαλβίδας εξαγωγής μαζί με την έδρα της και τα αντίστοιχα ελατήρια και τις διατάξεις τερματισμού. Η βαλβίδα αυτή αποτελείται ουσιαστικά από τρεις παράλληλους οχετούς εξαγωγής, οι οποίοι καλύπτονται από την επίπεδη βαλβίδα, που έχει μορφή μισοφέγγαρου.

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν και άλλες μορφές βαλβίδων, όπως αυτές π.χ. στο σχήμα 53, οι οποίες έχουν κωνική μορφή, αλλά η περιγραφή των οποίων ξεφεύγει από τα πλαίσια αυτών των σημειώσεων.

Σχήμα 53.

Επίπεδες βαλβίδες ψυκτικών μέσων από χάλυβα ελατηρίων.

1-9. Βαλβίδες αναρροφήσεως. 10-13. Βαλβίδες εξαγωγής.

Σχ. 54

Έδρα βαλβίδας και βαλβίδα εξαγωγής.

Διακρίνονται:

α) Πλάγια όψη, β) Κάτοψη, γ)Τα αποσυναρμολογημένα τεμάχια. Τα τεμάχια είναι:

1. Πλάκα εδράσεως βαλβίδας (πλευρά βαλβίδας). 2. Καθ’ αυτό βαλβίδα εξαγωγής με μορφή μισοφέγγαρου. 3. Έλασμα προσυγκρατήσεως βαλβίδας. 4. Τερματιστής διαδρομής. 5.Βίδες στερεώσεως. 6. Ασφάλεια συγκρατήσεως και έλασμα αποστάσεως. 7. Οχετοί βαλβίδας εισαγωγής (δεν εικονίζεται στο σχήμα). 8. Οχετοί βαλβίδας εξαγωγής (8 συνολικά).