ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ: Αυτός ο κόφτης κόβει καθαρά πλαστικούς σωλήνες και όχι πλαστικούς σωλήνες ενισχυμένους με σύρμα ή συνθετικούς σωλήνες.

Εικόνα 11.20.

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΝΘΛΙΨΗΣ (ΣΥΣΦΙΞΗΣ) ΣΩΛΗΝΩΝ:Ένα τέ-

τοιο εργαλείο χρησιμοποιείται για τη σύνθλιψη ενός μεγάλου κομματιού σωλήνα για να τον σφραγίσει (κλείσει), ώστε να χρησιμοποιηθεί για τη συντήρηση του κλιματιστικού ή του ψυκτικού συστήματος. Δηλαδή αυτό το εργαλείο σφραγίζει την είσοδο ενός κομματιού σωλήνα, για να μην σφραγιστεί από άλλους παράγοντες (π.χ. συγκόλληση) και αχρηστευτεί. Εικόνα 11.21.

ΣΦΥΡΙ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ: Ένα τέτοιο σφυρί ευθυγραμμίζει και διαμορφώνει μεταλλικά ελάσματα για εργασίες αγωγών. Εικόνα 11.22.

11.3. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΑΣΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ: Ένα από τα πιο σπουδαία κομμάτια ενός εξοπλισμού συντήρησης του ψυκτικού και κλιματιστικού συστήματος είναι η κάσα μανομέτρων. Αυτός ο εξοπλισμός περιλαμβάνει το σύνθετο μανόμετρο (χαμηλής πίεσης και υποπίεσης), το μανόμετρο υψηλής πίεσης, την πολλαπλή, τις βαλβίδες και τους σωλήνες. Η πολλαπλή μπορεί να φέρει δύο ή τέσσερις βαλβίδες. Αυτή που φέρει τέσσερις βαλβίδες, έχει χωριστές βαλβίδες υποπίεσης, χαμηλής πίεσης, υψηλής πίεσης και βαλβίδα σύνδεσης με τον κύλινδρο του ψυκτικού μέσου. Εικόνα 11.23.

(Α)

ΕΙΚΟΝΑ 11.20: Κόφτης πλαστικών                σωλήνων.

ΕΙΚΟΝΑ 11.21: Εργαλείο σύνθλιψης (σύσφιξης) σωλήνων.

ΕΙΚΟΝΑ11.22:Σφυρί σιδηρουργού

ΕΙΚΟΝΑ 11.23: Κάσα  μανομέτρου  (Α) Πολλαπλή με δύο βαλβΐδες, (Β) πολλαπλή με τέσσερις βαλβίδες.