# Α Ε Ν Μακεδονίας								Ακαδ. Έτος  :2012-13

## Σχολή Μηχανικών								Ημ.: 24/4/2013 (Δ1,2)

Μάθημα									Μηχ. ρευστών Δ΄ Εξ.

Καθηγητής									ΔΙΒΙΝΗΣ Νικόλαος

Θ Ε Μ Α Τ Α ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 -2 (0,5 Μ/ΕΡΩΤΗΣΗ)

1. Η στατική πίεση ενός ρευστού με το βάθος

Α. αυξάνει	Β. μειώνεται	Γ. αυξάνει και μετά μειώνεται	Δ. μειώνεται και μετά αυξάνει

2. Δοχείο ( υπό ατμοσφαιρική πίεση) περιέχει νερό που βράζει. Εάν μειωθεί η πίεση του δοχείου, το σημείο βρασμού θα

Α. αυξηθεί	Β. μειωθεί 	Γ. αυξηθεί και μετά μειωθεί		Δ. μειωθεί και μετά αυξηθεί

3. Σε σωλήνα 21/2’’, ρέει νερό θερμοκρασίας 40°C. Μέχρι ποια τιμή ΠΑΡΟΧΗΣ παραμένει η ροή στρωτή και ποια τυρβώδης;								(1,0Μ)

4. Σφυρήλατος σίδηρος, διαμέτρου 4cm, νερό 50°C και παροχή 22m3/h. Να υπολογισθεί ο συντελεστής τριβής από α)το διάγραμμα Moody, β)την εξίσωση Haaland και γ)την εξίσωση του von-Karman. Να βρεθούν οι αποκλίσεις μεταξύ τους.				(1,0Μ)

5. Να εξεταστεί εάν η εξίσωση που περιγράφει την απόσταση Χ που διανύει ένα σώμα κινούμενο με την επιτάχυνση της βαρύτητας, είναι διαστατικά ομογενής. Τι σημαίνει ο συντελεστής ½;

(1,5Μ)

6. Σωλήνας από χυτοσίδηρο, διαμέτρου 1’’ και μήκους 25m, ρέει παροχή νερού (80°C) 2m3/h. Υπάρχουν στο δίκτυο τα εξής εξαρτήματα.

Α) 2 γωνιές των 90°,

Β) 2 καμπύλες γωνιές 180° ,

Γ) 1 κοχλιωτή συρταρωτή βαλβίδα και

Δ) 1 βαθμιαία στένωση.

Ι) Να υπολογισθούν οι απώλειες ύψους

ΙΙ) Να υπολογισθεί η πτώση πίεσης σε BAR ;εάν y1-y2=1m				(2,5Μ)

7. Δεξαμενές συνδέονται με σωλήνα από ασφαλτωμένο χυτοσίδηρο διαμέτρου 4’’ και μήκους 35m. Στο δίκτυο υπάρχουν τα κάτωθι εξαρτήματα:

Ι) Είσοδος σε σωλήνα που προεξέχει,

ΙΙ) Έξοδος από σωλήνα σε δεξαμενή,

ΙΙΙ) 2 γωνιές 60°,

ΙV) 1 πλήρως ανοικτή σφαιρική βαλβίδα (κοχλιωτή) και

V) 1 σφαιρική βαλβίδα με h/d=0,3.

Το νερό έχει θερμοκρασία 10°C. To y1-y2=22m

Ι) Nα υπολογισθεί η παροχή νερού σε m3/h.

ΙΙ) Να βρεθεί η αναλογία γραμμικών με τοπικών απωλειών				(3,0Μ)