## Slide 1: φροντιδα και συντηρηση εξαντα - Τα σφαλματα του εξαντα
Ποια ειναι - πωσ διορθωνονται
Agnes Tapley σύζυγος του Πλοιάρχου της Νάβα “Saint James” λαμβάνει ύψος ηλίου με εξάντα. Ήταν συνηθισμένη ασχολία των συζύγων των Πλοιάρχων εκείνης της εποχής. (φωτ., τέλη 19ου αιώνα – US NPR gallery archive)

## Slide 2: φροντιδα κατα την χρΗση του εξαντα και τυπικη Συντηρηση
Ο εξάντας όπως κι όλα τα όργανα μετρήσεως για να διατηρεί την ακρίβεια του απαιτεί να κρατάμε κάποιους βασικούς κανόνες – προφυλάξεις κατά την χρήση του και την αποθήκευση του.
Η συντήρηση του δε, είναι εύκολη και απαιτεί πολύ μικρή προσπάθεια από τον χρήστη.
ΣΩΣΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Αποθηκεύουμε πάντα τον εξάντα στο κουτί του όταν αυτός δεν χρησιμοποιείται
Το κουτί του εξάντα θα πρέπει με την σειρά του να αποθηκεύεται σε σημείο ξηρό με φυσιολογική θερμοκρασία περιβάλλοντος μακριά από πηγές θερμότητας και υγρασία.
Δεν ασκούμε ποτέ υπερβολική πίεση στον κανόνα κατά την χρήση του και φροντίζουμε να τον κινούμε αφού έχει απασφαλίσει πλήρως από τον οδοντωτό άξονα ώστε να μην φθείρουμε τον κοχλία τον κοχλία και τον άξονα
Δεν αγγίζουμε τους καθρέπτες με γυμνά χέρια και χειριζόμαστε τα φίλτρα με προσοχή ώστε να μην τα στραβώσουμε.
Δεν χτυπάμε και δεν ρίχνουμε από ύψος ποτέ τον εξάντα

## Slide 3
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Πριν και μετά την χρήση του εξάντα καθαρίζουμε ελαφρά τους φακούς, τα κάτοπτρα (καθρέπτες) και τα φίλτρα με ένα μαλακό καθαρό πανί.
Το δέρμα μας αφήνει υγρασία και λιπαρότητα επάνω στις επιφάνειες. Δεν αγγίζουμε την ίτυ και τις οδοντώσεις με γυμνά χέρια για να μην οξειδώσει η μεταλλική επιφάνεια τους.
Εάν ο εξάντας εκτεθεί στο θαλασσινό νερό, τον ξεπλένουμε με γλυκό νερό και τον στεγνώνουμε καλά πριν από την αποθήκευση του.
Περιοδικά επαλείφουμε με πολύ μικρή ποσότητα μη-ρυτινώδους λιπαντικού (λιπαντικών με βάση την σιλικόνη ή το PTFE) τους οδοντωτούς άξονες.

## Slide 4: φροντιδα κατα την χρΗση του εξαντα και τυπικη Συντηρηση
Κοχλίες (worm) και οδοντωτός άξονας (rack) σε ναυτικούς εξάντες (πηγή: W.J. Morris “The Nautical Sextant”).
Λιπαίνοντας ελαφρά τον οδοντωτό άξονα και μετακινώντας τον κανόνα με το μικρόμετρο επάνω στον άξοναλιπαίνουμε και τον κοχλία

## Slide 5
Ένας σωστά ρυθμισμένος εξάντας είναι ένα ιδιαίτερα ακριβές επιστημονικό όργανο. Όπως όμως όλα τα όργανα με πρίσματα και κινητά μέρη, υπόκειται σε μεγάλο αριθμό πιθανών σφαλμάτων. Κάποια από αυτά τα σφάλματα μπορούν να υπολογισθούν να μειωθούν ή και να εξαλειφθούν προτού μπορέσουμε να τον αξιοποιήσουμε στην βέλτιστη ακρίβεια του.
Κάποια από τα σφάλματα του εξάντα μπορούν να διορθωθούν και κάποια άλλα, που επί το πλείστων έχουν να κάνουν με την ποιότητα κατασκευής του εξάντα αλλά και με την προσοχή στον τρόπο χρήσης του, δεν διορθώνονται κι απλά προστίθενται στο συνολικό σφάλμα του.

## Slide 6: Τα σφαλματα του εξαντα
ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ | ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ
Σφάλμα καθετότητας μεγάλου Καθρέπτη (Perpendicularity Error) | Σφάλμα παραλληλότητας τηλεσκοπίου ( Collimation Error )
Σφάλμα καθετότητας μικρού καθρέπτη (Side Error) | Σφάλμα εκκεντρότητας του κανόνα (Centering Error)
Σφάλμα παραλληλότητας μεγάλου καθρέπτη (Index Error) | Σφάλμα παραλληλότητας μεταξύ των καθρεπτών (Prismatic Error)
 | Σφάλμα από τα σκούρα φίλτρα (Shade Error)
 | Σφάλμα υποδιαιρέσεων (Graduation Error)
 | Σφάλμα κοχλία και οδοντωτού άξονα του εξάντα (Worm and Rack Error)

## Slide 7: ΣφΑλμα καθετοτητας μεγαλου Καθρεπτη (Perpendicularity Error)
Σε έναν εξάντα, το σφάλμα καθετότητας προκαλείται όταν ο καθρέπτης του ενδείκτη (index mirror) δεν είναι κάθετος στο επίπεδο του οργάνου.
Ο καθρέπτης του ενδείκτη είναι τοποθετημένος στο άκρο του κανόνα (index arm).
Στις παρατηρήσεις με τον εξάντα, μετακινείτε τον κανόνα, ο οποίος με τη σειρά του μετακινεί τον καθρέπτη του ενδείκτη. Εάν ο καθρέπτης του ενδείκτη δεν είναι κάθετος στο επίπεδο του οργάνου, η αντανάκλαση δεν ταξιδεύει στο επίπεδο σε σχέση με την επιφάνεια του οργάνου. Η ανακλώμενη εικόνα δεν θα ευθυγραμμίζεται με την πραγματική εικόνα. Αυτό όχι μόνο εισάγει ανακρίβειες στη μέτρηση που κάνετε, αλλά δυσκολεύει επίσης πολύ τη σκόπευση. Το σφάλμα καθετότητας είναι το πρώτο που πρέπει να διορθώνουμε.
Εικόνα 1: Εξάντας με τον καθρέπτη κάθετο στο επίπεδο Εικόνα 2: Εξάντας με τον καθρέπτη υπό γωνία

## Slide 8: Ελεγχοσ και διορθωση του σφαλματοσ καθετοτητασ μεγαλου καθρεπτη (Perpendicularity Error)
Εικόνα: Έλεγχος σφάλματος καθετότητας (το
είδωλο δεν είναι συνέχεια του πραγματικού τόξου.
Για να ελέγξετε τον εξάντα σας για σφάλμα καθετότητας, ξεκινάτε ρυθμίζοντας τον κανόνα περίπου στο μέσο της βαθμονομημένης κλίμακας στο τόξο.
Οποιαδήποτε γωνία μεταξύ 30° και 60° θα πρέπει να είναι κατάλληλη.
Τοποθετείτε τον εξάντα οριζόντια σε επίπεδη επιφάνεια και παρατηρείτε συγκρίνοντας αν το πραγματικό τόξο και το ανακλώμενο τόξο που σχηματίζεται στον καθρέπτη του ενδείκτη είναι συνεχή.
Είτε θα είναι συνεχή, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει σφάλμα καθετότητας, είτε θα έχουν διαφορά υψών, που υποδεικνύει ότι υπάρχει σφάλμα καθετότητας.

## Slide 9
Εικόνα: Σφάλμα καθετότητας σε πραγματικό εξάντα.

## Slide 10
Εάν υπάρχει σφάλμα καθετότητας, πρέπει να ρυθμίσετε τη βίδα στο πλάι του καθρέπτη ενδείκτη.
Κατά τη ρύθμιση, συνεχίστε να παρακολουθείτε την εικόνα στον καθρέφτη ενδείκτη και συγκρίνετέ την με το πραγματικό τόξο. Μόλις ευθυγραμμιστούν, (εμφανίζονται ως μία συνεχής καμπύλη), έχετε αφαιρέσει όσο το δυνατόν περισσότερο σφάλμα καθετότητας.
Αφαιρώντας το σφάλμα καθετότητας, ο καθρέπτης ενδείκτη είναι κάθετος στο επίπεδο του οργάνου.
Εικόνα: Βίδα ρύθμισης για το σφάλμα καθετότητας μεγάλου καθρέπτη

## Slide 11
Εικόνα: Διορθωμένο σφάλμα καθετότητας στον εξάντα της διαφάνειας 9.

## Slide 12: Σφαλμα καθετοτητας μικρου καθρεπτη (Side Error)
Σε έναν εξάντα, το σφάλμα καθετότητας μικρού καθρέπτη (καθρέπτη ορίζοντα) προκαλείται όταν ο καθρέπτης του ορίζοντα δεν είναι κάθετος στο επίπεδο του οργάνου.
Το πλαίσιο του καθρέφτη του ορίζοντα είναι στερεωμένο σταθερά στο πλαίσιο του εξάντα. Μέσα στο πλαίσιο του καθρέφτη του ορίζοντα, ο ίδιος ο καθρέπτης μπορεί να κινηθεί και να ρυθμιστεί με δύο βίδες.
Όταν δεν είναι τέλεια ρυθμισμένος, μπορεί να δημιουργήσει δύο σφάλματα: το πιο πάνω σφάλμα και το σφάλμα ενδείκτη.

## Slide 13
Εικόνα: Πως εμφανίζεται το σφάλμα καθετότητας μικρού καθρέπτη κατά τον έλεγχο.

## Slide 14: Διορθωση σφΑλματοσ καθετοτητας μικρου καθρεπτη
Λαμβάνετε υπόψιν ότι όταν διορθώνετε το συγκεκριμένο σφάλμα, εισάγετε σταδιακά σφάλμα ενδείκτη (index error). Ομοίως, όταν ρυθμίζετε για να διορθώσετε το σφάλμα ενδείκτη, εισάγετε ξανά λίγο σφάλμα καθετότητας μικρού καθρέπτη.
Ο στόχος σας σε αυτό το βήμα είναι να μειώσετε το σφάλμα στο ελάχιστο δυνατό. Ξεκινήστε θέτοντας τον εξάντα στις 0°00’.0 και κοιτάζοντας τον ορίζοντα. Γείρετε το κεφάλι σας (και συνεπακόλουθα τον εξάντα) 45° προς τα δεξιά. Εάν υπάρχει side error, θα υπάρχει διαφορά μεταξύ του αληθινού ορίζοντα και του ορίζοντα του ειδώλου.
Εικόνα: Όψη του εξάντα γυρισμένου στις 45 και ο ορίζοντας με σφάλμα καθετότητας μικρού καθρέπτη

## Slide 15: Διορθωση σφΑλματοσ καθετοτητας μικρου καθρεπτη
Για να εξαλείψετε το σφάλμα, ρυθμίζετε τη βίδα στο πλάι του καθρέφτη του ορίζοντα (η βίδα που βρίσκεται στο διαφανές μέρος του κατόπτρου). Καθώς το κεφάλι σας είναι γερμένο, αυτή η βίδα φαίνεται να είναι στην κορυφή. Συνεχίστε να κοιτάτε μέσα από τον εξάντα μέχρι να επαναφέρετε τον ορίζοντα στην ευθεία.
Εικόνα 1: βίδα για την διόρθωση του σφάλματος side error (εξάντας Tamaya).
Εικόνα 2: βίδα για την διόρθωση του σφάλματος side error (εξάντας Plath).

## Slide 16
Εικόνα: Εξάντας μετά την διόρθωση του σφάλματος καθετότητας μικρού καθρέπτη

## Slide 17: σφαλμα παραλληλοτητασ μεγαλου καθρεπτη (index error – ΣΦΑΛΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΗ)
Να σημειωθεί ότι ανάλογα με τον κατασκευαστή συνιστάται να διορθωθεί είτε το σφάλμα καθετότητας μικρού καθρέπτη (τύπου Tamaya) είτε το σφάλμα ενδείκτη (τύπου Plath ή Davis)
Σε έναν εξάντα, το σφάλμα ενδείκτη προκαλείται όταν ο καθρέφτης του ορίζοντα δεν είναι παράλληλος με τον καθρέφτη ενδείκτη όταν το όργανο έχει ρυθμιστεί στις 0°.
Όταν το όργανο έχει ρυθμιστεί στις 0°00’.0, ο καθρέφτης του ορίζοντα και ο καθρέπτης του ενδείκτη θα πρέπει να δείχνουν την ίδια εικόνα.
Εάν και οι δύο κοιτάζουν τον ορίζοντα, οι γραμμές του ορίζοντα θα πρέπει να είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες.

## Slide 18
Εάν θέσουμε τον εξάντα στις 0˚ 00’.0 κι αυτό που βλέπουμε από το τηλεσκόπιο μας είναι όπως και στις εικόνες (ο πραγματικός ορίζοντας και ο ορίζοντας του κατόπτρου δεν ευθυγραμμίζονται), τότε έχουμε σφάλμα ενδείκτη.

## Slide 19
Εικόνα 1: βίδα για την διόρθωση του σφάλματος side error (εξάντας Tamaya).
Εικόνα 2: βίδα για την διόρθωση του σφάλματος side error (εξάντας Plath).
Για να εξαλείψετε το σφάλμα, ρυθμίζετε τη βίδα στο άνω μέρος του καθρέφτη του ορίζοντα. Όπως στρέφετε την βίδα συνεχίστε να κοιτάτε μέσα από το τηλεσκόπιο του εξάντα μέχρι να επαναφέρετε τον ορίζοντα σε ευθυγράμμιση. Όπως προείπαμε αυτό θα εισάγει σφάλμα καθετότητας μικρού καθρέπτη. Επανελέγχοντας για το side error, εάν αυτό αυξηθεί πολύ, προσπαθούμε να διορθώσουμε ξανά την καθετότητα του μικρού καθρέπτη και αν το σφάλμα ενδείκτη μετά από αυτό είναι μικρότερο από 4’ απλά το καταγράφουμε για να το προσθαφαιρέσουμε στις παρατηρήσεις μας.

## Slide 20
Εικόνα ορίζοντα στις 0˚ 00’.0 από τηλεσκόπια εξάντα στα οποία το σφάλμα παραλληλότητας μεγάλου καθρέπτη (index error) έχει μηδενιστεί.

## Slide 21
Η ένδειξη μηδέν (0˚ ) στο τόξο, 00’ στο μικρόμετρο και στο βερνιέρο .0 με το τους δύο ορίζοντες ευθυγραμμισμένους δεικνύουν εξάντα με μηδενικό σφάλμα ενδείκτη.
Εάν για να ευθυγραμμίσουμε τα είδωλα του ορίζοντα η ένδειξη στο μικρόμετρο μετακινήθηκε προς τα εμπρός (1’-2’ -3’ κλπ) τότε το σφάλμα ενδείκτη είναι αφαιρετικό (Hs – Ic). Εάν για να ευθυγραμμίσουμε τα είδωλα του ορίζοντα η ένδειξη στο μικρόμετρο μετακινήθηκε προς τα πίσω (59’ - 58’ – 57’ κλπ) τότε το σφάλμα ενδείκτη είναι προσθετικό (Hs + Ic δηλαδή +1’ για ένδειξη 59’, +2’ για ένδειξη 58’ κλπ)

## Slide 22: Σφαλματα που δεν διορθωνονται από τον ναυτιλο
1. COLLIMATION ERROR (ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟΥ)
Σε έναν εξάντα, το collimation error προκαλείται όταν το τηλεσκόπιο δεν είναι παράλληλο με το σώμα του οργάνου. Σε παλαιότερους εξάντες υπήρχαν βίδες ρύθμισης του τηλεσκοπίου, κάτι που επέτρεπε να εφαρμοσθούν διορθώσεις για την ευθυγράμμιση.
Οι σύγχρονοι εξάντες συνήθως δεν διαθέτουν αυτές τις βίδες.
Όταν το τηλεσκόπιο δεν είναι παράλληλο με το πλαίσιο του οργάνου, η διαδρομή του φωτός θα κάμπτεται ελαφρώς καθώς αντανακλάται στους καθρέπτες του ορίζοντα και του ενδείκτη. Αυτή η παραμόρφωση γίνεται πιο σημαντική καθώς μετράμε μεγαλύτερα ύψη.
Στους σημερινούς εξάντες, οι σύγχρονες τεχνικές κατασκευής έχουν σχεδόν εξαλείψει την πρόβλημα στις γωνίες που είναι χρησιμότερες για τον ναυτιλόμενο (20 - 60˚).

## Slide 23
2. ΣΦΑΛΜΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ (CENTERING ERROR)
Σε έναν εξάντα, το centering error προκαλείται όταν το σημείο περιστροφής του κανόνα δεν είναι τέλεια ευθυγραμμισμένο με το γεωμετρικό κέντρο του τόξου του πλαισίου του οργάνου.
Καθώς δεν είναι ρυθμιζόμενο, συνήθως μετράται και ρυθμίζεται κατά την αρχική βαθμονόμηση. Μπορεί όμως να προκληθεί μετέπειτα, από κακή χρήση του εξάντα.
Για να αποφύγετε το σφάλμα εκκεντρότητας, είναι σημαντικό να προσέχετε τον εξάντα. Οποιοδήποτε πέσιμο, πρόσκρουση ή ζημιά θα μπορούσε να εμποδίσει, τα κουζινέτα στον κανόνα να τον διατηρήσουν τέλεια κεντραρισμένο στο γεωμετρικό κέντρο του τόξου του πλαισίου.

## Slide 24
3. ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ (PRISMATIC ERROR)
Προκαλείται όταν οι έδρες (οι βάσεις) των καθρεπτών δεν είναι παράλληλες μεταξύ τους που έχει ως αποτέλεσμα μια μικρή διαφορά μεταξύ της γωνίας πρόσπτωσης και της γωνίας ανάκλασης.
Το πρισματικό σφάλμα ελέγχεται κατά την αρχική βαθμονόμηση του εξάντα. Εάν οι βάσεις δημιουργούν παραμόρφωση αντικαθίστανται εκ νέου.

## Slide 25
4. ΣΦΑΛΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΟΥΡΑ ΦΙΛΤΡΑ (SHADE ERROR)
Προκαλείται όταν οι έδρες των σκούρων φίλτρων δεν είναι παράλληλες μεταξύ τους και κάθετες στο επίπεδο του οργάνου το οποίο προκαλεί μικρή διάθλαση, εισάγοντας μικρά σφάλματα στη θέση της εικόνας στους καθρέφτες. Αυτό το σφάλμα, επίσης, ελέγχεται και εξαλείφεται κατά την αρχική βαθμονόμηση του εξάντα.
Με την πάροδο του χρόνου και την απρόσεκτη χρήση, τα κουζινέτα στα φίλτρα μπορεί να φθαρούν ή να καταστραφούν, με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζουν σωστά. Όταν συμβαίνει αυτό, είναι πιθανό να εμφανιστεί εκ νέου shade error.
Όπως συμβαίνει και με το σφάλμα εκκεντρότητας, είναι σημαντικό να φροντίζετε τον εξάντα του πλοίου σας.

## Slide 26
5. ΣΦΑΛΜΑ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ (GRADUATION ERROR)
Το σφάλμα υποδιαιρέσεων προκαλείται από ατέλειες στις διαβαθμίσεις του μικρομέτρου ή στις ενδείξεις στο τόξο (ίτυ) του οργάνου
Εάν υπάρχουν σφάλματα σε αυτές τις διαβαθμίσεις, θα εμφανίζονται ως σφάλματα στις γωνίες που μετράτε. Οι διαβαθμίσεις θα πρέπει να έχουν εφαρμοστεί σωστά κατά την κατασκευή και να έχουν ελεγχθεί κατά τη βαθμονόμηση. Δεν υπάρχει τρόπος να προσαρμόσετε ό,τι έχει τυπωθεί ή χαραχθεί στην επιφάνεια του οργάνου.

## Slide 27
6. ΣΦΑΛΜΑ ΚΟΧΛΙΑ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΟΥ ΕΞΑΝΤΑ (WORM AND RACK ERROR)
Καθώς ο μηχανισμός γραναζιών φθείρεται με την πάροδο του χρόνου, μικρά σφάλματα μπορούν να παρουσιαστούν στον κοχλία και στον οδοντωτό άξονα.
Δεν μπορείτε να τα διορθώσετε, αλλά είναι δυνατό να ελέγξετε αν υπάρχουν.
Οποιοδήποτε σημάδι τζόγου ή αντίστασης κατά την κίνηση του κανόνα στον οδοντωτό άξονα αποτελεί ένδειξη ότι έχουμε σημαντική φθορά στον εξάντα η οποία εισάγει σφάλματα μέτρησης.
Για να αποτρέψετε την εμφάνιση των ως άνω σφαλμάτων, πρέπει να φροντίζετε καλά τον εξάντα. Βεβαιωθείτε για την ορθή λίπανση σε διαστήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
Όταν χρησιμοποιείτε τον εξάντα, βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας δεν τρίβεται κατά μήκος της οδοντωτής ράβδου. Όταν μετακινείτε τον κανόνα για να λάβετε ύψος, απελευθερώστε πλήρως το μικρόμετρο πριν τον μετακινήσετε. Στην συνέχεια, σταματήστε εντελώς τον κανόνα πριν ασφαλίσετε το μικρομετρικό τύμπανο πάνω στον οδοντωτό άξονα.

## Slide 28: Εξαντες διαφορετικων εποχων και κατασκευαστων
1909
1943
1977
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ
PLATH
1907 - ΣΗΜΕΡΑ

## Slide 29: Εξαντες διαφορετικων εποχων και κατασκευαστων
1949
1990
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ
TAMAYA
1922 - ΣΗΜΕΡΑ

## Slide 30: Εξαντες διαφορετικων εποχων και κατασκευαστων
Εξάντας Γαλλικής κατασκευής 1722
Stanley 1900
GILBERT & Co. (Τέλη 18ου αιώνα )

## Slide 31: Εξαντες διαφορετικων εποχων και κατασκευαστων
Σοβιετικός Εξάντας (Μέσα έως τέλη 20ου )
Freiberger Ανατολικής Γερμανίας (Μέσα με τέλη 20ου )
Ο πρώτος εξάντας με Βερνιέρο 1759 (Mουσείο Greenwich)

## Slide 32: Εξαντες διαφορετικων εποχων και κατασκευαστων
ScanFinder-B Digital Sextant: Ψηφιακός εξάντας. Μετά την λήψη του ύψους σώματος, επιλύει αυτόματα τo τρίγωνο θέσης και προβάλει πλάτος και μήκος στην οθόνη του. (ScanjetPSM)

## Slide 33
W. J. Morris, The Nautical Sextant (2010) ISBN 978-0-939837-89-2
The Sextant Book Blog https://sextantbook.com/blog/
Zerfass, Grenville D., "TWO MIRRORS: THE STORY OF THE INVENTION OF THE SEXTANT"
Πηγές: