## Slide 1: ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΕΞΑΝΤΑΣ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ, ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ, ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ

## Slide 2: Τι είναι ο Ναυτικός εξάντας.
Ο ναυτικός εξάντας είναι γωνιομετρικό και αστρονομικό όργανο με το οποίο μπορούμε να μετρήσουμε με ακρίβεια κατακόρυφες και οριζόντιες γωνίες γήινων/επίγειων αντικειμένων αλλά η κύρια χρησιμότητα του είναι η μέτρηση των υψών των ουρανίων σωμάτων μέχρι την επιφάνεια του ορίζοντα.
Για να επιτύχει ο εξάντας τον σκοπό του αυτό, εκμεταλλεύεται τον βασικό νόμο της οπτικής που ορίζει ότι η γωνία πρόσπτωσης μιας ακτίνας επί ενός επιπέδου είναι ίση με την γωνία ανάκλασης αυτής.
For nP=90˚ α = α’
P

## Slide 3: Τα μέρη του εξάντα
1. το σώμα – πλαίσιο (frame).
Το σταθερό μέρος του εξάντα συνήθως
κατασκευάζεται από ορείχαλκο ή αλουμίνιο αλλά και GRP.
2. Το βαθμονομημένο τόξο –ίτυς- (arc)
Σε αυτό διαβάζουμε τις ακέραιες μοίρες. Φέρει οδοντωτή κάτω πλευρά για την κύλιση του μικρομετρικού τυμπάνου (7)
3. Ο κανόνας (Index Arm)
Ο κινητός βραχίονας. Ολισθαίνει επάνω στην ίτυ όταν απελευθερώσουμε το κουμπί απελευθέρωσης. Παρέχει χάραξη για να διαβάσουμε τις ακέραιες μοίρες.

## Slide 4: Τα μέρη του εξάντα (cont’d)
4. το τηλεσκόπιο (telescope).
Το σταθερό μέρος του εξάντα συνήθως
κατασκευάζεται από ορείχαλκο ή αλουμίνιο αλλά και GRP.
5. Κομβία απελευθέρωσης (Release clamp)
Απελευθερώνουν τον κανόνα από την οδοντωτή πλευρά της ίτυος ώστε να ληφθούν οι γωνίες.
6. Μικρομετρικό τύμπανο (Micrometer drum)
Περιστρεφόμενο τύμπανο που φέρει υποδιαιρέσεις για τα 60’ της μοίρας.
7. Βερνιέρος (Vernier)
Ανάλογα με την κατασκευή του εξάντα είτε φέρει 6 υποδιαιρέσεις των 10’’ ή 10 των 6’’

## Slide 5: Τα μέρη του εξάντα (cont’d 2)
8. Ο καθρέπτης το ενδείκτη (index mirror).
Ο κινητός καθρέπτης που βρίσκεται επάνω στον κανόνα. Εκεί θα ανακλαστεί για πρώτη φορά το αντικείμενο προς παρατήρηση.
9. Ο καθρέπτης το Ορίζοντα (Horizon Mirror)
Ο σταθερός καθρέπτης του εξάντα στον οποίο δημιουργείται η δεύτερη αντανάκλαση του αντικειμένου. Είναι διαιρεμένος σε δύο μέρη με το ένα να είναι απλό κρύσταλλο ώστε, παράλληλα με το σώμα προς παρατήρηση, να έχουμε οπτική επαφή με τον ορίζοντα,

## Slide 6
Η διαδρομή του κατοπτρισμού ενός σώματος σε
έναν εξάντα.

## Slide 7: Τα μέρη του εξάντα (cont’d 3)
10. Τα σκουρόχρωμα φίλτρα του ενδείκτη (index mirror shades).
Τα χρησιμοποιούμε για να μειώσουμε την ένταση της αντανάκλασης στις παρατηρήσεις του ηλίου, κατά πρώτον για να προστατεύσουμε τα μάτια μας και κατά δεύτερον για να έχουμε μία ευκρινέστερη εικόνα του δίσκου του ηλίου
11. Τα σκουρόχρωμα φίλτρα του ορίζοντα (Horizon Mirror shades).
Έχουν την ίδια χρήση με τα φίλτρα του ενδείκτη.
12. Η λαβή (Handle)
Κρατάμε τον εξάντα από αυτήν.
Ανάλογα με την ποιότητα του εξάντα μπορεί να υπάρχουν επίσης, φως για την ανάγνωση της κλίμακας, βάση στήριξης σε τρίποδο, διαφορετικής μεγέθυνσης προσοφθάλμια για το τηλεσκόπιο.

## Slide 8: Πως θα διαβάσουμε τον εξάντα
Όπως προείπαμε οι ναυτικοί εξάντες μπορούν να διαβάζουν με ακρίβεια τις γωνίες από τα αντικείμενα που παρατηρούμε.
Για να επιτύχουμε την ακριβή ανάγνωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την χάραξη στον κανόνα για την ανάγνωση των ακέραιων μοιρών, το μικρομετρικό τύμπανο για την ανάγνωση των πρώτων της μοίρας και τον βερνιέρο για τα δεύτερα.

## Slide 9: Η χρήση του κανόνα και του μικρομετρικού τυμπάνου.

## Slide 10: Η χρήση του κανόνα και του μικρομετρικού τυμπάνου.

## Slide 11: Η χρήση του κανόνα και του μικρομετρικού τυμπάνου.
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ;

## Slide 12: Η χρήση του κανόνα και του μικρομετρικού τυμπάνου.

## Slide 13: Η χρήση του κανόνα και του μικρομετρικού τυμπάνου.
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ;

## Slide 14: Η χρήση του κανόνα και του μικρομετρικού τυμπάνου.
Απ.: Είναι δύο πρώτα εκτός κλίμακας (0˚ (-2’). Πρόκειται για σφάλμα ενδείκτη 2’ εκτός κλίμακας το οποίο προσθέσουμε στις μετρήσεις μας

## Slide 15: Η χρήση του κανόνα και του μικρομετρικού τυμπάνου.
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ;

## Slide 16: Η χρήση του κανόνα και του μικρομετρικού τυμπάνου.
Απ.: Είναι δύο πρώτα εντός κλίμακας (0˚ (+2’). Πρόκειται για σφάλμα ενδείκτη 2’ εντός κλίμακας το οποίο θα αφαιρέσουμε στις μετρήσεις μας

## Slide 17: Προσθέτοντας την ένδειξη του Βερνιέρου (Vernier) για μεγαλύτερη ακρίβεια.
Όπως είπαμε, ο ναυτικός εξάντας χρησιμοποιεί και ένα τρίτο βοηθητικό τύμπανο προσαρμοσμένο στο μικρομετρικό τύμπανο τον Βερνιέρο (Vernier).
Το τύμπανο αυτό είναι σταθερό και προσφέρει είτε 6 υποδιαιρέσεις για κάθε πρώτο (6 * 10’’ = 60’’ = 1’) είτε 10 υποδιαιρέσεις για κάθε πρώτο (10 * 6’’ = 60’’ = 1’).
Στις παρακάτω διαφάνειες θα χρησιμοποιήσουμε vernier των 6 υποδιαιρέσεων.

## Slide 18: Προσθέτοντας την ένδειξη του Βερνιέρου (Vernier) για μεγαλύτερη ακρίβεια.
Στο διπλανό σχήμα βλέπουμε ότι η ένδειξη του μικρομετρικού τυμπάνου βρίσκεται ανάμεσα στα 26’ και 27’ (πλησιέστερα των 27’, όμως χωρίς την βοήθεια του βερνιέρου δεν μπορούμε να καθορίσουμε με ακρίβεια πόσα δέκατα.

## Slide 19: Προσθέτοντας την ένδειξη του Βερνιέρου (Vernier) για μεγαλύτερη ακρίβεια.
Παρατηρούμε από την ένδειξη ότι από όλες τις διαγραμμίσεις του vernier μόνο μία έρχεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις διαγραμμίσεις του μικρομετρικού τυμπάνου (όλες οι άλλες είναι χαμηλότερα από τις ενδείξεις του δεύτερου).
Η διαγράμμιση αυτή είναι η πέμπτη.

## Slide 20: Προσθέτοντας την ένδειξη του Βερνιέρου (Vernier) για μεγαλύτερη ακρίβεια.
Διαβάζοντας την πλήρη κλίμακα μικρομέτρου και vernier, διαβάζουμε :
26 πρώτα της μοίρας (από μικρόμετρο) και
8 δέκατα από τον Vernier
(26.8’)

## Slide 21: Προσθέτοντας την ένδειξη του Βερνιέρου (Vernier) για μεγαλύτερη ακρίβεια.
Όταν δεν υπάρχει υποδιαίρεση στα δέκατα τότε η αρχική διαγράμμιση και η τελευταία διαγράμμιση έρχονται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις διαγραμμίσεις του μικρομετρικού τυμπάνου
Στο σχήμα διαβάζουμε ένδειξη
47.0’

## Slide 22: Προσθέτοντας την ένδειξη του Βερνιέρου (Vernier) για μεγαλύτερη ακρίβεια.
Η ανάγνωση στις μονές υποδιαιρέσεις (.3, .5, .7, .9) θα προβληματίσει λίγο αφού οι γραμμές του vernier δεν ευθυγραμμίζονται με καμία από τις γραμμές του μικρομετρικού τυμπάνου.
Σε αυτές τις περιπτώσεις αναζητούμε οπτικά τις δύο πλησιέστερες γραμμές vernier, στις γραμμές του μικρομέτρου και λαμβάνουμε την ενδιάμεση τιμή τους.

## Slide 23: Προσθέτοντας την ένδειξη του Βερνιέρου (Vernier) για μεγαλύτερη ακρίβεια.
Στο διπλανό σχήμα η ένδειξη είναι 58.3’

## Slide 24: Προσθέτοντας την ένδειξη του Βερνιέρου (Vernier) για μεγαλύτερη ακρίβεια.
Στο διπλανό σχήμα η ένδειξη είναι 6.5’

## Slide 25: 1. Πόση είναι η συνολική ένδειξη του εξάντα;

## Slide 26: 2. Πόση είναι η συνολική ένδειξη του εξάντα;

## Slide 27: 3. Πόση είναι η συνολική ένδειξη του εξάντα;

## Slide 28
Απαντήσεις:
1. 46˚ 07.2’
2. 32˚ 58.9’
3. 81˚ 22.3’

## Slide 29: Πηγές:
David Burch - Celestial Navigation ISBN 978-0-914025-46-7
Jack Case - Astro Navigation Demystified ISBN 978-09541331-2-2
Tamaya-technics Marine Sextants - https://tamaya-technics.com/en/sextant/
Davis Sextants - https://www.davisinstruments.com/collections/sextants