## Slide 1: Λοξοδρομικα προβληματα

## Slide 2: περιεχομενα
Τι ειναι η λοξοδρομια
Μεθοδοσ επιπεδου τριγωνου
Επιλυση προβληματοσ
Μεθοδοσ αυξομερων πλατων
Επιλυση προβληματοσ

## Slide 3: εισαγωγη
Στην ανάγκη να ταξιδέψουμε τον κόσμο μέσω θαλάσσης, παρουσιάζονται διάφορες υπολογιστικές δυσκολίες.
Το σχήμα της γης δεν διευκολύνει να αποτυπωθεί εύκολα και χωρίς παραμορφώσεις σε ένα επίπεδο ο πλους.
Με ποιον τρόπο θα υπολογίσουμε την απόσταση και την πορεία μας από έναν τόπο στον άλλο αφού η γη είναι σφαιρική;

## Slide 4: Οι διαφορετικεσ μορφεσ πλου

## Slide 5: Ορθοδρομικοσ πλουσ
Ο Πλους ο οποίος ακολουθεί τον μέγιστο κύκλο μεταξύ δύο σημείων πάνω στην γη.
Για μεγάλες αποστάσεις είναι ο συντομότερος δρόμος.
Είναι περίπλοκος ο υπολογισμός του αφού ο ναυτιλόμενος θα πρέπει διαρκώς να μεταβάλει την πορεία του πλοίου του ώστε να ακολουθεί τον κύκλο μεγίστου.

## Slide 6: λοξοδρομικοσ πλουσ
Ο Πλους ο οποίος ακολουθεί σταθερή γωνία από το σημείο αναχώρησης έως το σημείο άφιξης. Στην πραγματικότητα είναι μία καμπύλη στην επιφάνεια της γης η οποία σχηματίζει ίδια γωνία με όλους τους μεσημβρινούς. Σχηματίζει μία σπείρα με κατεύθυνση τους πόλους
Δεν είναι ο συντομότερος δρόμος.
Ευκολότερο να τον υπολογίσουμε και να τον χαράξουμε στους ναυτικούς χάρτες
Είναι περίπλοκος ο υπολογισμός του αφού ο ναυτιλόμενος θα πρέπει διαρκώς να μεταβάλει την πορεία του πλοίου του ώστε να ακολουθεί τον κύκλο μεγίστου.

## Slide 8: Λογιστικη επιλυση λοξοδρομικου πλου επιπεδου τριγωνου (plane sailing)

## Slide 9: επεξηγηση
Κατά την μέθοδο αυτή θεωρούμε την γη επίπεδη και τους παράληλλους πλάτους να έχουν ίση απόσταση μεταξύ τους κι από τον ισημερινό.
Οι μεσημβρινοί όμως διαγράφουν έλλειψη με σημείο επαφής τους πόλους
Από το πλαϊνό σχήμα λαμβάνουμε ένα τρίγωνο με πλευρές
κ = πλεύσιμη απόσταση από την αναχώρηση
στην άφιξη.
Δφ’ = Η διαφορά μεταξύ πλατών
p= Η Αποχώρηση (Departure)

## Slide 10: αποχωρηση
Όπως είπαμε πιο πριν, στην προβολή που χρησιμοποιούμε οι μεσημβρινοί διαγράφουν έλλειψη με σημείο επαφής τους πόλους.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι διαφορές μεταξύ του μήκους να μην είναι σταθερές.
Αν παρατηρήσουμε το σχήμα απέναντι βλέπουμε ότι η Δλ’ μεταξύ 10W και 10E δεν έχει την απόσταση στο 20 Ν και στο 60 Ν (στο 60Ν είναι σημαντικά μικρότερη).
Γι’ αυτόν τον λόγο για να λύσουμε το ορθογώνιο τρίγωνο της λοξοδρομίας θα πρέπει να διορθώσουμε για την πιο πάνω παραμόρφωση χρησιμοποιόντας την αποχώρηση (p) η οποία μας δίδεται από τον τύπο:
)
Όπου: mean latitude = φαναχώρησης + φάφιξης / 2

## Slide 11: Εξαγωγη των τυπων
Από την τριγωνομετρία γνωρίζουμε ότι:

## Slide 12: Επιλυση λοξοδρομικου προβληματοσ
Αναχωρούμε από στίγμα φ= 42˚ 30’.0 S λ=014˚ 30’.0 W για προορισμό με φ= 39˚ 30’.0 S λ=017˚ 30’.0 W.
Να βρεθούν η πορεία ζ και η απόσταση κ
Αρχικά θα πρέπει να βρούμε τις διαφορές πλάτους φ και μήκους λ καθώς και το μέσο πλάτος (mean latitude) ώστε να διορθώσουμε για την παραμόρφωση του μήκους.
Τις μοίρες των διαφορών τις μετατρέπουμε σε πρώτα (‘)
Φαν = 42˚ 30’.0 S | λαφ = 017˚ 30’.0 S | Φαν = 42˚ 30’.0 S
Φαφ= 39˚ 30’.0 S (-) | λαν = 014˚ 30’.0 S (-) | Φαφ= 39˚ 30’.0 S (+)
Δφ= 03˚ 00’.0 Ν | Δλ = 3˚ W | 82˚
Δφ’ = 180’ Ν | Δφ’ = 180’ W | Φmean = 41˚

## Slide 13: Επιλυση λοξοδρομικου προβληματοσ
Αναχωρούμε από στίγμα φ= 42˚ 30’.0 S λ=014˚ 30’.0 W για προορισμό με φ= 39˚ 30’.0 S λ=017˚ 30’.0 W.
Να βρεθούν η πορεία ζ και η απόσταση κ
Βρίσκουμε την τιμή της αποχώρησης (p) από τον τύπο:
p = (Δλ’) * cos(Φmean)
p= 180’ * cos(41˚) => p = 143.94 W
Δφ’ = 180’ Ν
Δλ’ = 180’ W
Φmean = 41˚

## Slide 14: Επιλυση λοξοδρομικου προβληματοσ
Αναχωρούμε από στίγμα φ= 42˚ 30’.0 S λ=014˚ 30’.0 W για προορισμό με φ= 39˚ 30’.0 S λ=017˚ 30’.0 W.
Να βρεθούν η πορεία ζ και η απόσταση κ
Βρίσκουμε την τεταρτοκυκλική πορεία ζ χρησιμοποιώντας τον τύπο:
tan(ζ) = 143.94 / 180’ = N38.6˚W
Μετατρέπουμε την τεταρτοκυκλική πορεία σε ολοκυκλική
360 ˚ - 38.6˚ = 321.4˚
Αζλ = 321.4˚
Δφ’ = 180’ Ν
Δλ’ = 180’ W
Φmean = 41˚
p = 143.94’ W

## Slide 15: Επιλυση λοξοδρομικου προβληματοσ
Αναχωρούμε από στίγμα φ= 42˚ 30’.0 S λ=014˚ 30’.0 W για προορισμό με φ= 39˚ 30’.0 S λ=017˚ 30’.0 W.
Να βρεθούν η πορεία ζ και η απόσταση κ
Βρίσκουμε την λοξοδρομική απόσταση ( κ ) χρησιμοποιώντας τον τύπο:
k = 180’/cos(321.4˚) => k=230.3nm
Δφ’ = 180’ Ν
Δλ’ = 180’ W
Φmean = 41˚
p = 143.94’ W
Αζλ = 321.4˚

## Slide 16: Λογιστικη επιλυση λοξοδρομικου πλου μερκατορικησ πλευσησ (Mercator sailing) (ΑΥΞΟΜΕΡΗ ΠΛΑΤΗ)

## Slide 17: επεξηγηση
Για να κατανοήσουμε την μερκατορική πλεύση θα πρέπει να καταλάβουμε ότι βασίζεται στην μερκατορική προβολή χαρτών όπου οι μεσημβρινοί του μήκους είναι παράλληλοι με ίσες αποστάσεις μεταξύ τους αλλά για να παραστεί το σφαιρικό της γης οι παράλληλοι πλάτους παραμορφώνουν και πλαταίνουν όσο πλησιάζουμε στους πόλους μεγαλώνοντας η απόσταση μεταξύ τους .
Η μέθοδος με αυξομερή πλάτη είναι ακριβέστερη αφού έχουν προϋπολογισθεί με ακρίβεια σε σχέση με το σύγχρονο γεωδαιτικό σύστημα WGS84 οι υποδιαιρέσεις μεταξύ των πλατών και δίνονται σε πίνακες (Meridional Parts).

## Slide 18: ΑΥΞΟΜΕΡΗ - επεξηγηση
Για να κατανοήσουμε την μερκατορική πλεύση θα πρέπει να καταλάβουμε ότι βασίζεται στην μερκατορική προβολή χαρτών όπου οι μεσημβρινοί του μήκους είναι παράλληλοι με ίσες αποστάσεις μεταξύ τους αλλά για να παραστεί το σφαιρικό της γης οι παράλληλοι πλάτους παραμορφώνουν και πλαταίνουν όσο πλησιάζουμε στους πόλους μεγαλώνοντας η απόσταση μεταξύ τους .
Η μέθοδος με αυξομερή πλάτη είναι ακριβέστερη αφού έχουν προϋπολογισθεί με ακρίβεια σε σχέση με το σύγχρονο γεωδαιτικό σύστημα WGS84 οι υποδιαιρέσεις μεταξύ των πλατών και δίνονται σε πίνακες (Meridional Parts).

## Slide 19: ΑΥΞΟΜΕΡΗ - επεξηγηση
Meridional Parts
Είναι ο αριθμός των όμοιων υποδιαιρέσεων (κατατμήσεων) από τον ισημερινό έως τον παράλληλο ενός δεδομένου πλάτους.
Π.χ.
για το 20N το Meridional Part είναι 1217.3
(το ίδιο και για το 20S)
για το 10Ν το Meridional Part είναι 599.1
(Το ίδιο και για το 10S)
Ουσιαστικά ορίζει πόσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση του πραγματικού πλάτους από το εικονιζόμενο μερκατορικό.

## Slide 20: ΑΥΞΟΜΕΡΗ - επεξηγηση
Επειδή όπως είπαμε πιο πάνω, λόγω της μερκατορικής προβολής οι παράλληλοι πλάτους αυξάνονται σε απόσταση από τον Ισημερινό.
Για αυτό δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Δφ’ απευθείας παρά μόνον για τον υπολογισμό της λοξοδρομικής απόστασης (εικόνα ) .
Αντ’ αυτού χρησιμοποιούμε την διαφορά των Meridional Parts Δmp μεταξύ των πλατών αναχώρησης και άφιξης αφού η απόσταση είναι μεγαλύτερη από το πραγματικό Δφ.
Για να υπολογίσουμε την διαφορά Δmp προσθέτουμε τα ετερώνυμα meridional parts ή αφαιρούμε τα ομώνυμα. (N + S / S + N / N - N / S - S

## Slide 21: επεξηγηση
Οι τύποι του ορθογωνίου τριγώνου γίνονται ώς εξής:

## Slide 22: Επιλυση λοξοδρομικου προβληματοσ με αυξομερη
Αναχωρούμε από στίγμα φ= 40˚ 30’.0 N λ=074˚ 00’.0 W για προορισμό με φ= 55˚ 30’.0 S λ=037˚ 30’.0 Ε.
Να βρεθούν η πορεία ζ και η απόσταση κ
Αρχικά θα πρέπει να βρούμε τις διαφορές πλάτους φ και μήκους λ καθώς και το Δmp ώστε να συμπεριλάβουμε την παραμόρφωση του πλάτους.
Τις μοίρες των διαφορών τις μετατρέπουμε σε πρώτα (‘)
Φαν = 40˚ 30’.0 Ν | λαφ = 074˚ 00’.0 W | MPαν = 2647.0
Φαφ= 55˚ 30’.0 S (+) | λαν = 037˚ 30’.0 E (+) | MPαφ= 4001.6 (+)
Δφ= 96˚ 00’.0 S | Δλ = 111˚ 30’ E | Δmp = 6648.6
Δφ’ = 5760’ s | Δλ’ = 6690’ E | Δmp = 6648.6

## Slide 23: Επιλυση λοξοδρομικου προβληματοσ με αυξομερη
Αναχωρούμε από στίγμα φ= 40˚ 30’.0 N λ=074˚ 00’.0 W για προορισμό με φ= 55˚ 30’.0 S λ=037˚ 30’.0 Ε. Να βρεθούν η πορεία ζ και η απόσταση κ
Έπειτα από τους τύπους που έχουμε εξαγάγει βρίσκουμε την τεταρτοκυκλική πορεία.
Tan(ζ) = 6690 / 6648.6 => ζ = S 45.2˚E => 180˚ – 45.2˚=
134.8 ˚ = ζ
Δφ’ = 5760’ S
Δλ’ = 6690’ E
Δmp = 6648.6

## Slide 24: Επιλυση λοξοδρομικου προβληματοσ με αυξομερη
Αναχωρούμε από στίγμα φ= 40˚ 30’.0 N λ=074˚ 00’.0 W για προορισμό με φ= 55˚ 30’.0 S λ=037˚ 30’.0 Ε. Να βρεθούν η πορεία ζ και η απόσταση κ
Υπολογίζουμε την απόσταση κ:
κ = 5760’ / cos(134.8˚)=> κ = 8174.5nm
Δφ’ = 5760’ S
Δλ’ = 6690’ E
Δmp = 6648.6
ζ = 134.8 ˚