## Slide 1: ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – NAUTICAL PUBLICATIONS
ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ

## Slide 2: Τι είναι οι Ναυτικές Εκδόσεις
Σύμφωνα με την SOLAS ναυτική έκδοση (nautical publication) είναι ένα βιβλίο ή μία ειδικά σχεδιασμένη ψηφιακή βάση δεδομένων από την οποία έχει δημιουργηθεί το βιβλίο που εκδίδεται επίσημα από ή με εξουσιοδότηση κυβέρνησης, εξουσιοδοτημένου Υδρογραφικού Γραφείου ή άλλου σχετικού κρατικού ιδρύματος και έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας.

## Slide 3: Χρησιμότητα των Ναυτικών Εκδόσεων
Είναι απολύτως αναγκαίο ο αξιωματικός να γνωρίζει από που θα αντλήσει ακριβείς και επίκαιρες (up to date) πληροφορίες σχετικά με τον πλου του.
Την ανάγκη αυτή την καλύπτουν οι Ναυτικές εκδόσεις.

## Slide 4: Εκδόσεις Βρετανικού Ναυαρχείου
Στα ποντοπόρα πλοία οι βασικές εκδόσεις που χρησιμοποιούνται είναι αυτές του Βρετανικού Ναυαρχείου και της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου ( U.K. Hydrographic Office - UKHO).
Οι εκδόσεις του UKHO διατίθενται ως έντυπες και ως ψηφιακές (σημ. το 2020 υπήρξε μία αναγγελία για διακοπή των έντυπων εκδόσεων –ειδικά χαρτών- από το Βρετανικό Ναυαρχείο μέχρι το 2026. Η απόφαση αυτή αναβλήθηκε και με νέα ανακοίνωση τον Νοέμβριο του 2023 το Ναυαρχείο ενημέρωσε ότι θα συνεχίσει την διανομή έντυπων εκδόσεων και μετά το 2026).

## Slide 5: Όροι και Συντμήσεις
NP: Nautical Publications – Ναυτική έκδοση. Χρησιμοποιείται και παράλληλα με έναν αριθμό για να υποδηλώσει μία συγκεκριμένη έκδοση. Π.χ. NP281 (ALRS Vol I Maritime Radio Stations)
eNP: electronic Nautical Publication, Η ψηφιακή έκδοση των ναυτιλιακών εκδόσεων.
ALRS: Admiralty List Of Radio Signals – Εκδόσεις με πληροφορίες για ραδιοεπικοινωνίες και απαιτήσεις radio reporting.
ALLS: Admiralty List of Lights and Fog Signals - Φαροδείκτες
ATT: Admiralty Tide Tables – Πίνακες Παλιρροιών
Pilots : ή Admiralty Sailing Directions

## Slide 6: ALRS
Admiralty List Of Radio Signals
Ετήσιες εκδόσεις με εβδομαδιαίες ανανεώσεις οι οποίες αφορούν τις ναυτιλιακές ραδιοεπικοινωνίες.
Αποτελείται από έξι (6) τόμους (volumes) με κάποιους από αυτούς να χωρίζονται σε δύο βιβλία (Vol 1, Vol2, Vol3) ανάλογα με τα γεωγραφικά μέρη που καλύπτει και το Vol6 να χωρίζεται σε οκτώ.

## Slide 7: ALRS Vol 1
Volume 1 (NP281) - Maritime Radio Stations (Parts 1 & 2)
Split across two publications, Volume 1 includes radio details for:
Global Maritime Communications
Satellite Communication Services
Coastguard Communications
Maritime TeleMedical Assistance Service (TMAS)
Radio Quarantine and Pollution reports
Anti-Piracy Contact Table

## Slide 8: ALRS Vol 1

## Slide 9: ALRS Vol 2
Volume 2 (NP282) - Radio Aids to Navigation, Differential GPS (DGPS), Legal Time, Radio Time Signals and Electronic Position Fixing System (Parts 1 & 2)
Split across two publications, Volume 2 includes radio details for:
Listing of VHF Radio Direction-Finding Stations
Radar Beacons (Racons and Ramarks)
Known operational Automatic Identification System (AIS)
Aids to Navigation (AtoN)
Radio beacons transmitting DGPS corrections
International Standard and Daylight Saving Times and Dates
International Radio Time Signal Broadcast details

## Slide 10: ALRS Vol 2

## Slide 11: ALRS Vol 3
Volume 3 (NP283) - Maritime Safety Information Services (Parts 1 & 2)
Split across two publications, Volume 3 includes radio details for:
Maritime Weather Services
Radio Weather and Navigational Warnings
NAVTEX and EGC Services with comprehensive broadcast information
Submarine and Gunnery Warning details (Subfacts and Gunfacts)
Radio-Facsimile Stations, frequencies and weather map areas

## Slide 12: ALRS Vol 4
Volume 4 (NP284) - Meteorological Observation Stations
This volume includes:
All Met Observation Stations listed worldwide

## Slide 13: ALRS Vol 5
Volume 5 (NP285) - Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)
This volume includes:
Worldwide communication requirements for distress, search and rescue
Extracts from SOLAS and ITU Regulations
Distress and SAR (incorporating MRCC and MRSC contacts)
NAVTEX and and EGC Service fundamentals, with an overview of the MSI broadcasts by each
MSI fundamentals under the Worldwide Navigational Warning Service
Worldwide NAVAREA and National Coordinator contact details

## Slide 14: ALRS Vol 6
Το πλέον χρησιμοποιούμενο από τα ALRS,
Volume 6 (NP286) - Pilot Services, Vessel Traffic Services and Port Operations (Parts 1 - 8)
Split across eight publications, Volume 6 includes radio details for:
Detailed Pilot information, contact details and procedures
Vessel Traffic Service information, contact details and procedures
National and International Ship Reporting Systems
Port information, contact details and procedures

## Slide 15: ALRS Vol 6

## Slide 16: ALLS (ADMIRALTY LIST OF LIGHTS AND FOG SIGNALS)

## Slide 17: ALLS (ADMIRALTY LIST OF LIGHTS AND FOG SIGNALS)

## Slide 18: ALLS (ADMIRALTY LIST OF LIGHTS AND FOG SIGNALS)
Each volume of List of Lights and Fog Signals offers:
Descriptions of the characteristics of lights and fog signals, together with the equivalent foreign language light descriptions, to help bridge crews with identification
Also contains a number of lit floating marks including pontoon lights, resilient and buoyant beacons, Single Point Mooring (SPM), Storage and Offloading Facilities (FPSO)
Tables to assist in the calculation of geographical and luminous ranges of lights
Details for all lights listed including the international number, location and/or name, geographical position, characteristics and intensity, elevation in metres, range in sea miles and description of structure
Published in 15 regional volumes (A-Q) for simplicity and ease of handling
Κάθε τόμος του List of Lights and Fog Signals περιέχει:
Περιγραφές των χαρακτηριστικών των φωτεινών και των σημάτων ομίχλης, μαζί με τις αντίστοιχες ξενόγλωσσες περιγραφές τους, έτσι ώστε να βοηθηθεί ο ναυτίλος στην αναγνώριση τους.
Περιέχει επίσης πληροφορίες για σημαντήρες πρόσδεσης (SPM), και πλωτών εγκαταστάσεων αποθήκευσης και εκφόρτωσης (FPSO)
Πίνακες που βοηθούν στον υπολογισμό της γεωγραφικής και φωτεινής περιοχής των φώτων
Λεπτομέρειες για όλα τα φώτα που αναφέρονται, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς αριθμού, τοποθεσίας ή/και ονόματος, γεωγραφικής θέσης, χαρακτηριστικών και έντασης, υψόμετρου σε μέτρα, εμβέλειας σε θαλάσσια μίλια και περιγραφή της δομής
Εκδίδονται σε 15 τοπικούς τόμους (A-Q).

## Slide 19: ALLS (ADMIRALTY LIST OF LIGHTS AND FOG SIGNALS)

## Slide 20: ADMIRALTY TIDE TABLES

## Slide 21: ADMIRALTY TIDE TABLES
ADMIRALTY Tide Tables Περιλαμβάνουν :
500 κύρια και 5.700 δευτερεύοντα λιμάνια στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, την Ευρώπη, τον Ινδικό Ωκεανό, τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας και τον Ειρηνικό Ωκεανό.
Κάθε τόμος των Tide Tables περιλαμβάνει:​ Ημερίσια τιμές HW και LW με τις ώρες που συμβαίνουν για τα κύρια λιμάνια, διαφορές χρόνου και ύψους για τα δευτερεύοντα λιμάνια καθώς και τις αρμονικές σταθερές για όλους τους λιμένες όπου είναι γνωστές.
Μέθοδοι πρόβλεψης και πληροφορίες για τις επιπτώσεις των μετεωρολογικών συνθηκών στις παλίρροιες
Πρόσθετες πληροφορίες για εξαιρετικούς παλιρροιακούς παράγοντες παρέχονται για κάθε περιοχή.
ADMIRALTY Tide Tables
Coverage includes 500 standard and 5,700 secondary ports in the UK and Ireland, Europe, the Indian Ocean, South China Sea and Pacific Ocean.
Each volume of Tide Tables includes:​
D​​aily high and low-water times and heights for standard ports, time and height differences for secondary ports and harmonic constants for all ports where they are known
Methods of prediction and information about the effects of meteorological conditions on tides
Additional information on exceptional tidal factors provided for each area

## Slide 22: ADMIRALTY DIGITAL PUBLICATIONS
Όλα τα προηγούμενα βιβλία (ALRS, ALLS, ATT) διατίθενται σε ηλεκτρονικές εκδόσεις ως:
ADMIRALTY Digital Radio Signals
ADMIRALTY Digital List of Lights
ADMIRALTY TotalTide
Προσφέρουν ευκολία στην χρήση και στην ενημέρωση.
Μπορούν να εκδώσουν πιστοποιητικό ενημέρωσης για τις επιθεωρήσεις.
Διαθέτουν search για εύκολη αναζήτηση στις πληροφορίες.

## Slide 23: ADMIRALTY SAILING DIRECTIONS (PILOTS)
Παρέχουν βασικές πληροφορίες για την υποστήριξη της παράκτιας ναυτιλίας ακτοπλοΐας και της εισόδου στους λιμένες.
Παρέχουν παγκόσμια επίσημη κάλυψη για την υποστήριξη της ασφαλούς ναυσιπλοΐας εντός των κύριων εμπορικών δρόμων και λιμανιών.
Χωρίζονται σε 76 τόμους.
Προσφέρουν τις παρακάτω πληροφορίες:
Πληροφορίες για ναυτιλιακούς κινδύνους, σήμανση, πλοήγηση, κανονισμούς, γενικές σημειώσεις για χώρες​, λιμενικές εγκαταστάσεις, εποχιακά ρεύματα, πάγους και κλιματικές συνθήκες.
Υψηλής ποιότητας διαγράμματα και φωτογραφίες για να βοηθήσουν τα πληρώματα της γέφυρας να κατανοήσουν κρίσιμες πληροφορίες κατά το στάδιο του σχεδιασμού πλου.
Each volume of Sailing Directions offers:​​
Information on navigational hazards, buoyage, pilotage, regulations, general notes on countries​, port facilities, seasonal currents, ice and climatic conditions. This information, when used alongside official ADMIRALTY charts, can help to increase situational awareness on the bridge
​​​High quality diagrams and photography to help bridge-crews understand critical information during the passage planning stage
Worldwide official coverage to support safe and comp​liant navigation within main commercial shipping routes and ports. This coverage is split across 76 volumes for purchase flexibility

## Slide 25: ADMIRALTY SAILING DIRECTIONS (PILOTS)

## Slide 26: ADMIRALTY SAILING DIRECTIONS (PILOTS)

## Slide 27: ADMIRALTY OCEAN PASSAGES FOR THE WORLD

## Slide 28: ADMIRALTY OCEAN PASSAGES FOR THE WORLD
Χωρίζονται σε δύο τόμους.
Δίνουν πληροφορίες για την υποστήριξη του σχεδιασμού ταξιδίου για τις περισσότερες μεγάλες διαδρομές. Τα Ocean Passages for the World (NP136) υποστηρίζουν σχεδιασμό ταξιδιών στις περισσότερες μεγάλες διαδρομές, με λεπτομέρειες για τον καιρό, τα ρεύματα, τους κινδύνους πάγου και τις αποστάσεις μεταξύ των μεγάλων λιμανιών.
Τα Ocean Passages for the World περιλαμβάνουν: Μεμονωμένα κεφάλαια που καλύπτουν καθέναν από τους ωκεανούς του κόσμου, με λεπτομέρειες για τον καιρό, το κλίμα, τους ανέμους, τα ρεύματα, τις παλίρροιες, τους εποχιακούς παράγοντες και τους κινδύνους πάγου.
Παρέχει κάλυψη των πιο πολυσύχναστων και αναδυόμενων εμπορικών διαδρομών ανά τον κόσμο για να βοηθήσει στο σχεδιασμό πλου και τον υπολογισμό της ΕΤΑ.
Παρέχει διαγράμματα πορειών και πίνακες δεδομένων πορειών που βοηθούν στην γρήγορη εξεύρεση πληροφοριών, καθώς και γραφήματα που δείχνουν ξεκάθαρα τις επιπτώσεις του κλίματος, τα ύψη των κυμάτων και τις ζώνες γραμμής φορτίου (Load Line Zones)
Ocean Passages for the World inc​​​ludes:
Individual ch​​​​apters covering each of the world’s oceans, with details of weather, climate, winds, currents, swell, seasonal factors and ice hazards
Coverage of the world's busiest and emerging trade routes to help bridge crew and shore side staff with route planning and the calculation of arrival times
Numerous route diagrams and tabulated route data to help users find information quickly, as well as chartlets clearly demonstrating the effects of climate, wave heights and load line zones

## Slide 29: ADMIRALTY OCEAN PASSAGES FOR THE WORLD

## Slide 30: ADMIRALTY OCEAN PASSAGES FOR THE WORLD

## Slide 31: ADMIRALTY Mariner's Handbook (NP100)

## Slide 32: ADMIRALTY Mariner's Handbook (NP100)
Το Mariner’s Handbook περιλαμβάνει: ​
Γενική παροχή βοήθειας στους ναυτικούς για την ναυσιπλοΐα και τις διαδικασίες της γέφυρας.
Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν οδήγίες για τους χάρτες και τη χρήση τους, την επικοινωνία πληροφοριών ναυσιπλοΐας , το θαλάσσιο περιβάλλον, τους περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα και τη θαλάσσια ρύπανση και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Απλοποιημένους πίνακες που βοηθούν τους ναυτιλόμενους να εντοπίζουν γρήγορα βασικές πληροφορίες, με εικόνες που βοηθούν στην κατανόηση πολύπλοκων θεμάτων όπως είναι τα θαλάσσια ρεύματα, οι ναυτιλιακές σημάνσεις, οι καταστάσεις του καιρού και του ανέμου κλπ.
The Mariner’s Handbook includes:
​​​​Guidance to assist mariners in navigational training and active bridge procedures. Information includes charts and their use, the communication of navigational information, the maritime environment, restrictions to navigation and maritime pollution and conservation
Simple tabular layouts to help users quickly locate essential information, with images to aid the understanding of complex subjects

## Slide 33: ADMIRALTY eNP (Electronic Nautical Publications)
Τα ADMIRALTY e-Nautical Publications (AENP) είναι επίσημα και εγκεκριμένα από τις περισσότερες σημαίες ηλεκτρονικές εκδόσεις όλων των παραπάνω βιβλίων.
Η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο χρησιμοποιώντας τα ADMIRALTY e-Readers.
Είναι εύκολα στη χρήση και πολύ γρήγορα να ενημερωθούν.
Οι Εβδομαδιαίες αγγελίες προς Ναυτιλομένους (διορθώσεις) εφαρμόζονται με ακρίβεια σε δευτερόλεπτα για να διασφαλιστεί η συνεχής ασφάλεια και συμμόρφωση.​
Περιλαμβάνουν τα κάτωθι:
​​Sailing Directions​​​ (76 volumes)
​Ocean passages for the world (NP136 volumes 1&2)​ ​
​​The Mariner’s Handbook (NP100)​​
The Nautical Almanac (NP314)​​
ADMIRALTY Guide to the practical use of ENCs (NP231)​
ADMIRALTY Guide to ECDIS implementation, policy and procedures (NP232)​
ADMIRALTY Guide to ENC symbols used in ECDIS (NP5012)​​​
How to Keep your ADMIRALTY Products Up-to-Date (NP294)​
IALA Maritime Buoyage System (NP735)​​
Symbols and Abbreviations Used on ADMIRALTY charts (NP5011)​
Cumulative List of ADMIRALTY Notices to Mariners (NP234A & NP234B)
Annual Summary of ADMIRALTY Notices to Mariner​​s (NP247 volumes 1&2)
ADMIRALTY e-Nautical Publications (AENPs) are official ADMIRALTY Nautical Publications available as e-books, accessed only using our ADMIRALTY e-Readers 1.3 and 1.4 or on the AENP Integrated Viewer. Easy to use and update, they bring improved efficiency, accuracy and access to information bridge officers need.
​​Weekly Notices to Mariners applied accurately in seconds to ensure ongoing safety and compliance.​
​90 official ADMIRALTY Nautical Publications available in an electronic format. The range includes Sailing Directions (Pilots), Ocean Passages for the World, the Nautical ​​​​Almanac, the Mariner’s Handbook and many more.
Approved for use by the Flag States of over 80% of ships trading internationally, with clear display of NM updates to aid inspections.​

## Slide 36: Admiralty Chart Catalogue NP 131
Συνολικός κατάλογος όλων των χαρτών που εκδίδει το Βρετανικό Ναυαρχείο.
Εκδίδεται κάθε έτος και ενημερώνεται εβδομαδιαία όπως και οι υπόλοιπες εκδόσεις.

## Slide 38: GUIDE TO PORT ENTRY
Ένα από τα χρησιμότερα βιβλία της γέφυρας.
Περιέχει πληροφορίες για πάνω από 14500 λιμένες και τερματικούς σταθμούς σε 191 χώρες.
Παρέχει, σε κείμενο, πληροφορίες για τις υποδομές των λιμένων και για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει ο ναυτιλόμενος για την προσέγγιση και τις παροχές σε κάθε ένα από τους λιμένες
Στις τελευταίες εκδόσεις προσφέρει και σύγχρονες πληροφορίες μέσω QR code links τα οποία παραπέμπουν στην υπηρεσία findaport.com
Πλέον προσφέρεται σαν πλήρης ηλεκτρονική υπηρεσία που μπορεί να ενσωματωθεί στο ECDIS.

## Slide 39: GUIDE TO PORT ENTRY
Port data provided, includes:
• Types and size of vessels accommodated
• The number of terminals and berths
• Berth coordinates
• Arrival and departure procedures
• VHF radio channels
• Contact information
• Tidal graphs
• Weather forecasts
• Cargo accepted, by port, terminal, and berth
• Terminal and berth-specific information
• Port diagrams
• Regulations and restrictions
• Services and equipment available
• Mandatory documents
• Actual Conditioned Experience (ACE) reports (ShipMaster’s Reports)