## Slide 1: ΤΡΙΓΩΝΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

## Slide 2: ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΟΥ MAELSTROM. Το πιο ισχυρό παλιρροϊκό ρεύμα στον κόσμο.

## Slide 3: H επιρροή του ανέμου είναι εξίσου σημαντική με αυτή του ρεύματος, ιδιαίτερα σε πλοία με μεγάλο ύψος εξάλων.

## Slide 4: Το τρίγωνο ρεύματος (και του ανέμου)
Όπως προείπαμε είναι σημαντικό και απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψιν η επήρεια του ρεύματος στον πλου του πλοίου, αφού αυτό επηρεάζει σημαντικά,
Την τήρηση της χαραχθείσας ασφαλούς πορείας του πλοίου.
Την διατήρηση της ταχύτητας
Την κατανάλωση καυσίμων

## Slide 5: Το τρίγωνο του ρεύματος – Επιρροή ανέμου και ρεύματος σε πλοίο.

## Slide 6: Κατασκευή του τριγώνου ρεύματος
Ας υποθέσουμε ότι ένα πλοίο κινείται με ταχύτητα ως προς το νερό (STW) 14 κόμβους με κατεύθυνση 090˚.
Εάν το πλοίο βρεθεί μέσα σε ρεύμα με πορεία (set) 220˚ και ταχύτητα (rate) 2 knots, ποια θα είναι η πραγματική του προχώρηση ως προς τον βυθό (πορεία και ταχύτητα);
Quo Vadis ??

## Slide 7: Κατασκευή του τριγώνου ρεύματος
Ας υποθέτουμε ότι το πλοίο κινείται με ταχύτητα 14 κόμβους και σε κατεύθυνση 090˚ καλύπτοντας την απόσταση ΑΒ σε μία ώρα (14ν.μ.).
Χαράσσουμε από το υποθετικό μας στίγμα (Β) άνυσμα (ΒΓ). το οποίο να έχει διεύθυνση την πορεία του ρεύματος (220˚ ) και ταχύτητα, την ταχύτητα του ρεύματος (2 ν.μ. / ώρα)
Το ευθύγραμμο τμήμα ΑΓ είναι η πραγματική πορεία μας σε σχέση με τον βυθό (CMG, Course Made Good Course ή Over Ground) και το μήκος του τμήματος είναι η πραγματική προχώρηση του πλοίου σε σχέση με τον βυθό (SOG Speed Over Ground).
Στο παράδειγμα η πορεία COG είναι 098˚ και η ταχύτητα SOG 12.77 knots
TC (True Course) 090 – STW (Speed Through Water) 14 knots
CMG (Course Made Good) – SMG (Speed Made Good)
ή COG - SOG

## Slide 8: Πως θα κρατηθούμε επάνω στην επιθυμητή πορεία όταν βρισκόμαστε κάτω από την επήρεια ρεύματος;
Στο προηγούμενο παράδειγμα είδαμε ότι το πλοίο λόγω του ρεύματος είχε γωνιακή έκπτωση 8˚ νοτιότερα από την προκαθορισμένη πορεία των 090 ˚ (ακολουθούσε πορεία ΕSE over ground).
Εάν αντί να θέσουμε την διεύθυνση του πλοίου προς 090˚ του δώσουμε κατεύθυνση αντίθετη της γωνίας έκπτωσης (090 ˚ – 8 ˚) τότε το πλοίο μας θα τηρηθεί επάνω στην 090 ˚

## Slide 9: Υπολογισμός του τριγώνου ρεύματος ως προς την ταχύτητα
Μπορούμε εύκολα να αναπαραστήσουμε και την προηγούμενη σχέση επιλύοντας γραφικά το πρόβλημα και να βρούμε την πορεία που θα κρατήσουμε αλλά και τον χρόνο που θα μεσολαβήσει για να βρεθούμε σε επιθυμητό στίγμα.
Π.χ. Αν ξεκινήσουμε από το σημείο Α με προορισμό 14νμ ανατολικά του, πόσο χρόνο θα κάνουμε αν η ταχύτητα μηχανής είναι 14 knots και γνωρίζουμε ότι στην περιοχή επικρατεί ρεύμα ταχύτητας (rate) 2 knots με πορεία (set) 045˚
Αρχικά γνωρίζουμε ότι θέλουμε να διανύσουμε μία απόσταση 14ων ναυτικών μιλίων προς 090 την οποία και χαράσσουμε [τμήμα ΑΘ].
Έπειτα χαράσσουμε γραμμή με την κατεύθυνση του ρεύματος (set=045 ) και μήκος την ταχύτητα του (rate = 2knots) [τμήμα ΑΒ] .
Το γωνία που σχηματίζει το ευθύγραμμο τμήμα ΒΓ με τον Βορρά είναι η πορεία αντισταθμίσεως για το ρεύμα, πορεία που πρέπει να τηρήσουμε (CTS) για να βρεθούμε στο σημείο Θ.
Χαράσσοντας τόξο από το Β με μήκος όση η ωριαία ταχύτητα μας (14 knots) ενώνουμε τα σημεία προεκτείνουμε την CMG. Το ευθύγραμμο τμήμα [AΓ] είναι θα είναι και η προχώρηση του πλοίου σε μία ώρα κάτω από την επήρεια του ρεύματος (15.56 nautical miles) την οποία ονομάζουμε SOA (Speed of Advance).
Διαιρώντας την απόσταση που έχουμε να διανύσουμε (14ν.μ.) με την SOA και βρίσκουμε τον χρόνο (σε ώρες) στον οποίο θα καλύψουμε το διάστημα των 14ν.μ. (ΑΘ)
TTG = DTG / SOA = 14.00nm / 15.56 = 0.90 hrs ή 54 λεπτά της ώρας.

## Slide 10: Έκπτωση λόγω Ανέμου.
Ενώ τα ρεύματα έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στην κίνηση των πλοίων, ο άνεμος μπορεί επίσης να επηρεάσει την κίνησή τους. Η επίδραση του ανέμου στην κίνηση ενός πλοίου είναι διπλή:
Πρώτον, θα προκαλέσει αύξηση ή μείωση της ταχύτητας ανάλογη με την διέυθυνση και την ισχύ του ανέμου.
Δεύτερον, ο άνεμος παράγει ένα φαινόμενο πλαγιομετακίνησης που προκαλείται από τα έξαλλα του σκάφους.
Γενικά, το σκάφος θα τείνει να μετακινηθεί προς το υπήνεμο, ανάλογα με το ύψος εξάλων, και την κατάσταση του (laden ή ballast condition).
Γωνία Έκπτωσης λόγω ανέμου (Leeway Angle) είναι η γωνία που σχηματίζεται ανάμεσα στην πορεία σε σχέση με το νερό (Course Through Water CTW) και στην αληθή πορεία.

## Slide 11: Γωνία Έκπτωσης λόγω Ανέμου. Leeway Angle
Η γωνία έκπτωσης λόγω ανέμου εξαρτάται:
Από την ταχύτητα του πλοίου. Όσο υψηλότερη η ταχύτητα τόσο μικρότερη η γωνία έκπτωσης
Από την ταχύτητα του ανέμου και την πορεία του πλοίου σε σχέση με αυτόν.
Από το UKC [Under Keel Clearance] της απόστασης δηλαδή μεταξύ του βυθού και της τρόπιδας (keel)
Από το εμβαδό της πλευρικής επιφάνειας των εξάλων και των υπερκατασκευών (windage area).

## Slide 12: Windage Area
Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε τον υπολογισμό της δύναμης σε Tons που ασκείται σε διάφορα μέρη ενός μοντέλου επιβατηγού πλοίου από δύναμη ανέμου 120 Ν/m2 (Beaufort 6) .
Ειδικά σε πλοία με μεγάλη επιφάνεια εκτεθειμένη στον άνεμο γίνονται ιδιαίτερες μελέτες για τις επιπτώσεις του ανέμου ώστε να είναι γνωστές.

## Slide 13: Έκπτωση λόγω Ανέμου.
Η τιμή της γωνίας έκπτωσης λόγω ανέμου μπορεί να υπολογιστεί κατ’ εκτίμηση από την γωνία που σχηματίζουν τα απόνερα του πλοίου σε σχέση με την πορεία μας.

## Slide 14: Έκπτωση λόγω Ανέμου.
Επίσης δρομόμετρα με διπλή δέσμη (dual axis) μπορούν να υπολογίσουν εκτός από διαμήκη προχώρηση και εγκάρσια η οποία είναι και η ταχύτητα της έκπτωσης του πλοίου.