## Slide 1: RADAR
ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ – ΨΕΥΔΟΗΧΩ.

## Slide 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ:
Εξωτερικές Ανεπιθύμητες επιδράσεις .
Αποτελέσματα των άνω.
Ψευδοηχώ.

## Slide 3: ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ RADAR:
ΚΑΙΡΙΚΑ ΑΙΤΙΑ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΙΤΙΑ.

## Slide 4: Θαλάσσιες Επιστροφές
Το συχνότερο πρόβλημα που συμβάλει στην μείωση της απεικονιστικής ευκρίνειας ενός Radar είναι οι θαλάσσιες επιστροφές.
Όταν το ηλεκτρομαγνητικό σήμα του Radar ανακλαστεί στην επιφάνεια της θάλασσας επιστρέφει στην κεραία του ραντάρ προκαλώντας παρεμβολές στην απεικόνιση.

## Slide 5
Στα σύγχρονα Radar έχουν αναπτυχθεί σύνθετες τεχνικές ακόμη και με αλγόριθμους ασαφούς λογικής (fuzzy logic) οι οποίες προσπαθούν να περιορίσουν τις συνέπειες μείωσης της απεικονιστικής ικανότητας των Radar.

## Slide 6: Θαλάσσιες Επιστροφές

## Slide 7: Από τι εξαρτάται η απεικόνιση των Θαλάσσιων επιστροφών;
Από την κατάσταση θαλάσσης προκαλείται αύξηση ή μείωση των θαλασσίων επιστροφών.
Η ένταση δε της απεικόνισης τους εξαρτάται από:
Το ύψος της Κεραίας
Την απόσταση των κυμάτων από το πλοίο
Η συχνότητα εκπομπής
Το μήκος παλμού.
Το ύψος των κυμάτων.
Την θέση των κυμάτων ως προς το πλοίο.

## Slide 8
Το ύψος της κεραίας έχει ισχυρή επίδραση στην απεικόνιση των θαλασσίων επιστροφών.
Όσο υψηλότερη είναι η θέση της κεραίας τόσο εντονότερο το φαινόμενο.
Το αυξημένο ύψος της κεραίας επεκτείνει την ακτίνα των θαλασσίων επιστροφών που εμφανίζεται στην οθόνη και επίσης το εύρος εντός του οποίου οι ηχώ από θαλάσσιες επιστροφές θα προκαλέσουν κορέσμό σήματος στον δέκτη ή την οθόνη.

## Slide 9
Το φαινόμενο της επιστροφής της ηχώ εμφανίζει τα μεγαλύτερα του αποτελέσματα σε μικρή απόσταση από το πλοίο όπως φαίνεται και στην πιο πάνω εικόνα.
Σε αποστάσεις άνω των πέντε (5) μιλίων το φαινόμενο είναι αμελητέο.

## Slide 10
Γενικά, η απόκριση των θαλασσίων επιστροφών είναι λιγότερο εμφανής σε Radar που λειτουργούν στην μπάντα εκπομπής S από ό,τι στα X band radars. Η σχέση μεταξύ του μήκους κύματος και θαλασσίων επιστροφών είναι δύσκολο να περιγραφεί και απαιτεί πολύπλοκο μαθηματικό λογισμό.

## Slide 11
Η επιλογή Long Pulse αντί για Short Pulse συνήθως βελτιώνει την απεικόνιση οποιουδήποτε στόχου και οι θαλάσσιες επιστροφές δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα.
Έτσι, εάν οι επιθυμητοί προς απεικόνιση στόχοι καλυφθούν ως αποτέλεσμα έντονων θαλάσσιων επιστροφών, επιλέγοντας μεγαλύτερο παλμό είναι δυνατή η μείωση των αρνητικών αποτελεσμάτων των επιστροφών.

## Slide 12
Οι θαλάσσιες επιστροφές από την προσήνεμη πλευρά του πλοίου είναι πιο έντονες καθώς τα κύματα εμφανίζουν μεγαλύτερη προσπίπτουσα στο ηλεκτρομαγνητικό κύμα επιφάνεια.

## Slide 13
Όπως θα δούμε είναι δυνατό να απομειώσουμε το γενικό σήμα λήψης / απεικόνισης του Radar μειώνοντας το ποσοστό κέρδους (Gain) ενίσχυσης στην διάταξη του ενισχυτή του δέκτη.
Αυτό όμως έχει σαν αποτέλεσμα την συνολική απομείωση του σήματος συνολικά στην κλίμακα του Radar.
Οι θαλάσσιες επιστροφές όμως έχουν αντίκτυπο στις μικρότερες –έως 5 ν.μ.- αποστάσεις. Μειώνοντας την συνολική ενίσχυση του σήματος, μειώνουμε και την συνολική απεικονιστική ικανότητα του Radar.
Απομείωση αποτελεσμάτων Θαλασσίων επιστροφών
(Anti Clutter Sea adjustment)

## Slide 14
Ουσιαστικά, το πρόβλημα είναι ότι η μείωση του gain μειώνει ομοιόμορφα σε όλη την ακτίνα της βάσης χρόνου την ενίσχυση, ενώ οι επιστροφές είναι ισχυρότερες σε κοντινές αποστάσεις και εξασθενούν στην μεγαλύτερη εμβέλεια.
Το sea clutter control είναι ένας εξειδικευμένος τύπος ελέγχου του κέρδους (gain) που μειώνει το gain στην αρχή της κάθε ακτίνας σάρωσης και το αποκαθιστά με το χρόνο καθώς γράφεται κάθε ακτινική γραμμή.
Ο έλεγχος αυτός, του ποσοστού καταστολής του κέρδους επιτρέπει έτσι την εφαρμογή σταδιακής ποσότητας απομείωσης.
Απομείωση αποτελεσμάτων Θαλασσίων επιστροφών
(Anti Clutter Sea adjustment)

## Slide 15
Το ποσό της αρχικής καταστολής του κέρδους (gain) είναι μεταβλητό και μπορεί να ρυθμιστεί από εμάς με την χρήση του ρυθμιστικού A/C sea ή Sea Clutter που υπάρχει σε όλες τις συσκευές Radar.
Στις σύγχρονες συσκευές Radar το Sea Clutter μπορεί να
τεθεί και σε αυτόματη λειτουργία όπου η συσκευή
ρυθμίζει αυτόματα το ποσοστό του περιορισμού του
κέρδους με άλλες φορές ικανοποιητικά αποτελέσματα κι
άλλες φορές όχι, οπότε η παρέμβαση του χειριστή κρίνεται απαραίτητη για την ορθή απεικόνιση των στόχων.

## Slide 16: Rain Clutter

## Slide 17
Οι παλμοί που εκπέμπονται από την κεραία του Radar σε περιοχή όπου βρέχει θα ανακλασθούν από τις σταγόνες και θα επιστρέψουν στην κεραία του Radar ως ηχώς.
Η πυκνή αυτή ηχώ προκαλεί έντονη αύξηση της φωτεινότητας σε όλη την περιοχή βροχής, το οποίο εμποδίζει την διάκριση των στόχων που βρίσκονται εκεί.

## Slide 18
Για να περιοριστεί το φαινόμενο της ηχώ λόγω βροχής χρησιμοποιούμε το ρυθμιστικό anticlutter rain ώστε να περιορίσουμε το μήκος παλμών των επιστροφών.
Επειδή όπως βλέπουμε και στις διπλανές εικόνες το ρυθμιστικό επιδρά έντονα στο πλάτος των παλμών των επιστροφών, η υπερβολική τιμή ρύθμισης του έχει σαν αποτέλεσμα να εμφανίζονται μόνο τα μετωπικά περιγράμματα της βροχής, των στόχων και των ακτών.
Το συγκεκριμένο ρυθμιστικό θα πρέπει να χρησιμοποιείται με φειδώ αφού εύκολα μπορεί και να «εξαφανίσει» στόχους.

## Slide 19: Shadow Areas & Blind Sectors

## Slide 20
Η παρουσία υπερκατασκευών, καθώς και κοντινών στόχων μεγάλου όγκου δημιουργεί τομείς σκιάς στους οποίους πιθανό ένας στόχος να ανιχνευθεί λόγω περίθλασης (signal bouncing) μέρους του ηλεκτρομαγνητικού σήματος.

## Slide 21
Στην ίδια περίπτωση η περιοχή περί τον άξονα των υπερκατασκευών δεν θα μεταφέρει καθόλου ηλεκτρομαγνητική ενέργεια δημιουργώντας έναν σκοτεινό τομέα. Οτιδήποτε βρίσκεται σε αυτόν τον σκοτεινό τομέα δεν θα ανιχνευθεί.

## Slide 22
Κατά την κατασκευή του πλοίου αφού γίνει μελέτη τοποθέτησης της κεραίας ώστε να τοποθετηθεί σε κατάλληλο ύψος και να μην εμποδίζεται κατά την λειτουργία της καθώς και να υπάρχουν οι ελάχιστες υπερκατασκευές που να εμποδίζουν την διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων γίνεται και μέτρηση των σκοτεινών τομέων και των τομέων σκιάς.

## Slide 23
Ο συνηθέστερος τρόπος μέτρησης των τομέων αυτών είναι παρατηρώντας σε πολύ χαμηλή κλίμακα τις θαλάσσιες επιστροφές σε λίγο ταραγμένη θάλασσα και μακριά από στεριές. Στα σημεία που δεν εμφανίζονται θαλάσσιες επιστροφές έχουμε και τους σκοτεινούς τομείς

## Slide 24
Η δεύτερη μέθοδος απαιτεί την αργή στροφή του πλοίου γύρω από ένα σημαντήρα ο οποίος βρίσκεται 1ΝΜ από το πλοίο (ακριβής περιγραφή σελ.41 §3.4.4).

## Slide 25
Ως σημαντικότερος τομέας σκιάς θεωρείται αυτός ο οποίος δημιουργείται από τον πρωραίο ιστό όταν η κεραία είναι τοποθετημένη στο διάμηκες του πλοίου.

## Slide 26: Παρεμβολές από άλλα Radar

## Slide 27
Δεδομένου ότι οι παλμοί ενός Radar έχουν ένα μεγάλο εύρος απόκλισης από την κεντρική συχνότητα (της τάξης των ±5 Mhz) ενώ το εύρος ευαισθησίας του δέκτη είναι κι αυτό της τάξης των ±10 Mhz δίναται με την παρουσία παραπλήσιων Radar να παρουσιαστούν παρεμβολές οι οποίες είναι ουσιαστικά απευθείας λήψη των παλμών των παραπλήσιων Radar.
Τα αποτελέσματα αυτών των παρεμβολών είναι να δημιουργείται έντονα απεικονιστικά ίχνη ίσα με το μήκος παλμού των έτερων radar.

## Slide 28
Ο βασικότερος τρόπος να μετριάσουμε τις εν λόγω παρεμβολές είναι χρησιμοποιώντας την επιλογή Interference Reject (IR) από το μενού του radar.
Μία δεύτερη πρακτική είναι η διακοπή για μικρό χρονικό διάστημα της κεραίας έτσι ώστε να διαφοροποιηθούν οι γωνίες της δέσμης ακτινοβολίας λόγω του συγχρονισμού περιστροφής των κεραιών.

## Slide 29
Σε περιπτώσεις που άλλο πλοίο περάσει σε κοντινή απόσταση από το πλοίο μας είναι δυνατό να παρουσιαστεί πολλαπλή ηχώ η οποία παρουσιάζεται σε ίδια διόπτευση με την αρχική ηχώ και σε απόσταση 2Χ, 3Χ κλπ από την αρχική ηχώ.
Η πολλαπλή ηχώ αυτή είναι αποτέλεσμα της πολλαπλής / διαδοχικής αντανάκλασης του κύματος στο πλησίον πλοίο.
Η κάθε διαδοχική ηχώ απεικονίζεται ασθενέστερη από την προηγούμενη.
Για να μειώσουμε τις συνέπειες της πολλαπλής ηχώ μειώνουμε το gain (κέρδος) του δέκτη του radar.
Πολλαπλή Ψευδοηχώς

## Slide 30
Η ανάκλαση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων των πλευρικών λοβών εκπομπής της κεραίας, δημιουργεί σειρά ψευδοηχών οι οποίες παρουσιάζονται σαν τόξο με ίδια απόσταση με αυτή του πραγματικού στόχου.
Η γωνία που θα παρουσιαστεί η ψευδοηχώς είναι η γωνία την οποία έχει εκείνος ο λοβός που δημιουργεί την ανάκλαση.
Συνήθως αυτού του είδους η ψευδοηχώ παρουσιάζεται σε στόχους σε μικρή απόσταση (κάτω των 5 ν.μ.) από το radar και μπορεί να μειωθεί ρυθμίζοντας το anticlutter sea.
Ψευδοηχώ Πλευρικών Λοβών (Side Lobe False Echoes)

## Slide 31: Ηχώς επόμενης διαδρομής.
Μία αρκετά σπάνια περίπτωση ψευδοηχούς είναι η περίπτωση της ηχούς δεύτερης διαδρομής (second trace echo) όπου δίναται να εμφανιστεί ηχώς στόχου αρκετά μακρύτερου από την περιοχή ανίχνευσης του radar ο οποίος όμως θα απεικονίζεται σε κοντινή απόσταση.
Για να παρουσιαστεί τέτοιο φαινόμενο θα πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
Να βρισκόμαστε σε περιοχή με υπερδιαθλαστικές ατμοσφαιρικές συνθήκες.
Ο στόχος να βρίσκεται σε απόσταση εκτός της μεγαλύτερης δυνατής απόστασης ανίχνευσης του radar αλλά που να ορίζεται ακριβώς επάνω στην συχνότητα επανάληψης παλμού (PRF).
Τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ψευδοηχούς είναι τα εξής: 1. αλλάζοντας την κλίμακα του Radar αλλάζει και η απόσταση της ενώ, 2. επειδή συμβαίνει σε περιοχές με εξαιρετική ορατότητα, είναι εύκολο να γίνει αντιληπτή με την σύγκριση ένδειξης radar με οπτική παρατήρηση.