## Slide 1: Detection Areas

## Slide 2: Detection Area
Μια πολύτιμη λειτουργία του ECDIS είναι η συνεχής εμφάνιση της θέσης και, ταυτόχρονα, η παρακολούθηση μιας περιοχής ανίχνευσης, για κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα, μπροστά από το πλοίο. Αυτή η περιοχή ανίχνευσης μπορεί να έχει διαφορετικό όνομα ανάλογα με το κατασκευαστή (για παράδειγμα, «safety frame», «guard zone», «safety cone», «lookahead window», «anti-grounding cone» και «danger detection»).
Εάν εντοπιστεί κίνδυνος, το ECDIS πρέπει να παρέχει προειδοποίηση μέσω ηχητικού συναγερμού και/ή οπτική ένδειξη. Ο χειριστής ECDIS έχει κάποιο έλεγχο σχετικά με τους κινδύνους πλοήγησης που τους προκαλούν ειδοποιήσεις καθώς και για το χρονοδιάγραμμα και την παρουσίασή τους.

## Slide 3: Detection Area
Οι ειδοποιήσεις περιλαμβάνουν:
• Safety Contour
• prohibited area
• μια περιοχή για την οποία υπάρχουν ειδικές συνθήκες (όπως έχει επιλεγεί από τον χειριστή ECDIS)
• κίνδυνοι ρηχότεροι από την τιμή εισόδου Safety Contour
• aids to navigation (AtoNs) (βοηθήματα για την πλοήγηση ).

## Slide 4: Detection Area

## Slide 5: Detection Area
Ο χειριστής ECDIS μπορεί να διαμορφώσει το μέγεθος της περιοχής ανίχνευσης.
Το μέγεθος της περιοχής ανίχνευσης βασίζεται είτε στην απόσταση είτε στον χρόνο.
Ακόμα κι αν η περιοχή ανίχνευσης δεν υποδεικνύεται στην οθόνη (καθώς μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί), η λειτουργία θα εξακολουθεί να είναι ενεργή.
Επιπλέον, αντικείμενα που προκαλούν συναγερμούς ή ενδείξεις εντός της περιοχής ανίχνευσης μπορεί να είναι επισημαίνονται οπτικά (τα αντικείμενα που δίνουν alarm επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα και τα αντικείμενα που δίνουν indication επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα). Αυτή η λειτουργία επισήμανσης μπορεί να απενεργοποιηθεί χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία ειδοποίησης.

## Slide 6: Detection Area

## Slide 7: Detection Area
Για την διαμόρφωση της περιοχής ανίχνευσης πρέπει να πάρουμε υπ’ όψιν:
• Εάν η περιοχή είναι πολύ μικρή, οι κίνδυνοι μπορεί να εντοπιστούν πολύ αργά
• Εάν η περιοχή είναι πολύ μεγάλη, μπορεί να ενεργοποιηθεί ένας υπερβολικός αριθμός ειδοποιήσεων
• την εγγύτητα των κινδύνων για την ναυσιπλοΐα
• την κατάσταση φυλακής γέφυρας
• το μέγεθος της περιοχής ανίχνευσης πρέπει να είναι κατάλληλο για την ταχύτητα και τα ελικτικά χαρακτηριστικά του πλοίου
• καθώς η ποιότητα του CATZOC μειώνεται, η περιοχή ανίχνευσης μπορεί να χρειαστεί να αυξηθεί.
Οι παράμετροι της περιοχής ανίχνευσης πρέπει να σχεδιάζονται και να επανεξετάζονται συνεχώς για να διασφαλίζεται ότι είναι κατάλληλες για κάθε σκέλος του ταξιδιού, όπως η αλλαγή των παραμέτρων κατά τη μετάβαση από ωκεανοπλοΐα σε ακτοπλοΐα.