ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ: Αυτός ο μηχανισμός δίνει τη δυνατότητα στον τεχνίτη για την ακριβή φόρτιση του συστήματος με ψυκτικό μέσο. Αυτό μπορεί να φορτιστεί με πίεση ή με το βάρος του ψυκτικού μέσου. Το όργανο που φαίνεται στην εικόνα 11.24, έχει ενδείξεις με κουμπιά και κάνει για τη φόρτιση των ψυκτικών μέσων R-12, R-22, R-500 και  R-502.

ΕΙΚΟΝΑ 11.24: Φορτιστής ψυκτικού μεσου.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: Αυτοί οι τύποι των κλιμάκων δίνουν τη δυνατότητα στον τεχνίτη να φορτίζει ακριβώς ένα σύστημα με ψυκτικό μέσο, υπολογίζοντάς το με το βάρος. Αυτό μπορεί να γίνει χειροκίνητα ή αυτόματα. Το ποσό του ψυκτικού μέσου που θα φορτίσει το σύστημα, μπορεί να προγραμματιστεί. Ένας μικροεπεξεργαστής ελέγ-χει το φορτίο και σταματάει αυτή την πορεία, όταν το προ-γραμματισμένο βάρος έχει χορηγηθεί. Συχνά, ένα ακουστικό σήμα, ειδοποιεί τον τεχνίτη ότι η κατάλληλη ποσότητα ψυκτι-κού μέσου, έχει φορτίσει το σύστημα. Στην εικόνα 11.25, φαίνεται μια ηλεκτρονική κλίμακα φόρτισης.

ΥΔΡΑΡΓΥΡΙΚΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ U: Ενα τέτοιο μανόμετρο μας δείχνει το επίπεδο της υποπίεσης κατά την εκκένωση ενός ψυκτικού συστήματος. 'Εχει ακρίβεια 0,5mm.Hg, κατά προσέγγιση. Εικόνα 11.26.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ (ΚΕΝΟΥ):

ΕΙΚ0ΝΑ 11.26: Υδραργυρικό μανόμετρο με σωλήνα σχήμοτος U.

Ένας τέτοιος μετρητής μετράει την υποπίεοη (κενό), όταν εκκενώνουμε ένα ψυκτικό ή κλιματιστικό σύστημα καθώς και ένα σύστημα αντλίας θερμότητας. Αυτό το όργανο μετράει μια πτώση της υποπίεσης, περίπου στο 1micron =0,001χιλ.  (1000 microns = 1χιλ.). Εικόνα 11.27.

ΕΙΚΟΝΑ 11.25: Ηλεκτρονική κλίμακα φόρτισης.

ΕΙΚΟΝΑ 11.27: Ηλεκτρονικός μετρητής υποπίεσης  (κενού).