ΕΙΚΟΝΑ 11.54: Πολύμετρο (volt- Οhm - mΑ). (Α) Κλασικό (Ανολογικό) (Β) Ηλεκτρονικό (Ψηφιακό)

ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ (VOM): Το πολύμετρο είναι ένα ηλεκτρονικό όργανο, το οποίο μετράει την τάση (volt), την αντίσταση (OHM) και την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος (milliampere). Αυτά τα όργανα έχουν διαφορετικές διαβαθμίσεις σε κάθε μοντέλο. Αυτά διατίθενται σε πολλούς τύπους, διαβαθμίσεις και ποιότητες, όπου το καθένα μοντέλο απ' αυτά, διαθέτει μια κλασική πλάκα (αναλογική) ανάγνωσης της μέτρησης ή μια ηλεκτρονική οθόνη. Στην εικόνα 11.54, φαίνονται και οι δυο τύποι πολυμέτρων. Εάν θελήσετε ν' αγοράσετε ένα πολύμε-τρο, σιγουρευτείτε ότι αυτό που θα επιλέξετε, έχει τα χαρα-κτηριοτικά οτοιχεία τα οποία ζητάτε για την εργασία σας.

ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ: Ένα τέτοιο αμπερό-μετρο είναι ένα προσαρμόσιμο όργανο. Μερικά απ' αυτά τα όργανα μπορούν επίσης να μετρήσουν τάση ή αντίσταση ή και τα δύο. Εάν δεν έχετε τέτοιο αμπερόμετρο, τότε πρέπει να διακόψετε το κύκλωμα και να συνδέσετε το αμπερόμετρο στο κύκλωμα. Μ' ένα τέτοιο όργανο, απλά συνδέετε τους σιαγόνες του, γύρω από έναν απλό αγωγό. Εικόνα 11.55.

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ U: Ενα

τέτοιο μανόμετρο δείχνει την πίεση του φυσικού αερίου ή του αέριου προπανίου κατά τη διάρκεια της συντήρησης ή της εγκατάστασης ενός κλίβανου αερίου ή ενός εξοπλισμού καυ-σίμου αερίου. Εικόνα 11.56 (Α).

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ: Αυτό το μανόμετρο καθορίζει τις πιέσεις του αέρα σε συστήματα με πολύ χαμηλή πίεση, όπως είναι 2,54mm στήλης νερού. Αυτά χρη-σιμοποιούνται για την ανάλυση της ροής του αέρα μέσα στα κλιματιστικά και θερμαντικά συστήματα. Εικόνα 11.56 (Β).

ΤΑΝΥΣΤΗΡΕΣ ΙΜΑΝΤΩΝ: Στην εικόνα 11.57, φαίνονται δυο φωτογραφίες από δύο τύπους τανυστήρων ιμάντων. Αυτοί οι τανυστήρες χρησιμοποιούνται για την ακριβή ρύθμιση των ιμάντων στην κατάλληλη τάση. Αυτό παρέχει μέγιστη διάρκεια ζωής στους ιμάντες και προστατεύει τα έδρανα.

ΕΙΚΟΝΑ 11.55: Συνδεόμενο αμπερόμετρο σε κλιματιστικό.

Πιθανώς ένας τεχνίτης να χρησιμοποιεί και πολλά άλλα εργαλεία αλλά αυτά που περιγράψαμε είναι τα πλέον συνηθι-σμένα.