## Slide 1: Μ.Ε.Κ. ΙΙ
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

## Slide 2: ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ - Δ ΄
Click to edit Master title style
ΕΓΧΥΣΗ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ
  Έγχυση. Τεχνολογία έγχυσης. Συστήματα έγχυσης, εγχυτήρες, ανωμαλίες και θεραπεία αυτών. Σύστημα κοινού οχετού.
  Αντλίες έγχυσης (Bosch - Sulzer), τύποι αντλιών, λειτουργία, επιθεώρηση, ρύθμιση αντλιών.
  Εγχυτήρες.
  Ηλεκτρονικό - υδραυλικό σύστημα έγχυσης χωρίς κνωδακοφόρο (Common rail).
  Γενικά περί ρυθμιστών, είδη ρυθμιστών, χαρακτηριστικά ρυθμιστών, ρυθμιστές υπερτάχυνσης.
ΙΣΧΥΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
  Ενδεικνυόμενη ισχύς και μέση ενδεικτική πίεση, ασκήσεις.
  Τρόπος μέτρησης εκ των δυναμοδεικτικών διαγραμμάτων.
  Σταθερά κυλίνδρου, πλανίμετρο, ισομερισμός διαγράμματος.
  Δυναμοδείκτες, κλίμακες ελατηρίων.
2.5 Τρόπος καταγραφής διαγραμμάτων.
2.6 Τρόποι υπολογισμού ιπποδυνάμεων σε δίχρονες και τετράχρονες πετρελαιομηχανές.
2.7 Σύγχρονοι ηλεκτρονικοί δυναμοδείκτες.
  Ισχύς τριβών. Ανάλυση και μέτρηση αυτής.
  Πραγματική ισχύς και μέση πραγματική πίεση.
  Μέτρηση της πραγματικής πίεσης με υδραυλική πέδη, εκ της ειδικής κατανάλωσης και από τις ηλεκτρικές ενδείξεις.
  Ειδική κατανάλωση ΜΕΚ - Ασκήσεις.
  Βαθμοί απόδοσης (θεωρητικός, ενδεικνυόμενος, ποιότητος, μηχανικός βαθμός απόδοσης, πραγματικός ή ολικός) - Ασκήσεις.
  Οικονομικός βαθμός απόδοσης, πλήρωσης κυλίνδρου, καύσης, σάρωσης, υπερπλήρωσης.
  Σύγκριση θερμικών μηχανών με βάση τον οικονομικό βαθμό απόδοσης.
  Απώλειες ΜΕΚ.
  Θερμικός ισολογισμός.
  Εφαρμογές - Ασκήσεις.
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Ρύθμιση - γενικά.
  Ρυθμίσεις βαλβίδων σε δίχρονες και τετράχρονες ΜΕΚ.
  Ρύθμιση αντλιών πετρελαίου υψηλής πιέσεως.
  Μετρήσεις στις ΜΕΚ (φθορές, ελευθερίες).
  Αυτόματη λειτουργία ρυθμίσεων ιξώδους (Viscometer).
  Έλεγχος ευθυγράμμισης βάσεως-στροφαλοφόρου άξονα μηχανής.
  Κάμψη στροφαλοφόρου (Deflection) και μέθοδοι μέτρησης αυτής στους διάφορους τύπους μηχανών.

## Slide 3: ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ - Δ ΄
Click to edit Master title style
ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ - ΒΛΑΒΕΣ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
  Κατά την εκκίνηση.
  Στο σύστημα αέρα εκκίνησης και καυσίμου.
  Ανωμαλίες καύσης, κτύποι στον κύλινδρο.
  Πτώση στροφών, αστάθεια στροφών.
  Κράτηση της μηχανής από μόνη της.
  Εξανθρακώματα στις μηχανές, αίτια και αντιμετώπιση.
  Θερμάνσεις εμβόλων, πωμάτων, τριβέων, σωλήνων αέρος εκκίνησης, βλάβες των εξαρτημάτων αυτών και των βαλβίδων πώματος.
  Ανωμαλίες στο σύστημα λίπανσης.
  Χαμηλή ή μηδενική πίεση.
  Υψηλές θερμοκρασίες.
  Μη κανονική λίπανση κυλίνδρου.
4.12 Αυξημένη κατανάλωση ελαίου.
4.13 Συνέπειες - αντιμετώπιση των παραπάνω ανωμαλιών.
4.14 Ανωμαλίες στο σύστημα ψύξης.
  Αύξηση θερμοκρασίας ενός ή όλων των κυλίνδρων.
  Διακύμανση στάθμης δοχείου διαστολής, διαρροή ψυγείου κ.λπ..
  Ανωμαλίες στο σύστημα πετρελαίου, εντός και εκτός της μηχανής.
ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
  Είδη σύγχρονων προωστήριων ΜΕΚ (Sulzer, Pielstick, B&W, Man, Dual Engine).
  Περιγραφικά στοιχεία, χαρακτηριστικά μεταξύ των κατασκευαστών (κατακόρυφων και τύπου V).
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
  Κριτήρια επιλογής προωστήριας μηχανής.
  Γενικές αρχές και εξοπλισμός προωστήριας εγκατάστασης ΜΕΚ.
  Μετάδοση κίνησης προς την έλικα (άμεση - έμμεση).
  Σύνδεσμοι - Είδη συνδέσμων (υδραυλικός - ηλεκτρομαγνητικός, τύπου Vulcan Airflex) - Μειωτήρες.
  Όργανα ελέγχου, ασφαλιστικές διατάξεις.
  Ωστικός τριβέας - Ελικοφόροι άξονες - Έλικες - ακροπρυμναία έδρανα.

## Slide 4
1

## Slide 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΑΤΟ
σελ.55-99

## Slide 6: 1. ΕΓΧΥΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ.
1.1. Έγχυση. Τεχνολογία έγχυσης. Συστήματα έγχυσης, εγχυτήρες, ανωμαλίες και θεραπεία
αυτών. Σύστημα κοινού οχετού.
1.2. Αντλίες έγχυσης (Bosch-Sulzer), τύποι αντλιών, λειτουργία, επιθεώρηση, ρύθμιση
αντλιών.
1.3. Εγχυτήρες.
1.4. Ηλεκτρονικό-υδραυλικό σύστημα έγχυσης χωρίς κνωδακoφόρο (Common Rail).
1.5. Γενικά περί ρυθμιστών, είδη ρυθμιστών, χαρακτηριστικά ρυθμιστών, ρυθμιστές
επιτάχυνσης.

## Slide 7: Εισαγωγή
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΑΕΡΑ.
Η ΚΑΛΗ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΩΣΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗ- ΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΤΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΕΝΩ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.

## Slide 8: Εισαγωγή
ΣΤΙΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΓΧΥΣΗΣ:
ΕΓΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
(ΣΥΝΕΧΗΣ, ΜΕ ΜΟΝΟ ΕΓΧΥΤΗΡΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ) Ή ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ) )
ΕΓΧΥΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Ή ΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ. (ΑΡΚΕΤΑ ΠΙΟ ΝΩΡΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΥΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ)
ΑΥΤΆ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ !!

## Slide 9: Εισαγωγή
3) ΣΤΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ, Η ΕΓΧΥΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟ- ΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ Α.Ν.Σ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΟΙΡΕΣ (ΠΡΟΠΟΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΜΒΟΛΟ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ Α.Ν.Σ. ΚΑΙ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ.
Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΠΟΡΙΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ
ΚΑΥΣΗ (ΠΕΙΡΑΚΙΑ), ΑΦΟΥ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΟ ΣΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΤΟΥ.
Η ΑΡΓΟΠΟΡΙΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΦΟΥ ΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟΔΩ- ΣΟΥΝ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΟ.

## Slide 10: 1.1 Γενικές αρχές έγχυσης
Γενικά
ΣΤΟΥΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Η ΕΓΧΥΣΗ ΞΕΚΙΝΑ ΛΙΓΕΣ ΜΟΙΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΕΜΒΟΛΟ ΦΘΑΣΕΙ ΣΤΟ Α.Ν.Σ. (20-5 ΜΟΙΡΕΣ).
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Η ΣΩΣΤΗ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ, ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ:
ΝΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ.
ΝΑ ΔΙΑΣΠΑΣΤΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΑ (ΜΟΡΦΗ ΝΕΦΟΥΣ-ΟΜΙΧΛΗ).
ΝΑ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΘΕΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ.
ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.
ΝΑ ΕΞΑΤΜΙΣΘΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣ.

## Slide 11: 1.1. Γενικά
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ Ο ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΑ 180 BAR ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 700 ΜΕ 900 C.
ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΝΑ ΜΠΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑ- ΣΠΑΣΤΕΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΕΚΕΙ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΑΥΤΉ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ.
Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 1200 ΩΣ ΚΑΙ 2300 BAR.
ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΑΙ Ο ΣΥΜΠΙΕ- ΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.
ΑΥΤΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ.

## Slide 12: 1.1. Σχηματισμός νέφους σωματιδίων
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΝΕΦΟΥΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ. σελ 75 Σχ. 9.4ιγ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΧΥΣΗ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΔΕΣΜΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΟΡΜΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΔΙΑΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟΝ ΠΥΚΝΟ ΑΕΡΑ.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΔΕΣΜΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΗ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΝΕΦΕΛΩΔΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ. ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΝΕΦΟΣ ΑΥΤΟ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΥ ΕΞΑΕΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΛΙΓΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΑΥΤΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ.
ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ Η ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΝΑ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΟΠΕΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΥΣΗΣ ΠΑΡΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΔΙΟΤΙ ΕΤΣΙ ΜΙΕΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΟΣΟ ΠΙΟ ΜΙΚΡΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΟ, ΤΟΣΟ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΥΤΑΝΑΦΛΕΞΗΣ.

## Slide 13
1.1. Σχηματισμός νέφους σωματιδίων
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΙΕΣΗΣ βλ. 1 σελ

## Slide 14: 1.1. Σχηματισμός νέφους σωματιδίων
Σχ 9.2
ΟΙ 4ΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΕΓΧΥΤΗΡΑ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗ- ΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΠΩΜΑΤΟΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΔΕΣΜΕΣ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΑΚΤΙΝΙΚΑ.
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΦΕ- ΡΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΔΕ- ΣΜΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.

## Slide 15: 1.1. Διάφοροι Τρόποι Έγχυσης

## Slide 16: 1.1. Σχηματισμός νέφους σωματιδίων
ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΧΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΕYΤΕΡΕΟYΣΑ ΕΓΧΥΣΗ (ΜΕΤΑΣΤΑΞΗ).
ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΠΟΤΟΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΥΤΗΡΑ, ΕΝΑ ΚΥΜΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΤΑΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΕΚΕΙ ΑΝΑΚΛΑΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΞΑΝΑ ΣΤΟΝ ΕΓΧΥΤΗΡΑ.
ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΥΜΑ ΠΙΕΣΗΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΙΣΧΥΡΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ, ΟΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕ- ΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΕΓΧΥΤΗΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΥΣΗΣ, ΟΤΑΝ Ο ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΙ- ΔΙΚΗ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ.

## Slide 17: 1.1. Σχηματισμός νέφους σωματιδίων
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΙΚΑΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ, Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΑΛΛΑ ΠΕΦΤΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΟ Ή ΣΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΑΞΗΣ:
ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΕΞΑΝΘΡΑΚΩ- ΜΑΤΑ
2.ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΑΣ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ.
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ - ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. σελ 66 σχ.9.4α

## Slide 18: 1.1. Γενικές απαιτήσεις για αποδοτική έγχυση.
Για την επίτευξη σωστής έγχυσης του καυσίμου και αποδοτικής λειτουργίας της μηχανής, θα πρέπει να ικανοποιούνται οι ακόλουθες γενικές απαιτήσεις:
Η πίεση έγχυσης του καυσίμου πρέπει να είναι πολύ υψηλή, με τιμές ανάλογες με τον τύπο του κινητήρα και του συστήματος έγχυσης και πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Η πίεση θα πρέπει να διατηρείται υψηλή σε όλο το εύρος του φορτίου.
Η κατασκευή των διαφόρων υποσυστημάτων του συ- στήματος έγχυσης θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα στιβα- ρή με πολύ μικρές ανοχές και εξαιρετική ποιότητα επι- φάνειας.

## Slide 19: 1.1. Γενικές απαιτήσεις για αποδοτική έγχυση.
Η επιφάνεια του συγκροτήματος των ακροφυσίων πρέ- πει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη σε σχέση με τη διατομή του κυλίνδρου, ώστε να επιτυγχάνεται καλή καύση και σε μερικό φορτίο της μηχανής.
Η εγκλωβισμένη ποσότητα καυσίμου εντός της κοιλότη- τας του συγκροτήματος των ακροφυσίων πρέπει να εί- ναι η ελάχιστη δυνατή, ώστε να μειώνεται η παραγωγή ρύπων και η υπερθέρμανση της κεφαλής του εμβόλου από μετάσταξη καυσίμου. ενχυτήρες
  Το μήκος των αγωγών υψηλής πίεσης θα πρέπει να εί- ναι το ελάχιστο δυνατό, ενώ θα πρέπει να διαθέτουν αρ- κετή ακαμψία για την ελαχιστοποίηση της απόσβεσης των κυμάτων πίεσης στο εσωτερικό τους. Σε κινητήρες με περισσότερους από έναν εγχυτήρες ανά κύλινδρο, τα μήκη των αγωγών υψηλής πίεσης θα πρέπει να είναι ίσα μεταξύ τους, ώστε να επιτυγχάνεται ταυτόχρονη και ομοιόμορφη έγχυση από όλους τους εγχυτήρες.

## Slide 20: 1.1. Γενικές απαιτήσεις για αποδοτική έγχυση.
Η συνολική διάρκεια της έγχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 20ο γωνίας στροφάλου, ώστε σε συνδυασμό με υψηλό λόγο συμπίεσης να προκύ- πτει χαμηλή παραγωγή ρύπων. Αυτό μεταφράζεται σε χρονική διάρκεια 0,004 έως 0,01 δευτερολέ- πτων, ανάλογα με τις στροφές της μηχανής.
Η φόρτιση του εκκεντροφόρου από τις αντλίες υψηλής πίεσης θα πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή, ώστε οι αναπτυσσόμενες τάσεις και ο θόρυβος να διατηρούνται σε αποδεκτά επίπεδα.

## Slide 21: 1.1 Συστήματα έγχυσης.
ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ:
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΟΝΟΥ ΒΥΘΙΣΜΑΤΟΣ (Single -
plunger fuel – injection pumps).
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ (Unit – Injector System – UIS).
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ (Unit – Pump System – UPS).
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ (Common – Rail System – CRS).
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΕΝ ΣΕΙΡΑ (In – line
fuel – injection pumps).
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ – ΔΙΑΝΟΜΕΑ (Distributor fuel –
injection pumps).

## Slide 22: 1.1. Συστήματα έγχυσης.
1) ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΟΝΟΥ ΒΥΘΙΣΜΑΤΟΣ
(Single - plunger fuel – injection pumps)
ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΤΑΧΥΣΤΡΟΦΕΣ, ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ)
ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΤΡΕΛ/ΡΕΣ ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΒΑΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ.
ΚΑΘΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΕΧΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙ ΤΟΝ ΕΓΧΥΤΗΡΑ.
Η ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΡΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟ ΑΞΟΝΑ.
Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕ- ΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ- ΦΟΡΟ ΑΞΟΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ.

## Slide 23: Σχ 9.3

## Slide 24
ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΝΤΛΙΩΝ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΚΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΧΙΣΚΟΥ ΤΟΥ ΩΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ.(ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ)
ΣΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΟΝΟΥ ΒΥΘΙΣΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Ο ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ).
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΘΕΙ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ.

## Slide 25
Σχ 9.3γ.
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ.

## Slide 26
ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΟΝΟΥ ΒΥΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΒΥΘΙΣΜΑΤΟΣ.
ΚΑΘΕ ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΧΕΙ ΔΥΟ ΕΜΒΟΛΑ, ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΚΚΕΝΤΡΑ.
ΤΑ ΔΥΟ ΕΜΒΟΛΑ ΚΑΤΑΘΛΙΒΟΥΝ ΚΑΥΣΙΜΟ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟ ΑΓΩΓΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΤΟ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΕΓΧΥΤΗΡΑ.
ΤΟ ΕΝΑ ΕΜΒΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΟΝΟΥ ΒΥΘΙΣΜΑΤΟΣ. ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΜΒΟΛΟ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΕΓΚΟΠΗΣ, ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ.

## Slide 27: Σχ 9.3δ
ΜΕ ΤΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ.
ΕΝΩ ΜΕ ΤΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΔΕΞΙΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ.

## Slide 28: 1.1. Συστήματα έγχυσης.
2) ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ
(Unit – Injector System – UIS)
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΕΓΧΥΤΗΡΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ EΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΓΧΥΣΗΣ.
ΚΑΘΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΜΙΑ ΜΟ- ΝΑΔΑ ΕΓΧΥΣΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚ- ΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟ ΑΞΟΝΑ.
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΓΩΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, Η ΠΙΕΣΗ ΕΓΧΥΣΕΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΕ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ (2050
bar).
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ.

## Slide 31
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓ- ΧΟΥ.
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ.
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ.
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ.
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΥΠΕΡΠΛΗ- ΡΩΣΗΣ.
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΟΔΩΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ- ΤΑΧΥΝΣΕΩΣ.

## Slide 32: 2) ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ
(Unit – Injector System – UIS)
Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ.
ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ.
ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΖΕΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ, ΕΝΩ Η ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗ, ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΞΕΚΙΝΑ Η ΕΓΧΥΣΗ.
Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΚΚΕΝΤΡΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ.
ΕΝΩ Ο ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΥΤΗ ΚΛΕΙΣΤΗ.

## Slide 33: 1.1. Συστήματα έγχυσης.
2) ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ
(Unit – Injector System – UIS)
Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙ- ΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙ- ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.
ΤΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑ- ΛΟΣ ΟΓΚΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΩΜΑ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ.
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΕ ΤΑΧΥΣΤΡΟΦΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

## Slide 34: 1.1. Συστήματα έγχυσης.
3) ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ
(Unit – Pump System – UPS)
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΟΗ- ΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ
ΠΙΕΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟ, ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΟΥ ΥΨΗΛΗΣ
ΠΙΕΣΗΣ.
Η ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΟΝΟΥ ΒΥΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤ- ΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΡ- ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ.
Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑ- ΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΚΚΕΝΤΡΟΥ.

## Slide 35: 1.1. Συστήματα έγχυσης.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ.
ΕΓΧΥΤΗΡΑΣ.
ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ.
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ.
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ.
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΕΩΣ.
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ.
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΟΔΩΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΕΩΣ.

## Slide 36: 1.1. Συστήματα έγχυσης.
3) ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ
(Unit – Pump System – UPS)
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΥΤΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ.
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟΣΟ ΣΕ ΤΑΧΥΣΤΡΟΦΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΕΝΩΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΛΟΙΩΝ.
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΩΜΑ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ, ΕΠΕΙΔΗ Ο ΕΓΧΥΤΗΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ.

## Slide 37: 1.1. Συστήματα έγχυσης.
ΤΑ ΤΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ.

## Slide 38: 1.1. Συστήματα έγχυσης.
4) ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ
(Common-Rail System – CRS)
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ.
ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟ- ΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΤΟΣΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΧΕΟ- ΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
Η ΑΝΤΛΙΑ ή ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΘΛΙΒΟΥΝ ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΤΟΥΣ ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ ΚΑΥΣΙ- ΜΟΥ.
Η ΕΓΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΓΧΥΤΗΡΑ.
ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ, ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗ- ΡΕΙΤΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΙΕΣΗ ΠΑΡΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΕΓΧΥΤΗΡΩΝ.

## Slide 39: Συστήματα έγχυσης.
.

## Slide 41: 1.1. Συστήματα έγχυσης.
4) ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ
(Common-Rail System – CRS)
Η ΕΓΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗ- ΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΓΧΥΤΗΡΑ.
ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΟ- ΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ.
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΡΙΣΚΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΓΚΑΜΑ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. (ΤΑΧΥΣΤΡΟΦΕΣ, ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ)

## Slide 42: 1.1. Συστήματα έγχυσης.
5) ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΕΝ ΣΕΙΡΑ
(In – line fuel – injection pumps)
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΟΜΩΣ
ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ.
ΚΑΘΕ ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΚΥΛΙΝ- ΔΡΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΚΚΕΝ- ΤΡΟΦΟΡΟ ΑΞΟΝΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ.
Η ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕ ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΟΝΟΥ ΒΥΘΙΣΜΑΤΟΣ.

## Slide 43: 1.1. Συστήματα έγχυσης.
.

## Slide 44: 1.1. Συστήματα έγχυσης.
5) ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΕΝ ΣΕΙΡΑ
(In – line fuel – injection pumps)
ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΚΑΘΕ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΕΓΧΥΤΗΡΑ.
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑ 3 η 4, ΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΘΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙ.
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΤΑΧΥΣΤΡΟΦΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ.

## Slide 46: 1.1. Συστήματα έγχυσης.
6) ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ – ΔΙΑΝΟΜΕΑ
(Distributor fuel – injection pumps)
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΣΕ ΤΑΧΥ- ΣΤΡΟΦΟΥΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ.
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΤΕ ΠΕΡΙ- ΣΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΣ ΜΕ 2 ΕΩΣ 4 ΕΜΒΟΛΑ ΑΚΤΙΝΙΚΑ ΤΟΠΟ- ΘΕΤΗΜΕΝΑ, ΕΙΤΕ ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΣ ΑΝΤΛΙΑ.

## Slide 47: 1.1. Συστήματα έγχυσης.
.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΑΚΤΙΝΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ
ΚΕΦΑΛΗ ΔΙΑΝΟΜΕΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ
ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ

## Slide 48: 1.1. Συστήματα έγχυσης.
6) ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ – ΔΙΑΝΟΜΕΑ
(Distributor fuel – injection pumps)
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΝΕΜΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΤΟ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
Η ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΝΟΜΕΑ.
Η ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΟΣΕΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ.

## Slide 49: 1.1. Συστήματα έγχυσης.

## Slide 50: 1.1. Συστήματα έγχυσης.
.

## Slide 51: 1.1. Συστήματα έγχυσης.
.

## Slide 52: TYPICAL FUEL OIL SYSTEM.
ΕΝΑ ΤΥΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (STORAGE TANKS).
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ.
ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ (ΤRANSFER PUMPS).
ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (HEATERS).
ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟY.
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (PURIFIERS).
ΔΕΞΑMΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΑΘΗΣΗΣ (SETTLING TANKS).
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (SERVICE ή DAILY Tks).
ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (3 bar).
ANΤΛΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (7 Bar).
ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (HIGH PRESSURE FUEL PUMPS).
ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ (INJECTORS).

## Slide 54: 1.2 Κλασικά συστήματα έγχυσης με αντλίες μονού και διπλού βυθίσματος.
ΕΔΩ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΛΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΕΩΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΟΝΟΥ ή ΔΙΠΛΟΥ ΒΥΘΙΣΜΑΤΟΣ. ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ
ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ.
Η ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΟΝΟΥ ΒΥΘΙΣΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΕΑ.
ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΧΥΤΗΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΠΟΥ Η ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΓΧΥΤΗΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

## Slide 55: 1.2. Αντλίες υψηλής πίεσης (fuel Injection Pumps).
α) Γενικά
Οι αντλίες υψηλής πίεσης αποτελούν την καρδιά του συστήματος έγχυσης, αφού αυτές παρέχουν το καύσιμο στους εγχυτήρες την κατάλληλη χρονική στιγμή με την αναγκαία πίεση και στην κατάλληλη ποσότητα.
Λόγω των ιδιαίτερα υψηλών πιέσεων λειτουργίας και της αναγκαίας ακρίβειας στη ρύθμιση της ποσότητας του εγχυόμενου καυσίμου, τα κύρια τμήματα της αντλίας κατασκευάζονται με υψηλή ακρίβεια, πολύ μικρή τραχύτητα επιφάνειας και ιδιαίτερα αυστηρές επιφανειακές ανοχές. Σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν αναπόφευκτη η εμφάνιση σημαντικών διαρροών καυσίμου, ενώ θα ήταν δύσκολη η ακριβής ρύθ- μιση της ποσότητας του εγχυόμενου καυσίμου.
Οι αντλίες υψηλής πίεσης που χρησιμοποιούνται στους μεγάλους ναυτικούς πετρελαιοκινητήρες είναι εμβολοφόρες αντλίες θετικής εκτόπισης. Συνήθως χρησιμοποιούνται ανεξάρτητες αντλίες για κάθε κύλινδρο ξεχωριστά. Κάθε μία τοποθετείται εμπρός από τον κύλινδρο τον οποίο τροφοδοτεί, όσο το δυνατό πιο κοντά στον εγχυτήρα.

## Slide 57: Σχ. 9.4β
.

## Slide 59: 1.2. Αντλίες υψηλής πίεσης (συνέχεια).
Οι αντλίες παίρνουν κίνηση από τον εκκεντροφόρο άξονα της μηχανής, ο οποίος με κατάλληλα έκκεντρα ρυθμίζει το χρόνο έναρξης της έγχυσης στον εκάστοτε κύλινδρο, καθώς και τη μέγιστη διάρκεια κατάθλιψης.
Στις αναστρεφόμενες μηχανές σε κάθε αντλία αντιστοι- χούν δύο έκκεντρα, ένα για την πρόσω κίνηση και ένα για την κίνηση ανάποδα. Η εμπλοκή καθενός γίνεται με αξονι- κή μετατόπιση του εκκεντροφόρου. Το έκκεντρο σχεδιά- ζεται συνήθως με τρόπο ώστε να προκαλεί σταθερή ταχύ- τητα καυσίμου κατά τη διάρκεια της έγχυσης.
Σύγχρονες σχεδιάσεις εκκέντρων αποσκοπούν στην επί- τευξη σταθερής πίεσης καυσίμου κατά τη διάρκεια της έγχυσης.

## Slide 60: 1.2. Αντλίες υψηλής πίεσης (συ 1.2. Αντλίες υψηλής πίεσης (συνέχεια). 1.2. Αντλίες υψηλής πίεσης (συνέχεια). νέχεια).1.2.
Ο εκκεντροφόρος έρχεται συνήθως σε άμεση επαφή με το ωστήριο της αντλίας, το οποίο φέρει κατάλληλο τροχίσκο για τη μείωση των τριβών.
Το ωστήριο είναι συνδεδεμένο ή αποτελεί ενιαίο τμήμα με το έμβολο της αντλίας. Το ωστήριο πιέζεται πάνω στον εκκεντροφόρο από ισχυρό ελατήριο, το οποίο φροντίζει για την επαναφορά του ωστηρίου όταν λήξει η επίδραση του εκκέντρου, διατηρώντας συνεχή επαφή του τροχίσκου με το έκκεντρο.
Οι ισχυρές πιέσεις μεταξύ τροχίσκου και εκκέντρου απαιτούν την εφαρμογή καλής λίπανσης για τη μείωση των τριβών και την ψύξη των τριβομένων επιφανειών.
Το λιπαντικό προσάγεται από το δίκτυο της μηχανής στην αντλία και με εσωτερικούς αγωγούς λιπαίνει τον τροχίσκο και τα έδρανά του.

## Slide 63: 1.2. Αντλίες υψηλής πίεσης (συνέχεια).
Ο κύλινδρος της αντλίας έχει δύο αντιδιαμετρικές οπές, για την προσαγωγή και την απαγωγή της περίσσειας του καυ- σίμου. Η έξοδος του συμπιεσμένου καυσίμου πραγματο- ποιείται από οπή στην κεφαλή του κυλίνδρου της αντλίας.
Στην κατάσταση ηρεμίας το έμβολο της αντλίας φθάνει ως την ρίζα (κάτω άκρο) των δύο αντιδιαμετρικών οπών, οπότε το καύσιμο γεμίζει τον κύλινδρο και συνεχίζει να κυκλοφορεί από την οπή επιστροφής προς κοινό θάλαμο με τον οποίο συνδέονται και οι δύο οπές περιμετρικά του κυλίνδρου της αντλίας.
Με την επίδραση του εκκέντρου στον τροχίσκο του ωστη- ρίου το έμβολο της αντλίας κλείνει τις δύο οπές και συ- μπιέζει το καύσιμο στο εσωτερικό του κυλίνδρου (θάλαμος κατάθλιψης).

## Slide 64: β) Περιγραφή
.
1.2. Αντλίες υψηλής πίεσης (συνέχεια).

## Slide 65: 1.2. Αντλίες υψηλής πίεσης (συνέχεια).
Το συμπιεσμένο καύσιμο οδηγείται μέσω ανεπίστροφης βαλβίδας στον αγωγό καυσίμου υψηλής πίεσης και στη συνέχεια στον αντίστοιχο εγχυτήρα.
Το έμβολο της αντλίας φέρει στα πλάγια κατακόρυφη εγκοπή, η οποία έχει μήκος μεγαλύτερο από τη διαδρο- μή του εμβόλου.
Η κατακόρυφη εγκοπή οδηγεί σε ειδικό ελικοειδή αύλα- κα ή ελικοειδή εγκοπή, που επικοινωνεί με το θάλαμο κατάθλιψης του καυσίμου μέσω της κατακόρυφης εγκο- πής. Με την άνοδο του εμβόλου ο ελικοειδής αύλακας κάποια στιγμή διέρχεται από την οπή επιστροφής, οπό- τε το συμπιεζόμενο καύσιμο βρίσκει διέξοδο προς την οπή επιστροφής. Τότε τερματίζεται η ενεργή διαδρομή του εμβόλου της αντλίας.(ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΙΚΟΝΑ)

## Slide 67: 1.2. Αντλίες υψηλής πίεσης.
Το έμβολο της αντλίας έχει τη δυνατότητα περιστροφής γύρω από τον άξονά του με τη βοήθεια ειδικού μηχανισμού.
Το βάκτρο του εμβόλου φέρει δύο αντιδιαμετρικές προεξοχές οι οποίες εμπλέκονται σε αντίστοιχες υποδοχές (εγκοπές) ενός χιτωνίου (ρυθμιστικό χιτώνιο), το οποίο περιβάλλει τα τοιχώμα- τα του κυλίνδρου της αντλίας.
Οι προεξοχές του βάκτρου μπορούν να παλινδρομούν εντός των εγκοπών του ρυθμιστικού χιτωνίου, ενώ με την περιστρο- φή του χιτωνίου περιστρέφεται και το έμβολο. Η περιστροφή του ρυθμιστικού χιτωνίου επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ευθύγραμμου οδοντωτού ρυθμιστικού κανόνα, ο οποίος συνεργάζεται με αντίστοιχη οδόντωση στην περιφέρεια του ρυθμιστικού χιτωνίου. (ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΙΚΟΝΑ)
Ο ρυθμιστικός κανόνας ελέγχεται με τη χρήση χειριστηρίου και με την συνδυασμένη επίδραση του ρυθμιστή στροφών
(governor).
.

## Slide 68
.
Σχ. 9.4ε
β) Περιγραφή
1.2. Αντλίες υψηλής πίεσης (συνέχεια}.

## Slide 69: β) Περιγραφή
Όταν η κατακόρυφη εγκοπή βρίσκεται στη γωνία της οπής επιστροφής, σε όλη τη διαδρομή του εμβόλου το καύσιμο παροχετεύεται μέσα από την κατακόρυφη εγκο- πή προς την οπή επιστροφής, οπότε η ενεργή διαδρομή του εμβόλου είναι μηδενική.
Περιστρέφοντας το έμβολο γύρω από τον άξονα του (με τη βοήθεια του ρυθμιστικού κανόνα) αλλάζει η σχετική θέ- ση της εγκοπής ως προς την οπή επιστροφής. Ανάλογα με τη γωνία κατά την οποία έχει περιστραφεί το έμβολο επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διαδρομή του εμβόλου έως ότου αποκαλυφθεί η οπή επιστροφής από την ελικοειδή εγκοπή (ή τον ελικοειδή αύλακα). Συνεπώς, με την περι- στροφή του εμβόλου μεταβάλλεται η ενεργή διαδρομή του.

## Slide 71: β) Περιγραφή
Το καύσιμο πρέπει να εγχύεται με μεγάλη ακρίβεια μέσα στον κύλινδρο της μηχανής. Ως εκ τούτου απαιτείται πολύ μεγάλη ακρίβεια κατασκευής των τμημάτων της αντλίας που ρυθμίζουν την παροχή του καυσίμου.
Το διάκενο μεταξύ του εμβόλου και του χιτωνίου κυμαίνε- ται ανάλογα με το μέγεθος της αντλίας από 4 έως 20 μm.
Το μικρό αυτό διάκενο ελαχιστοποιεί τις διαρροές καυσί- μου. Παρ' όλα αυτά μικρή διαρροή υπάρχει,
η οποία συντελεί στο έργο της λίπανσης του εμβόλου της αντλίας.
Η ποσότητα αυτή του καυσίμου συλλέγεται από κατάλληλες περιμετρικές αυλακώσεις και οδηγείται στην επιστροφή.

## Slide 72: β) Περιγραφή
ΠΡΟΣΟΧΗ!! Σε περίπτωση που οι φθορές έχουν αυξήσει τις ανοχές μεταξύ χιτωνίου και εμβόλου, υπάρχει κίνδυνος μικρή ποσότητα καυσίμου να διαρρεύσει προς το θάλαμο του εκκεντροφόρου και να αναμειχθεί με το λιπαντικό.
Συνήθως υπάρχουν δύο περιμετρικές αυλακώσεις στο έμβολο ή συνήθως στο χιτώνιο της αντλίας. Η πάνω αυλάκωση συλλέ- γει τις διαρροές του καυσίμου, ενώ η κάτω χρησιμεύει για τη λίπανση του εμβόλου με λιπαντικό. Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ανάμειξης λιπαντικού και καυσίμου, συχνά παρεμ- βάλλεται και μία ή περισσότερες αυλακώσεις μεταξύ των δύο, οι οποίες συλλέγουν τις επιπλέον διαρροές καυσίμου, που οδηγούνται στη συνέχεια εκτός του δικτύου λίπανσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διαρροές καυσίμου αυξάνονται κατά την αλλαγή από βαρύ σε ελαφρύτερο καύσιμο.

## Slide 73: γ) Λειτουργία
Η ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. ΟΛΑ ΤΑ ΥΓΡΑ ΑΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΑΣΥΜΠΙΕΣΤΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ, ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΠΙΕΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ.
ΕΤΣΙ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΜΗ ΑΝΟΔΟ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ, ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΟ, ΣΥΜΠΙΕΖΕΤΑΙ ΤΟΠΙΚΑ, ΟΠΟΤΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΕΝΑ ΚΥΜΑ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΓΧΥΤΗΡΑ.
ΦΘΑΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΜΟ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΥΤΗΡΑ, ΑΝΥΨΩΝΕΙ ΤΗΝ ΒΕΛΟΝΑ ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ.

## Slide 74: γ) Λειτουργία
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΦΡΑΓΜΕΝΕΣ ΟΠΕΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ, ΣΦΙΧΤΗ ΒΕΛΟΝΑ, ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΧΥΣΗ – ΕΚΤΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΘΡΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ.
ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΡΙΝ ΜΠΕΙ ΣΤΟΝ ΣΩΛΗΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΕΡΝΑ ΑΠΟ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ. ΑΥΤΗ ΑΠΟΜΟΝΩΝΕΙ ΤΟΝ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΥΤΗΡΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑΧΥΤΕΡΗ Η ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΓΧΥΣΗ.
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΑΙΝΕΙ ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΓΧΥΤΗΡΑ ΕΜΠΟΔΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΑΞΗ.
γ) Λειτουργία

## Slide 75: γ) Λειτουργία
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ. ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΜΨΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΤΥΧΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
ΣΥΝΕΠΩΣ.....
ΚΑΘΕ ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΔΕΝ ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ, ΕΝΩ ΔΕΝ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ-
ΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΚΥΚΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ...
ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) ΤΟΣΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ.
γ) Λειτουργία

## Slide 76: γ) Λειτουργία
ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ.
MIA TYXAIA METABΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝ ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΑ 20BAR ΑΠΟ ΚΥΚΛΟ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΣΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ.
ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΣΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΤΑ 2 BAR, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΘΕΙ Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ.
ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΜΠΤΙΚΕΣ Ή ΣΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ.
γ) Λειτουργία

## Slide 77: Ρύθμιση και μεταβολή του χρονισμού της έγχυσης 4)Ρύθμιση έναρξης έγχυσης σε αντλίες περιστρεφόμενου εμβόλου (τύπου MAN B&W)

## Slide 78: δ) Φθορές και βλάβες.
ΟΙ ΦΘΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΑ- ΜΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ (HFO), ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΦΕΡΟΥΝ ΑΔΙΑΛΥΤΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ (ΣΙΔΗΡΟ, ΒΑΝΑΔΙΟ, ΝΑΤΡΙΟ κλπ.)
ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΕΤΣΙ ΦΘΟΡΕΣ ΑΠΌ ΤΡΙΒΗ ΣΤΑ ΕΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ THΣ ΑΝΤΛΙΑΣ.
ΠΡΙΝ ΤΗ ΘΥΡΙΔΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΚΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΜΗ ΑΝΟ- ΔΟ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ.

## Slide 79: δ) Φθορές και βλάβες.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!
ΤΑ ΔΙΑΚΕΝΑ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΣ ΛΟΓΩ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΤΟΥ H.F.O. ΟΤΑΝ ΟΜΩΣ ΚΛΗΘΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΜΕ M.D.O., ΠΟΥ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙA ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΦΥΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟ ΜΟΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΛΑΔΙ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΑ ΚΑΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΤΑΔΙΑΚΑ, ΩΣΤΕ:
ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Ο ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑ, ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΠΗΛΑΙΩΣΗΣ.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ, ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΣΤΗΛΗ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΜΙΞΗΣ (MIXING TUBE or MIXING TANK).

## Slide 80: Αντλίες διπλού βυθίσματος
ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΒΥΘΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ WARTSILA ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΗΣ.
Σελ.71 Σχ 9,4η
ΚΑΘΕ ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΟΝΟΥ ΒΥΘΙΣΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΚΕΛΥΦΟΣ. ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΜΒΟΛΟ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟ. ΚΑΤΑΘΛΙΒΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΕΓΧΥΤΗΡΑ.
ΤΟ ΕΝΑ ΕΜΒΟΛΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΕΛΙΚΟΤΟΜΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΓΧΥΟΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΜΒΟΛΟ ΦΕΡΕΙ ΕΓΚΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ.

## Slide 81: Αντλίες διπλού βυθίσματος

## Slide 82: Αντλίες διπλού βυθίσματος
ΟΙ ΔΥΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΟΧΛΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΙΝΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ.
ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ (ΠΡΟΠΟΡΕΙΑ) ΚΑΙ ΧΡΟ- ΝΟΥ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ (ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ). ΕΤΣΙ ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ, Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΙ ΡΥΠΟΙ.
ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΤΑΘΛΙΒΟΥΝ ΚΑΥΣΙΜΟ ΔΙΠΛΑΣΙΟΥ ΟΓΚΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΕΙΝΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ, ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ.

## Slide 84: Wartsila Split High-Pressure Fuel Pump
le:Jk;isc b le,,."\Cd :and tct•
$)'!tern, A1Yf lkcllhxxl d
llboc oll ls cllmlnncd &:,th
tddcn :arc m;dc cf h\sh
wlhsund the h h l co.bn
-o.•lh oll
lln.g orthe noz:z
OUl!Cncllns n::,r.de llfclllnC:ll
--

## Slide 85: Λειτουργία αντλίας Υψηλής Πίεσης Τύπου Sulzer
Ένα έμβολο παλινδρο- μεί μέσα στον κύλινδρο. Καθώς το έμβολο μετα- κινείται προς τα πάνω και προς τα κάτω, δύο περιστρεφόμενοι μοχλοί ενεργοποιούν τα ωστήρια της βαλβίδας αναρρόφησης και της βαλβίδας επιστροφών, που ανοίγουν και κλείνουν όπως φαίνεται στο αριστερό σχήμα.

## Slide 86: Λειτουργία αντλίας Υψηλής Πίεσης Τύπου Sulzer
Όταν o τροχίσκος (roller) της αντλίας δεν δέχεται τη δρά- ση του έκκεντρου, η βαλβίδα αναρρόφησης είναι ανοιχτή και στον ίδιο χρόνο η βαλβίδα επιστροφών κλειστή.
Καθώς το έμβολο ανεβαίνει μέσα στον κύλινδρο, το ωστήριο της βαλβίδας αναρρόφησης, με την επίδραση ελατηρίου, κινείται προς τα κάτω και η βαλβίδα αναρρόφησης κλείνει.
Στη συνέχεια ξεκινά η έγχυση και το καύσιμο καταθλίβεται μέσω μιας ανεπίστροφης βαλβίδος προς τον εγχυτήρα καυσίμου.

## Slide 87: Λειτουργία αντλίας Υψηλής Πίεσης Τύπου Sulzer
Καθώς το έμβολο συνεχίζει προς τα πάνω, το ωστήριο της βαλβίδας επιστροφής θα ανοίξει τη βαλβίδα, η πίεση του εμβόλου θα πέσει και η έγχυση θα σταματήσει.
Η ποσότητα του εγχυόμενου καυσίμου μπορεί να ελεγχθεί- ρυθμιστεί μεταβάλλοντας τη θέση του έκκεντρου του μοχλού χειρισμού της βαλβίδας επιστροφής. Αυτό θα προκαλέσει το άνοιγμα της βαλβίδας επιστροφής νωρίτερα ή αργότερα.
Αλλάζοντας την θέση του έκκεντρου του μοχλού χειρισμού της βαλβίδας εισαγωγής, μπορεί να ελεγχθεί η έναρξη της έγχυσης και επομένως μπορεί να φανεί ότι η αντλία χρησιμοποιεί VIT (Variable Injection Timing-Eλενχόμενο Χρονισμό Ψεκασμού).
(ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΧΗΜΑ)

## Slide 88: Λειτουργία αντλίας Υψηλής Πίεσης Τύπου Sulzer

## Slide 89: Λειτουργία αντλίας Υψηλής Πίεσης Τύπου Sulzer
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ
ΦΑΣΗ 1: ΑΕΡΓΗ
-ΕΜΒΟΛΟ ΑΕΡΓΟ -ΜΟΧΛΟΣ ΒΑΛΒΙΔΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΩ, ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ. Ο ΧΩΡΟΣ ΑΝΩ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΓΕΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟ -ΜΟΧΛΟΣ ΒΑΛΒΙΔΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΩ. ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗ.
ΦΑΣΗ 2: ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΧΥΣΗΣ:
-ΕΜΒΟΛΟ ΑΝΥΨΩΝΕΤΑΙ. ΜΟΧΛΟΣ ΒΑΛΒΙΔΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΩ, ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΛΕΙΣΤΗ. -ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΦΑΣΗ 3: ΠΕΡΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ:
-ΕΜΒΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ. ΜΟΧΛΟΣ ΒΑΛΒΙΔΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΠΑΝΩ, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΟΙΧΤΗ. -ΠΕΡΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ

## Slide 90: Λειτουργία αντλίας Υψηλής Πίεσης Τύπου Sulzer

## Slide 91: Λειτουργία αντλίας Υψηλής Πίεσης Τύπου Sulzer

## Slide 92: Λειτουργία αντλίας Υψηλής Πίεσης Τύπου Sulzer

## Slide 93: Λειτουργία αντλίας Υψηλής Πίεσης Τύπου Sulzer

## Slide 94: στ) Γενικά περί μεταβλητού χρονισμού
Το VIT χρησιμοποιείται για την προώθηση του χρονισμού της έγχυσης καυσίμου έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη πίεση καύσης ή η Pmax με φορτίο περίπου 85%. Αυτό δίνει έναν πιο αποδοτικό κινητήρα μειώ- νοντας την κατανάλωση καυσίμου. Δείτε το παρακάτω διάγραμμα.

## Slide 95: στ) Γενικά περί μεταβλητού χρονισμού
Το διάγραμμα που προηγήθηκε δείχνει μεταβολή του Pmax για μια αντλία καυσίμου με VIT (εμφανίζεται με κόκκινη γραμμή) και χωρίς VIT (εμφανίζεται με διακεκομμένη κόκκινη γραμμή). Παρατηρείται επίσης η μεταβολή του δείκτη καυσίμου και του δείκτη VIT.
Η δράση του VIT ξεκινά με περίπου το 40% του φορτίου του κινη- τήρα. Από αυτό το φορτίο, ξεκινάει η έγχυση καυσίμου για να αυ- ξηθεί βαθμιαία το Pmax.
Καθώς το φορτίο του κινητήρα φθάνει το 85%, η τιμή Pmax θα αντιστοιχεί στο φορτίο 100% του κινητήρα, όπως φαίνεται στην εικόνα. Από το φορτίο 85%, η έναρξη της έγχυσης καυσίμου επι- βραδύνεται για να διατηρηθεί η τιμή Pmax σταθερή.
Από το σχήμα, ο δείκτης VIT δείχνει την πρόοδο και την επιβρά- δυνση της έγχυσης καυσίμου.

## Slide 96: στ) Γενικά περί μεταβλητού χρονισμού
H Έγχυση Μεταβλητού Χρονισμού μπορεί επίσης να ρυθμι- στεί με το χέρι ώστε να επιτρέψει την αποδοτικότερη καύ- ση καυσίμων με διαφορετικές ιδιότητες ανάφλεξης.
Ως εκ τούτου, ο σκοπός του VIT στα πλοία είναι:
Βελτίωση της ειδικής κατανάλωσης καυσίμου του κινητήρα.
Βελτιστοποίηση της διαδικασίας καύσης για διάφορες ποιότητες καυσίμων.

## Slide 97: στ) Γενικά περί μεταβλητού χρονισμού

## Slide 98: 1.3 Εγχυτήρας (Ιnjector).
Ο ΕΓΧΥΤΗΡAΣ (ΜΠΕΚ) ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΩΜΑ (ΚΑΠΑΚΙ) ΤΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ.
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ, Η ΕΓΧΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΘΕΡΜΟ ΚΑΙ ΠΥΚΝΟ ΑΕΡΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΥΣΗΣ.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΟΜΑΛΗ ΚΑΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.

## Slide 99: α) Περιγραφή μερών εγχυτήρα.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΕΙΔΗ ΕΓΧΥΤΗΡΩΝ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ:
ΤΟ ΣΩΜΑ (ΚΟΡΜΟΣ).
ΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ ΜΕ ΤΗ
ΒΕΛΟΝΑ.

## Slide 100: α) Περιγραφή μερών εγχυτήρα.
Ο ΕΓΧΥΤΗΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΥΠΟΔΟ- ΧΗ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ (CYLINDER HEAD or COVER). ΣΥΣΦΙΓΓΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ, ΣΥΝΗΘΩΣ, ΜΕ ΔΥΟ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ (ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ).
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΦΕΡΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ, ΟΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΕΛΑΤΉΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΈΛΕΧΟΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΥΓΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ.
ΑΠΟ ΑΛΛΟΝ ΑΓΩΓΟ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΝ ΚΙ ΑΥΤΟΝ ΣΤΟΝ ΚΟΡΜΟ, ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΕΛΟΝΑ.

## Slide 101: Τοποθέτηση και Σύσφιξη Εγχυτήρος στο πώμα κυλίνδρου (στο κέντρο)

## Slide 102: Σχ 9.4ι

## Slide 104: α) Περιγραφή μερών εγχυτήρα.
ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ (ΠΡΟΣΤΟΜΙΟ ή ΝΟΖΛΑ) ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΟΠΕΣ.ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΙΕΣΗΣ. ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΩΝΙΚΗ ΕΔΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΟΝΑ.
ΠΑΡΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΒΕΛΟΝΑ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΒΛΕΠΟΥΜΕ, ΟΤΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ, ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΙΕΣΗΣ, Η ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΚΩΝΙΚΑ. ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΩΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ Η ΠΙΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ. ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ, Η ΒΕΛΟΝΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΚΩΝΙΚΗ ΤΗΣ ΜΥΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΩΝΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΕΠΑΦΗ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ
(P= Fελατηρίου/Aεπαφής)

## Slide 105
Σχ. 9.4ιδ

## Slide 106: β) Εγχυτήρας (Injector).
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ.
ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΦΤΑΝΕΙ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ.
ΟΤΑΝ Η ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΕΝΕΡΓΩΝΤΑΣ ΠΑΝΩ ΣΕ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΩΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ) ΔΩΣΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ, Η ΒΕΛΟΝΑ ΑΝΥΨΩΝΕΤΑΙ ΣΥΜΠΙΕΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ.
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Η ΟΠΗ (ΟΠΕΣ) ΤΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ, ΟΠΟΤΕ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΕΡΝΑΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΗ ( ΟΠΕΣ) ΤΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ, ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΨΕΚΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΥΣΗΣ ΟΠΟΥ ΔΙΑΣΠΑΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΑ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΑ.

## Slide 107: β) Λειτουργία των εγχυτήρων.
Η ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Η ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΡΧΙΚΩΣ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΩΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΙΕΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ. ΤΟΤΕ Η ΒΕΛΟΝΑ ΑΝΥΨΩΝΕΤΑΙ.
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΞΕΚΙΝΑ Η ΕΓΧΥΣΗ.
ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ Η ΠΙΕΣΗ ΠΕΦΤΕΙ. Η ΒΕΛΟΝΑ ΟΜΩΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ, ΔΙΟΤΙ Η ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΥΤΗ ΠΙΕΣΗ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΤΩΡΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΤΗΝ ΚΩΝΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΜΥΤΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ.

## Slide 108: β) Λειτουργία των εγχυτήρων.
Ο ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ.
ΟΤΑΝ Η ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ , ΠΑΥΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΣΤΟ ΚΩΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΤΟΤΕ ΤΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΚΛΕΙΝΕΙ ΣΤΕΓΑΝΑ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΓΧΥΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ
ΑΠΟΤΟΜΑ.
ΟΙ ΑΝΟΧΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΒΕΛΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΥΝΑΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΣΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΔΙΑΦΥΓΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΠΑΝΣΗ. ΑΥΤΗ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ, ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ.
ΣΤΙΣ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΥΤΗ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΤΟΝΟ
ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΑΡΩΣΗΣ.
ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ, ΛΟΓΩ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΕ ΝΕΡΟ, ΛΑΔΙ Ή DIΕSEL OIL.

## Slide 109: β) Λειτουργία των εγχυτήρων.
ΣΤΙΣ 4ΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΓΧΥΤΗΡΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ) ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΕΓΧΥΤΗΡΑ , ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΓΙΑ ΤΟΥ ΠΩΜΑΤΟΣ.
Ο ΠΙΛΟΤΙΚΟΣ ΕΓΧΥΤΗΡΑΣ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΧΥΕΙ ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΗ ΑΝΑΦΛΕΞH, ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΥ ΕΓΧΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΓΧΥΤΗΡΑ.
ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ:
ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΓΧΥΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΙΔ. ΒΑΡΟΥΣ) ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ.
ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟ
ΘΟΡΥΒΟ ΚΑΥΣΗΣ.
ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ.

## Slide 110: γ) Εγχυτήρας μιας οπής.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΝ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ ΚΑΥΣΗΣ (ΤΑΧΥΣΤΡΟΦΟΙ).
Η ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΞΟΝΙΣΚΟΥ ΠΑΙΖΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΡΟΛΟ ΣΤΟ ΤΡΟΠΟ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΓΧΕΕΤΑΙ, ΑΝΑΛΟ- ΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΥΘΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ. ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΔΕΣΜΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΙΟ ΣΥΜΠΑΓΗ ΔΕΣΜΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΓΧΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ.
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ.
ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΙ ΕΚΕΙ.





## Slide 111: ΕΓΧΥΤΗΡΑΣ – ΕΙΔΗ ΕΓΧΥΤΗΡΩΝ (2)

## Slide 113: Pintle & Hole Type Fuel Injector Nozzle
--BODY--
--VALVE-
1----.-'.'
PRESSURE CHAMBER.
.
;,c..-.. -VALVE SEAT
---:K'-.:r/

## Slide 114: δ) Εγχυτήρες με ακροφύσια πολλών οπών.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΚΑΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ.
ΔΕΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΠΟΛΥ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ. Η ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Η ΒΕΛΟΝΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΠΡΟΕΚΒΟΛΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΒΙΔΑ.
ΟΙ ΟΠΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ, ΑΚΤΙΝΙΚΑ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ.
ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΟΠΗ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΥΚΝΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΡΟΗ ΤΟΥ.
ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΠΩΝ.
Η ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΥΣΗΣ.







## Slide 115: Ακροφύσιο πολλών οπών.

## Slide 116: δ) Εγχυτήρες με ακροφύσια πολλών οπών.
ΟΙ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟ ΠΩΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΓΧΥΤΗΡΑ.
Η ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ.
ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ Η ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΝΑ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΟΠΕΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ.
ΕΤΣΙ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ (ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΞΑΕΡΩΣΗ) , ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΡΑ.
Η ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ, ΕΝΩ Η ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ.

## Slide 117: δ) Εγχυτήρες με ακροφύσια πολλών οπών.
Η ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΤΩΝ ΠΙΟ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ 0,2mm.
ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ, ΟΙ ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ, ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΑΝΤΙΔΙΑΜΕΤΡΙΚΑ, ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΙΣ ΣΕ ΓΩΝΙΑ 120 ΜΟΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟ ΠΩΜΑ.
ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥ ΠΩΜΑΤΟΣ, ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙ- ΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ. ΟΙ ΟΠΕΣ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕ ΚΛΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΑ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ, ΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΝΑ ΨΕΚΑΖΕΤΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΜΙΓΝΥΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΡΟΒΙΛΙΖΟΜΕΝΟ ΑΕΡΑ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΓΧΥΤΗΡΩΝ ΤΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΓΧΥΤΗΡΑ, ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΕΙΡΟ – ΟΔΗΓΟ.

## Slide 118: δ) Εγχυτήρες με ακροφύσια πολλών οπών.
ΕΝΑΣ ΕΓΧΥΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΠΩΜΑΤΟΣ
ΤΡΕΙΣ ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΤΟ ΠΩΜΑ ΣΕ ΓΩΝΙΑ 120 ΜΟΙΡΩΝ

## Slide 119: δ) Εγχυτήρες με ακροφύσια πολλών οπών.
ΣΤΑ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΟΓΚΟ (1700 ΜΜ3), ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕ Η ΕΓΧΥΣΗ, ΤΟ ΠΑΡΑΜΕΝΟΝ ΚΑΥΣΙΜΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΣΤΑΖΕ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΥΛΙ- ΝΔΡΟ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΤΟΝΟΥ ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΑ.
ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙΓΟΤΑΝ ΑΤΕΛΩΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΞΑΝΘΡΑ- ΚΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΛΥΣΗ ΡΥΠΩΝ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΣΤΑΖΕ ΠΡΟΚΑΛΟΥΣΕ ΤΟΠΙΚΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΦΘΟΡΕΣ ΤΗΣ
ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΟΓΚΟ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΤΑΛ- ΛΗΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΑΦΗΝΕΙ ΝΑ ΣΤΑΞΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ.

## Slide 120: δ) Εγχυτήρες με ακροφύσια πολλών οπών.

## Slide 121: ε) Βλάβες των εγχυτήρων.
ΟΙ ΦΘΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΓΧΥΤΗΡΩΝ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΤΗΣ BΕΛΟΝΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ, ΣΤΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΠΕΣ ΤΩΝ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ.
Η ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΦΘΕΙΡΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕ- ΡΕΩΝ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ, ΛΟΓΩ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΣΠΗΛΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Η ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΚΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΤΟΥ, ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΩΦΕΛΙΜΗ ΖΩΗ ΤΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΤΑΞΙΜΟ ΤΟΥ ΕΓΧΥΤΗΡΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟ- ΤΗΤΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ.
ΣΤΟΥΣ ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙ ΒΡΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕ- ΝΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ. ΑΚΟ- ΛΟΥΘΕΙ ΣΤΑΞΙΜΟ. ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΥ- ΣΗΣ, ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΑΤΕΛΩΣ ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΕΞΑΝΘΡΑ- ΚΩΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΟΠΕΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ. ΣΤΟΥΣ ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ, ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΟ ΚΟΛΛΗΜΑ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ.

## Slide 122: ε) Βλάβες των εγχυτήρων.
ΑΝ, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ, Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ ΠΕΣΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ, Ο ΥΔΡΑΤΜΟΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΥΣΗΣ ΥΓΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ, ΑΝΤΙΔΡΑ ΜΕ ΤΑ ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΘΕΙΪΚΟ ΟΞΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΩΝ ΟΠΩΝ. ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΙ Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ.
ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΤΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΣ ΑΤΜΟΣ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ, ΤΕΡΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ.
ΤΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ. Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΠΤΩ- ΣΗ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΑΝΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ.

## Slide 123
ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΥΤΗΡΩΝ
ε) Έλεγχοι των εγχυτήρων.

## Slide 124: ε) Αγωγός καυσίμου υψηλής πίεσης (high pressure fuel line).
O AΓΩΓΟΣ ΑΥΤΟΣ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΓΧΥΤΗΡΑ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙ- ΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ (ΔΙΠΛΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ, Ο ΕΝΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟΝ). ΕΤΣΙ ΟΤΑΝ ΔΙΑΡΡΑΓΕΙ Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ, Η ΔΙΑΡΡΟΗ ΔΙΑΦΕΥΓΕΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΔΙΑΡΡΟΗΣ (FUEL OIL LEAKAGE ALARM).
ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ. ΕΤΣΙ, ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΟΓΚΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΔΥΝΑΤΑ.
ΣΤΙΣ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΚΥΛΙ- ΝΔΡΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΟΣΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΕΓΧΥΤΗΡΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ.
ΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΑΥΤΟΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΣΠΗΛΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΤΜΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΤΟΜΗ ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΟΛΛΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΕΙΝΟ.

## Slide 125: Σύστημα έγχυσης με υδραυλική ενεργο- ποίηση των αντλιών και απουσία εκκεντρο- φόρου.
ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ MAN B&W ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΑΡΓΟ- ΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ.
Ο ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΥΨΗ- ΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ.
Η ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΒΟ- ΛΟΦΟΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
ΤΟ ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓ- ΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ. ΕΤΣΙ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΔΙΟΥ.

## Slide 126: Σύστημα έγχυσης με υδραυλική ενεργο- ποίηση των αντλιών και απουσία εκκεντρο- φόρου.
ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΜΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΕΙΝΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΜΟΝOY ΒΥΘΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥΣ ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. ΦΕΡΟΥΝ ΔΥΟ ΕΜΒΟΛΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΑΛΛΟ.
TOΣΟ Η ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΟΣΟ ΚΑΙ Η ΑΝΤΛΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΒΑΛΒΙ- ΔΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.
ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΦΕΡΟΥΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗ – ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΒΕ- ΣΗ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ.

## Slide 127: Σύστημα έγχυσης με υδραυλική ενεργο- ποίηση των αντλιών και απουσία εκκεντρο- φόρου.
ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ
ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ:
ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΦΙΛ
ΕΓΧΥΣΗΣ (ΜΕΙΟΥΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΙΕΣΗΣ,
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ).
ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΣΕ ΑΡΚΕΤΟ ΦΑΣΜΑ ΦΟΡΤΙΩΝ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑ- ΧΙΣΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΝΩ Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΟΜΑΛΑ ΣΤΙΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΥΤΕΣ.

## Slide 129: VALVE ACTUATOR

## Slide 131: 1.4 Συστήματα κοινού συλλέκτη.
α)Γενικά
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ, Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΥΨΩ- ΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕ- ΛΕΙΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ.
ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΑΠΛΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ:
ΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΤΟΥΣ ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗ- ΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ
ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΤΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ.

## Slide 132: β) Αρχές λειτουργίας.
Η ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΒΕΙ ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ.
ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΠΟ ΕΚΕΙ, ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΚΑ- ΤΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΦΕΡΟΥΝ ΗΛΕ- ΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ.
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΤΟΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙ- ΤΟΥΡΓΕΙ ΣΑΝ ΔΟΧΕΙΟ ΠΙΕΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΣΒΕΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗ- ΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΠΙΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗ, ΑΝΕΠΗΡΕΑΣΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΧΥΤΗΡΩΝ

## Slide 133: β) Αρχές λειτουργίας.
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΥΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Ή ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.
ΕΠΙΣΗΣ, ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΥΟ- ΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑ- ΤΟΣ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Ή ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕ- ΠΕΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙ- ΔΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΓΧΥΤΗΡΑ.

## Slide 138: β) Αρχές λειτουργίας.
Η ΕΥΚΟΛΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΧΥΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΕΓΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.
Η ΕΓΧΥΣΗ, ΔΗΛΑΔΗ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΑ.
■
Η ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΟΥ ΕΓΧΥΤΗΡΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΑΡΧΙΚΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ ΧΡΟ- ΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΓΧΥΘΕΙ ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙ- ΜΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕ- ΣΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΥΣΗΣ.
Η ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕΣΟΛΑΒΕΙ ΜΙΚΡΟ ΝΕΚΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ.
Η ΒΑΛΒΙΔΑ ΞΑΝΑΝΟΙΓΕΙ ΚΑΙ ΕΓΧΕΕΤΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑ- ΣΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΓΧΥΣΗ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (MΕΙΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΟΜΑΛΟΤΕΡΗ
ΚΑΥΣΗ ΚΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ.
■
■

## Slide 139
β) Αρχές λειτουργίας.
Πιλοτική έγχυση

## Slide 140: β) Αρχές λειτουργίας.
Ο ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙ- ΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΥΤΑΤΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟ- ΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.
ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΥΠΕΡΠΙΕ- ΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΝΕΒΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ Η ΠΙΕΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ, ΟΠΩΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΡΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΟΤΑΝ ΞΕΝΕΡΙΣΕΙ Η ΠΡΟΠΕΛΑ.ΤΟΤΕ, Ο ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΑ ΚΟΨΕΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Η ΑΚΑΡΙΑΙΑ ΑΝΤΑ- ΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΠΟΤΟΜΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ Η ΟΠΟΙΑ, ΟΜΩΣ, ΘΑ ΕΚΤΟΝΩΘΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΟΣ ΑΥΤΗΣ. (ΥΠΑΡΧΕΙ, ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙ- ΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ).
ΚΑΘΕ ΕΓΧΥΤΗΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΒΑΛ- ΒΙΔΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ, ΚΑΙ, ΚΑΤΑ ΣΥΝΕ- ΠΕΙΑ, ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ. ΤΟΤΕ, ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ.
ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΥ- ΧΟΝ ΔΙΑΡΡΟΕΣ.

## Slide 141: γ) Πλεονεκτήματα σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα με αντλίες μονού βυθίσματος.
●
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΦΕΥ- ΓΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΚΕΝΤΡΟ- ΦΟΡΟΥ.
●
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ, ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΒΡΑ- ΧΙΟΝΑ, ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ.
●
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ. ΕΤΣΙ ΕΧΟΥΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ – ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.
●
ΕΙΤΕ ΜΕ ΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΙΤΕ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ, ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΧΕΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΙ ΕΤΣΙ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.

## Slide 142: γ) Πλεονεκτήματα σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα με αντλίες μονού βυθίσματος.
●
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΕΓΧΥΟΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ Η ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΚΤΗ. ΑΥΤΟ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΥΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΣΤΙΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΣΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ.
●
ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΣΤΕΡΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΥΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΡΟΠΗ.

## Slide 143: δ) Εφαρμογή του συστήματος κοινού συλλέκτη σε δίχρονες αργόστροφες πετρελαιομηχανές.
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΤΗΣ SULZER (SULZER COM- MON RAIL) ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΟΝΟΥ ΒΥΘΙΣΜΑΤΟΣ, ΠΑ- ΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ, ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΥΨΗ- ΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ.
ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΕΚΚΕΝΤΡΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΟΒΩΝ, ΩΣΤΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ.
ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜO- ΝΟΥ ΒΥΘΙΣΜΑΤΟΣ, ΑΝ ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΑ.
ΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ.

## Slide 144: δ) Εφαρμογή του συστήματος κοινού συλλέκτη σε δίχρονες αργόστροφες πετρελαιομηχανές.
ΟΙ ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙ- ΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ.
ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ, Ο ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΓΚΩΔΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ.
ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΥΚΛΟ.
ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙ- ΣΤΟΙΧΟ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΑ, ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥ- ΣΙΑΖΟΝΤΑΙ.

## Slide 145: Συστήματα έγχυσης.
.

## Slide 146: Συστήματα έγχυσης.
.

## Slide 147: ε) Εφαρμογή του συστήματος κοινού συλλέκτη σε τετράχρονες μεσόστροφες πετρελαιομηχανές.
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΑ ΔΥΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΝΑ ΔΥΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ.
Η ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΚΕΝΤΡΟ- ΦΟΡΟ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΑΓΩΓΟ ΜΙΚΡΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΚΑΘΕ ΑΝΤΛΙΑΣ

## Slide 148: ε) Εφαρμογή του συστήματος κοινού συλλέκτη σε τετράχρονες μεσόστροφες πετρελαιομηχανές.
ΟΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ
Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΥΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ- ΤΑΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΓΧΥΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑ-
ΓΝΗΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ. ΚΑΘΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ ΔΥΟ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΕΠΙΤΡΕ- ΠΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡ- ΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΟΜΑΛΑ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΤΑΧΥΤΑΤΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΑΠΟ ΤΑ 1500 ΣΤΑ 50ΒΑR

## Slide 149: ε) Εφαρμογή του συστήματος κοινού συλλέκτη σε τετράχρονες μεσόστροφες πετρελαιομηχανές.

## Slide 150: 1.5. Ρυθμιστές στροφών (Governors)
α) Γενικά
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΟΝΟΥ ΒΥΘΙΣΜΑΤΟΣ, Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΓΧΥΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΑ.
Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΩΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΣΕ ΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΣΗ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ.
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗ- ΡΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ Η ΚΑΥΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΑΕΡΑ.

## Slide 151: 1.5. Ρυθμιστές στροφών (Governors)
α) Γενικά
ΕΤΣΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑ- ΝΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΙΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ (ΤΗ ΣΤΡΕΠΤΙΚΗ ΡΟΠΗ ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ).
Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ, ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ ΓΝΩΣΤΟΣ ΩΣ GOVERNOR

## Slide 152: α) Γενικά
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗΣ ΕΣΤΩ ΟΤΙ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ. ΛΟΓΩ ΟΜΩΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΡΙΒΕΣ, ΟΠΟΤΕ ΑΡΧΙΖΕΙ Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΝΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ.
ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ, Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΘΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ.
ΓΕΝΙΚΩΣ ΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΤΙΟΥ.

## Slide 153: α) Γενικά
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕ- ΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ, ΕΑΝ ΟΙ ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΡΧΙ- ΖΟΥΝ ΝΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ, ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟΤΟΜΑ Η ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΙΚΑ.
Η ΑΥΞΗΣΗ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΟΠΟΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΣΤΑΘΕΣ. ΟΜΩΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΥΠΑΡΞΗ ΡΥΘΜΙ- ΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕ- ΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ, Π.Χ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑ- ΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ Η ΕΛΙΚΑ ΛΟΓΩ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΥΧΟΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΣΤΡΟ- ΦΩΝ (ΥΠΕΡΤΑΧΥΝΣΗ).

## Slide 154: α) Γενικά
ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΥΠΑΡΞΗ ΡΥΘΜΙ- ΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ- ΝΩΝ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕ- ΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ.
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟ- ΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙ- ΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΣΥΧ- ΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ, Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡ- ΤΙΟΥ ΓΙΝΟΤΑΝ ΜΕ ΑΠΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΙΜΗ.

## Slide 155: α) Γενικά
ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ, Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΣΤΑΘΕΣ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΤΑΝ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΤΟΥ ΚΙ- ΝΗΤΗΡΑ (ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΒΥΘΙΣΜΑΤΟΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΛΕΥΣΗΣ) ΑΠΛΩΣ ΠΡΟΚΑ- ΛΟΥΝΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ.
ΒΕΒΑΙΑ ΠΑΝΤΑ ΥΠΗΡΧΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΙ- ΣΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ (Π.Χ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩ- ΣΗ ΠΟΛΥ ΕΝΤΟΝΟΥ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΥ).

## Slide 156: α) Γενικά
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ, ΑΥΤΟΣ ΠΡΕ- ΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΥΟ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ.
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΔΗΛΑΔΗ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΤΡΟ- ΦΕΣ.
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΔΗΛΑΔΗ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΣΤΑΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ.

## Slide 157: 1.5. Ρυθμιστές στροφών . β)Ειδικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες ρυθμιστών.
α) ΚΛΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (SPEED DROOP)
ΚΑΘΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΡΟΠΗ ΑΥΤΗ (ΔΗΛ. ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ) ΜΕΙΩΘΕΙ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΤΟΤΕ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗ- ΤΗΡΑ.
Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ, ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΣΟ ΜΕ- ΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ.

## Slide 158: ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ
α) ΚΛΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (Speed droop)
Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΩΣΤΕ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΝΑ ΙΣΟΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ. Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΑΞΟΝΑ ΜΕΣΩ ΜΕΙΩΤΗΡΑ), ΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ).

## Slide 159: ΕΙΔΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΚΛΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
Οι μεγαλύτερες τιμές της κλίσης ταχύτητας παρέχουν αυξημένη ευστάθεια στο σύστημα κινητήρα-ρυθμιστή στροφών-φορτίου.
Παράλληλα όμως, η εφαρμογή στην οποία χρησιμοποιείται ο κινητήρας περιορίζει τις τιμές που μπορεί να πάρει η κλίση της ταχύτητας. Στη περίπτωση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών η τιμή της κυμαίνεται από 0 έως 5%, ενώ στα οχήματα από 6 έως 15%. Στο παρακάτω σχήμα διδεται η συμπεριφορά δύο ΜΕΚ παράλληλα συνδεδεμένων και ρυθμισμένων με διαφορετική κλίση ταχύτητας. Ο κινητήρας Α για κλίση 2%, ενώ ο Β για 6%. Αρχικά και οι δυο λειτουργούν με φορτίο 100%. Λόγω πτώσης του φορτίου αυξάνεται η ταχύτητα περιστροφής των μηχανών (στο 101%). Όμως λόγω της διαφορετικής κλίσης της ταχύτητας, προκύπτει διαφορετικό φορτίο για κάθε μηχανή (50% για την Α και 83% για την Β). Όπως είναι φανερό, επιβάλλεται η παράλληλα συνδεδεμένες μηχανές να είναι ρυθμισμένες με ίδια κλίση ταχύτητας περιστροφής, ώστε το φορτίο να ισομοιράζεται κατά τις μεταβολές του.

## Slide 160: ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ
ΚΛΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

## Slide 161: 1.5. Ρυθμιστές στροφών . β)Ειδικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες ρυθμιστών.
β) ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ISOCHRONUS OPERATION)
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, Ο ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΑΝΕΞΑΡ- ΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ (ΕΝΤΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ- ΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ).
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΩ- ΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ.

## Slide 162: ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ
β) ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Isochronous operation)

## Slide 163: 1.5. Ρυθμιστές στροφών . β)Ειδικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες ρυθμιστών.
γ) ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (SPEED REGULATION)
ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ. ΑΝΤΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ (ΤΗ ΡΟΠΗ), ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗ- ΤΗΡΑ.
ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΟΜΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥ- ΤΗΤΑΣ, ΑΛΛΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΥΛΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ. ΔΙΔΕΤΑΙ ΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥ. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗ- ΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥ- ΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ.

## Slide 164: 1.5. Ρυθμιστές στροφών . β)Ειδικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες ρυθμιστών.
δ) ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑΣ
Ο ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ ΛΟΓΩ ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΡΟΠΗΣ).
ε) ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕ- ΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΣΤΡΟΦΕΣ, ΟΤΑΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΡΧΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΤΕΛΙΚΟ (ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ Ή ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ.
Ο ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΧΑΡΑ-
ΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΩΣΤΕ ΟΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ- ΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΝΑ ΟΔΗΓΟΥΝ ΓΡΗ- ΓΟΡΑ ΣΤΟΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΒΑΘΜΟ ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑΣ.

## Slide 165: ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ
δ) ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑΣ

## Slide 166: ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ
ε) ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ, ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΝΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑΣ.

## Slide 167: ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ
ε) ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΥΠΕΡΤΑΧΥΝΣΗ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ.

## Slide 168: ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ
ε) ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΟΙ ΣΤΡΟΦΕΣ ΦΘΑΣΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ .

## Slide 169: γ)Είδη ρυθμιστών στροφών και αρχές λειτουργίας τους. Μηχανικός Ρυθμιστής Στροφών.
Η ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Ή ΤΟΥ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ
ΔΥΟ ΣΦΑΙΡΙΚΑ ΒΑΡΗ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΞΟΝΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ.
ΟΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΥΤΟΙ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΗ ΠΟΥ ΟΛΙΣΘΑΙ- ΝΕΙ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΤΟ KENTΡΙΚΟ ΜΟΧΛΙΚΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΧΛΙΚΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ.
Ο ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΗ ΜΙΑ ΤΟΥ ΑΚΡΗ ΦΕΡΕΙ ΟΔΟΝΤΩΤΟ ΤΡΟΧΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ. ΕΤΣΙ, ΟΛΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΑΥΤΟΝ.
Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.

## Slide 170: γ)Είδη ρυθμιστών στροφών και αρχές λειτουργίας τους. Μηχανικός Ρυθμιστής Στροφών.
ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Η ΤΑΧΥ- ΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ Η ΦΥΓΟ- ΚΕΝΤΡΗ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΑ ΒΑΡΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΙΣΟΡ- ΡΟΠΙΑΣ ΟΠΟΥ:
ΡΟΠΗ ΒΑΡΩΝ = ΡΟΠΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΩΝ
ΑΝ Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΑΡΑΧΤΕΙ Π.Χ. ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΑΧΥΝΣΗ (ΞΕ- ΝΕΡΙΣΜΑ ΠΡΟΠΕΛΑΣ), ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΒΑΡΗ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗ ΔΥΝΑΜΗ, ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ, ΤΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΧΛΟ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΚΙΝΗΤΟΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΘΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΟΙ ΣΤΡΟΦΕΣ. ΤΟΤΕ Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΘΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΣΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΡΗ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ.
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ

## Slide 171: γ)Είδη ρυθμιστών στροφών και αρχές λειτουργίας τους.
Μηχανικός Ρυθμιστής Στροφών. (Κατακόρυφος,Βαρύτητας)
Σχ.9.6ζ

## Slide 172: Μηχανικός Ρυθμιστής Στροφών. (Οριζόντιος, με ελατήριο)

## Slide 173: γ)Είδη ρυθμιστών στροφών και αρχές λειτουργίας τους.
Υδραυλικός Ρυθμιστής Στροφών.
Η ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ.
ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΒΑΡΗ ΕΠΕΝΕΡΓΟΥΝ ΣΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΛΑ- ΔΙΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΛΑΔΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΕ ΕΜΒΟΛΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Ή ΑΦΗΝΕΙ ΤΟ ΛΑΔΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΟ, ΤΟΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.
ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ, ΟΤΑΝ Η ΒΑΛΒΙΔΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΝΕΚΡΗ ΘΕΣΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ. ΑΥΤΗ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΒΑΡΑ.
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΣΤΑΘΕΣ ΛΟΓΩ ΑΡΓΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.

## Slide 174
γ)Είδη ρυθμιστών στροφών και αρχές λειτουργίας
Υδραυλικός Ρυθμιστής Στροφών.
Σχ. 9.6ι

## Slide 175: Μηχανικός - Υδραυλικός Ρυθμιστής Στροφών.

## Slide 176: γ)Είδη ρυθμιστών στροφών και αρχές λειτουργίας τους.
Ηλεκτρονικός Ρυθμιστής Στροφών.
Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΑΠΛΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ, ΠΟΥ ΜΕΤΡΑ ΤΙΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΕΝΑΝ ΕΠΕΝΕΡΓΗΤΗ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙ ΤΟΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΠΕΝΕΡΓΗΤΗ.
ΤΟ ΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΤΡΗΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ. ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΦΑΛΜΑ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΝΕΡΓΗΤΗ ΓΙΑ ΑΥ- ΞΗΣΗ Ή ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑ- ΤΟΣ.
.

## Slide 177: γ)Είδη ρυθμιστών στροφών και αρχές λειτουργίας τους.
Ηλεκτρονικός Ρυθμιστής Στροφών.
Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑ- ΜΗ ΠΟΥ ΕΠΕΝΕΡΓΕΙ ΣΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ.
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΣ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΕΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΑ.
ΕΤΣΙ, ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΥΝ ΤΟ ΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΣΜΟ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΓΧΥΟΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ
ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΑΠΟΔΑ.

## Slide 178: δ)Βασικές λειτουργίες. 1)Ρυθμιστές μεγίστων στροφών ή υπερτάχυνσης.
Η ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΧΥΝΣΗ.
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΥΠΕΡΤΑΧΥΝΣΗΣ ΕΙΝΑΙ:
ΕΣΤΩ ΟΤΙ Ο ΜΟΧΛΟΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ. Ο ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΘΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΣΠΡΩΧΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ, ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΧΙΤΩΝΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.
Η ΜΗΧΑΝΗ ΘΑ ΑΝΕΒΑΣΕΙ ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ, ΤΑ ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΘΑ ΠΕΡΙΣΤΡΑΦΟΥΝ. Η ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΘΑ ΙΣΟΡΡΟΠΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΟΦΕΣ ΘΑ
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ.

## Slide 179
δ)Βασικές λειτουργίες.
1)Ρυθμιστές μεγίστων στροφών ή υπερτάχυνσης.
ΑΝ Η ΠΡΟΠΕΛΑ ΞΕΝΕΡΙΣΕΙ, Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΑΡΑ.
Η ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΘΑ ΥΠΕΡΝΙΚΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΧΙΤΩΝΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.
ΕΤΣΙ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΟΙ ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ.

## Slide 180: Μηχανικός Ρυθμιστής Μέγιστων Στροφών.

## Slide 181: δ)Βασικές λειτουργίες. 2)Ρυθμιστές ελάχιστων - μέγιστων στροφών
ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΙ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΑΤΗ- ΡΙΩΝ.
ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ. ΟΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΜΟΧΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
3)Ρυθμιστές μεταβλητών στροφών
ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΙ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ, ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ.

## Slide 182: 4) Συνδυασμένοι ρυθμιστές.
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ – ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ.
5) Ισόχρονοι ρυθμιστές στροφών.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ ΗΛΕ- ΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕ- ΤΑΒΛΗΤΕΣ ΟΙ ΣΤΡΟΦΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΟ ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑΣ.
Mechanical overspeed
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ. ΟΤΑΝ ΑΥΤΗ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ, ΣΥΝΗΘΩΣ, ΤΟ 15% ΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ, ΚΟΒΟΝΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΡΑΤΗΣΗ.
Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ.

## Slide 183: ε)Εφαρμογές των ρυθμιστών στροφών . 1)Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη.
ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ.
ΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ Ή ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΙΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΙΣΟΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ.
ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΥΤΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ (AΥΞΗΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ – ΑΥΞΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ, ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ – ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ).

## Slide 184: ε)Εφαρμογές των ρυθμιστών στροφών . 1)Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη.
ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ, ΕΠΙΣΗΣ, ΝΑ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΗ ΤΑΣΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΙΑ ΜΗΧΑ- ΝΗ ΝΑ ΤΕΘΕΙ MASTER, ME ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΛΕΙ- ΤΟΥΡΓΙΑΣ, KAI OI AΛΛΕΣ SLAVE, ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΚΛΙΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ. ΕΤΣΙ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ.
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΣ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΥΠΕΡΤΑΧΥΝΣΗΣ.

## Slide 185: ε)Εφαρμογές των ρυθμιστών στροφών .
2) Ναυτική πρόωση.
ΣΕ ΠΡΟΩΣΤΗΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΠΕΛΟΦΟΡΟ ΑΞΟΝΑ – (ΕΛΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ), Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΛΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ.
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΑΜΕ, ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΧΥΝΣΗΣ.
ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΜΕΙΩΤΗΡΑ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΠΕΛΟΦΟΡΟ ΑΞΟΝΑΤΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ, ΕΧΟΥΜΕ:
ΑΝ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΣ, ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ.
ΑΝ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ, ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΛΙΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ.

## Slide 186
ΙΣΧΥΣ – ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
2

## Slide 187: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

## Slide 188
2.1. Ενδεικνυόμενη ισχύς και μέση ενδεικτική πίεση. Ασκήσεις.
2.2. Τρόπος μέτρησης εκ των ενδεικτικών διαγραμμάτων.
2.3. Σταθερά κυλίνδρου, πλανίμετρο, ισομερισμός διαγραμμάτων.
2.4. Δυναμοδείκτες, κλίμακες ελατηρίων.
2.5. Τρόπος καταγραφής διαγραμμάτων.
2.6. Τρόποι υπολογισμού ιπποδυνάμεων σε 2ρονες και 4χρονες
πετρελαιομηχανές.
2.7. Σύγχρονοι ηλεκτρονικοί δυναμοδείκτες.
2.8. Ισχύς τριβών. Ανάλυση και μέτρηση αυτής.
2.9. Πραγματική ισχύς και μέση πραγματική πίεση.
2.10. Μέτρηση της πραγματικής πίεσης με υδραυλική πέδη, εκ της ειδικής
κατανάλωσης και από τις ηλεκτρικές ενδείξεις.
2.11. Ειδική κατανάλωση ΜΕΚ. Ασκήσεις.
2.12. Βαθμοί απόδοσης (θεωρητικός, ενδεικνυόμενος, ποιότητας, μηχανικός
βαθμός απόδοσης. Ασκήσεις.
2.13. Οικονομικός βαθμός απόδοσης, πλήρωσης κυλίνδρου, καύσης, σάρωσης, υπερπλήρωσης.
2.14. Σύγκριση θερμικών μηχανών με βάση τον οικονομικό βαθμό απόδοσης.
2.15. Απώλειες ΜΕΚ.
2.16. Θερμικός υπολογισμός.
2.17. Εφαρμογές. Ασκήσεις.

## Slide 189: ΓΕΝΙΚΑ
ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥ- ΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΕΚ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ.
ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΚ.
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ, ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ Ο ΚΑΤΑ- ΣΚΕΥΑΣΤΗΣ.
ME TΗN ΛΗΨΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ KAI ΜΕ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ- ΔΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΡΟΠΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥ.

## Slide 190
ΓΕΝΙΚΑ
Η ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗ- ΤΗΡΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΙΔΑΝΙΚΟ ΚΥΚΛΟ, ΠΡΟ- ΣΘΕΤΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ.
ΤΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ «ΑΝΤΛΗΣΗ» (ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ) ΤΟΥ ΑΕΡΑ (΄Η ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ-ΚΑΥΣΙΜΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ.
ΤΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΥΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΟ- ΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ), ΜΕΙΩ- ΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΩΦΕΛΙΜΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ.

## Slide 191: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4ΧΡΟΝΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗΣ
ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (ΚΓΔΕΚ) ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΩΦΕΛΙΜΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (ΚΑΖΒΚ) ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ. Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΩΦΕΛΙΜΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΜΙΑ 4ΧΡΟΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ Σ’ ΕΝΑΝ ΠΛΗΡΗ ΚΥΚΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΛΑΔΗ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΜΒΟΛΟΥ.

## Slide 192: ΛΗΨΗ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΤΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ, ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑ- ΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ, ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ
ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗ ΣΤΟ ΣΦΟΝΔΥΛΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.
Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ.

## Slide 193: ΛΗΨΗ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Η ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ. ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙ- ΚΝΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ.
Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΠΑΡΕ- ΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΟΥΝ ΕΓΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
ΤΟ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΗ.

## Slide 194: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2ΧΡΟΝΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗΣ
.

## Slide 195: ΛΗΨΗ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
.

## Slide 196: ΛΗΨΗ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
.

## Slide 197: ΛΗΨΗ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
.

## Slide 198: ΛΗΨΗ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
.

## Slide 199: ΛΗΨΗ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
.

## Slide 200: ΛΗΨΗ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
.

## Slide 201: ΛΗΨΗ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Pmi
Mean Indicated Pressure
Pcomp Pmax Arnax Pexp Pmax-c Aign
Compression Pressure Maximum Combustion Pressure
Crank angle at maximum combustion pressure
Expansion Pressure (pressure at 40° after TDC) Pressure rise due to combustion Ignition timing
Pinjmax Maximum fuel injection pressure
Ainjmax Crank angle at max fuel injection pressure
Power Rpm Scav
Indicated power in cylinder
Speed of engine during measurement Scavenging air pressure
Trending of all parameters is available

## Slide 202: THE FUEL PUMP LEAD (THE EFFECTIVE LEAD) (ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ή ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ)
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΟΤΑΝ ΑΝΥΨΩΝΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΑΝΩ ΟΠΗ ΔΙΑΦΥΓΗΣ (CUT-OFF HOLE) ΣΤΟΝ ΚΥΛΙ- ΝΔΡΟ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΑΝΣ.

## Slide 203: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΡΓΟΠΟΡΕΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΠΙΕΣΗ ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ.
ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΥΣΤΗ- ΡΕΣ.
ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ή ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΑ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ.
VIT ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΑΘΟΣ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.
ΚΑΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, (ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΚΗ ΑΥΤΑΝΑ- ΦΛΕΞΗ)
FUEL PUMP LEAD TOO LITTLE.

## Slide 204: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΠΟ- ΡΕΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΑΥ- ΣΙΜΟΥ
VIT ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΑ- ΘΟΣ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.
FUEL PUMP LEAD TOO LARGE.

## Slide 205: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΡΡΟΕΣ, ΑΥΞΗΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ ή ΡΥΠΑΝΣΗ
ΔΙΑΦΥΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟ- ΛΟΥ.
ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ.
ΚΕΦΑΛΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΚΑΜΕΝΗ.
ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ
ΣΑΡΩΣΗΣ, ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ή / ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΑ.
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟΣ.

## Slide 206: ΛΗΨΗ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔYΝΑΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΡΟΥΝΟ ΤΟΥ ΠΩΜΑΤΟΣ (ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ) ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΜΕΣΩ ΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ (ΒΑΝΑΣ}.
Η ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΕΜ- ΒΟΛΟ, Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΠΑΝΕΝΤΑΤΙΚΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ.
Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ, ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ.

## Slide 207: ΛΗΨΗ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔYΝΑΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΜΕΤΑΒΙ- ΒΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΧΛΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΓΡΑΦΙΔΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΠΟΥ ΤΥΛΙΓΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΤΥΜΠΑΝΟ.
ΤΟ ΤΥΜΠΑΝΟ ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΞΟΝΑ, ΕΝΩ ΕΝΑ ΕΠΑΝΕΝΤΑΤΙΚΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΤΕΙ- ΝΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ.

## Slide 208: ΛΗΨΗ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔYΝΑΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟ ΑΞΟΝΑ ΄Η ΑΠΟ ΤΟ ΖΥΓΩΜΑ ΄Η ΑΠΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ).
ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ ΣΧΟΙΝΙ ΠΟΥ ΤΥΛΙΓΕΤΑΙ ΣΕ ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΤΥΜΠΑΝΟ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ
(Π.Χ. ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ).

## Slide 209: ΛΗΨΗ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔYΝΑΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
ΕΤΣΙ Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΕΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΟ ή ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ ΠΟΥ ΣΑΡΩΝΕΙ, ΕΝΩ Η ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΟΥ
ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ, ΕΝΩ Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ.

## Slide 210: ΛΗΨΗ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔYΝΑΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ, ΕΝΩ Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ.

## Slide 211: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΕΙΝΑΜΟΔΕΙΚΤΗΣ
ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΗ
ΤΥΜΠΑΝΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ
ΒΑΚΤΡΟ ΕΜΒΟΛΙΣΚΟΥ
ΕΜΒΟΛΙΣΚΟΣ
ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΚΡΟΥΝΟΣ
ΕΚΚΕΝΤΡΟ
ΜΟΧΛΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΩΣΕΩΣ
ΜΟΧΛΟΣ ΓΡΑΦΙΔΑΣ
ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΗ
ΣΧΟΙΝΙ
Σχ.12.6γ.

## Slide 212: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΕΙΝΑΜΟΔΕΙΚΤΗΣ

## Slide 213: ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΕΙΝΑΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

## Slide 214: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΗ
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ:
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ, ΚΑΙ ΚΑθΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΗ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΜΟΡΦΗ, ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΑΜΠΥΛΗ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ.
ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΗ. ΤΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΕΠΑΝΩ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ.

## Slide 215: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ:
ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΙΝΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ ΤΟ ΚΤΥΠΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΣΤΑ ΑΚΡΑ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΑ ΑΝΑΤΑΡΑΣΣΕΤΑΙ Η ΒΕΛΟΝΑ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΕΞΑΕΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΗ, ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ (ΒΑΝΑΣ) ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΡΟΥΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΥΧΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΞΑΝΘΡΑΚΩΜΑΤΑ. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ 2 ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΥΚΛΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΗ

## Slide 216: 5)ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΚΑ- ΤΑΛΛΗΛΟ ΧΑΡΤΙ ΣΤΟ ΤΥΜΠΑΝΟ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΦΕΡΝΟΥΜΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΤΗ ΓΡΑΦΙΔΑ ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΤΙ.
ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ, ΠΡΙΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟ ΣΧΟΙΝΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΤΟΝ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΡΟΥΝΟ, ΟΠΟΤΕ Η ΓΡΑΦΙΔΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΜΙΑ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ.
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΕΙ Ο ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΡΟΥ- ΝΟΣ, ΧΑΡΑΣΣΕΤΑΙ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ (ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΑΤΟ- ΠΙΣΗΣ), ΤΡΑΒΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟ ΣΧΟΙΝΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ. Ο ΑΞΟΝΑΣ ΑΥΤΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΠΙΕΣΗ ΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΗ

## Slide 217: 6)ΠΡΙΝ ΛΗΦΘΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ Ο ΔΥ- ΝΑΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΓΙΑ 5 ΛΕΠΤΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΘΕΡ- ΜΑΝΘΕΙ. Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.
ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΕ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΩΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΙΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ. ΚΑΘΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 2-3 ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ
ΑΝ Ο ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΡΜΩΣΗ ΤΟΥ Ο ΕΜΒΟΛΙΣΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΥΡΟΣ, ΤΟΤΕ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑ- ΣΤΑΘΟΥΝ Ο ΕΜΒΟΛΙΣΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΙΤΩΝΙΟ ΤΟΥ.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΗ

## Slide 218
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΗ
Η ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΠΙΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜ- ΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΗΚΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΙΕΣΗΣ.
ΟΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΗ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ, ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ. ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΟΣΑ Kp/cm2 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (ΥΨΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) 1 mm ή ΠΟΣΑ bar ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 1 mm.

## Slide 219
ΣΤΟ ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ 0,6 ή 0,8 ή 1,0 mm ΑΝΑ Kp/cm2 . ΑΡΑ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 50 mm (ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ) ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΑ 0,8 Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΕΙΝΑΙ 50/0,8 = 62,5 Kp/cm2 , ΕΝΩ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 1,0 ΕΙΝΑΙ 50/1,0
= 50Kp/cm2.
ΜΕ ΜΕΣΟ ΥΨΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 60 mm ΚΑΙ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 0,8 Η ΜΕΣΗ ΠΙΕΣΗ ΕΙΝΑΙ 60 mm/0,8 mm/(Kp/cm2) = 75Kp/cm2.
ΚΑΤ ’ΑΥΤΗΝ ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Π.Χ. ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΙΣΑΠΕΧΟΥΣΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, ΤΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΝΤΑ ΕΜΒΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΑ, ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ.
Pi = h1+h2+h3+…….+h10 (Kg/cm²)
10. f
ΜΕΘΟΔΟΣ SIMSON – ΜΕΘΟΔΟΣ ΙΣΟΜΟΙΡΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

## Slide 220: ΜΕΘΟΔΟΣ SIMSOΝ-ΜΕΘΟΔΟΣ ΙΣΟΜΟΙΡΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ SIMSON
Pi = h1+h2+h3+…….+h10
10. f
Pi | σε | (Kg/cm²)
f | σε | (mm/Kg/cm²)
ΟΠΟΥ
Pi ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ
f ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΟΥ

## Slide 221: ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΛΑΝΙΜΕΤΡΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΝΔΕΙ- ΚΝΥΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η
ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΑΥΤΗ ΣΥΝΗΘΩΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΝΙΜΕΤΡΟΥ (ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΟΥ).
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ. ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΙΜΕΤΡΟΥ.

## Slide 223: ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΛΑΝΙΜΕΤΡΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΟ

## Slide 224
ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΛΑΝΙΜΕΤΡΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΟ
ΤΟ ΠΛΑΝΙΜΕΤΡΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙ- ΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΥΧΑΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ.
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΦΙΔΑ ΜΕ ΤΡΟΧΙΣΚΟ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ. Η ΓΡΑΦΙΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ.
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΦΙΔΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΙΧΝΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΣΗ. Η ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ.

## Slide 225: ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΛΑΝΙΜΕΤΡΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΟ
ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΟΥ ΔΙΑ- ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ mm2, ΔΙΑΙΡΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΔΑΣ (Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Χ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΣΕ mm) ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΣ ΚΑΙ ΚΝΣ, ΟΠΟΤΕ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΜΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΣΕ mm.
Η ΠΙΕΣΗ ΑΥΤΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ kp/cm2 ή ΣΕ Βar ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ, ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΤΗΚΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ.

## Slide 226: ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΛΑΝΙΜΕΤΡΟY
Pi (ΕΝΔ. ΠΙΕΣΗ) = E / L . f (Kg/cm²) (bar)
E ΚΑΘΑΡΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ή ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ (mm²) L ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (mm)
f ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΗ
(mm/Kg/cm²)
ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΛΑΝΙΜΕΤΡΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΟ

## Slide 227: ΜΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ
(ΜΕΑΝ INDICATED PRESSURE) - pi - mip
Η ΠΙΕΣΗ ΕΚΕΙΝΗ ΠΟΥ ΑΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΤΑΝ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΕΔΙΝΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ Η ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ.
Η ΜΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ.
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠ ΟΨΙΝ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΡΙΒΩΝ).

## Slide 228: ΜΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ
ΜΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ (ΜΕΑΝ INDICATED PRESSURE) -
Pi - mip

## Slide 229: ΜΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ
ΜΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ (ΜΕΑΝ EFFECTIVE PRESSURE) -
Pe - mep
Ή
ΜΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΠΕΔΗΣ (ΒRΑΚΕ ΜΕΑΝ EFFECTIVE PRESSURE) -
bmep
mep = mip – mfp Pe = Pi – Pf
Η ΜΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΜΕΙΟΝ ΤΗ ΜΕΣΗ ΠΙΕΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡΙΒΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ).
ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΕΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΕΙ Η ΜΕΚ ΣΤΟΝ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟ ΑΞΟΝΑ.

## Slide 230: ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ή ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ) (INDICATED POWER or INDICATED HORSE POWER) Νi - IHP
Η ΙΣΧΥΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΥΛΙ- ΝΔΡΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ.
(Η ΧΗΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙ- ΖΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ).

## Slide 231: ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
(INDICATED POWER or INDICATED HORSE POWER)
Νi - IHP
Ni = Z . Pi . l . a . η / 60 . 75
Ni = Z . Pi . l . a . η / 60 . 75 . 2
(για διχρονη)
(για τετραχρονη)
ΜΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ (Kg/cm²) (bar)
Ni ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (IHP) (IKW) Z ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ
Pi l a η
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ
(m)
(cm²)
(rpm)(στροφες ανα λεπτο)

## Slide 232: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ η ΙΣΧΥΣ ΠΕΔΗΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ(ΩΦΕΛΙΜΗ) ΙΣΧΥΣ ή ΙΣΧΥΣ ΠΕΔΗΣ (EFFECTIVE POWER or BRAKE HORSE POWER)
Νe - BHP
H ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ (ΤΡΙΒΗΣ, ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ, ΚΤΛ.)
Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ Η ΙΣΧΥΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΤΡΙΒΩΝ:
Νe = Ni - Nf

## Slide 233: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ η ΙΣΧΥΣ ΠΕΔΗΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ή ΙΣΧΥΣ ΠΕΔΗΣ (EFFECTIVE POWER or BRAKE HORSE POWER)
Νe - BHP
Ne = Z . Pe . l . a . η / 60 . 75 Ne = Z . Pe . l . a . η / 60 . 75 . 2
Ne = Ni – Nf (BHP=IHP-fHP)
(για διχρονη) (για τετραχρονη)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ
ΜΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ (Kg/cm²) (bar)
Ne ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (ΒHP) (BKW) Z
Pe l
a η
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ
(m)
(cm²)
(rpm)(στροφες ανα λεπτο)

## Slide 234: ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΤΑΙ ΜΕ C.
OΠΟΥ C ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΝ ΜΕ
C = l . a /4500 για διχρονη μηχανη
C = l . a /9000 για τετραχρονη μηχανη
ΤΟΤΕ Ne ΚΑΙ Ni :
Ne = Z . Pe . C . η
Ni = Z . Pi . C . η

## Slide 235
N = P . a . l . η
60
Kg/cm² . cm² . m , N = Kgm/sec 60 sec
(1 PS -------------75 Kgm/sec
N ??--------------P . a . l . Η Kgm/sec) 60
N = P . a . l . η IHP or BHP 60 . 75
IΣΧΥΣ
!!1HP = 75 Kgm/sec!!

## Slide 236: ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΤΟ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΤΡΑΚΤΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ.
ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥ.
ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΑΤΡΑΚΤΟ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΑ, ΕΑΝ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ.

## Slide 237: ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:
ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΛΟΓΩ ΤΡΙΒΩΝ ΣΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΕΔΡΑΝΑ, ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΜΒΟΛΩΝ). ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΟΥ 60%). ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΨΥ- ΞΗΣ, ΤΟΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΨΥΞΗΣ (ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗ- ΡΕΣ), ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΤΗ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ).
ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΝΕΜΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΣΦΟΝΔΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥΣ.
ΓΕΝΙΚΑ ΟΣΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΤΟΣΟ ΣΟ- ΒΑΡΟΤΕΡΟ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ.

## Slide 238: ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ:
Ο ΤΥΠΟΣ, Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΙΞΩΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΛΙΠΑΝΣΗΣ.
Ο ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ.
ΤΟ ΙΞΩΔΕΣ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ. ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ, ΤΟ ΙΞΩΔΕΣ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΒΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ. ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΤΟ ΙΞΩΔΕΣ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΡΕΕΙ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΡΙΒΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΜΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΒΩΝ.
Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ, ΕΠΙΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΑ ΤΡΙΒΟΜΕΝΑ
ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ.

## Slide 239: ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΘΕΙ ΣΕ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ. ΣΥΝΗΘΩΣ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ
ΠΙΕΣΕΙΣ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ:
ΜΕΣΗ ΠΙΕΣΗ ΤΡΙΒΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕ- ΝΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡΙΒΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ.
ΜΕΣΗ ΠΙΕΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.
ΜΕΣΗ ΠΙΕΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ.
ΜΕΣΗ ΠΙΕΣΗ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ (ΘΕΤΙΚΟ) ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΟΒΙΛΟ.
ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΤΡΑΚΤΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑ- ΝΗΣ ΙΣΟΥΤΑΙ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ.

## Slide 240: ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (SPECIFIC FUEL CONSUMPTION)
H ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ Κg ή gr ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΙΠΠΟ ΣΕ ΜΙΑ ΩΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ:
be=Κ/Ne
(Kg/BHP.h), (Kg/kW.h), (g/BHP.h), (g/kW.h)
K= ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΗΝ ΩΡΑ (Kg/h)
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

## Slide 241: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ Η ΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ή ΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΙΖΟΜΕΝΩΝ ΘΕΡΜΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΙΓΟΜΕΝΩΝ
ηe = 632 = 3600
be.Hk be.Hk
Hk | ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (Kcal/Kg) (kJ/kg) |  | 
be | ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (Kg/bhp.h | η | Kg/kW.h )

## Slide 242: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ Η ΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΩΣ ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΗ- ΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ 1 Κgm/sec.
ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΧΡΗ- ΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ο ΜΕΤΡΙΚΟΣ ΙΠΠΟΣ (PS) ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ :
1 HP = 75 Kgm/sec
1 KCal = 427 Kgm
1 ΩΡΙΑΙΟΣ ΙΠΠΟΣ (HP.h)=75 Kgm/sec x 3600 sec =
270.000 Kgm
( 1 Kgm ------------------- 1/427 Kcal
270.000 Kgm------------------- ????? Κcal)
1HP.h = 270.000/427 = 632 KCal

## Slide 243: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ημηχ
Ο ημηχ ΠΑΡΙΣΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΑΠΗΚΕ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥ.
ημηχ = Νe/Ni
ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ημηχ = 0,90 ΣΗΜΑΙΝΕΙ 10% ΙΣΧΥΣ ΤΡΙΒΩΝ
90% ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

## Slide 244: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ημηχ = Νe/Ni = Pe/Pi =
Pi-Pf/Pi = Ni-Nf/Ni
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

## Slide 245: ΒΑΘΜΟI ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΠΩΣ:
●
ΘΕΩΡHΤΙΚΟΣ - ηth ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – RELATIVE ηr
ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΟΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ – INDICATED ηi ΠΛΗΡΩΣΗΣ – CHARGING ηch
ΣΑΡΩΣΗΣ – SCAVENGING ηsc ΚΑΥΣΗΣ – COMBUSTION ηk
ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗΣ – SUPERCHARGING ηs
●
●
●
●
●
●

## Slide 246
ΟΡΙΣΜΟΙ
ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (Absolute maximum power) ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΕΙ Η ΜΗΧΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ή ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΕΡΑ-ΚΑΥΣΙΜΟΥ.
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (Maximum rated power)ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΠΟΥ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΕΙ Η ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ.
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ή ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (Rated power) ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ Η ΙΣΧΥΣ ΠΟΥ ΕΓΓΥΑΤΑΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΕΙ Η ΜΗΧΑΝΗ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

## Slide 247: ΟΡΙΣΜΟΙ
ΩΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΣΧΥΣ (Maxi-
mum Continuous Rating – MCR).
Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΙΣΧΥΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ. ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΙΣΧΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΟΠΩΣ ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ.

## Slide 249: ΟΡΙΣΜΟΙ
Στην ναυτιλία, τα πλοία συνήθως λει- τουργούν στην Ονομαστική Συνεχή Ισχύ (NCR - nominal continuous ra- ting), η οποία είναι στο 75% με 85% της Μέγιστης Συνεχής Ισχύος(MCR). Το 90% της MCR είναι συνήθως η Συμ- βατική Ισχύς για την οποία η έλικα έχει σχεδιαστεί. Έτσι, η συνήθης ισχύς λειτουργίας στα πλοία είναι περίπου 75% έως 77% του MCR.

## Slide 250: ΟΡΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΄Η ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (Rated speed) ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΣΕ ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ - rpm) ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥ.
ΦΟΡΤΙΟ (Load) ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΡΟΠΗΣ (ή ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ), ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ (ή ΟΝΟΜΑΣΤΙ- ΚΗ ΙΣΧΥ) ΣΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ. ΟΤΑΝ Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΆ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΦΟΡΤΙΟ 100% (ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΕΠΤΙΚΗ ΡΟΠΗ) ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥ.
ΙΣΧΥΣ ΠΕΔΗΣ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΙΣΧΥΣ ΣΤΗ
ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΠΡΙΝ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ
ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑ.

## Slide 251: ΟΡΙΣΜΟΙ
ΙΣΧΥΣ ΑΞΟΝΑ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΘΑΡΗ ΙΣΧΥΣ, ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ, ΑΦΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ ΟΙ
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΙΣΧΥΟΣ, ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ, ΣΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΩΣΤΙΚΟ ΕΔΡΑΝΟ ΚΑΙ Η ΙΣΧΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗ (ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΄Η ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ).
ΜΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΠΕΔΗΣ (brake mean effective pressure - bmep), Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΟΡΙΣΘΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟ ΑΞΟΝΑ. Η ΜΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗ ΠΙΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ, ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΔΗΣ ΣΕ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ, ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΕΤΡΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ.

## Slide 252: ΟΡΙΣΜΟΙ
ΑΝ Η ΜΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΠΕΔΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ, ΘΑ ΠΑΡΑΧΘΕΙ ΕΡΓΟ, ΠΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΠΕΔΗΣ.
ΜΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ (mean indicated pressure - mip), Η ΟΠΟΙΑ ΟΠΩΣ ΦΑΝΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ, ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΠΟΤΕ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ.

## Slide 253: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ .

## Slide 254: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
.

## Slide 255: ΟΡΙΣΜΟΙ
Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ.
ΣΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΥΤΑ Ο ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟ (ΣΕ kW η ΒΗΡ), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ.
ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΑΞΟΝΑ (ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ) ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ:
ΟΙ ΣΤΡΟΦΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΣΕ rpm),
Η ΜΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ,
Η ΜΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΠΕΔΗΣ,
Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ,
Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ,
Η ΠΙΕΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ,
Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΤΡΟΒΙΛΟ ΤΟΥ ΣΤΡΟΒΙΛΟΫΠΕΡΠΛΗΡΩΤΗ) ΚΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (specific fuel oil consumption – sfoc η specific fuel consumption - sfc).

## Slide 256: ΟΡΙΣΜΟΙ
ΚΑΠΟΙΑ ΠΛΟΙΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟ ΑΞΟΝΑ, ΟΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΙΜΗ Η ΜΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ. Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΜΕΣΗ ΠΙΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ, ΟΠΟΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΟ ΑΥΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ ΤΟΣΟ Η ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΣΟ ΚΑΙ Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ.

## Slide 257: ΟΡΙΣΜΟΙ
ΕΝΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟ ΤΕΤΟΙΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΙΣΧΥ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΩΣΗΣ. ΑΥΤΗ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΜΟΡΦΕΣ:
 ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ.
ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗ ΜΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ, ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΩΣΗΣ.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ.

## Slide 258: ΟΡΙΣΜΟΙ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΣΟ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΕΝΩ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΩΣΗΣ.
ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, Η ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΥ ΛΕΙ- ΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΙΣΧΥ.

## Slide 259: ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡ- ΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ) ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΙ ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΙΑΣ ΜΕΚ.
ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΜΗΔΕΝ, ΔΗΛΑΔΗ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΞΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ.
Η ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.
Η ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΑΘΡΟΙ- ΣΜΑ:
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΑΞΟΝΑ + ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣ ΝΕ-
ΡΟ ΨΥΞΗΣ + ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ + ΑΠΡΟΣ- ΔΙΟΡΙΣΤΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΙΣΧΥΟΣ.

## Slide 260
ΟΠΟΤΕ ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΙΑΣ ΜΕΚ ΕΙΝΑΙ:
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ + ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ = 0
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ = ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΑΞΟΝΑ + ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣ ΝΕΡΟ ΨΥΞΗΣ + ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ + ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΙΣΧΥΟΣ.
ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

## Slide 261: ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΟΚΤΑΚΥΛΙΝΔΡΗ ΔΙΧΡΟΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΕΧΕΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ l = 2800 mm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΜΒΟΛΟΥ d = 700 mm, ΣΤΡΟΦΕΣ 91 ΤΟ ΛΕΠΤΟ, ΜΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ Pi = 21,4 Kg/cm².
ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ C ΚΑΙ H ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Ni .
ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ Η Pi ΚΑΙ Ni ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΔΙΧΡΟΝΗ , ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ l = 2000 mm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΜΒΟΛΟΥ d = 500 mm, ΣΤΡΟΦΕΣ 127 ΤΟ ΛΕΠΤΟ.
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΠΛΑΝΙΜΕΤΡΟ ΕΜΒΑΔΟΝ 378 mm² ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 0,245 mm/ Kg/cm² ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 76 mm.
ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗ ΟΚΤΑΚΥΛΙΝΔΡΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΕΧΕΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ l = 600 mm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΜΒΟΛΟΥ d = 480 mm, ΣΤΡΟΦΕΣ 500 ΤΟ ΛΕΠΤΟ, ΜΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Pe = 27 Kg/cm².
ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ C, H ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Ni ΚΑΙ H ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Ne ΟΤΑΝ Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ημηχ=0,89.
ΕΝΝΕΑΚΥΛΙΝΔΡΗ ΔΙΧΡΟΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΕΧΕΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ l = 318,8 cm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΜΒΟΛΟΥ d = 900 mm, ΣΤΡΟΦΕΣ 78 ΤΟ ΛΕΠΤΟ, ΜΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Pi = 21,3 Kg/cm² ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΠΙΕΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Pf = 1,1 Kg/cm².
Η ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΝΑ ΩΡΑ 8,088 Ton, Η ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 10030 Kcal/Kg.
ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥΝ Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ C, H ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Ni, H ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Ne, Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ be ΚΑΙ Ο ΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ηe.
ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗ ΕΙΚΟΣΑΚΥΛΙΝΔΡΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΤΥΠΟΥ V ΕΧΕΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ l = 440 mm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΜΒΟΛΟΥ d = 320 mm ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΚΑΥΣΙΜΟ 1982 Kg/h ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 10000 Kcal/Kg , Η ΜΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Pe = 27 Kg/cm² ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΕΣ 720 ΤΟ ΛΕΠΤΟ. Η ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΛΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΥΛΙΝΔΡΕΛΑΙΟ 0,367 gr/bhp.h.
ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ H ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Ne, Ο ΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ηe ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΕΛΑΙΟΥ.

## Slide 262: ΑΣΚΗΣΕΙΣ
6.Ο Νο. 1 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΧΕΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ l = 2,4 m ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΜΒΟΛΟΥ c = 1,51
Η ΜΗΧΑΝΗ ΣΤΡΕΦΕΙ ΜΕ 105 ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ ΛΕΠΤΟ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΥΤΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ 380 mm² ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 76 mm ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΑ 0,245 mm/Kg/cm² ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 34,3mm.
●
ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ: Η ΜΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ Pi , Η ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Ni ΚΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ Pmax .
ΑΣΚΗΣΗ 7 ΜΕ ( S.I. ) ΜΟΝΑΔΕΣ
7. EΝΝΕΑΚΥΛΙΝΔΡΗ ΔΙΧΡΟΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΕΧΕΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ S = 318,8 cm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΜΒΟΛΟΥ D = 900 mm, ΣΤΡΟΦΕΣ 78 ΤΟ ΛΕΠΤΟ, ΜΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Pi = 20,9 bar ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΠΙΕΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ k1 = 1 bar.
Η ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΝΑ ΩΡΑ 8,088 Ton, Η ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 41994 KJ/Kg.
ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥΝ Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ k2, H ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Ni, H ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Ne, Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ be ΚΑΙ Ο ΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ηe.

## Slide 263: ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1.ΟΚΤΑΚΥΛΙΝΔΡΗ ΔΙΧΡΟΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΕΧΕΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ l = 2800 mm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ
ΕΜΒΟΛΟΥ d = 700 mm, ΣΤΡΟΦΕΣ 91 ΤΟ ΛΕΠΤΟ, ΜΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ
Pi = 21,4 Kg/cm².
ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ C ΚΑΙ H ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Νi.
.

## Slide 264: ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. ΟΚΤΑΚΥΛΙΝΔΡΗ ΔΙΧΡΟΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΕΧΕΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ l = 2800 mm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΜΒΟΛΟΥ d = 700 mm, ΣΤΡΟΦΕΣ 91 ΤΟ ΛΕΠΤΟ, ΜΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ Pi = 21,4 Kg/cm².
ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ C ΚΑΙ H ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥ Ni .
C = l . a /4500 l = 2,8 m.
d = 70 cm.
για διχρονη μηχανη
a = π. d² / 4 = 3,14 . (70)² / 4 = 3846,5 cm² .
C = l . a /4500 = 2,8 . 3846,5 /4500 = 2,39 .

## Slide 265: ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. ΟΚΤΑΚΥΛΙΝΔΡΗ ΔΙΧΡΟΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΕΧΕΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ l = 2800 mm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΜΒΟΛΟΥ d = 700 mm, ΣΤΡΟΦΕΣ 91 ΤΟ ΛΕΠΤΟ, ΜΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ Pi = 21,4 Kg/cm².
ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ C ΚΑΙ H ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥ Ni .
C = l . a /4500 l = 2,8 m.
d = 70 cm.
για διχρονη μηχανη
a = π. d² / 4 = 3,14 . (70)² / 4 = 3846,5 cm² .
C = l . a /4500 = 2,8 . 3846,5 /4500 = 2,39 .
Ni = Z . Pi . C . η = 8 . 21,4 . 2,39 . 91 = 37235 IHP .

## Slide 266
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
2. .ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ Η Pi ΚΑΙ Ni ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΔΙΧΡΟΝΗ, ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ l = 2000 mm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΜΒΟΛΟΥ d = 500 mm, ΣΤΡΟΦΕΣ 127 ΤΟ ΛΕΠΤΟ.
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΠΛΑΝΙΜΕΤΡΟ ΕΜΒΑΔΟΝ 378 mm² ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 0,245 mm/ Kg/cm² ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
76 mm.

## Slide 267: ΑΣΚΗΣΕΙΣ
2. ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ Η Pi ΚΑΙ Ni ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΔΙΧΡΟΝΗ , ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ l = 2000 mm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΜΒΟΛΟΥ d = 500 mm, ΣΤΡΟΦΕΣ 127 ΤΟ ΛΕΠΤΟ.
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΠΛΑΝΙΜΕΤΡΟ ΕΜΒΑΔΟΝ 378 mm² ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 0,245 mm/ Kg/cm² ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 76 mm.
l = 2 m.
d = 50 cm.
Pi = E / L . f = 378 / 76 . 0,245 = mm² / mm . mm/ Kg/cm² = 20,3 Kg/cm² .

## Slide 268: ΑΣΚΗΣΕΙΣ
2. ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ Η Pi ΚΑΙ Ni ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΔΙΧΡΟΝΗ , ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ l = 2000 mm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΜΒΟΛΟΥ d = 500 mm, ΣΤΡΟΦΕΣ 127 ΤΟ ΛΕΠΤΟ.
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΥΨΗ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΠΛΑΝΙΜΕΤΡΟ ΕΜΒΑΔΟΝ 378 mm² ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 0,245 mm/ Kg/cm² ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 76 mm.
l = 2 m.
d = 50 cm.
Pi = E / L . f = 378 / 76 . 0,245 = mm² / mm . mm/ Kg/cm² = 20,3 Kg/cm² .
Ni = Z . Pi . l . a . η / 60 . 75
a = π. d² / 4 = 3,14 . (50)² / 4 = 1962,5 cm² .

## Slide 269: ΑΣΚΗΣΕΙΣ
2. ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ Η Pi ΚΑΙ Ni ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΔΙΧΡΟΝΗ , ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ l =
2000 mm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΜΒΟΛΟΥ d = 500 mm, ΣΤΡΟΦΕΣ 127 ΤΟ ΛΕΠΤΟ.
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΥΨΗ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΠΛΑΝΙΜΕΤΡΟ ΕΜΒΑΔΟΝ 378 mm² ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 0,245 mm/ Kg/cm² ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 76 mm.
l = 2 m.
d = 50 cm.
Pi = E / L . f = 378 / 76 . 0,245 = mm² / mm . mm/ Kg/cm² = 20,3 Kg/cm² .
Ni = Z . Pi . l . a . η / 60 . 75
a = π. d² / 4 = 3,14 . (50)² / 4 = 1962,5 cm² .
Ni = Z . Pi . l . a . η / 60 . 75 = 1 . 20,3 . 2 . 1962,5 . 127 / 4500 = Ni = 2248,6 IHP / KΥΛΙΝΔΡΟ

## Slide 270: ΑΣΚΗΣΕΙΣ
3 . ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗ ΟΚΤΑΚΥΛΙΝΔΡΗ ΠΕΤΡΕ- ΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΕΧΕΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ l
= 600 mm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΜΒΟΛΟΥ d = 480 mm, ΣΤΡΟΦΕΣ 500 ΤΟ ΛΕΠΤΟ, ΜΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Pe = 27 Kg/cm².
ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ C, H ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Ni ΚΑΙ H ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Ne ΟΤΑΝ Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΙΝΑΙ 0,89.

## Slide 271: ΑΣΚΗΣΕΙΣ
3. ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗ ΟΚΤΑΚΥΛΙΝΔΡΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΕΧΕΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ l = 600 mm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΜΒΟΛΟΥ d = 480 mm, ΣΤΡΟΦΕΣ 500 ΤΟ ΛΕΠΤΟ, ΜΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Pe = 27 Kg/cm².
ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ C, H ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥ Ni ΚΑΙ H ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥ Ne ΟΤΑΝ Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΙΝΑΙ 0,89.
C = l . a /9000 l = 0,6 m.
d = 48 cm.
για τετραχρονη μηχανη
a = π. d² / 4 = 3,14 . (48)² / 4 = 1808,64 cm² .

## Slide 272: ΑΣΚΗΣΕΙΣ
3. ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗ ΟΚΤΑΚΥΛΙΝΔΡΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΕΧΕΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ l = 600 mm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΜΒΟΛΟΥ d = 480 mm, ΣΤΡΟΦΕΣ 500 ΤΟ ΛΕΠΤΟ, ΜΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Pe = 27 Kg/cm².
ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ C, H ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥ Ni ΚΑΙ H ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥ Ne ΟΤΑΝ Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΙΝΑΙ 0,89.
C = l . a /9000 l = 0,6 m.
d = 48 cm.
για τετραχρονη μηχανη
a = π. d² / 4 = 3,14 . (48)² / 4 = 1808,64 cm² .
C = l . a /9000 = 0,6 . 1808,64 /9000 = 0,1205 .

## Slide 273: ΑΣΚΗΣΕΙΣ
3. ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗ ΟΚΤΑΚΥΛΙΝΔΡΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΕΧΕΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ l = 600 mm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΜΒΟΛΟΥ d = 480 mm, ΣΤΡΟΦΕΣ 500 ΤΟ ΛΕΠΤΟ, ΜΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Pe = 27 Kg/cm².
ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ C, H ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥ Ni ΚΑΙ H ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥ Ne ΟΤΑΝ Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΙΝΑΙ 0,89.
C = l . a /9000 l = 0,6 m.
d = 48 cm.
για τετραχρονη μηχανη
a = π. d² / 4 = 3,14 . (48)² / 4 = 1808,64 cm² .
C = l . a /9000 = 0,6 . 1808,64 /9000 = 0,1205 .
Ne = Z . Pe . C . η = 8 . 27 . 500 . 0,1205 = 13014 ΒΗΡ .

## Slide 274: ΑΣΚΗΣΕΙΣ
4.ΕΝΝΕΑΚΥΛΙΝΔΡΗ ΔΙΧΡΟΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΕΧΕΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ l = 318,8 cm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΜΒΟΛΟΥ d = 900 mm, ΣΤΡΟΦΕΣ 78 ΤΟ ΛΕΠΤΟ, ΜΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Pi
= 21,3 Kg/cm² ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΠΙΕΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Pf = 1,1 Kg/cm².
Η ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΝΑ ΩΡΑ 8,088 Tons, Η ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΕΙΝΑΙ 10030 Kcal/Kg.
ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥΝ Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ C, H ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥ Ni, H ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Ne, Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ be ΚΑΙ Ο ΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ηe.

## Slide 275: ΑΣΚΗΣΕΙΣ
4. ΕΝΝΕΑΚΥΛΙΝΔΡΗ ΔΙΧΡΟΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΕΧΕΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ l = 318,8 cm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΜΒΟΛΟΥ d = 900 mm, ΣΤΡΟΦΕΣ 78 ΤΟ ΛΕΠΤΟ, ΜΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Pi = 21,3 Kg/cm² ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΠΙΕΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Pf = 1,1 Kg/cm².
Η ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΝΑ ΩΡΑ 8,088 Ton, Η ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 10030 Kcal/Kg.
ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥΝ Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ C, H ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Ni, H ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Ne, Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ be ΚΑΙ Ο ΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ηe.
C = l . a /4500 l = 3,188 m.
d = 90 cm.
για διχρονη μηχανη
a = π. d² / 4 = 3,14 . (90)² / 4 = 6358,5 cm² .

## Slide 276: ΑΣΚΗΣΕΙΣ
4. ΕΝΝΕΑΚΥΛΙΝΔΡΗ ΔΙΧΡΟΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΕΧΕΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ l = 318,8 cm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΜΒΟΛΟΥ d = 900 mm, ΣΤΡΟΦΕΣ 78 ΤΟ ΛΕΠΤΟ, ΜΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Pi = 21,3 Kg/cm² ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΠΙΕΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Pf = 1,1 Kg/cm².
Η ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΝΑ ΩΡΑ 8,088 Ton, Η ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 10030 Kcal/Kg.
ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥΝ Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ C, H ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Ni, H ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Ne, Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ be ΚΑΙ Ο ΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ηe.
C = l . a /4500 l = 3,188 m.
d = 90 cm.
για διχρονη μηχανη
a = π. d² / 4 = 3,14 . (90)² / 4 = 6358,5 cm² .
C = l . a /4500 = 3,188 . 6358,5 /4500 = 4,5 .

## Slide 277: ΑΣΚΗΣΕΙΣ
4. ΕΝΝΕΑΚΥΛΙΝΔΡΗ ΔΙΧΡΟΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΕΧΕΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ l = 318,8 cm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΜΒΟΛΟΥ d = 900 mm, ΣΤΡΟΦΕΣ 78 ΤΟ ΛΕΠΤΟ, ΜΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Pi = 21,3 Kg/cm² ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΠΙΕΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Pf = 1,1 Kg/cm².
Η ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΝΑ ΩΡΑ 8,088 Ton, Η ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 10030 Kcal/Kg.
ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥΝ Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ C, H ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Ni, H ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Ne, Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ be ΚΑΙ Ο ΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ηe.
C = l . a /4500 l = 3,188 m.
d = 90 cm.
για διχρονη μηχανη
a = π. d² / 4 = 3,14 . (90)² / 4 = 6358,5 cm² .
C = l . a /4500 = 3,188 . 6358,5 /4500 = 4,5 .
Ni = Z . Pi . C . η = 9 . 21,3 . 4,5 . 78 = 67286,7 IHP .

## Slide 278: ΑΣΚΗΣΕΙΣ
4. ΕΝΝΕΑΚΥΛΙΝΔΡΗ ΔΙΧΡΟΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΕΧΕΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ l = 318,8 cm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΜΒΟΛΟΥ d = 900 mm, ΣΤΡΟΦΕΣ 78 ΤΟ ΛΕΠΤΟ, ΜΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Pi = 21,3 Kg/cm² ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΠΙΕΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Pf = 1,1 Kg/cm².
Η ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΝΑ ΩΡΑ 8,088 Ton, Η ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 10030 Kcal/Kg.
ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥΝ Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ C, H ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Ni, H ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Ne, Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ be ΚΑΙ Ο ΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ηe.
C = l . a /4500 l = 3,188 m.
d = 90 cm.
για διχρονη μηχανη
a = π. d² / 4 = 3,14 . (90)² / 4 = 6358,5 cm² .
C = l . a /4500 = 3,188 . 6358,5 /4500 = 4,5 .
Ni = Z . Pi . C . η = 9 . 21,3 . 4,5 . 78 = 67286,7 IHP . Pe = Pi – Pf = 21,3 – 1,1 = 20,2 Kg/cm² .
Ne = Z . Pe . C . η = 9 . 20,2 . 4,5 . 78 = 63811,8 ΒΗΡ .

## Slide 279: ΑΣΚΗΣΕΙΣ
4. ΕΝΝΕΑΚΥΛΙΝΔΡΗ ΔΙΧΡΟΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΕΧΕΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ l = 318,8 cm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΜΒΟΛΟΥ d = 900 mm, ΣΤΡΟΦΕΣ 78 ΤΟ ΛΕΠΤΟ, ΜΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Pi = 21,3 Kg/cm² ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΠΙΕΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Pf = 1,1 Kg/cm².
Η ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΝΑ ΩΡΑ 8,088 Ton, Η ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 10030 Kcal/Kg.
ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥΝ Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ C, H ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Ni, H ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Ne, Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ be ΚΑΙ Ο ΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ηe.
C = l . a /4500 l = 3,188 m.
d = 90 cm.
για διχρονη μηχανη
a = π. d² / 4 = 3,14 . (90)² / 4 = 6358,5 cm² .
C = l . a /4500 = 3,188 . 6358,5 /4500 = 4,5 .
Ni = Z . Pi . C . η = 9 . 21,3 . 4,5 . 78 = 67286,7 IHP . Pe = Pi – Pf = 21,3 – 1,1 = 20,2 Kg/cm² .
Ne = Z . Pe . C . η = 9 . 20,2 . 4,5 . 78 = 63811,8 ΒΗΡ .
be = k / Ne = 8088 / 63811,8 = 0,126 Kg/BHP.h .

## Slide 280: ΑΣΚΗΣΕΙΣ
4. ΕΝΝΕΑΚΥΛΙΝΔΡΗ ΔΙΧΡΟΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΕΧΕΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ l = 318,8 cm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΜΒΟΛΟΥ d
= 900 mm, ΣΤΡΟΦΕΣ 78 ΤΟ ΛΕΠΤΟ, ΜΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Pi = 21,3 Kg/cm² ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΠΙΕΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Pf = 1,1 Kg/cm².
Η ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΝΑ ΩΡΑ 8,088 Ton, Η ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 10030 Kcal/Kg.
ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥΝ Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ C, H ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Ni, H ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Ne, Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ be ΚΑΙ Ο ΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ηe.
C = l . a /4500 l = 3,188 m.
d = 90 cm.
για διχρονη μηχανη
a = π. d² / 4 = 3,14 . (90)² / 4 = 6358,5 cm² .
C = l . a /4500 = 3,188 . 6358,5 /4500 = 4,5 .
Ni = Z . Pi . C . η = 9 . 21,3 . 4,5 . 78 = 67286,7 IHP . Pe = Pi – Pf = 21,3 – 1,1 = 20,2 Kg/cm² .
Ne = Z . Pe . C . η = 9 . 20,2 . 4,5 . 78 = 63811,8 ΒΗΡ . be = k / Ne = 8088 / 63811,8 = 0,126 Kg/BHP.h .
ηe = 632 / be . Hk = 632 / 0,126 . 10030 = 0,501 , 50,1%
θερμικες απωλειες = 49,9%

## Slide 281: ΑΣΚΗΣΕΙΣ
5.ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗ ΕΙΚΟΣΑΚΥΛΙΝΔΡΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ- ΜΗΧΑΝΗ ΤΥΠΟΥ V ΕΧΕΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ l = 440 mm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΜΒΟΛΟΥ d = 320 mm ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΚΑΥΣΙΜΟ K = 1982 Kg/h ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Hk = 10000 Kcal/Kg , Η ΜΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Pe = 27 Kg/cm² ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΕΣ
n = 720 ΤΟ ΛΕΠΤΟ. Η ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΛIΠΑΝΤΙΚΟ ΚΥΛΙΝΔΡΕΛΑΙΟ 0,367 gr/bhp.h.
ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ H ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Ne, Ο ΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ηe ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΕΛΑΙΟΥ.

## Slide 282: ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗ ΕΙΚΟΣΑΚΥΛΙΝΔΡΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΤΥΠΟΥ V ΕΧΕΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ l = 440 mm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΜΒΟΛΟΥ d = 320 mm ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΚΑΥΣΙΜΟ K = 1982 Kg/h ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Hk = 10000 Kcal/Kg , Η ΜΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Pe = 27 Kg/cm² ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΕΣ η = 720 ΤΟ ΛΕΠΤΟ. Η ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΛIΠΑΝΤΙΚΟ ΚΥΛΙΝΔΡΕΛΑΙΟ 0,367 gr/bhp.h.
ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ H ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Ne, Ο ΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ηe ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΕΛΑΙΟΥ.
l = 0,44 m , d = 32 cm , a = π. d² / 4 = 3,14 . (32)² / 4 = 803,8 cm²
  Ne = Z . Pe . l . a . η / 60 . 75 . 2 = 20 . 27 . 0,44 . 803,8 . 720/ 9000
= 15278,6 ΒΗΡ

## Slide 283: ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗ ΕΙΚΟΣΑΚΥΛΙΝΔΡΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΤΥΠΟΥ V ΕΧΕΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ l = 440 mm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΜΒΟΛΟΥ d = 320 mm ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΚΑΥΣΙΜΟ K = 1982 Kg/h ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Hk = 10000 Kcal/Kg , Η ΜΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Pe = 27 Kg/cm² ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΕΣ η = 720 ΤΟ ΛΕΠΤΟ. Η ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΛIΠΑΝΤΙΚΟ ΚΥΛΙΝΔΡΕΛΑΙΟ 0,367 gr/bhp.h.
ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ H ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Ne, Ο ΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ηe ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΕΛΑΙΟΥ.
l = 0,44 m , d = 32 cm , a = π. d² / 4 = 3,14 . (32)² / 4 = 803,8 cm²
  Ne = Z . Pe . l . a . η / 60 . 75 . 2 = 20 . 27 . 0,44 . 803,8 . 720/ 9000
= 15278,6 ΒΗΡ
  ηe = 632 / be . Hk
  be = K / Ne = 1982 / 15278,6 = 0,129 Kg/BHP.h

## Slide 284: ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗ ΕΙΚΟΣΑΚΥΛΙΝΔΡΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΤΥΠΟΥ V ΕΧΕΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ l = 440 mm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΜΒΟΛΟΥ d = 320 mm ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΚΑΥΣΙΜΟ K = 1982 Kg/h ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Hk = 10000 Kcal/Kg , Η ΜΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Pe = 27 Kg/cm² ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΕΣ η = 720 ΤΟ ΛΕΠΤΟ. Η ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΛIΠΑΝΤΙΚΟ ΚΥΛΙΝΔΡΕΛΑΙΟ 0,367 gr/bhp.h.
ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ H ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Ne, Ο ΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ηe ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΕΛΑΙΟΥ.
l = 0,44 m , d = 32 cm , a = π. d² / 4 = 3,14 . (32)² / 4 = 803,8 cm²
  Ne = Z . Pe . l . a . η / 60 . 75 . 2 = 20 . 27 . 0,44 . 803,8 . 720/ 9000
= 15278,6 ΒΗΡ
  ηe = 632 / be . Hk
  be = K / Ne = 1982 / 15278,6 = 0,129 Kg/BHP.h
ηe = 632 / be . Hk = 632 / 0,129 . 10000 = 0,489 η 48,9%

## Slide 285: ΑΣΚΗΣΕΙΣ
5. ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗ ΕΙΚΟΣΑΚΥΛΙΝΔΡΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΤΥΠΟΥ V ΕΧΕΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ l = 440 mm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΜΒΟΛΟΥ d = 320 mm ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΚΑΥΣΙΜΟ K = 1982 Kg/h ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Hk = 10000 Kcal/Kg , Η ΜΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Pe = 27 Kg/cm² ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΕΣ η = 720 ΤΟ ΛΕΠΤΟ. Η ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΛIΠΑΝΤΙΚΟ ΚΥΛΙΝΔΡΕΛΑΙΟ 0,367 gr/bhp.h.
ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ H ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Ne, Ο ΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ηe ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΕΛΑΙΟΥ.
l = 0,44 m , d = 32 cm , a = π. d² / 4 = 3,14 . (32)² / 4 = 803,8 cm²
Ne = Z . Pe . l . a . η / 60 . 75 . 2 = 20 . 27 . 0,44 . 803,8 . 720/ 9000
= 15278,6 ΒΗΡ
ηe = 632 / be . Hk
be = K / Ne = 1982 / 15278,6 = 0,129 Kg/BHP.h
ηe = 632 / be . Hk = 632 / 0,129 . 10000 = 0,489 η 48,9%
be(κυλ) = K(κυλ) / Ne
K(κυλ) = be(κυλ) . Ne = 0,367 . 15278,6 = 5607,2 g/h = 5,6 Kg/h
Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΕΛΑΙΟΥ = 5,6 . 24 = 134,4 Kg

## Slide 286: ΑΣΚΗΣΕΙΣ
6.ΤΟ Νο. 1 ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΧΕΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ l = 2,4 m ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΜΒΟΛΟΥ lC= 1,51 , Η ΜΗΧΑΝΗ ΣΤΡΕΦΕΙ ΜΕ 105 ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ ΛΕΠΤΟ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΔΙΑΓΡΑΜΑΤΟΣ, ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΥΤΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ 380 mm² ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 76 mm ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΑ 0,245 mm/Kg/cm² ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 34,3mm.
ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ: Η ΜΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ Pi , Η ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Ni ΚΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ
Pmax .
E = 380 mm² , f = 0,245 mm/Kg/cm² , L = 76 mm
Pi = E / L . f = 380 / 76 . 0,245 = 20,4 Kg/cm²

## Slide 287: ΑΣΚΗΣΕΙΣ
6. ΟΝο. 1 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΧΕΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ l = 2,4 m ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΜΒΟΛΟΥ C= 1,51 , Η ΜΗΧΑΝΗ ΣΤΡΕΦΕΙ ΜΕ 105 ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ ΛΕΠΤΟ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΔΙΑΓΡΑΜΑΤΟΣ, ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΥΤΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ 380 mm² ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΑΤΟΣ 76 mm ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΑ 0,245 mm/Kg/cm² ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 34,3mm.
ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ: Η ΜΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ Pi , Η ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Ni ΚΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣH Pmax.
E = 380 mm² , f = 0,245 mm/Kg/cm² , L = 76 mm
Pi = E / L . f = 380 / 76 . 0,245 = 20,4 Kg/cm²
Ni = Z . Pi . C . η = 1 . 20,4 . 1,51 . 105 = 3234,4 IHP
Pmax = hmax / f = 34,3 / 0,245 = 140 Kg/cm²

## Slide 288: ΑΣΚΗΣΕΙΣ
6.ΤΟ Νο. 1 ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΧΕΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ l = 2,4 m ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΜΒΟΛΟΥ c = 1,51 , Η ΜΗΧΑΝΗ ΣΤΡΕΦΕΙ ΜΕ 105 ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ ΛΕΠΤΟ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΔΙΑΓΡΑΜΑΤΟΣ, ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΥΤΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ 380 mm² ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΑΤΟΣ 76 mm ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΑ 0,245 mm/Kg/cm² ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 34,3mm.
ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ: Η ΜΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ Pi , Η ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Ni ΚΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ
Pmax .
E = 380 mm² , f = 0,245 mm/Kg/cm² , L = 76 mm
Pi = E / L . f = 380 / 76 . 0,245 = 20,4 Kg/cm²
Ni = Z . Pi . C . η = 1 . 20,5 . 1,51 . 105 = 3250,2 IHP

## Slide 289: ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΑΣΚΗΣΗ 4 ΜΕ ( S.I. ) ΜΟΝΑΔΕΣ
7. EΝΝΕΑΚΥΛΙΝΔΡΗ ΔΙΧΡΟΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΕΧΕΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ S = 318,8 cm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΜΒΟΛΟΥ D = 900 mm, ΣΤΡΟΦΕΣ 78 ΤΟ ΛΕΠΤΟ, ΜΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Pi = 20,9 bar ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΠΙΕΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ k1 = 1 bar.
Η ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΝΑ ΩΡΑ 8,088 Ton, Η ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 41994 KJ/Kg.
ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥΝ Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ k2, H ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Ni, H ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
Ne, Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ be ΚΑΙ Ο ΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ηe.
ΒΑΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΗΣ MAN B&W, ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΧΡHΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ S.I. , ΚΑΙ ΘΑ ΛΥΘ Η ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.
ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΙΝΑΙ: S = ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ
D = ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ
k1 = Η ΜΕΣΗ ΠΙΕΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (Ρf) k2 = Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ (C)
ΟΠΟΥ k2 = 1,30900 Χ D² X S ΚΑΙ k2 = 1,77968 Χ D² X S
(ΟΤΑΝ Η ΙΣΧΥ ΕΙΝΑΙ kW) (ΟΤΑΝ Η ΙΣΧΥ ΕΙΝΑΙ BHP)

## Slide 290: ΑΣΚΗΣΕΙΣ

## Slide 291: ΑΣΚΗΣΕΙΣ
7. EΝΝΕΑΚΥΛΙΝΔΡΗ ΔΙΧΡΟΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΕΧΕΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ S = 318,8 cm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΜΒΟΛΟΥ D = 900 mm, ΣΤΡΟΦΕΣ 78 ΤΟ ΛΕΠΤΟ, ΜΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Pi = 20,9 bar ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΠΙΕΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ k1 = 1 bar.
Η ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΝΑ ΩΡΑ 8,088 Ton, Η ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 41994 KJ/Kg.
ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥΝ Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ k2, H ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Ni, H ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Ne, Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ be ΚΑΙ Ο ΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ηe.
S = 3,188 m. D = 0,9 m.
k2 = 1,30900 x (0,9)² X 3,188 = 3,3802

## Slide 292: ΑΣΚΗΣΕΙΣ
7. EΝΝΕΑΚΥΛΙΝΔΡΗ ΔΙΧΡΟΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΕΧΕΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ S = 318,8 cm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΜΒΟΛΟΥ D = 900 mm, ΣΤΡΟΦΕΣ 78 ΤΟ ΛΕΠΤΟ, ΜΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Pi = 20,9 bar ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΠΙΕΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ k1 = 1 bar.
Η ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΝΑ ΩΡΑ 8,088 Ton, Η ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 41994 KJ/Kg.
ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥΝ Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ k2, H ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Ni, H ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Ne, Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ be ΚΑΙ Ο ΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ηe.
S = 3,188 m. D = 0,9 m.
k2 = 1,30900 x (0,9)² X 3,188 = 3,3802
Ni = Z . Pi . k2 . η = 9 . 20,9 . 3,3802 . 78 = 49593,6 IkW .

## Slide 293: ΑΣΚΗΣΕΙΣ
7. EΝΝΕΑΚΥΛΙΝΔΡΗ ΔΙΧΡΟΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΕΧΕΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ S = 318,8 cm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΜΒΟΛΟΥ D = 900 mm, ΣΤΡΟΦΕΣ 78 ΤΟ ΛΕΠΤΟ, ΜΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Pi = 20,9 bar ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΠΙΕΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ k1 = 1 bar.
Η ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΝΑ ΩΡΑ 8,088 Ton, Η ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 41994 KJ/Kg.
ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥΝ Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ k2, H ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Ni, H ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Ne, Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ be ΚΑΙ Ο ΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ηe.
S = 3,188 m. D = 0,9 m.
k2 = 1,30900 x (0,9)² X 3,188 = 3,3802
Ni = Z . Pi . k2 . η = 9 . 20,9 . 3,3802 . 78 = 49593,6 IkW . Pe = Pi – k1 = 20,9 – 1 = 19,9 bar

## Slide 294: ΑΣΚΗΣΕΙΣ
7. EΝΝΕΑΚΥΛΙΝΔΡΗ ΔΙΧΡΟΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΕΧΕΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ S = 318,8 cm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΜΒΟΛΟΥ D = 900 mm, ΣΤΡΟΦΕΣ 78 ΤΟ ΛΕΠΤΟ, ΜΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Pi = 20,9 bar ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΠΙΕΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ k1 = 1 bar.
Η ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΝΑ ΩΡΑ 8,088 Ton, Η ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 41994 KJ/Kg.
ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥΝ Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ k2, H ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Ni, H ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Ne, Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ be ΚΑΙ Ο ΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ηe.
S = 3,188 m. D = 0,9 m.
k2 = 1,30900 x (0,9)² X 3,188 = 3,3802
Ni = Z . Pi . k2 . η = 9 . 20,9 . 3,3802 . 78 = 49593,6 IkW . Pe = Pi – k1 = 20,9 – 1 = 19,9 bar
Ne = Z . Pe . k2 . η = 9 . 19,9 . 3,3802 . 78 = 47220,7 kW .

## Slide 295: ΑΣΚΗΣΕΙΣ
7. EΝΝΕΑΚΥΛΙΝΔΡΗ ΔΙΧΡΟΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΕΧΕΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ S = 318,8 cm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΜΒΟΛΟΥ D = 900 mm, ΣΤΡΟΦΕΣ 78 ΤΟ ΛΕΠΤΟ, ΜΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Pi = 20,9 bar ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΠΙΕΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ k1 = 1 bar.
Η ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΝΑ ΩΡΑ 8,088 Ton, Η ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 41994 KJ/Kg.
ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥΝ Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ k2, H ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Ni, H ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Ne, Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ be ΚΑΙ Ο ΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ηe.
S = 3,188 m. D = 0,9 m.
k2 = 1,30900 x (0,9)² X 3,188 = 3,3802
Ni = Z . Pi . k2 . η = 9 . 20,9 . 3,3802 . 78 = 49593,6 IkW . Pe = Pi – k1 = 20,9 – 1 = 19,9 bar
Ne = Z . Pe . k2 . η = 9 . 19,9 . 3,3802 . 78 = 47220,7 kW . be = k / Ne = 8088 / 47220,7 = 0,171 Kg/kW.h .

## Slide 296: ΑΣΚΗΣΕΙΣ
7. EΝΝΕΑΚΥΛΙΝΔΡΗ ΔΙΧΡΟΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΕΧΕΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ S = 318,8 cm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΜΒΟΛΟΥ D = 900 mm, ΣΤΡΟΦΕΣ 78 ΤΟ ΛΕΠΤΟ, ΜΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Pi = 20,9 bar ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΠΙΕΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ k1 = 1 bar.
Η ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΝΑ ΩΡΑ 8,088 Ton, Η ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 41994 KJ/Kg.
ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥΝ Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ k2, H ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Ni, H ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
Ne, Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ be ΚΑΙ Ο ΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ηe.
S = 3,188 m. D = 0,9 m.
k2 = 1,30900 x (0,9)² X 3,188 = 3,3802
Ni = Z . Pi . k2 . η = 9 . 20,9 . 3,3802 . 78 = 49593,6 IkW . Pe = Pi – k1 = 20,9 – 1 = 19,9 bar
Ne = Z . Pe . k2 . η = 9 . 19,9 . 3,3802 . 78 = 47220,7 kW . be = k / Ne = 8088 / 47220,7 = 0,171 Kg/kW.h .
ηe = 3600 / be . Hk = 3600 / 0,171 . 41994 = 0,501 , 50,1%
θερμικες απωλειες = 49,9%

## Slide 297
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
3

## Slide 298: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
3.1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΑ.
3.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΣΕ 2ΧΡΟΝΕΣ ΚΑΙ 4ΧΡΟΝΕΣ Μ.Ε.Κ.
3.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ.
3.4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ.
3.5. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΞΩΔΟΥΣ (VISCOMETER)
3.6. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Μ.Ε.Κ (ΦΘΟΡΕΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ).
3.7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ – ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΗΧΑΝΗΣ.
3.8. ΚΑΜΨΗ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ (DEFLECTION) ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΜΗΧΑΝΩΝ.

## Slide 299: 3.1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΙΑ Μ.Ε.Κ. ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ.
A. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ:



ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ.
ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ.
B. ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ:


ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΗΧΑΝΗΣ.
ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ (DEFLECTION).


## Slide 300: 3.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΣΕ 2ΧΡΟΝΕΣ ΚΑΙ 4ΧΡΟΝΕΣ Μ.Ε.Κ.

## Slide 301
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕ 2ΧΡΟΝΕΣ Μ.Ε.Κ.
ΣΤΙΣ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ. ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ Ο ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ, ΜΕΣΩ ΤΡΟΧΙΣΚΟΥ.
Ο ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΙΩΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟΝ ΟΓΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ, ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΠΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΡΑΔΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΘΟΡΥΒΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΖΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ, ΕΝΩ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΚΕΝΩΝ.
3.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΣΕ 2ΧΡΟΝΕΣ ΚΑΙ 4ΧΡΟΝΕΣ Μ.Ε.Κ.

## Slide 302: 3.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΣΕ 2ΧΡΟΝΕΣ ΚΑΙ 4ΧΡΟΝΕΣ Μ.Ε.Κ.
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΣΕ 4ΧΡΟΝΕΣ Μ.Ε.Κ. ΔΙΑΚΕΝΟ ΒΑΛΒΙΔΩΝ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ.
ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΔΙΑΚΕΝΟ (ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ) ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ, Η ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΕ ΘΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΣΤΕΓΑΝΑ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ, ΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΨΙΜΟ ΕΔΡΑΣ – ΒΑΛΒIΔΑΣ.
ΕΑΝ ΤΟ ΔΙΑΚΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΣ, ΤΟΤΕ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΙ ΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΥΠΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ, ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΤΟ ΖΥΓΩΘΡΟ ΚΤΥΠΑ ΤΗΝ ΒΑΛΒΙΔΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ.
ΤΟ ΔΙΑΚΕΝΟ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.

## Slide 303: 3.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΣΕ 4ΧΡΟΝΕΣ Μ.Ε.Κ.

## Slide 304: 3.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΣΕ 2ΧΡΟΝΕΣ ΚΑΙ 4ΧΡΟΝΕΣ Μ.Ε.Κ.
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΣΕ 4ΧΡΟΝΕΣ Μ.Ε.Κ.
ΤΟ ΔΙΑΚΕΝΟ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΙΛΛΕΡ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
ΤΟ ΕΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ, ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ Α.Ν.Σ. ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ - ΚΑΥΣΗΣ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΟΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ.
ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΟΙ ΒΛΒΙΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΚΑΝΤΕ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ:
ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΣΤΟ ΣΦΟΝΔΥΛΟ. ΣΕ ΤΕ-ΤΡΑΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΑΝΩ ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ – ΚΑΥΣΗΣ.
ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΑ ΩΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΙΑΝΟΛΕΣ ΝΑ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ.
ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ ΚΝΩΔΑΚΟΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΑ ΕΚΚΕΝΤΡΑ. ΑΥΤΑ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ, ΕΝΩ ΕΚΕΙΝΟ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΝΑ ΣΗΚΩΝΕΙ ΤΟ ROLLER – (ΕΓΧΥΣΗ). ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΟΤΙ Η ΜΗΧΑΝΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ.

## Slide 305: 3.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΣΕ 2ΧΡΟΝΕΣ ΚΑΙ 4ΧΡΟΝΕΣ Μ.Ε.Κ.
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΣΕ 4ΧΡΟΝΕΣ Μ.Ε.Κ.
ΑΝ ΤΟ ΔΙΑΚΕΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ, ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΟΝ ΚΟΧΛΙΑ (ή ΤΟΥΣ ΚΟΧΛΙΕΣ) ΡΥΘΜΙΣΗΣ.
ΠΕΡΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΑΜΑ ΤΟΥ ΦΙΛΛΕΡ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΥΡΑΣ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΖΥΓΩΘΡΟΥ (ΖΥΓΑΡΙΑ ή ΠΙΑΝΟΛΑ).
ΣΥΣΦΙΓΞΤΕ ΤΟΝ ΚΟΧΛΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΔΙΑΚΕΝΟ, ΜΕ ΤΟ ΦΙΛΛΕΡ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΖΥΓΩΘΡΟΥ ΚΑΙ ΟΥΡΑΣ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΙ ΔΥΟ ΦΙΛΛΕΡ. ΤΟ ΈΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΌΤΑΝ Η ΜΗΧΑΝΗ ΕΊΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ (Ο ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ) ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΌΤΑΝ Η ΜΗΧΑΝΗ ΕΊΝΑΙ ΚΡΥΑ (π.χ. ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΊΝΑΙ ΚΡΥΑ Η ΜΗΧΑΝΗ).

## Slide 306: 3.3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Μ.Ε.Κ.

## Slide 307: 3.3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Μ.Ε.Κ.

## Slide 308: 3.3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Μ.Ε.Κ.
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΧΥΤΗΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΜ- ΦΩΝΩΣ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΣΤΟ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ. ΑΡΧΙΚΩΣ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΕΓΧΥΤΗΡΑΣ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΟΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΠΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΦΡΑΓΜΕΝΕΣ.
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
1. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ – ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ.
ΑΡΧΙΚΩΣ, ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ, Ο ΕΓΧΥΤΗΡΑΣ ΕΞΑΕΡΩΝΕΤΑΙ. ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ Η ΠΙΕΣΗ ΜΕΧΡΙ Ο ΕΓΧΥΤΗΡΑΣ ΝΑ ΨΕΚΑΣΕΙ. ΑΝ ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΕΙ ΣΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΤΗ Ο ΕΓΧΥΤΗΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ, ΑΝ ΟΧΙ, ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟ- ΓΑ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΑΥ- ΤΟ ΘΑ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΕΙΤΕ ΣΕ ΦΡΑΓΜΕΝΕΣ ΟΠΕΣ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΔΥΣΚΟ- ΛΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ Ή ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ, ΟΠΟΤΕ Ο ΕΓΧΥΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ Ή ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ.

## Slide 309: 3.3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Μ.Ε.Κ.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΤΩΝ ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ.
Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΥΚΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ, ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 15 cm, ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΙΧΝΟΣ ΤΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΚΛΙΚΟ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ. ΑΝ ΟΧΙ, Ο ΕΓΧΥΤΗΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕΙ Ή ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ.
ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ-ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ.
Η ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ-ΕΔΡΑΣ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΥΤΗΣ. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΥΤΟΣ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ, ΟΙ ΑΝΟΧΕΣ ΒΕΛΟΝΑΣ – ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ, ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΣ, ΜΙΚΡΕΣ.
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Ο ΕΓΧΥΤΗΡΑΣ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ.

## Slide 310: 3.3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Μ.Ε.Κ. 2χρονη
PRESSURE TESTING PROCEDURE

## Slide 311: 3.3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Μ.Ε.Κ. 2χρονη
016 | Thrust piece
041 | Cut-off shaft
053 | Spindle guide
065 | Nozzle
077 | Spindle guide, complete
089 | O-ring
090 | Holder, complete
100 | Guide pin
112 | Union nut
124 | O-ring
148 | O-ring
161 | Valve head
173 | Guide pin
185 | Spring
197 | Non-return valve, complete
219 | Thrust spindle
220 | Spring
232 | Spring guide
244 | Thrust foot
268 | Disc
950 | Additional disc, +30 bar*

## Slide 312: 3.3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Μ.Ε.Κ. 2χρονη
PRESSURE TESTING PROCEDURE
Οι παρακάτω ελεγχοι που πρέπει να γίνονται σε καυστήρες:
Flushing and jet control. Μορφή διασκορπισμού και έγχυσης.
Opening pressure. Πίεση έγχυσης.
Sealing test and sliding function. ΄Ελεγχος στεγανότητας.
Pressure test, O-ring sealing. ΄Ελεγχος πτώση της πίεσης και στεγανότητας O-ring ή διαρροής.

## Slide 313: 3.3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Μ.Ε.Κ. 2χρονη
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ
LΈλεγχος διασκορπισμού
Πρέπει να υπάρχει συνεχής πίδακας καυσίμου από όλες τις τρύπες.
 Πίεση ανοίγματος
Ελέγξτε την πίεση ανοίγματος, στο μανόμετρο, και συγκρίντε την με τα δεδοεμένα του κατασκευαστή
 Δοκιμή στεγανότητας
Το καύσιμο δεν πρέπει να στάζει από καμία τρύπα.
Η πτώση της πίεσης πρέπει να γίνεται αργά μέχρι περίπου τα 15 Bar και μετά να μηδενίζεται τάχιστα.
 Έλεγχος πίεσης και στεγανότητας των o-rings
Η πίεση των περίπου 100 Bar πρέπει να διατηρείται σταθερή.

## Slide 314: 3.3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Μ.Ε.Κ. 4χρονη

## Slide 315: 3.3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Μ.Ε.Κ. 4χρονη

## Slide 316
3.3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Μ.Ε.Κ. 4χρονη
Η δοκιμή του εγχυτήρα καυσίμου χειροκίνητα πραγματο- ποιείται ως εξής:
Τοποθετήστε τον στη μονάδα δοκιμής και συνδέστε τη σωλήνα παροχής καυσίμου.
Με τη βαλβίδα εξαέρωσης του καυστήρα ανοιχτή, λειτουρ- γείστε τη χειροκίνητη αντλία για εξαέρωση της γραμμής.
Μόλις το καύσιμο αρχίσει να ρέει από τη βαλβίδα μπορείτε
να την κλείσετε.
Αν δεν υπάρχει η βαλβίδα, κρατείστε λίγο λάσκα το ρακόρ του σωλήνα πάνω στον καυστήρα και πρεσσάρεστε μέχρι να τρέξει καθαρό πετρέλαιο και μετά σφίξτε.
ΠΡΟΣΟΧΗ:Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τοποθετού- νται τα χέρια κάτω από το νέφος ψεκασμού. Τα σταγονίδια κινούνται με υψηλή ταχύτητα και μπορούν να διεισδύσουν στο δέρμα και να προκαλέσουν δηλητηρίαση αίματος.

## Slide 317: 3.3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Μ.Ε.Κ. 4χρονη
Λειτουργήστε γρήγορα την αντλία αρκετές φορές . Ο εγχυ- τήρας θα πρέπει να ανοίγει με ένα ψηλό τρεμόπαιγμα και το καύσιμο θα πρέπει να εκτοξεύεται σε ένα λεπτό σύννεφο.
Αφού ανοίξει ο εγχυτήρας, ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η πίεση δεν πέφτει πολύ γρήγορα.
Για να ελέγξετε τη στεγανότητα ανάμεσα στη βελόνα του ακροφυσίου και την έδρα της, λειτουργείστε αργά τη χειρο- κίνητη αντλία, ώστε να αυξηθεί σταδιακά η πίεση έως ότου είναι ακριβώς κάτω από την πίεση ανοίγματος. Διατηρήστε
την πίεση για λίγα δευτερόλεπτα και βεβαιωθείτε ότι ο εγχυτήρας δεν στάζει.
Για να ελέγξετε τη στεγανότητα ανάμεσα στη βελόνα και τον οδηγό (ελευθερίες), αυξήστε την πίεση έως ότου είναι λίγο
κάτω από την πίεση ανοίγματος. Δείτε πόσο χρόνο χρειάζεται να πέσει η πίεση. Αν η πίεση πέσει γρήγορα, η βελόνα και ο οδηγός πρέπει να αντικατασταθούν.

## Slide 318: 3.3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Μ.Ε.Κ. 4χρονη
Όπου τα ακροφύσια ψύχονται εσωτερικά, οι χώροι αυτοί θα πρέπει να ελέγχονται για την στεγανότητά τους με δοκιμή πίεσης:
Tαπώστε τη μία από τις συνδέσεις ψύξης του εγχυτή-
ρα και γεμίστε το χώρο ψύξης του εγχυτήρα με νερό ή καύσιμο, ανάλογα με το μέσο ψύξης. Στη συνέχεια συνδέστε μια παροχή αέρα χαμηλής πίεσης στην
άλλη σύνδεση. Αφήστε τον αέρα σε λειτουργία για μικρό χρονικό διάστημα και ελέγξτε για εσωτερική ή εξωτερική διαρροή.
Η δοκιμή του εγχυτήρα καυσίμου πραγματοποιείται συνήθως σε ένα διάστημα 2000 ωρών λειτουργίας για τους θαλάσσιους κινητήρες ντήζελ.

## Slide 319: 3.3. ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Μ.Ε.Κ. 4χρονη
Δοκιμή Εγχυτήρα
Τα ακόλουθα σημεία που πρέπει να θυμάστε κατά τη δοκιμή του εγχυτήρα καυσίμου:
Ελέγξτε οπτικά το μπεκ ψεκασμού αμέσως μετά τη αφαίρεσή του από την κεφαλή του κυλίνδρου. Κάντε δοκιμή πίεσης και εύρεση πίεσης ανοίγματος.
Ελέγξτε την πίεση ρύθμισης του μπεκ, τη συσσώρευση εξα- νθρακωμάτων, τη διάβρωση στο ακροφύσιο κλπ.
Αξιολόγηση μοντέλου ψεκασμού και άμεση επανατοποθέτηση.
Έλεγχοςσταξίματος. Δεν πρέπει να σχηματίζονται σταγόνες στη ρυθμισμένη πίεση μείον 10 bar.
Μπορεί να ληφθεί διάγραμμα ανύψωσης του συστήματος ψε- κασμού.
Σε περίπτωση αποτυχία και αποσυναρμολόγησης, η διαδικα- σία συναρμολόγησης πρέπει να συμφωνεί με αυτά που προτεί- νει ο κατασκευαστής.

## Slide 320: 3.4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

## Slide 321: 3.4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Ο ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΟΤΙ:
Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟ
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ.
Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ Α.Ν.Σ.
ΔΙΑΡΚΕΙ ΤΟΣΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ.

## Slide 322: ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ:
ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ ΜΕΣΩ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΟΝΟΥ ΒΥΘΙΣΜΑΤΟΣ KAI ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΚΕ- ΝΤΡΟΦΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ – ΑΝΤΛΙΑ BOSCH).
ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ (ΚΟΧΛΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ) ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΧΙΣΚΟΥ ΩΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΟΝΟΥ ΒΥΘΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΕΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ – ANTΛΙΑ BOSCH).
(ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑ)
ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΜΒΟΛΟ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΒΥΘΙΣΜΑΤΟΣ – WARTSILA)
(ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑ)
3.4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

## Slide 323: 4. MΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ (ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ (ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ) (TYΠΟΥ ΜΑΝ B&W) (ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑ)
ME ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ. (TYΠOY SULZER)
(ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑ)
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ Ή ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΟΝΟΥ ΒΥΘΙΣΜΑΤΟΣ) (ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑ)
3.4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

## Slide 324: 3.3. Ρύθμιση και μεταβολή του χρονισμού της έγχυσης. Ρύθμιση έναρξης με μετατόπιση εκκέντρου.
Γυρίζουμε τον έκκεντρο χρησιμοποιώντας τον ειδικό εργαλείο-κλειδί, μέχρι να πετύχουμε τη επιθυμητή μεταβολή του έκκεντρου.
Για την αύξηση της προπορείας και του Pmax:
Γυρίζουμε τον έκκεντρο μπροστά (AHEAD).
Για την μείωση της προπορείας και του Pmax:
Γυρίζουμε τον έκκεντρο πίσω (ASTERN).

## Slide 325: 3.3. Ρύθμιση και μεταβολή του χρονισμού της έγχυσης. Ρύθμιση έναρξης με μετατόπιση εκκέντρου.

## Slide 326: 3.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ BOSCH

## Slide 327: 3.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ TYΠΟΥ BOSCH
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ
Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 2 ΠΡΑΓΜΑΤΑ.
ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΙΤΕ ΜΕ ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΜΕΣΟ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΣΚΟΥ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΩΣ ΝΤΙΖΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΠΟΡΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΣΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΙΤΕ ΔΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΚΝΩΔΑΚΑ ΕΙΤΕ ΜΕΣΟ ΑΛΛΟΝ υΟΠΟ ΠΟΥ ΥΠΟΔΕΙΚΝΕΙΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ, Π.Χ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΣΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΙΤΩΝΙΟ, ΚΟΧΛΙΩΝ... Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΕΓΧΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΟΙΡΕΣ ΤΟΥ ΣΦΟΝΔΥΛΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ.

## Slide 328: ΣΕ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΩΝ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΩΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΙΤΕ ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ.
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ – ΑΝΥΨΩΣΗ ΕΜΒΟΛΟΥ – ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΧΥΣΗ.
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ – ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΕΜΒΟΛΟΥ – ΑΡΓΟΠΟ- ΡΕΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΔΙΑΚΕΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΤ- ΛΙΑΣ.
ΜΙΚΡΟ ΔΙΑΚΕΝΟ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΖΗΜΙΑΣ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΑΚΕΝΟ – ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΓΧΥΣΗ.
3.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
TYΠΟΥ BOSCH

## Slide 329
3.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
TYΠΟΥ BOSCH

## Slide 330: 3.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ TYΠΟΥ BOSCH
ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
ΑΝΥΨΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΠΑΚΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ή ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η Pmax, ΑΦΑΙΡΟΥΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ (ΠΡΟΠΟΡΕΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ).
ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Η Pmax, ΠΡΟΣΘΕΣH ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ (ΑΡΓΟΠΟΡΕΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ).
Η ΤΙΜΗ Pmax ΕΝΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 3 bar ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ.
ΕΑΝ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Pmax ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ή ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ .

## Slide 331: 3.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ TYΠΟΥ BOSCH

## Slide 332: 3.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ TYΠΟΥ BOSCH
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ BOSCH
ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΛΗΡΕΣ ΤΙΣ ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ Α ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΓΚΟΠΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ Β , ΑΝΥΨΩΝΟΝΤΑΣ Ο ΚΝΩΔΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΣΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΥΤΗ 1 ΩΣ 2 ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΕΡΓΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΚΑΤΑΘΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ Η ΕΛΙΚΟΤΟΜΗ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΤΗΝ ΘΥΡΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2 ΩΣ 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΤΑΘΛΥΗΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΛΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΘΕΣΗ Η ΕΛΙΚΟΤΟΜΗ ΛΟΓΩ ΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΣΚΟΥ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ.
1
2
3

## Slide 333: 3.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ TYΠΟΥ BOSCH
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ BOSCH
ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ Α ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΓΚΟΠΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ Β , ΑΝΥΨΩΝΕΤΑΙ Ο ΚΝΩΔΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΣΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΥΤΗ 1 ΩΣ 2 ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΕΡΓΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ Η ΕΛΙΚΟΤΟΜΗ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΤΗΝ ΘΥΡΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2 ΩΣ 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΛΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΘΕΣΗ Η ΕΛΙΚΟΤΟΜΗ ΛΟΓΩ ΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΣΚΟΥ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ.

## Slide 334: 3.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ TYΠΟΥ BOSCH
.
πρ

## Slide 335: 3.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ TYΠΟΥ BOSCH
.

## Slide 336: 3.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ TYΠΟΥ BOSCH
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ
Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 2 ΣΤΑΔΙΑ:
ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΙΤΕ ΜΕ ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΣΚΟΥ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΩΣ ΝΤΙΖΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΠΟΡΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΣΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ, ΕΙΤΕ ΔΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΚΝΩΔΑΚΑ, ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΡΟΠΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΔΕΙΚΝΕΙΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ, Π.Χ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΣΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΙΤΩΝΙΟ, ΚΟΧΛΙΩΝ... Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΕΓΧΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΟΙΡΕΣ ΤΟΥ ΣΦΟΝΔΥΛΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (ΠΡΟΠΟΡΙΑ).

## Slide 337: 3.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ TYΠΟΥ BOSCH
ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Η ΜΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ( Pι ) ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ Pι. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Pι.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ΜΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑ- ΜΕΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ.
Η ΜΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟ- ΤΕΡΟ ΑΠΟ 0,5 bar ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ.

## Slide 338: 3.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ TYΠΟΥ BOSCH

## Slide 339: 3.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ TYΠΟΥ BOSCH
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ
Ο χρονισμός έγχυσης καυσίμου επηρεάζει τη μέγιστη πίεση κυλίνδρου η οποία έχει ρυθμιστεί σωστά από τον κατασκευαστή της μηχανής και κανονικά δεν συνιστάται να αλλαχτεί.
Ωστόσο, εάν μια νέα αντλία έγχυσης καυσίμου έχει εγκατασταθεί ή αν η πίεση του κυλίνδρου έχει μια απόκλιση, ο χρόνος έγχυσης θα πρέπει να ελέγχεται και να ρυθμίζεται. Μπορεί να ρυθμίζεται από το πάχος μιάς προσθήκης.
Κατά την τοποθέτηση προσθήκης (αύξηση του πάχους), μεγαλώνει η προπορεία του χρόνου έγχυσης και αυξάνεται η μεγιστη πίεση του κυλίνδρου.

## Slide 340: 3.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ MAN B&W

## Slide 341: 3.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

## Slide 342: 3.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

## Slide 343: 3.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Και σε αυτή την αντλία η ποσότητα καυσίμου – πέρας έγχυσης, ρυθμί- ζεται με τον κλασικό τρόπο (έμβολο με ελικοτομή), είναι εφοδιασμένη και με ένα κοχλιωτό κύλινδρο που έχει ένα μηχανισμό με επίσης μεγάλο κοχλιωτό βήμα στο κάτω μέρος του. Ο κοχλιωτός κύλινδρος είναι τοπο- θετημένος σε ένα κοχλιωτό χιτώνιο το οποίο περιστρέφεται από ένα δεύτερο ρυθμιστικό κανόνα.
(φέρτε την εικόνα βίδας με περικόχλιο. Ας υποθέσουμε τώρα ότι το περικόχλιο έχει εξωτερικά οδόντωση που εμπλέκεται σε οδοντωτό κανόνα και είναι σταθε- ρό, ενώ η βίδα ελεύθερη. Κινώντας τον οδοντωτό κανόνα το περικόχλιο θα πε- ριστρέφεται ξεβιδώνοντας – ανεβάζοντας ή βιδώνοντας – κατεβάζοντας τη βίδα.)
Το χιτώνιο δεν μπορεί να κινηθεί αξονικά και ο κύλινδρος παρεμποδί- ζεται από περιστροφή. Τότε, καθώς το χιτώνιο τείνει να περιστραφεί, ο κύλινδρος κινείται πάνω-κάτω, μεταβάλλοντας έτσι τη θέση της οπής ει- σαγωγής σε σχέση με το έμβολο και μεταβάλλοντας την έναρξη της έγ- χυσης.

## Slide 344: 3.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

## Slide 345: 3.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

## Slide 346: 3.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ SULZER
ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ SULZER

## Slide 347: 3.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ SULZER
.

## Slide 348: 3.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ SULZER
ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ SULZER
D = Delivery valve
- Βαλβίδα κατάθλιψης
S = Suction valve
- Βαλβίδα αναρρόφησης
U = Spill valve
- Βαλβίδα διαφυγής
LH = Idle stroke
-΄Αεργος διαδρομή
EH = Effective stroke
- Ενεργός διαδρομή
EX = Eccentric shaft
- Εκκεντρικός άξονας

## Slide 349: 3.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ SULZER
.

## Slide 350
3.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ SULZER

## Slide 351: 3.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ SULZER
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ: ΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ, ΑΝΥΨΩΝΕΤΑΙ Η ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ-ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΓΧΥΣΗ-ΑΡΓΟΠΟΡΙΑ. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ, ΠΡΟΠΟΡΙΑ.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΥΟΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ: ΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟ- ΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ, Η ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΡΓΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΤΟ ΠΕΡΑΣ, ΑΥΞΑΝΕΙ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ, ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΗ- ΧΑΝΙΣΜΟ ΒΡΑΧΥΝΣΗΣ Ή ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΩΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ. (ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

## Slide 352
3.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ SULZER

## Slide 353: 3.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ SULZER
ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ SULZER

## Slide 354: 3.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ SULZER
ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΕΜΒΟΛΟ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΧΙΤΩΝΙΟ. ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ, ΔΥΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΕΚΚΕΝΤΡΟΙ ΜΟΧΛΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ Η ΕΠΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΩΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ. ΟΤΑΝ Ο ΤΡΟΧΙΣΚΟΣ ΩΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΕΚΚΕΝΤΡΟΥ ΕΓΧΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ, Η
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ Η ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗ. ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΕΡΙΧΙΤΩΝΙΟ, ΤΟ ΩΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΚΑΙ Η ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΛΕΙΝΕΙ. ΤΟΤΕ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΕΓΧΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΤΟΥΣ ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ. ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΕΜΒΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ, ΤΟ ΩΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ, ΤΟΤΕ Η ΠΙΕΣΗ ΠΑΝΩ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΒΟΛΟ ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΚΑΙ Η ΕΓΧΥΣΗ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ.
Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΩΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΧΛΟ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ. ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΝΩΡΙΤΕΡΑ Η ΑΡΓΟΤΕΡΑ.
ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΕΚΚΕΝΤΡΟΥ ΜΟΧΛΟΥ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ, ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΟΤΙ Η ΑΝΤΛΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ VIT.
.

## Slide 355: 3.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ SULZER
ΣΧΕΔΙΟ ΙΙΙ
END OF DELIVERY
Roller lifted as much
as the effective (delivery) stroke
Suction valve closed
Delivery valve closed
Spill valve has just opened
ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Τροχαλια ανηψωνεται οσο η ενεργος (καταθλιψη)
διαδρομη
Βαλβιδα αναρροφησης κλειστη
Βαλβιδα καταθλιψης κλειστη
Βαλβιδα διαφυγης μολις ανοιξε

## Slide 356: 3.4. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Μ.Ε.Κ (ΦΘΟΡΕΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ)
ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ή ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΙΤΕ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΤΕ ΧΡΟΝΟ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΦΘΟΡΑΣ η ΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
ΚΑΠΟΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ:
ΧΙΤΩΝΙΟ, ΕΜΒΟΛΟ, ΕΛΑΤΗΡΙΑ, ΠΕΙΡΟ ΕΜΒΟΛΟΥ.
ΤΡΙΒΕΙΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΔΙΩΣΤΗΡΑ, ΒΑΣΗΣ, ΩΣΤΙΚΟΥ ΤΡΙΒΕΑ, ΖΥΓΩΜΑΤΟΣ.
ΤΡΙΒΕΙΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ.
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΞΑΓΩΓΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ.
ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ, ΑΛΥΣΙΔΕΣ.
ΤΡΙΒΕΙΣ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΤΗ.
ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΄Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ, ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ.

## Slide 357: 3.5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΞΩΔΟΥΣ (VISCOMETER)
Καθώς οι τιμές των καυσίμων είναι πολύ υψηλές, τα πλοία χρησιμοποιούν κατώτερης ποιότητας καύσιμο για μείωση του λειτουργικού τους κόστους. Το καύσιμο αυτό είναι κατά κανόνα βαρύ μαζούτ (HFO).
Μαζί με άλλες ιδιότητες, το ιξώδες είναι μια σημαντική ιδιότητα που καθορίζει την απόδοση της καύσης των ναυτικών μηχανών.
Το ιξώδες του καυσίμου εξαρτάται από την ποιότη- τα του πετρελαίου. Αν το ιξώδες του καυσίμου είναι υψηλό, αυτό επιβαρύνει τον ψεκασμό με αποτέλεσμα την κακή καύση.

## Slide 358: 3.5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΞΩΔΟΥΣ (VISCOMETER)
Ιξώδες (Viscosity)
Με απλά λόγια, μπορεί να οριστεί ως «αντίσταση στη ροή του υγρού που παρουσιάζουν τα εσωτερικά του στρώματα λόγω εσωτερικών τριβών». Μετράται σε centistokes (cst).
Χαμηλότερο ιξώδες, μικρότερη αντίσταση στη ροή και ευκολό- τερος ψεκασμός.
Δείκτης Ιξώδους (Viscosity Index)
Είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην επιλογή κάθε είδους καυσίμου ή λιπαντικού. Είναι το μέτρο αλλαγής του ιξώδους τους με μεταβολή της θερμοκρασίας.
Επειδή το μαζούτ θερμαίνεται για να επιτευχθεί ο σωστός ψεκα- σμός, θα πρέπει να έχει το κατάλληλο Viscosity Index. Εάν εί- ναι υψηλός, θα είναι δύσκολο να αλλάξει το ιξώδες του πετρε- λαίου στο θερμαντήρα.

## Slide 359
3.5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΞΩΔΟΥΣ (VISCOMETER)
Ιξωδόμετρο (Viscosemeter ή Viscotherm)
Το ιξώδες του θαλάσσιου καυσίμου HFO όταν τροφοδοτείται σε 50 ̊deg C κυμαίνεται από 180cst έως 380 cst. Το καύσιμο θερμαίνεται και το ιξώδες του καυσίμου μειώνεται στα 13 ~ 15 cst κατά τη στιγμή της έγχυσης στον κινητήρα μέσω ηλεκτρικών προθερμαντήρων ή ατμού ή και των δύο.
Το ιξώδες στην αντλία πετρελαίου υψηλής πίεσης πρέπει να διατηρείται περίπου στα 13-17 cst για να επιτευχθεί αποτελεσματικός ψεκασμός και καλή καύση ανάλογα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Για τη μέτρηση του ιξώδους του καυσίμου πετρελαίου στο σύστημα έγχυσης καυσίμου του κινητήρα χρησιμοποιείται ένα ιξωδόμετρο (viscometer).

## Slide 360: 3.5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΞΩΔΟΥΣ (VISCOMETER)
Κατασκευή και λειτουργία μετρητή ιξώδους.
Αποτελείται από ένα τριχοειδή σωλήνα στο εσωτερικό του οποίου έχει τοποθετηθεί μια γραναζωτή αντλία που περιστρέφε- ται από ηλεκτρικό κινητήρα σε πολύ χαμηλές στροφές (π.χ. 40 σ.α.λ.). Υπάρχει και ένα εξωτερικό περίβλημα γύρω από τον τριχοειδή σωλήνα.
Όταν το πετρέλαιο διέρχεται από το περίβλημα, ποσότητα αυτού αναρροφάται και περνά μέσω της γραναζωτής αντλίας και του τριχοειδούς και κάποιο μέρος του πετρελαίου διέρχεται από τον τριχοειδή σωλήνα. Ως εκ τούτου, υπάρχει διαφορά ροής μέσα στο περίβλημα. Το καύσιμο στο εσωτερικό του σωλήνα διατηρεί μια στρωτή ροή και εκτός του σωλήνα διατηρεί μια τυρβώδη ροή.
Η διαφορά πίεσης μεταξύ του εξωτερικού και του εσωτερικού του σωλήνα μετράται και είναι άμεσα ανάλογη προς το ιξώδες του καυσίμου. Έτσι διατηρείται το ιξώδες σταθερό.

## Slide 361: 3.5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΞΩΔΟΥΣ (VISCOMETER)

## Slide 362: 3.5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΞΩΔΟΥΣ (VISCOMETER)
Ρύθμιση Ιξώδους μέσω ελέγχου Βαλβίδας ατμού
Οι ρυθμιστές ιξώδους ενεργούν στον ελεγκτή της τρίοδης βαλβίδας από την οποία διοχετεύεται ατμός μέσα στον θερμαντήρα ή παρακά- μπτει τον θερμαντήρα σύμφωνα με τη θέση της βαλβίδας ελέγχου.
Λειτουργία.
Ένα κέντρο ελέγχου δέχεται το σήμα του ιξωδομέτρου και το συγκρί- νει συνεχώς με την προκαθορισμένη τιμή (set point).
Όταν η καθορισμένη τιμή και οι τιμές μέτρησης είναι ίδιες, δεν δίδεται σήμα στη βαλβίδα ελέγχου και η θέση της τριοδικής βαλβίδας παραμένει ίδια. Όταν αυξάνεται η μετρούμενη τιμή ιξώδους, το σήμα εξόδου ανοίγει τη βαλβίδα ελέγχου στην πλευρά του ατμού έτσι ώστε να τροφοδοτείται περισσότερο ατμός και το ιξώδες να μπορεί να μειωθεί. Είναι σημαντικό να υπάρχει καλύτερος βαθμός καυσίμου πλοίων με κατάλληλο δείκτη ιξώδους για τη διατήρηση της σωστής
απόδοσης του κινητήρα και τη μείωση της φθοράς των εξαρτημάτων έγχυσης καυσίμου.
Η τρίοδος βαλβίδα έχει μία είσοδο και δύό εξόδους, εκ των οποίων η μία οδηγεί στο θερμαντήρα και η άλλη τον παρακάμπτει.

## Slide 363: 3.5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΞΩΔΟΥΣ (VISCOMETER)

## Slide 364
3.6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΣ - ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟY ΑΞΟΝΑ
ΜΗΧΑΝΗΣ
Η ΕΛΛEIΨΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΑΚΟΜΗ ΜΗΧΑΝΕΣ, ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΟΤΙ:
Ο ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΕΥΘΥΣ.
Η ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΑ, ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΑΣ, ΑΠΟ ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ, ΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΚΟ ΣΦΙΞΙΜΟ ΤΩΝ ΕΝΤΑΤΗΡΩΝ.
ΑΠΟ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΧΛΙΩΝ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ CHOCKS (ΤΑΚΟΙ ΒΑΣΗΣ).
ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ.

## Slide 365
3.6.. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΣ – ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟY
ΑΞΟΝΑ ΜΗΧΑΝΗΣ
Κατά τη λειτουργία της μηχανής, η φθορά των κουζι- νέτων μπορεί να μην είναι ομοιόμορφη καθ 'όλο το μήκος του στροφαλοφόρου άξονα. Αυτό σημαίνει ότι ο άξονας δεν θα παραμείνει στην αρχική ευθεία, αλλά θα καμφθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε ένα μι- κρό βαθμό ο οποίος μπορεί να μην είναι ορατός με γυμνό μάτι αλλά θα μπορούσε να είναι επαρκής για να προκαλέσει επικίνδυνα επίπεδα κόπωσης.
Η θραύση του στροφαλοφόρου της μηχανής, μπορεί να προκληθεί από υπερβολικές ελευθερίες των κουζινέτων. Η υπερβολική ελευθερία σε ένα κύριο έδρανο μπορεί να τοποθετήσει σχεδόν ολόκληρο το φορτίο σε ένα άλλο κύριο έδρανο. Η κάμψη του στροφαλοφόρου άξονα με φορτίο μπορεί να οδηγήσει σε κόπωση και ενδεχόμενη θραύση του στροφάλου.

## Slide 366: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ (DEFLECTION) ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ
Ο ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΟΥ, ΤΟΣΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΣΕ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟ- ΡΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΤΟΥ.
ΩΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ, ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟ- ΡΕΤΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ, Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ (dH)ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ (dV).
3.7. ΚΑΜΨΗ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ
(DEFLECTION)

## Slide 367: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ, ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΜΒΙΟ, ΕΝΩ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΙΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ, (ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΚΟΜΒΙΟ) ΩΣ ΕΞΗΣ:
ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΩΝ, ΕΝΩ Ο ΣΤΡΟ- ΦΑΛΟΦΟΡΟΣ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩ (AHEAD).
ΤΟ ΚΟΜΒΙΟ ΤΟΥ ΔΙΩΣΤΗΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ 30° ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΝΣ.
ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΕΣΟΧΕΣ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΙΕΣ (ΚΙΘΑΡΕΣ) ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ. ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΕΣΟΧΕΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΟΣΟ ΠΙΟ ΕΞΩ ΚΑΙ ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ.
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ Ο ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ 90 ΜΟΙΡΕΣ (5 ΣΥΝΟΛΙΚΑ).
3.7. ΚΑΜΨΗ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ
(DEFLECTION)

## Slide 368: 3.7. ΚΑΜΨΗ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ (DEFLECTION)
Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Γ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Ε.
Η ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Δ (ΑΝΣ) ΜΕ ΤΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ Α ΚΑΙ Β.
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Β) ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ.
Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ, ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ, ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ.
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΤΡΟΦΑΛΟ ΜΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΜΕΤΡΗΣΗΣ.
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΙΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥΣ (ΚΟΜΒΙΑ) ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ.

## Slide 369: 3.7. ΚΑΜΨΗ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ (DEFLECTION)

## Slide 370: 3.7. ΚΑΜΨΗ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ (DEFLECTION)
ΑΝΣ

## Slide 371: 3.7. ΚΑΜΨΗ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ (DEFLECTION)

## Slide 372: 3.7. ΚΑΜΨΗ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ (DEFLECTION)

## Slide 373: 3.7. ΚΑΜΨΗ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ (DEFLECTION)
Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ.
Η ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ, ΟΠΟΤΕ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ (ΕΜΦΟΡΤΟ ΄Η ΑΔΕΙΟ ΠΛΟΙΟ).
ΣΥΝΗΘΩΣ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ.
ΕΑΝ Η ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ, ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΦΘΟΡΑ ΤΩΝ ΚΟΜΒΙΩΝ ΒΑΣΗΣ, Η ΚΑΚΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ (Ή Η ΚΑΚΗ ΣΥΣΦΙΞΗ ΚΟΧΛΙΩΝ ΤΩΝ ΕΔΡΑΝΩΝ ΒΑΣΗΣ).
ΑΝ Η ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΝΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟ, ΤΟΤΕ
ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΦΘΟΡΑ ΣΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΟΜΒΙΑ ΒΑΣΗΣ.
ΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΝΕΡ- ΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΤΕΣ.

## Slide 374
3.7. ΚΑΜΨΗ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ (DEFLECTION GAUGE).
DEFLECTION GAUGE

## Slide 375
3.7. ΚΑΜΨΗ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ
(DEFLECTION)

## Slide 376
3.7. ΚΑΜΨΗ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ
(DEFLECTION)

## Slide 377
3.7. ΚΑΜΨΗ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ
(ELECTRONIC DEFLECTION GAUGE)

## Slide 378
3.7. ΚΑΜΨΗ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ
(ELECTRONIC DEFLECTION GAUGE)

## Slide 379: DEFLECTION MEASUREMENT
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ
dH= Γ-Ε
ΚΑΘΕΤΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ
dV= Δ+(Β-Α)/2

## Slide 380
ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
4

## Slide 381: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

## Slide 382: ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ-ΒΛΑΒΕΣ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
4.1. Κατά την εκκίνηση.
4.2. Στο σύστημα αέρα εκκίνησης και καυσίμου.
4.3. Ανωμαλίες καύσης, κτύποι στον κύλινδρο.
4.4. Πτώση στροφών, αστάθεια στροφών.
4.5. Κράτηση της μηχανής από μόνη της.
4.6. Εξανθρακώματα στις μηχανές, αίτια και αντιμετώπιση.
4.7. Θερμάνσεις εμβόλων, πωμάτων, τριβέων, σωλήνων αέρα εκκίνησης, βλάβη
των εξαρτημάτων αυτών και των βαλβίδων πώματος.
4.8. Ανωμαλίες στο σύστημα λίπανσης.
4.9. Χαμηλή ή μηδενική πίεση.
4.10.Υψηλές θερμοκρασίες.
4.11. Μη κανονική λίπανση κυλίνδρου.
4.12. Αυξημένη κατανάλωση λαδιού.
4.13. Συνέπειες-αντιμετώπιση των παραπάνω ανωμαλιών.
4.14. Ανωμαλίες στο σύστημα ψύξης.
4.15. Αύξηση θερμοκρασίας ενός ή όλων των κυλίνδρων.
4.16. Διακύμανση στάθμης δοχείου διαστολής, διαρροή ψυγείου κλπ.
4.17. Ανωμαλίες στο σύστημα πετρελαίου, εντός και εκτός της μηχανής.

## Slide 383: ΓΕΝΙΚΑ
ΘΑ ΑΝΑΛΥΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΣΧΕΔΟΝ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΔΙΧΡΟΝΕΣ Ή ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΕΣ ).
ΟΙ ΒΛΑΒΕΣ ΘΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ.
ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙ- ΚΟΥΣ- ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ.
Η ΓΝΩΣΗ ΑΥΤΗ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.

## Slide 384: ΓΕΝΙΚΑ
ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ, ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΟΠΟΥ ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑ ΤΟ ΚΟΣΜΟ, ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΟΠΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ.

## Slide 385: 4.14. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΑΠΟΤΟΜΗ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΤΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΨΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.

## Slide 386: 4.14. ΑΠΟΤΟΜΗ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.


ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕΝΤΙΝΑΣ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ.
Η ΑΠΟΤΟΜΗ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΕ:
ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ή ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ή ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.

## Slide 387: 4.14. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
  ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
  ΕΑΝ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ.
ΣΥΝΗΘΩΣ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ:
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΥΠΕΙΟΘΛΙΠΤΗ (ή MECHANICAL SEAL) ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΠΗΛΑΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.
ΠΙΘΑΝΗ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΗΣ.

## Slide 388: 4.14. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
2) ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
EAN H ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ Η ΜΗΧΑΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡ- ΓΕΙ ΘΑ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΧΤΥΠΟΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΥΛΙ- ΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΦΤΕΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ.
ΟΤΑΝ Η 4XΡONH ΜΗΧΑΝΗ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ, ΤΟΤΕ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΡΙΚΟ ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΠΟΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΘΑ ΒΓΕΙ ΝΕΡΟ.
ΣΕ 2ΧΡΟΝΗ, ΦΕΡΝΟΥΜΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΟ ΣΤΟ Κ.Ν.Σ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ. ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ. ΝΕΡΟ
ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ, ΔΕΙΧΝΕΙ ΔΙΑΡΡΟΗ ΧΙΤΩΝΙΟΥ.

## Slide 389: 4.14. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
3) ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.


ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ.
ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ.
ΕΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΘΕΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ :
ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ή ΒΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ή ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ.
ΣΕ ΒΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ.
ΣΕ ΚΑΚΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟ ΘΥΛΑΚΩΝ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ.

## Slide 390: 4.14. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
3) ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΣΕ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΗΣ.
ΣΕ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
AΠΟΤΟΜΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΕ ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ή ΣΕ ΦΡΑΓΜΟ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΤΟ SEA CHEST.
ΦΡΑΓΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ.
ΦΡΑΓΜΟΣ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΡΑΓΜΟΥ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΗΘΩΣ Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ BACK-WASH (ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ).

## Slide 391: 4.14. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
4) ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΤΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΨΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΚΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ή ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΑΥΛΟΥ.
ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (EXPANTION Tk) ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΚΡΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΡΟΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ.
ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΕΣ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑΡΡΟΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ Ο ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ.

## Slide 392: 4.8. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΑΠΟΤΟΜΗ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ.
ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕ ΝΕΡΟ.
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ.
ΠΤΩΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΟΥ SUMP-TANK.

## Slide 393: 4.9. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΑΠΟΤΟΜΗ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
  ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ.
  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ
  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ.
Η ΑΠΟΤΟΜΗ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΕ:
ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ή ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ή ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟ- ΡΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΔΙΟΥ.

## Slide 394: 4.8. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
2) ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
ΑΠΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΕΝΤΙΝΑΣ
ΕΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΘΕΙ ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ, ΤΟΤΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ.
Η ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΕ:
ΚΑΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ, ΛΟΓΩ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ (ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ).
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ.
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΔΙΑΚΕΝΑ ΤΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ.

## Slide 395: 4.9. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
3) ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ.

ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ή ΤΟΠΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΤΟΜΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦ ΟΣΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ ΑΜΕΣΑ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΠΟ:
ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΑΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ.
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΒΗΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
ΘΡΑΥΣΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ.
ΚΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ.

## Slide 396: 4.8. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

## Slide 397: 4.8. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

## Slide 398: 4.8. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΚΑΚΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ.
ΥΨΗΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ.
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΛΑΔΙΟΥ (ΑΝΤΛΙΑΣ, ΦΡΑΓΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ, ΚΛΠ)
ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΨΥΞΗ ΧΙΤΩΝΙΩΝ.
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ ΙΞΩΔΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ.
ΚΑΚΟΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΕΩΣ.

## Slide 399: 4.8. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
4) ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕ ΝΕΡΟ.
ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕ ΝΕΡΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ:
Α. ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ
ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΟΤΕ ΤΟ ΛΑΔΙ ΦΕΥΓΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΛΟΓΩ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΤΟΤΕ ΕΧΟΥΜΕ ΠΤΩΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΟΥ.
1. ΟΤΑΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΛΙΑ ΤΟΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΕΡ- ΝΑ ΣΤΟ ΛΑΔΙ. ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘ- ΜΗΣ ΤΟΥ SUMP Tk ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΟΥ EXPANTION Tk.
Β. ΣΤΟ ΦΥΚΟΚENΤΡΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ.
ΔΙΑΡΡΟΗ ΒΑΝΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OPERA- TION Ή SEAL WATER).
ΕΑΝ Ο ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ WATER TRANS- DUCER, Η ΔΙΑΡΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΘΑ ΦΑΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΟΥ SUMP TANK. ΑΝ ΕΧΕΙ ΘΑ ΣΗΜΑΝΕΙ Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΟ DISPLAY.

## Slide 400: 4.12. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ.
  ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΚ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ.
  ΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ.
  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ:
ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ.
ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΑΚΕΝΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ.
ΚΟΛΛΗΜΕΝΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ.
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ή ΚΑΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ.
ΦΡΑΓΜΕΝΕΣ ΟΠΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ή ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ.

## Slide 401: 4.12. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΦΘΟΡΑ ή ΚΑΚΗ ΛΕΙΑΝΣΗ ΤΩΝ ΧΙΤΩΝΙΩΝ.
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΛΕΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΧΙΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΕΞΑΝΘΡΑΚΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ.
ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ.
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΥΛΙΝΔΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ (ΛΟΥΜΠΡΙΚΕΤΕΣ).
ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ.
ΧΑΜΗΛΟ ΙΞΩΔΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ.
ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ.
ΣΥΧΝΗ ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΚΑΘΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ.
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΜΒΟΛΟΥ.

## Slide 402: 4.12. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
6) ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΠΤΩΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ SUMP-TANK.
ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΩΛΗΝΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΣΥΧΝΑ ΜΠΛΟΦΑΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ
ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ (OVERFLOW ή ΚΑΚΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ BOWL)
ΔΙΑΡΡΟΗ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΥΣΑΣ ΕΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΡΩΓΜΗΣ.

## Slide 403: 4.17. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΑΠΟΤΟΜΗ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.
ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ.
ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ.
ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.

## Slide 404: 4.17. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
1) ΑΠΟΤΟΜΗ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.

ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ή ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ (E.C.R.) ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
ΕΑΝ Η ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣHΣ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΟΡΙΑ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
ΣΥΝΗΘΩΣ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΑΠΟ:
ΣΟΒΑΡΗ ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.
ΒΛΑΒΗ ή ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ) ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.
ΘΡΑΥΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ.

## Slide 405: 4.17. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
2) ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.

ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ, ΑΛΛΑ ΕΝΤΟΠΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ή ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
ΕΑΝ Η ΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΓΚΑΙΡΑ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΑ ΟΡΙΑ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΑΦΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΚΕΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ.
ΣΥΝΗΘΩΣ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ :
ΚΑΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΛΟΓΩ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ.
ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ.
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ( ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ/ΔΙΑΤΟΙΧΙΣΜΟΙ ΠΛΟΙΟΥ , ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΥΠΕΙΟΘΛΙΠΤΗ). ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΕΧΟΥΜΕ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΣΤΡΟ- ΦΩΝ.

## Slide 406: 4.4. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ.
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΚΑΙ Η ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
  Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ.
  ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΥΠΕΡΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ.
  ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ.
  ΟΙ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ.

## Slide 407: 4.17. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
4) ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ.






ΟΙ ΦΘΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΔΙΑΛΥΤΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ.
ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΦΘΟΡΕΣ ΤΡΙΒΗΣ ΣΤΑ ΕΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ.
ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΠΟΤΟΜΗΣ ΑΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΥΜΑΤΑ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΠΗΛΑΙΩΣΗ.
ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΣΟ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΟΣΟ ΜΕ ΕΛΑΦΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ.
ΤΑ ΒΑΡΙΑ ΠΡΟΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ.
ΤΑ ΔΙΑΚΕΝΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ ΔΙΑΡΡΕΥΣΕΙ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΤΟΥ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΟΛΥΝΕΙ ΤΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ.

## Slide 408: 4.17. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ



Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΑ ΚΑΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΑΔΙΑΚΑ.
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΘΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΠΗΛΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.
ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ, ΚΥΜΑΤΑ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ.ΕΑΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Η ΠΙΕΣΗ ΠΕΣΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΚΟΡΕΣΜΕΝΩΝ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΤΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΤΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΦΥΣΑΛΛΙΔΕΣ ΑΤΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΜΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΙ ΦΥΣΑΛΛΙΔΕΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΓΡΟ. Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΥΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΤΟΜΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΑ ΣΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΗΜΕΙΑΚΩΝ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ, ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΥΣΑΛΛΙΔΩΝ. ΤΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΑΥΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΟΥ.

## Slide 409: 4.17. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
5) ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.



ΟΙ ΦΘΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΓΧΥΤΗΡΩΝ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ, ΣΤΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΠΕΣ ΤΩΝ ΑΚΡΟΦYΣΙΩΝ.
Η ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΦΘΕΙΡΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ, ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ, ΤΗΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΣΠΗΛΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΟΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.
Η ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΚΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΓΧΥΤΗΡΑ, ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΩΦΕΛΙΜΗ ΖΩΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟ ΣΤΑΞΙΜΟ ΤΟΥ ΕΓΧΥΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ.
Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΕΓΧΥΤΗΡΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΤΩΝ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ.

## Slide 410: 4.17. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ




ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ ΒΡΑΖΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΕΣ ΤΩΝ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ. ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΣΤΑΞΙΜΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΥΣΗ, ΟΠΟΤΕ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΕΞΑΝΘΡΑΚΩΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΕΣ, ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΕΩΣ ή ΑΚΟΜΑ ΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΑΥΤΕΣ.
ΣΤΟΥΣ ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ Η ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΕΞΑΝΘΡΑΚΩΜΑΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΚΟΛΛΗΜΑ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ.
Η ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ (ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΑ).
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΡΟΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ.

## Slide 411: 4.17. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ





ΤΟΤΕ ΥΓΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΥΔΡΑΤΜΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΥΣΗΣ, ΑΝΤΙΔΡΑ ΜΕ ΤΑ ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ, ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΘΕIΪΚΟ ΟΞΥ.
ΤΟ ΘΕIΪΚΟ ΟΞΥ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ, ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΩΝ ΟΠΩΝ.
Η ΠΕΡΙΕΚΤΗΚΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΓΧΥΤΗΡΑ.
ΤΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΓΧΥΤΗΡΑ ΦΟΡΤΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ.ΑΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ Η ΠΙΕΣΗ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ Η ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ.
Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΑΝΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ.

## Slide 412: ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ
ΟΙ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ :
ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΫΠΕΡΠΛΗΡΩΤΩΝ.
ΕΠΙΚΑΘΗΣΗ ΡΥΠΩΝ ΣΤΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΟΒΙΛΟΫΠΕ- ΡΠΛΗΡΩΤΗ.
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗΣ.
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ή ΣΤΑ ΕΔΡΑΝΑ ΤΟΥ ΣΤΡΟΒΙΛΟΫΠΕΡΠΛΗΡΩΤΗ.
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΑΛΜΩΣΗΣ (SURGE).
ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ (ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΥΓΟ- ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ).
ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟΝ ΟΧΕΤΟ ΣΑΡΩΣΗΣ.

## Slide 413: ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ
1. ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΫΠΕΡΠΛΗΡΩ- ΤΩΝ.
ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ.
Η ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ή ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΝ ΦΘΑΡΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ.

## Slide 414: ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ
2. ΕΠΙΚΑΘΗΣΗ ΡΥΠΩΝ ΣΤΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΟΥ ΣΤΡΟΒΙΛΟΫΠΕΡΠΛΗΡΩΤΗ.
ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ.
Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΛΥΣΗ ΤΟΥΣ.

## Slide 415: ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗΣ. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΠΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΑΛ- ΛΑΚΤΗ ΣΕ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΤΟΥ.
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ Ή ΣΤΑ ΕΔΡΑΝΑ ΤΟΥ ΣΤΡΟΒΙ- ΛΟΫΠΕΡΠΛΗΡΩΤΗ.
ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΛΟΓΩ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ή ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ή ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΟΥ.
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.

## Slide 416: ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ
5. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΑΛΜΩΣΗΣ (SURGE).
ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΙΣΧΥΡΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΘΟΡΥΒΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΟΒΙΛΟΫΠΕΡΠΛΗΡΩΤΗ, ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΕΣ ΚΑ- ΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΟΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥ- ΓΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΟΤΑΝ:
ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΑΠΟΤΟΜΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΣΗΣ η ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΑΠΟΤΟΜΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ).
ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΦΙΛΤΡΑ).
ΛΟΓΩ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ή ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ. ΛΟΓΩ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΡΟΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (ΦΡΑΓΜΟΣ
ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΗΤΗΡΑ).
ΛΟΓΩ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ (ΚΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ).
ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΣΑΡΩΣΗΣ.
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΓΕΙ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΩ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 50%ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ.
ΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ.
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ WASTE-GASTE ή ΤΟΥ BY-PASS.

## Slide 417: ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ
6.΄ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ (ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ).
ΕΑΝ ΛΟΓΩ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΣΤΟΧΙΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ.
ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΟΒΙΛΟΫΠΕΡΠΛΗΡΩΤΗ, ΛΟΓΩ ΕΠΙ- ΚΑΘΙΣΕΩΝ ΒΡΩΜΙΑΣ, ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΦΘΟΡΕΣ ΣΤΑ ΕΔΡΑΝΑ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ (ΘΡΑΥΣΗ) ΣΥΝΗΘΩΣ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ Ή ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΤΟ ΣΤΡΟΒΙΛΟ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΤΕ- ΡΥΓΙΑ.

## Slide 418: ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ
7. ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟΝ ΟΧΕΤΟ ΣΑΡΩΣΗΣ.
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟΝ ΟΧΕΤΟ ΣΑΡΩΣΗΣ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ.

## Slide 419: 4.1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΤΑ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:
ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΕΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΔΕΙΩΝ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ή ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΜΙΩΝ ή ΛΟΓΩ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΕΞΥΔΑΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ή ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ.
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΣΥΧΝΕΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ.
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ή ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ.
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
ΚΡΙΚΟΣ ΕΜΠΛΕΓΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΣΦΟΝΔΥΛΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΞΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (ή ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ).
ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΚΥΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΑΔΙΟΥ ή ΨΥΞΗΣ).

## Slide 420: 4.1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

## Slide 421: 4.1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ

## Slide 422: 4.1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ

## Slide 423: 4.1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
1. Η μηχανή δεν ξεκινά.
Εάν η μηχανή δεν στρέφει με τον αέρα, πρέπει να ενημερωθεί η γέφυρα, και να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι :
Α. Ελέγξτε ότι τα επιστόμια τροφοδοσίας αέρα από τις μπουκάλες αέρα είναι ανοικτά και ότι η πίεση είναι 30 bar.
Β. Στρέψτε τη μηχανή με τον κρίκο για να αλλάξει θέση ο διανομέας καθώς υπάρχει ενδεχόμενο να είναι δύο βαλβίδες εκκίνησης ανοιχτές. Αποσυμπλέξτε τον κρίκο και δοκιμάστε πάλι.
Γ. Ελέγξτε ότι ο κρίκος είναι αποσυνδεδεμένος και το ενδεικτικό
λαμπάκι είναι σβηστό.
Δ. Ελέγξτε ότι έχουν ενεργοποιηθεί οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες του κρίκου και του τηλέγραφου. Αυτό θα επιτρέψει την προχή αέρα στην αυτόματη βαλβίδα, τον διανομέα αέρα, την πολλαπλή αέρα και την
βαλβίδα εκκίνησης αέρα.
Αυτοί είναι οι αρχικοί έλεγχοι που μπορούν να διεξαχθούν γρήγορα. Αν όλα αυτά είναι ικανοποιητικά, τότε το πρόβλημα έγκειται στις ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες του πρόσω και ανάποδα.
Ε. Ο διανομέας αέρα ή η βαλβίδα εκκίνησης αέρα μπορεί να κολλήσει στην κλειστή θέση.

## Slide 424: 4.1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
2. Διαρροή καυσαερίων μέσω βαλβίδας εκκίνησης.
Η διαρροή βαλβίδων εκκίνησης αέρα υποδεικνύεται από την υπερθέρμαν- ση της γραμμής μεταξύ της βαλβίδας αέρα εκκίνησης και της πολλαπλής, λόγω διαρροής καυσαερίων, όταν η μηχανή είναι σε λειτουργία.
Κατά τη διάρκεια των ελιγμών, κάθε γραμμή αέρα εκκίνησης πρέπει να ελέγχεται θερμοκρασιακά κοντά στις βαλβίδες αέρα εκκίνησης.
Τα κοινά αίτια διαρροής περιλαμβάνουν ξένα σωματίδια εναποτιθέμενα μεταξύ της βαλβίδας και της έδρας βαλβίδας από το σύστημα τροφοδο- σίας αέρα εκκίνησης, που εμποδίζουν τη βαλβίδα να κλείνει πλήρως ή προβληματικό ελατήριο.
Για να προσδιορίσετε τη διαρροή στη βαλβίδα αέρα εκκίνησης όταν η μη- χανή είναι σταματημένη, κανονίστε η αυτόματη βαλβίδα αέρα εκκίνησης να είναι ανοικτή και ο αέρας προς τον διανομέα κλειστός. Οι εξαεριστικοί κρουνοί όλων των κυλίνδρων να είναι ανοιχτοί. Ανοίξτε τον αέρα από τη μπουκάλα. Συμπλέξτε τον κρίκο και φέρτε όλα τα έμβολα ένα-ένα στο TDC. Η διαρροή αέρα μπορεί να ελεγχθεί από τα εξαεριστικά. Αυτό θα υποδείξει τη βαλβίδα αέρα εκκίνησης η οποία διαρρέει.

## Slide 425: 4.1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ

## Slide 426: ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ - ΓΕΝΙΚΑ
ΟΙ ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΣΠΑΝΙΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΟΜΩΣ ΟΙ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ.

## Slide 427: ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ - ΓΕΝΙΚΑ
ΟΙ ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΑΝΑΦΛΕΞΗ ΑΤΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΑ- ΛΟΘΑΛΑΜΟΥ, ΟΤΑΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.
ΣΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΣ, ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ (SPRAY), ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΝΑΦΛΕΓΟΥΝ.
Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΠΟΥ ΝΕΦΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΥΓΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΨΥΧΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
ΟΠΟΤΕ Ο ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ.

## Slide 428: ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ - ΓΕΝΙΚΑ
ΕΑΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 360°C) ΤΟΤΕ ΤΑ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΤΜΙΖΟΝΤΑΙ, ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΝΕΦΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ (OIL MIST).
ΤΑ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ, ΟΠΟΤΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ή ΑΥΤΑΝΑΦΛΕΞΗΣ.
Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΛΘΕΙ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝ- ΣΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
ΟΠΩΣ ΕΔΡΑΝΑ, ΣΤΥΠΕΙΟΘΛΙΠΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΚΤΡΟ, ΔΙΑ- ΦΡΑΓΜΑ (ΦΩΤΙΑ ΣΤΗ ΣΑΡΩΣΗ), ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΕΣ.
ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ.

## Slide 429: ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ - ΓΕΝΙΚΑ
ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗ- ΣΗ ή ΜΗ ΕΚΡΗΞΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΤΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ.
ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ
ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΡΗΞΗ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΟΓΚΟ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ.
ΕΚΡΗΞΗ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ Η ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙ- ΚΟΥ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΕΙΓΜΑ ΑΤΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΕΡΑ.

## Slide 430: ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ - ΓΕΝΙΚΑ
Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΡΗΞΗΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ ΑΥΞΑ- ΝΕΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΗ- ΣΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.
ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΕΝΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕ- ΞΗΣ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΤΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.
ΕΚΡΗΞΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΚOΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΑ- ΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.(ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΥΡΙΔΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ).

## Slide 431: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Η ΕΚΡΗΞΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΝΑ ΒΡΑΧΥ ΚΥΜΑ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΟΧΙ ΥΨΗΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΓΗ ΑΕΡΙΩΝ. Η ΔΙΑΦΥΓΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΥΠΟΠΙΕΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ. ΑΝ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ π.χ. ΜΕ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΑΤΑΙ ΑΕΡΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ ΕΚΡΗΞΗ.
ΟΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ ΠΡΟΣΒΑ- ΣΗΣ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ.

## Slide 432: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ.
ΠΑΝΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΦΛΟΓΟΠΑΓΙΔΕΣ.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΑΚΑΡΙΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΕΚΡΗΞΗΣ.

## Slide 433: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΟΙ ΘΥΡΙΔΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ, ΔΙΟΤΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ ΘΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΘΕΙ ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΕΡΑΣ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΕΚΡΗΞΗΣ.
ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕ ΑΔΡΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟ.

## Slide 434: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ.
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΝΕΦΟΥΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ (OIL MIST DETECTOR).
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝ- ΣΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΡΧΙΚΑ ΟΠΤΙΚΑ (ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ).
ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΦΟΡΗΤΑ
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΕΠΑΦΗΣ.
ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΔΡΑΝΑ ΒΑΣΗΣ, Ο ΤΡΙΒΕΑΣ ΤΟΥ ΔΙΩΣΤΗΡΑ, ΟΙ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ, ΟΙ ΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΙΒΕΙΣ ΤΟΥ ΖΥΓΩΜΑΤΟΣ, Ο ΣΤΥΠΕΙΟΘΛΙΠΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΚΤΡΟΥ, ΤΟ ΕΛΑΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ.

## Slide 435: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ ΟIL MIST DETECTOR – O.M.D.
Tι ειναι το Oil Mist Detector – OMD;
Στον στροφαλοθάλαμο δημιουργείται ομίχλη λαδιού, όταν η μηχανή λειτουργεί . Αυτή η ομίχλη λαδιού μειώνει το σημείο ανάφλεξης του λαδιού, επιτρέποντάς του να πάρει φωτιά, με την παρουσία θερμότητας σε κάποιο εξάρτημα. Αυτή η θερμότητα μπορεί να προκληθεί από τα καυσαέρια που θα περάσουν στο χώρο καύσης από κολλημένα ελατήρια εμβόλου μεσόστροφης 4χρονης πετρελαιομηχανής (έλλειψη στυπιοθλίπτη) ή από υπερθέρμανση κουζινέτου.
Είναι σημαντικό αυτή η συγκέντρωση λαδιού να διατηρείται υπό
έλεγχο και όταν ανιχνευθεί η αύξηση της συγκέντρωσής της, ο κινητήρας πρέπει να σταματήσει ή να μειωθεί η ταχύτητα. Αλλά πώς θα εντοπίσει ένας κινητήρας ότι το επίπεδο της ομίχλης έχει αυξηθεί στο στροφαλοθάλαμο;
Χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό οι ανιχνευτές ομίχλης (ΟΜD) . Ο στροφαλοθάλαμος κάθε κυλίνδρου συνδέεται με τον OMD, ο οποίος ελέγχει συνεχώς δείγμα αέρα από κάθε κύλινδρο. Εάν αυξηθεί η πυκνότητα της ομίχλης, το OMD ενεργοποιεί συναγερμό.
Ας δούμε πώς ανιχνεύει την ομίχλη.

## Slide 436: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ ΟIL MIST DETECTOR – O.M.D.
Η διάταξη τoυ OMD αποτελείται από δύο σωληνίσκους ίσου μεγέθους που είναι παράλληλοι μεταξύ τους. Στο ένα άκρο κάθε σωλήνα, υπάρχει ένα φωτοκύτταρο.
Τα φωτοκύτταρα παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα όταν πέφτει το φως στην επιφάνεια τους. Η ποσότητα του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος είναι άμεσα ανάλογη με την ένταση του φωτός που πέφτει πάνω του.
Τα άλλα άκρα των δύο σωλήνων σφραγίζονται με καθρέφτη που επιτρέπει στο φως να περάσει μέσα από αυτά. Ίση ένταση φωτός αντανακλάται στα φωτοκύτταρα χρησιμοποιώντας μια λάμπα. Το φως περνά μέσα από τους σωλήνες αφού αντανακλάται από τους
καθρέφτες. Ένας από τους σωλήνες έχει μια σύνδεση εισόδου και εξόδου για την εισαγωγή ομίχλης λαδιού.

## Slide 437: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ ΟIL MIST DETECTOR – O.M.D.
Λειτουργία
Από τους δύο σωλήνες, ο ένας ονομάζεται σωλήνας αναφοράς και ο άλλος ονομάζεται σωλήνας μέτρησης. Μέσα από το σωλήνα αναφοράς περνά ρεύμα ομίχλης ελαίου που αναρροφάται, από ηλεκτρικό ανεμιστήρα του OMD. Ο σωλήνας αναφοράς γεμίζει με καθαρό αέρα σαν αναφορά για τη μέτρηση της στάθμης της ομίχλης στο σωλήνα μέτρησης. Τα δείγματα από κάθε κύλινδρο παρακολουθούνται χρησιμοποιώντας μια περιστρεφόμενη βαλβίδα επιλογής, η οποία συνδέει κάθε κύλινδρο σε σειρά με την OMD.
Εάν η συγκέντρωση της ομίχλης λαδιού στο μετρητικό σωλήνα ανεβαίνει, η ένταση του φωτός που φθάνει στο φωτοκύτταρο μειώνεται. Τώρα, κα-
θώς και οι δύο σωλήνες συνδέονται ηλεκτρικά, η μείωση της ηλεκτρικής τάσης θα προκαλέσει ηλεκτρική ανισορροπία μεταξύ των δύο κυψελών, πράγμα που θα οδηγήσει σε ενεργοποίηση του συναγερμού.
Όταν ανιχνεύεται η ομίχλη λαδιού, η περιστρεφόμενη βαλβίδα επιλογής σταματά αμέσως για να δείξει τον κύλινδρο με υψηλή συγκέντρωση ομί-
χλης. Στην ενεργοποίηση του συναγρεμού, ο κινητήρας πρέπει να επιβρα- δυνθεί ή να σταματήσει για να αποφευχθεί ζημιά ή έκρηξη.

## Slide 438: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ ΟIL MIST DETECTOR – O.M.D.

## Slide 439: ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟΝ ΟΧΕΤΟ ΣΑΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟΝ ΟΧΕΤΟ ΣΑΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΑΠΟ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ή ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ.
Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟΝ ΟΧΕΤΟ ΣΑΡΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ή ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΚΗΣ ΚΑΥΣΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ.
ΤΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΚΥΛΙΝΔΡEΛΑΙΟ ή ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΔΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΟΒΙΛΟΫΠΕΡΠΛΗΡΩΤΗ.
ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΤΕΛΟΥΣ ΚΑΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΧΕΤΟ ΣΑΡΩΣΗΣ, ΟΠΟΥ ΡΥΠΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΧΕΤΟΥ.

## Slide 440: ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟΝ ΟΧΕΤΟ ΣΑΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΓΟΝΤΑΙ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΟΧΕΤΟ, ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑ ΤΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ.
ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΕΛΑΤΤΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥΝ ΟΙ ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ. (ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΑΜΕΣΩΣ)
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΑ.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΑΔΙΑΚΑ, ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΛΗΨΗ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΧΕΤΟΥ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ή ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ.
ΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΕΚΡΗΞΗ ΣΤΟ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟ.

## Slide 441: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΟΙ ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
Α) ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΧΙΤΩΝΙΩΝ.
Β) ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΠΩΜΑΤΩΝ.
Γ) ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ.
Δ) ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΜΒΟΛΩΝ.
Ε) ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ.
ΣΤ)ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ.

## Slide 442: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
Α) ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΧΙΤΩΝΙΩΝ.
ΟΙ ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΩΝ ΧΙΤΩΝΙΩΝ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ:
1. ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΨΥΞΗ ΤΟΥ ΧΙΤΩΝΙΟΥ.
ΚΑΚΟ ΣΤΡΩΣΙΜΟ ΤΟΥ ΧΙΤΩΝΙΟΥ.
ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΑ ΔΙΑΚΕΝΑ ΣΤΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ.
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΙΤΩΝΙΟΥ.
ΚΑΚΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΑ ΦΙΛΤΡΑ.
ΚΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ή ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗ.
ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ.
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ.
ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗ ΦΘΟΡΑ ΤΟΥ ΧΙΤΩΝΙΟΥ.
ΦΘΟΡΑ ΑΠΟ ΤΡΙΒΗ.
ΦΘΟΡΑ ΧΙΤΩΝΙΩΝ ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.
ΦΘΟΡΑ ΧΙΤΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΣ.

## Slide 443: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΧΙΤΩΝΙΩΝ.
1. ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΨΥΞΗ ΤΟΥ ΧΙΤΩΝΙΟΥ.
Η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΨΥΞΗ ΤΟΥ ΧΙΤΩΝΙΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ : ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ.
ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΕΩΝ ΘΕΙΪΚΟΥ ΟΞΕΩΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ.
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΞΑΝΘΡΑΚΩΜΑΤΩΝ.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ :
ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΩΝ.
ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ.
ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ 55°C.

## Slide 444: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΧΙΤΩΝΙΩΝ.
2. ΚΑΚΟ ΣΤΡΩΣΙΜΟ ΤΟΥ ΧΙΤΩΝΙΟΥ.
ΚΑΚΟ ΣΤΡΩΣΙΜΟ ΤΟΥ ΧΙΤΩΝΙΟΥ OTAN EINAI ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΠΡΟΚΑΛΕΙ: ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ.
ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ.
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΑΝΘΡΑΚΩΜΑΤΩΝ.
ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ.
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ. ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
ΕΛΛΕΙΠΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 10 – 20 ΠΡΩΤΕΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.

## Slide 445: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΧΙΤΩΝΙΩΝ.
3. ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΑ ΔΙΑΚΕΝΑ ΣΤΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ.
ΤΑ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΑ ΔΙΑΚΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
α) ΤΗΣ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ
β) ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ. ΤΗΣ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ.
γ) ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΤΟΥΣ.
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ:
ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ. ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ.
ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΑΝΘΡΑΚΩΜΑΤΩΝ.
ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΧΕΤΟ ΣΑΡΩΣΗΣ
(ή ΕΚΡΗΞΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟ ΣΤΙΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ).
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΞΑΝΘΡΑΚΩΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΚΟ ΣΤΡΩΣΙΜΟ ΕΠΙΤΕΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΦΘΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΙΤΩΝΙΩΝ.

## Slide 446: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΧΙΤΩΝΙΩΝ.
3. ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΑ ΔΙΑΚΕΝΑ ΣΤΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ.

## Slide 447: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΧΙΤΩΝΙΩΝ.
4. ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΙΤΩΝΙΟΥ.
ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ :
ΣΕ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΥΣΗΣ.
ΕΠΙΣΗΣ :
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗΣ ΨΥΞΗΣ ΤΟΥ ΧΙΤΩΝΙΟΥ, ΚΑΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ή ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΙΤΩΝΙΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ.

## Slide 448: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΧΙΤΩΝΙΩΝ.
5. ΚΑΚΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΑ ΦΙΛΤΡΑ.
ΤΟΥ ΣΤΟΒΙΛΟΫΠΕΡΠΛΗΡΩΤΗ ΕΧΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΝΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΑΡΩΣΗΣ, ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΑΝΘΡΑΚΩΜΑΤΩΝ.
ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΚΟΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΑΡΩΣΗΣ (AIR COOLER).

## Slide 449: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΧΙΤΩΝΙΩΝ.
6. ΚΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ή ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗ.
ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΒΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΙΤΩΝΙΩΝ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ.
ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ.

## Slide 450: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΧΙΤΩΝΙΩΝ.
7. ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΞΑΝΘΡΑΚΩΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟ ΚΟΛΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ.
ΤΑ ΕΞΑΝΘΡΑΚΩΜΑΤΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΘΥΡΙΔΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
ΑΝΑΠΤΥΣΟΝΤΑΙ ΕΞΑΝΘΡΑΚΩΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ.

## Slide 451: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΧΙΤΩΝΙΩΝ.
8. ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ.
ΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ΙΞΩΔΕΣ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ.
ΕΤΣΙ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΙΤΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΧΙΤΩΝΙΟΥ.

## Slide 452: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΧΙΤΩΝΙΩΝ.
10. ΦΘΟΡΑ ΕΚ ΤΡΙΒΗΣ.
ΤΟ ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΧΙΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΕΠΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΥ ΧΙΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ. Η ΤΡΙΒΗ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΔΙΟΤΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΕΙΝΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΜΑΛΗ ΛΙΠΑΝΣΗ. ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΕΞΑΝΘΡΑΚΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΩΝΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ, ΤΟΤΕ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΛΕΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΙΤΩΝΙΟΥ.
Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΙΤΙΕΣ:
ΚΑΚΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ.
ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΜΕ ΚΑΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ.
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΔΙΑΚΕΝΟ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ.
ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ.
ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ή ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.
ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟ ΚΑΨΙΜΟ ΤΟΥ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΤΟΥ ΧΙΤΩΝΙΟΥ ή ΤΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ.

## Slide 453: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΧΙΤΩΝΙΩΝ.
ΦΘΟΡΑ ΧΙΤΩΝΙΩΝ ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΕΩΣ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.
  ΤΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΠΩΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΟΞΕΙΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ, ΝΙΚΕΛΙΟ, ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΝΑΤΡΙΟ, ΜΑΓΝΗΣΙΟ, ΒΑΝΑΔΙΟ ΚΑΙ ΘΕΙΟ.
  ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙΓΟΜΕΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΑΝΘΡΑΚΩΔΗ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΚΑΘΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΘΥΡΙΔΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΦΘΟΡΑ).
  ΤΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΕΝ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ ή ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ ΚΑΚΩΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΕΠΙΚΑΘΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΧΙΤΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΛΟΥΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΣΤΟΥΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΕΣ.
  ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ, ΝΙΚΕΛΙΟΥ, ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ, ΝΑΤΡΙΟΥ,ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΝΑΔΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ Η ΤΕΦΡΑ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΦΘΟΡΑ.

## Slide 454: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΧΙΤΩΝΙΩΝ.
ΦΘΟΡΑ ΧΙΤΩΝΙΩΝ ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.
  ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΙΟ ΣΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΝΤΙΔΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΤΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΘΕΙΪΚΟ ΟΞΥ (H2SO4), ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΓΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΚΑΘΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΩΝ ΧΙΤΩΝΙΩΝ, ΕΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΟΠΟΥ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΒΗΣ.
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΥΛΙΝΔΡΕΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΑΠΟ ΟΣΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΑΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ, ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΔΕΝ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΝΕΙ ΤΑ ΟΞΕΑ ΟΠΟΤΕ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΘΟΡΕΣ.

## Slide 455: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΧΙΤΩΝΙΩΝ.
12. ΦΘΟΡΑ ΧΙΤΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΣ.





ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΧΙΤΩΝΙΩΝ ΚΑΤΑΠΟΝΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ.
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ, Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΧΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΟΙ ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΠΟΤΕ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΡΙΒΗΣ.
ΕΤΣΙ ΟΙ ΦΘΟΡΕΣ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΧΙΤΩΝΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΟΠΟΥ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ.
ΕΤΣΙ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΕΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΧΙΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΟΥ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΟΠΟΤΕ Η ΦΘΟΡΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΤΑΙ.

## Slide 456: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
Β) ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΠΩΜΑΤΩΝ.
ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΊΝΑΙ ΑΠΌ :
1. ΡΩΓΜΕΣ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΩΜΑΤΩΝ.
2. ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΩΜΑΤΩΝ.
ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΩΜΑΤΩΝ.

## Slide 457: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΠΩΜΑΤΩΝ.
ΡΩΓΜΕΣ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΩΜΑΤΩΝ.
ΟΙ ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΩΜΑΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΛΟΓΟΥΣ:
ΤΙΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΠΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΩΜΑΤΟΣ. ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ:
  ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΩΜΑ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΟΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ.
  ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΣΦΙΓΞΗ ΤΩΝ ΚΟΧΛΙΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ.
  ΑΠΟ ΞΑΦΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ.
  ΑΠΟ ΚΑΚΗ ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΘΗΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΟΥΣ ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ.
  ΑΠΟ ΚΑΨΙΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΠΑΦΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΦΛΕΓΟΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ ΕΓΧΥΟΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.

## Slide 458: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΠΩΜΑΤΩΝ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΡΩΓΜΗΣ ΣΤΟ ΠΩΜΑ, ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΟΙ ή ΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΩΜΑΤΟΣ.
ΤΟΤΕ ΘΕΡΜΑ ΑΕΡΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΨΥΞΗΣ ή ΛΙΠΑΝΣΗΣ. ΑΝ Η ΜΗΧΑΝΗ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ).
ΣΕ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΟΙ ΡΩΓΜΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΓΧΥΤΗΡΑ.

## Slide 459: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΠΩΜΑΤΩΝ.
ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΩΜΑΤΩΝ.
Η ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ:
  ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΙΣ ΑΛΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ. ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑ-ΠΟΥΡΙ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, (ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ) ΝΑ ΔΙΑΒΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΗΣ.
  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ.
  ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΙΟ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΔΙΑΒΡΩΝΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗΣ.
ΟΙ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΩΜΑΤΟΣ.

## Slide 460: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΠΩΜΑΤΩΝ.
ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΩΜΑΤΩΝ.
Η ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΤΩΝ ΠΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΕ ΑΕΡΑ, ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ, ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΕ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ.
Η ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΩΜΑΤΟΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ:
  ΧΑΜΗΛΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΥΣΗΣ ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
  ΝΑ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΛΑΔΙΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ.
  ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΛΟΓΩ ΕΙΣΡΟΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ.
Η ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ:
  ΑΝ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΖΕΣΤΗ.
  ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ.
  ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΥΣΦΙΞΗ ΤΩΝ ΚΟΧΛΙΩΝ ΜΕ ΡΟΠΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΣΟ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ.
  ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΥΣΦΙΓΞΗ ΤΩΝ ΚΟΧΛΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ.

## Slide 461: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
Γ. ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ.
ΑΙΤΙΑ Η ΚΑΚΗ ΕΠΑΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΔΡΑΣ.
Η ΨΥΞΗ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ.
ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΔΡΩΝ ΜΕΣΩ ΟΠΩΝ, ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗΣ ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ.
Η ΧΡΗΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΒΑΝΑΔΙΟ ΚΑΙ ΝΑΤΡΙΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΟΞΕΙΔΩΝΟΝΤΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΥΤΗΚΤΑ (ΛΙΩΝΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ) ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 550°C ΟΠΟΤΕ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΥΑΛΩΔΗ (ΓΥΑΛΙΝΑ) ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΔΡΑΣ, ΟΠΟΥ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΒΡΩΝΟΥΝ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΚΛΗΡΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ (ΧΡΗΣΗ ΠΕΡIΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ).

## Slide 462: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ.
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ.
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ.

## Slide 463: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ.
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ.
  ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΔΡΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΥΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ 12000 ΚΑΙ 14000 ΩΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
  ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.

## Slide 464: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ.
2. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ.
ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.
Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΕΝΟΥ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΝΑ 1000 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
ΣΤΙΣ ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΥΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ 6000 ΕΩΣ ΚΑΙ 18000 ΩΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

## Slide 465: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
Nimonic spindle & W-seat, S60MC,
25.500 service hrs: Good condition
Dura Spindle & W-seat, S60MC,33.900 service hrs: Excellent condition
W-seat FOR EXHAUST VALVE

## Slide 466: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
4. ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΜΒΟΛΩΝ.
ΤΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑΠΟΝΕΙΤΑΙ ΑΠΟ:


ΘΛΙΠΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ).
ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΝΩ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΥΧΟΜΕΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥ.
ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΘΛΙΠΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΟ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ, ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΚΤΡΟ, ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΜΒΟΛΟ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΩ ή ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ.
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΨΥΞΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΚΤΙΝΙΚΕΣ ΡΩΓΜΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ.
ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΞΗ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡ-ΓΟΥΝΤΑΙ ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΡΩΓΜΕΣ.

## Slide 467: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΜΒΟΛΩΝ.
ΦΘΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ
Η ΦΘΟΡΑ ΤΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΟΝΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ, ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ.
Η ΦΘΟΡΑ ΤΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΑ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ,
ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ Η ΛΙΠΑΝΣΗ. ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΙΤΩΝΙΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΙΓΜΑΙΩΝ ΑΠΟΞΕΣΕΩΝ ΥΛΙΚΟΥ. ΕΤΣΙ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ.

## Slide 468: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΜΒΟΛΩΝ.
Η ΦΘΟΡΑ ΤΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ:
ΣΕ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΙΣ ΕΞΑΝΘΡΑΚΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ.
ΣΕ ΚΟΛΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΑΝΘΡΑΚΩΜΑΤΑ.
ΣΕ ΚΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ,ΚΑΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ή ΚΑΜΜΕΝΟ ΛΑΔΙ.
ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΟΧΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΑΚΩΝ ΤΟΥΣ.
ΣΕ ΥΠΑΡΞΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΥΡΙΔΕΣ ή ΣΤΑ ΧΙΤΩΝΙΑ, ΟΠΟΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΧΤΥΠΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ.

## Slide 469: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

## Slide 470: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

## Slide 471: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

## Slide 472: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
5. ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ.
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΚΟΜΒΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΤΙΝΙΚΟ ΔΙΑΚΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ.
Η ΦΘΟΡΑ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟ ΔΙΑΚΕΝΟ.
Η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΕΝΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ.
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΚΛΗΡΩΝ ΡΙΝΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΞΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΙΒΕΑ.

## Slide 473: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ.
Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ:
ΔΙΑΚΟΠΗ ή ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΔΡΑΝΟ.
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΡΙΝΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ.
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ.
ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ.
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ή ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ ή ΤΟΥ ΚΟΜΒΙΟΥ.
ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΤΩΝ ΤΡΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΑΡΠΑΓΜΑ ΤΡΙΒΕΩΝ), ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΒΕΑ.

## Slide 474: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ.
Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ :
ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ.
ΜΕΓΑΛΟΥ ή ΜΙΚΡΟΥ ΔΙΑΚΕΝΟΥ.
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ή ΚΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΡΑΝΟΥ.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΕΔΡΑΝΟ.
Η ΚΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ : ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ.
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΒΕΑ ΜΕ ΤΟ ΕΔΡΑΝΟ. ΚΑΚΗ ΣΥΣΦΙΞΗ ΤΩΝ ΚΟΧΛΙΩΝ.
ΚΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΕΝΟΥ.

## Slide 475: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ.
Η ΚΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ, Η ΚΑΚΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΑΤΕΣ ΦΘΟΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΙΒΕΙΣ.
Η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΦΘΟΡΑ ΤΩΝ ΕΔΡΑΝΩΝ ΒΑΣΗΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ.
ΟΙ ΤΡΙΒΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.
ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΛΑΔΙ ΑΛΛΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΤΟΥΣ ΜΕ TΟ ΝΕΡΟ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ,ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΕΝΟΥ.
ΤΑ ΛΕΥΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ) ΔΙΑΒΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ.
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ, Η ΣΩΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΩΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΑΔΙΟΥ.

## Slide 476: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ.

## Slide 477: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ.

## Slide 478: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
6. ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΒΙΩΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ :



ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΟΞΙΝΩΝ ΛΑΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΛΛΟΙΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΕΠΑΦΗ ΤΩΝ ΚΟΜΒΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΙΒΕΙΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΦΟΡΤΙΑ
ΑΠΟ ΡΙΝΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΥΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ.
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΕΙ Ο ΣΤΡΟΦAΛΟΦΟΡΟΣ ΤΟΠΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΛΑΔΙΟΥ, ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΙΣΧΥΡΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΡΩΓΜΩΝ, ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ (EΛΕΓΧΟΣ ΚΑΜΨΗΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ, ΜΕ DEFLECTION).

## Slide 479: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΒΙΩΝ.
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ ΤΗ ΦΘΟΡΑ ΤΩΝ ΚΟΜΒΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ.
ΟΙ ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΠΑΝΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΜΠΟΡΕΙ ΌΜΩΣ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΟΤΑΝ:
Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ.
Ο ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΒΕΛΗ ΚΑΜΨΗΣ.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΑΚΕΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ.
ΣΥΝΗΘΩΣ Η ΘΡΑΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΟΠΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ή ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΑΙ ΚΟΜΒΙΟΥ. ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΥΤΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΑΣΕΩΝ.

## Slide 480: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΑΞΕΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟ (ΛΟΓΩ ΚΑΜΨΗΣ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΑΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ). ΤΟΤΕ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΥΣΗΣ ΤΟΥ.
Ο ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ. ΑΥΤΟ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΟΤΙ :
Ο ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΕΥΘΥΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΩΣΤΑ Η ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΟΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ.
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΣΥΣΦΙΞΗ ΤΩΝ ΚΟΧΛΙΩΝ ΤΩΝ ΕΔΡΑΝΩΝ ΒΑΣΗΣ.
ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΘΕΙ Η ΓΑΣΤΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ.
ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΘΕΙ Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΚΗ ΣΥΣΦΙΓΞΗ ΤΩΝ ΕΝΤΑΤΗΡΩΝ.
ΕΧΟΥΝ ΧΑΛΑΡΩΣΕΙ ΟΙ ΚΟΧΛΙΕΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΦΗΝΕΣ.
ΕΧΟΥΝ ΦΘΑΡΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΟΙ ΤΡΙΒΕΙΣ ΤΩΝ ΕΔΡΑΝΩΝ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ.

## Slide 481: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ.

## Slide 482: ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ.

## Slide 483: ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΩΤΕΡΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ.

## Slide 484: ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ.
ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ.
ΚΤΥΠΟΙ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗ.
ΜΙΚΡΗ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΤΩΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ.
ΑΣΤΑΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ).
ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.

## Slide 485: ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
  Υπερθέρμανση ή μείωση ποσότητας αέρα σάρωσης λόγω ακάθαρτου εναλλάκτη και των φίλτρων του στροβιλοϋπερπληρωτή.
  Υπερφόρτιση της μηχανής για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  Πυρκαγιά στον οχετό σάρωσης.
  Φράξιμο Λέβητα Καυσαερίων.
  Αυξημένες επικαθήσεις εξανθρακωμάτων στις θυρίδες σάρωσης.
  Αυξημένες επικαθήσεις στα πτερύγια του συμπιεστή και του στροβίλου του στροβιλοϋπερπληρωτή ή βλάβη του.
  Λανθασμένος χρονισμός (καθυστέρηση) έγχυσης καυσίμου.
  Κακή ποιότητα ή λανθασμένη επιλογή καυσίμου.
  Κακή προθέρμανση εγχυόμενου καυσίμου.
  Ανεπαρκής φυγοκέντριση του καυσίμου.
  Στάξιμο εγχυτήρων (μετάσταξη-μετάκαυση).
  Κακή στεγανοποίηση βαλβίδας εξαγωγής.
  Υπερβολική κατανάλωση κυλινδρελαίου.

## Slide 486: ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
2)ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
Κακής ποιότητας καύσιμο με χαμηλή θερμογόνο δύναμη.
Ατελής καύση.
Μειωμένη πίεση έγχυσης.
Λανθασμένος χρονισμός (μεγάλη προπορεία) έγχυσης καυσίμου.
Βλάβη στους εγχυτήρες.
Βλάβη στις αντλίες υψηλής πίεσης.
Απώλεια συμπίεσης από φθαρμένα ή κολλημένα ελατήρια εμβόλου.
Διαρροή νερού ψύξης στον κύλινδρο.
Εμπλοκή λόγω ύπαρξης αέρα στο σύστημα έγχυσης.

## Slide 487: ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΚΤΥΠΟΙ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗ
  Διαρροή νερού με αποτέλεσμα την υδραυλική κρούση και το άνοιγμα της ασφαλιστικής βαλβίδας του πώματος.
  Υπερβολικό διάκενο βαλβίδων (τετράχρονες μηχανές).
  Φθορές στις ευθυντηρίες και στα πέδιλα σε μηχανές με ζύγωμα.
  Μεγάλες ελευθερίες ή φθορές στο μηχανισμό τεντώματος της αλυσίδας μετάδοσης της κίνησης προς τον εκκεντροφόρο (όταν υπάρχει).

## Slide 488: ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
4) ΜΙΚΡΗ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ









Μειωμένη παροχή του αέρα σάρωσης λόγω μερικού φραγμού των φίλτρων του στροβιλοϋπερπληρωτή, των ψυγείων του αέρα σάρωσης, των θυρίδων σάρωσης και του λέβητα καυσαερίων.
Μειωμένη παροχή καυσίμου λόγω φθορών των αντλιών υψηλής πίεσης. Αλλαγή του πετρελαίου από πετρέλαιο ντήζελ σε βαρύ πετρέλαιο με το χειριστήριο να παραμένει στην ίδια θέση.
Δυσλειτουργία ή φθορά της ανεπίστροφης βαλβίδας σε αντλία υψηλής πίεσης.
Παρουσία αέρα στο δίκτυο καυσίμου. Παρουσία νερού στο καύσιμο.
Πτώση της πίεσης στο εξωτερικό δίκτυο καυσίμου.
Κακή προθέρμανση του καυσίμου. Απόφραξη των φίλτρων καυσίμου.
Αύξηση του φορτίου της μηχανής λόγω αύξησης της αντίστασης του πλοίου κατά τη διάρκεια του πλου εξαιτίας κυματισμού ή σταδιακής ρύπανσης της γάστρας.

## Slide 489
ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΤΩΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ
  Έλλειψη καυσίμου ή βλάβη αντλιών καυσίμου.
  Μεγάλη ποσότητα νερού στο πετρέλαιο.
  Βλάβη στο ρυθμιστή στροφών.
  Επέμβαση αυτοματισμών προστασίας της μηχανής.

## Slide 490: ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
6) ΑΣΤΑΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ)
Ακανόνιστη παροχή πετρελαίου λόγω:
Εγκλωβισμού φυσαλλίδων αέρα στο δίκτυο καυσίμου.
΄Υπαρξης νερού στο καύσιμο από ατελή φυγοκέντριση.
Ασταθούς λειτουργίας των αντλιών κυκλοφορίας καυσίμου.
Υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας του βαρέως πετρελαίου (HFO).
Διαρροής στο δίκτυο παροχής καυσίμου.
Ακαθάρτων φίλτρων καυσίμου.
Κακής λειτουργίας των ανεπίστροφων βαλβίδων στις αντλίες υψηλής πίεσης.
Βλάβης στο ρυθμιστή στροφών.
Βλάβης στο σύστημα ελέγχου της μηχανής.
Λειτουργίας της μηχανής κοντά στον κρίσιμο αριθμό στροφών.
Ακάθαρτα φίλτρα στροβιλοϋπερπληρωτή.
Ασταθής λειτουργία του στροβιλοϋπερπληρωτή.
Υπερβολική αύξηση των στροφών λόγω αποκάλυψης της έλικας από ψηλό κυματισμό.

## Slide 491: ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
7) ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
Επέμβαση του ρυθμιστή υπερτάχυνσης λόγω απότομης μείωσης του φορτίου, με αποτέλεσμα τη διακοπή της παροχής καυσίμου.
Απότομη πτώση της πίεσης του καυσίμου.
Απότομη πτώση της πίεσης του λιπαντικού.
Απότομη πτώση της πίεσης του νερού ψύξης.
Απότομη αύξηση της θερμοκρασίας των καυσαερίων.
Απότομη αύξηση της θερμοκρασίας του λιπαντικού.
Απότομη αύξηση της θερμοκρασίας του νερού ψύξης.
Απότομη αύξηση της θερμοκρασίας των εδράνων.
Πυρκαγιά στον οχετό σάρωσης.
Κρίσιμη αύξηση ατμών ελαίου στο στροφαλοθάλαμο (oil mist detector).
Κράτηση των αντλιών θαλασσινού νερού.
Απώλεια ηλεκτρικής ισχύος.
Κρίσιμη βλάβη στον στροβιλοϋπερπληρωτή.
Υπερβολική αύξηση θερμοκρασίας του λιπαντικού στον μειωτήρα στροφών (τετράχρονες μηχανές).

## Slide 492: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
α) Έντονο μαύρο χρώμα καυσαερίων.
β) Λευκό ή γαλάζιο χρώμα καυσαερίων.
ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

## Slide 493: ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
α) Έντονο μαύρο χρώμα καυσαερίων
Το έντονο μαύρο χρώμα των καυσαερίων συνήθως οφείλεται στις ακόλουθες αιτίες:
Υπερφόρτιση των κυλίνδρων.
Κρύα εκκίνηση της μηχανής.
Λειτουργία σε χαμηλό φορτίο.
Ανεπαρκής προθέρμανση του καυσίμου.
Βλάβη στις αντλίες υψηλής πίεσης (χαμηλή πίεση έγχυσης) ή στους εγχυτήρες καυσίμου (αντικανονική έγχυση του καυσίμου, επικαθήσεις εξανθρακωμάτων στα ακροφύσια).
Κακή στεγανότητα του εγχυτήρα (στάξιμο εγχυτήρα).
Ανεπάρκεια αέρα σάρωσης (φραγμένα φίλτρα ή εναλλάκτες αέρα, αυξημένες επικαθήσεις στα πτερύγια του στροβιλοϋπερπληρωτή, φραγμένες θυρίδες σαρώσεως και απόφραξη λέβητα καυσαερίων από εξανθρακώματα).
Απώλεια συμπίεσης από τις βαλβίδες ή από τα ελατήρια του εμβόλου.
Εκδήλωση φωτιάς στον οχετό σάρωσης.

## Slide 494
ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
Διάγνωση με βάση το χρώμα των καυσαερίων β) Λευκό ή γαλάζιο χρώμα καυσαερίων
Το λευκό ή γαλάζιο χρώμα στα καυσαέρια συνήθως οφείλεται στις ακόλουθες αιτίες:
Μεγάλη κατανάλωση κυλινδρελαίου (κυρίως υψηλής αλκαλικότητας), σε μηχανές με ζύγωμα.
Λανθασμένη τοποθέτηση ελατηρίων λαδιού ή υπερβολικά διάκενα ελατηρίων.
Υπερβολικά διάκενα στους οδηγούς των βαλβίδων.
Ρήγμα σε έμβολο που ψύχεται εσωτερικά με το λιπαντικό.

## Slide 495: ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Στο σχήμα δίδεται τυπική μορφή διαγράμματος το οποίο προήλθε από κακή στεγανότητα του δυναμοδεικτικού κρουνού, με αποτέλεσμα να δίδεται λανθασμένη η ατμοσφαιρική γραμμή.
Στη συνέχεια παρατίθενται χαρακτηριστικά παραδείγματα δυναμοδεικτικών διαγραμμάτων, που υποδηλώνουν βλάβη της μηχανής.

## Slide 496: ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Στο σχήμα δίδεται τυπική μορφή διαγράμματος, το οποίο οφείλεται σε καθυστέρηση της έγχυσης.
Αυτή μπορεί να οφείλεται σε χαμηλή πίεση έγχυσης, βλάβη
στους εγχυτήρες του κυλίνδρου, βλάβη στην ανεπίστροφη βαλβίδα
της αντλίας υψηλής πίεσης, πολύ κακό καύσιμο ή κακή ρύθμιση του
χρονισμού της αντλίας υψηλής πίεσης.

## Slide 497: ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Στο σχήμα δίδεται τυπική μορφή διαγράμματος, το οποίο οφείλεται σε πρόωρη έγχυση (κακή ρύθμιση του χρονισμού της έγχυσης στην αντλία υψηλής πίεσης).
Πρότυπο διάγραμμα

## Slide 498: ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Στο σχήμα δίδεται τυπική μορφή διαγράμματος, το οποίο οφείλεται σε αυξημένα διάκενα ελατηρίων εμβόλου ή κακή στεγανότητα βαλβίδας εξαγωγής ή σε καμένη κορώνα εμβόλου, με αποτέλεσμα την πτώση της πίεσης συμπίεσης καθώς και την πτώση της μέγιστης πίεσης καύσης.
Πρότυπο διάγραμμα

## Slide 499: ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Στο σχήμα δίδεται τυπική μορφή διαγράμματος δίχρονης πετρελαιομηχανής, το οποίο οφείλεται σε διαρροή καυσίμου περιφερειακά του εμβόλου της αντλίας καυσίμου υψηλής πίέσης, οπότε προκαλείται πτώση της πίεσης έγχυσης και μείωση της παροχής καυσίμου προς τον κύλινδρο.
Οφείλεται σε αυξημένες φθορές της αντλίας ή σε χρησιμοποίηση καυσίμου με πολύ χαμηλό ιξώδες.

## Slide 500
ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

## Slide 501
5

## Slide 502: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

## Slide 503: 5. ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
Είδη σύγχρονων προωστήριων μηχανών ΜΕΚ (Sulzer(Wärtsilä), Pielstick, MAN (EVERLLENCE) B & W, Dual Engines}.
2. Περιγραφικά στοιχεία, μεταξύ των κατασκευαστών (κατακόρυφων ή σε σειρά και τύπου V).

## Slide 504: 5.1. ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ
ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
LOW SPEED TWO STROKE ENGINES <350 RPM

## Slide 505: ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
Man Burmeister & Wain

## Slide 506: ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ MAN B&W.
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ MAN ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΝΕΖΙΚΗΣ BURMEISTER & WAIN.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟ 1980, ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕ ΣΑΡΩΣΗ ΒΡΟΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΣΑΡΩΣΗ (ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜC).
ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΕΙΚΟΣΙ ΣΕΙΡΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ.

## Slide 507: ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΜC ΤΗΣ ΜΑΝ Β&W

## Slide 508: ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ MAN B&W.
ΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ MC ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΟΣ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΟ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΣΕΙΡΑ
ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΑΓΕΣ
ΜΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗ ΠΙΕΣΗ
CYLINDER NUMBER
STROKE/BORE CYLINDER ENGINE RATIO DIAMETER TYPE
IF COMPACT
MEAN EFFECTIVE
PRESSURE
 | S (SUPER LONG) | 26 | MC | C | Mk5 ≤ 17 bar
5,..,9,..,14 | L (LONG) | 35 | ME | C | Mk6 > 18 bar
 | K (SHORT) | 42 |  |  | Mk7 = 19 bar
 | G (ULTRALONG) | 50 | ME | B | Mk 8 = 20 bar
 |  | 60 |  |  | Mk 9 = 21 bar
 |  | 70 | ME | GI LGIM | 
 |  | 80 |  |  | 
 |  | 90 |  |  | 
 |  | 98 |  |  | 
 |  | 108 |  |  | 

## Slide 509: ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

## Slide 510: ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
MAN B&W |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 6 S 70 M E - B/C - 7 - GI - TII |  |  |  |  |  | 
6 | S | 70 | M | C - E | B - C | 7 | GI | TII
NUM | STRO | DIAM | EN | CONCE PT C = CAMSH AFT CONTR OLLED E = ELECT RONICA LLY CONTR OLLED | DESIGN B = EXHAUST VALVE CONTRO LLED BY CAMSHA FT C = COMPAC T ENGINE | MARK VERSIO N – mep 5 = 17 bar, 6 = 18 bar , 7 = 19 bar 8 = 20 bar, 9 = 21 bar | GI = GAS INJE CTIO N (Blan k) = FUEL OIL INJE CTIO N | IMO TIER LEV EL TI – TII - TIII
BER | KE / | ETER | GI |  |  |  |  | 
OF | BORE | OF | NE |  |  |  |  | 
CYLI | RATI | CYLI | PR |  |  |  |  | 
NDER | O | NDER | O |  |  |  |  | 
S | S-L- | 26-35- | G |  |  |  |  | 
5 - 6 - | K-G | 42-50- | RA |  |  |  |  | 
7 - 8 - |  | 60-70- | M |  |  |  |  | 
9 - 10 |  | 80-86- | M |  |  |  |  | 
- 12 - |  | 90-98- | E |  |  |  |  | 
14 |  | 108 |  |  |  |  |  | 

## Slide 511: ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
Τα πρόθεματα υποδεικνύουν την ποικιλία καυσίμων:
(ME-GI) μεθάνιο (CH4) αέριο υδρογονάνθρακα, συχνά συστατικό του φυσικού αερίου
(ME-LGIM) μεθανόλη (CH3OH) παράγεται μαζικά από φυσικό αέριο ή άνθρακα μέσω της αντίδρασης του μεθανίου σε αέριο σύνθεσης (syngas)
(υπό ανάπτυξη) μιγματων αμμωνίας (NH3) Η καύση της αμμωνίας παράγει μόνο νερό και άζωτο (N2) (και θερμότητα).

## Slide 512: ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
Ο ΙΜΟ έχει καταρτίσει κριτήρια για την ταξινόμηση των κινητήρων θαλάσσης με βάση τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Αυτά τα πρότυπα εκπομπών είναι κοινώς γνωστά ως πρότυπα Tier (επίπεδο) I έως III.

## Slide 513: ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ MAN B&W.
Ο ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΣΩ ΑΛΥΣΙΔΑΣ.
ΟΙ ΕΝΤΑΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ.
ΟΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΒΥΘΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΕΝΩ Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΑΕΡΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΒΑΛΒΙΔΑΣ.
Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ.
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 60 cm ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ (NIMONIC).
ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΦΟΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ (VIT).
Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ή ΣΥΝΟΛΙΚΗ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

## Slide 514: ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΜC ΤΗΣ ΜΑΝ Β&W

## Slide 515: ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ MAN B&W.
ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΡΟΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΧΥΣΗ.
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.
ΟΙ ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ.
Η ΜΗΧΑΝΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΟΜΟΝΩΝΕΤΑΙ.
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜC.
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ, ΑΛΛΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ.
ΣΤΗΝ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Ο ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ) ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ.
ΕΤΣΙ ΚΑΘΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ, ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΣΕ ΟΜΑΛΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ.

## Slide 516: ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΤΗΣ ΜΑΝ Β&W

## Slide 518: ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
Warttssiilla ((SSullzzer)

## Slide 519: ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ SULZER (WARTSILA)
H ΓΝΩΣΤΗ ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΕW SULZER DIESEL ΣΥΓΧΩΝΕΥΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΑΝΔΙΚΗ WARTSILA ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΩΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ.
Ο RUDOLF DIESEL ΠΡΩΤΟΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SULZER ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 1898.
ΤΟ 1905 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΑΜΜΕΣΑ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ ΔΙΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ.
ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΜΠΗΚΑΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΤΑΝ ΟΙ RD, RND, RND-M, RLA KAI RLB, ΜΕΤΑ ΤΟ 1981 ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ Η ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΣΑΡΩΣΗ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΝΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ RTA.

## Slide 520: ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ SULZER (WARTSILA)
H ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΙΡΑ RTA ΔΙΕΘΕΤΕ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΛΟΓΟ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ RL. ΑΠΟ 2,86 ΣΤΟ 3,47 (RTA-2 ,1984), ΣΤΟ 3,75 (RΤΑ84-T,
1991), ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ.
Η ΙΣΧΥΣ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤH RTA-96C 89640Bhp/65880KW, ΕΝΩ ΣΤΟΥΣ 14ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΕΦΤΑΝΕ ΣΤΙΣ 108920Bhp/80080KW.
ΤΩΡΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ Η ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ RT-flex ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΤΗΣ ΜΑΝ Β&W ΜΕ, ΜΕ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΫΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ.

## Slide 521: ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ SULZER (WARTSILA)
H ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΜΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ, ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ.
ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ, Ο ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΣΕ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ.
Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ (RTA).
Ο ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΔΥΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΣΩΜΑ (ΜΠΛΟΚ).

## Slide 522: ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ SULZER (WARTSILA)
ΣΤΙΣ RTA-2U KAI 8T ΤΑ ΕΜΒΟΛΑ ΕΦΟΔΙΑΖΟ- ΝΤΑΙ ΜΕ 4 ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΠΛΑΣΜΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΒΩΝ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗ- ΡΑ, ΕΦΟΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΑΡΩΣΗΣ.
ΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΗΛΕ- ΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΒΛΗ- ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ (VIT, FQS Fuel Quality Setting).

## Slide 524: ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
Mitsubishi

## Slide 525: ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ MITSUBISHI
Η ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΙΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ.
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΑΤΑ- ΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΤΟ 1952 ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ KOBE-YOKOHAMA.
Η ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΔΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ.
ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΜITSUBISHI ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΫΠΕΡΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

## Slide 526: ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ MITSUBISHI
LOW SPEED
< 300 RPM , 5000 ~ 90000 HP
MEDIUM SPEED 1000 ~ 300 RPM , 1000 ~ 20000 HP
HIGH SPEED
> 1000 RPM , <3000 HP

## Slide 527: ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ MITSUBISHI
ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ UEC-A & UEC-E ΔΙΕΘΕΤΑΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΫ- ΠΕΡΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΛΜΩΝ, ΤΡΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟ (ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ) ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΓΧΥΤΗΡΑ. ΣΤΟ ΤΥΠΟ UEC-E. ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΣΤΡΟΒΙΛΟΫΠΕΡΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΩΝ (ΣΕ ΣΕΙΡΑ).
ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ UEC-H (1979) ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΣΤΡΟΒΙΛΟΫΠΕΡΠΛΗΡΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΜΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ ΑΝΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟ.
ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΣΥΝΕΧΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥΣ.
ΑΥΞΑΝΟΤΑΝ ΣΥΝΕΧΩΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΚΑΣ.

## Slide 528: ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ MITSUBISHI
ΑΠΟ ΤΟ 1982 ΜΕΧΡΙ 1987 ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΕΙΡΕΣ UEC-HA, UEC-L, UEC-LA, UEC-LS KAI UEC-LSII.
ΑΠΟ 1970 ΕΩΣ 1980 TΙΣ ΣΕΙΡΕΣ UEC-HA ,L ,LA ,LS ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (ΕΩΣ 600 mm).
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ UEC-LSII. ΤΟ 1987 ΕΙΣΑΓΕΙ ΜΟΝΤΕΛΟ UEC- 75LSII ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 750 mm, ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ 2800 mm ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 63-84 rpm ΕΝΩ ΤΟ 1990 ΕΙΣΑΓΕΙ ΜΟΝΤΕΛΟ UEC-85LSII ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 850 mm, ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ 3150 mm ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 54-76 rpm.

## Slide 529: ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ MITSUBISHI
ΜΕΤΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΗΚΕ Η ΣΕΙΡΑ UEC-LSII ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΑ (ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΑΠΟ 33,37, 43, 50 ΚΑΙ 60 cm).
ΤΟ 1992 ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ Η ΣΕΙΡΑ UEC-LSC, ΜΕ ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (CONTAINERS).
ΤΑ ΕΜΒΟΛΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ 4 ΕΛΑΤΗΡΙΑ, ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΧΡΩΜΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΒΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ.
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΧΡΩΜΙΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ.

## Slide 530: ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ MITSUBISHI
Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ, ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΑΕΡΑ ΚΑΙ Η ΕΔΡΑ ΨΥΧΕΤΑΙ ΜΕ ΝΕΡΟ.
Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΒΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΒΥΘΙΣΜΑ- ΤΟΣ.
ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΙΑΘΕ- ΤΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
ΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ ΣΑΡΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΚΑΤΆ ΥΨΟΣ ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΑΕΡΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΧΙΤΩΝΙΟΥ.

## Slide 531: ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
.

## Slide 532: ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ MITSUBISHI
Η ΓΩΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΕ ΘΥΡΙΔΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΙ ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ, Η ΓΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΥΡΙΔΑΣ ΔΙΝΕΙ ΑΡΚΕΤΗ ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ, ΕΝΩ Η ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΘΥΡΙΔΑΣ ΔΙΝΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ, ΩΣΤΕ ΑΥΤΟΣ ΝΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΧΕΔΟΝ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΙΚΑ ΣΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ. ΕΤΣΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΣΑΡΩΣΗ, ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.

## Slide 534: ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ 4ΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣΤΕΤΡΑΧΡΟΝΕΣ
ΜΗΧΑΝΕΣ
ΜEDIUM SPEED FOUR STROKE ENGINES
<1500 RPM

## Slide 535: ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ 4ΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΟΙ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ η ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΝ ΣΕΙΡΑ η ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΗ V ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ ΥΠΕΡΠΛΗΡΟΥΜΕΝΕΣ.
ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ.(ΩΦΕΛΙΜΟ ΧΩΡΟ)
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ.(ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΞΗΡΑΣ, ΩΣ ΚΥΡΙΕΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, ΩΣ ΚΥΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΠΛΟΙΩΝ.

## Slide 536: ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ 4ΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΟΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ 200 mm, ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ή ΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ.
ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 500 mm. ΟΠΩΣ Η ΣΕΙΡΑ L ΤΗΣ MAN B&W
Η ΣΕΙΡΑ ΖΑ ΤΗΣ SULZER
Η ΣΕΙΡΑ Μ ΤΗΣ MaK (580 mm) now owned by Caterpillar
Η ΣΕΙΡΑ 64 ΤΗΣ WARTSILA (640 mm)

## Slide 537: ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
Man Burmeiter & Wain

## Slide 538: ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ 4ΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Man Β&W
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΕΙΡΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ
L = ΕΝ ΣΕΙΡΑ , V = ΤΥΠΟΥ V
ΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ
Σε cm
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ
Σε cm
ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η ΣΕΙΡΑ L32/40, διαμετρο 32cm, διαδρομη 40cm. Η ΣΕΙΡΑ ΕΧΕΙ ΌΠΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :
32/40 ΠΑΡΑΓΕΙ 440 kW ΣΤΙΣ ΣΤΡΟΦΕΣ 720/750 rpm
40/54 ΠΑΡΑΓΕΙ 720 kW ΣΤΙΣ ΣΤΡΟΦΕΣ 550 rpm
48/60 ΠΑΡΑΓΕΙ 1050 kW ΣΤΙΣ ΣΤΡΟΦΕΣ 514 rpm
58/64 ΠΑΡΑΓΕΙ 1390 kW ΣΤΙΣ ΣΤΡΟΦΕΣ 428 rpm ΣΥΝΗΘΩΣ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΣΕ kW/cyl.

## Slide 539: ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ 4ΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Man Β&W
ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΥΜΑΙΝΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΕ ΙΣΧY
ΣΕ ΣΤΡΟΦΕΣ
ΑΠΟ 32, 40, 48, 58 cm
ΑΠΟ 4000 kW ΕΩΣ 18000 kW
ΑΠΟ 400 ΕΩΣ 750 rpm

## Slide 540: ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ 4ΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Man Β&W
ΟΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΑΝ Β&W

## Slide 541: ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ 4ΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Man Β&W
ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΩΝ

## Slide 542: ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ 4ΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Man Β&W
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ (MONOBLOCK).
ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΤΕΣ.
ΤΑ ΧΙΤΩΝΙΑ ΨΥΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΣ.

## Slide 543: ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ 4ΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Man Β&W
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑ
ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ (MONOBLOCK).
ΔΙΑΤΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΤΕΣ.
ΤΑ ΧΙΤΩΝΙΑ ΨΥΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΣ.

## Slide 544: ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ 4ΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Man Β&W
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΤΟ ΠΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΟΥ ΦΛΟΓΟΠΛΑΚΑΣ.
ΟΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΜΕΝΟ.
ΟΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΊΝΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ.
ΟΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ (ROTOCAP).
ΤΑ ΕΜΒΟΛΑ ΨΥΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΛΑΔΙ.

## Slide 545: ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ 4ΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Man Β&W
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑ
ΤΟ ΠΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΟΥ ΦΛΟΓΟΠΛΑΚΑΣ.
ΟΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΜΕΝΟ.
ΟΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ.
ΟΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ (ROTOCAP).
ΤΑ ΕΜΒΟΛΑ ΨΥΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΛΑΔΙ.

## Slide 546: ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ 4ΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Man Β&W ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΊΝΑΙ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΑ ΑΛΛΑ ΔΥΟ ΜΕ ΧΡΩΜΙΟ.
ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΕΓΧΥΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ (ΗFΟ).
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΡΥΠΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΥΨΗΛΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ, ΥΨΗΛΗ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΓΧΥΣΗΣ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΡΥΠΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΓΧΥΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ή ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ-ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΜΕΙΩΣΗ ΝΟΧ)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (COMMON RAIL).
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗ ΞΗΡΑ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΜΕ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ.

## Slide 547
The MAN B&W L58/64 engine Bore: 540mm Stroke: 640mm. Speed: 428rpm. Power output: 1390kW/cyl. Specific fuel consumption: 177g/kWh. Mass of 6 cyl engine: 151 tonnes, 9 cyl engine: 213 tonnes.

## Slide 548: ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ 4ΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
Sulzer

## Slide 549: ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ 4ΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Sulzer
Η SULZER ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ WARTSILA, ΑΛΛΑ ΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ SULZER.
ΟΙ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΗΣ SULZER ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 3 ΣΕΙΡΕΣ, ΤΗΝ S20, ΤΗΝ ΖΑ40S KAI THN ZA50S.
ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ´60 KAI ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ´70.
ΤΩΡΑ Η ΜΟΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΖΑ40S ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

## Slide 550: ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ 4ΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Sulzer
ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Ζ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΕΜΒΟΛΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ (ΠΑΤΕΝΤΑ) ΑΠΟ ΤΟ 1937.
Ο ΔΙΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΕΙΡΟ. Η ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ. Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΥΠΟΥ
<<ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ>>, ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΩΣΤΗΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ.
ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ.

## Slide 551: ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ 4ΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Sulzer
ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Ζ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΕΜΒΟΛΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ (ΠΑΤΕΝΤΑ) ΑΠΟ ΤΟ 1937.
Ο ΔΙΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΕΙΡΟ. Η ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ. Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΥΠΟΥ <<ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ>>, ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΩΣΤΗΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ.
ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ.

## Slide 552: ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ 4ΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Sulzer
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ.
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΩΝΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΜΟΝΙΜΩΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ.
ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ.
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ, ΑΦΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΧΙΤΩΝΙΟΥ.
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΧΙΤΩΝΙΟΥ.
ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ ΧΙΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΒΟΛΟ.

## Slide 553: ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ 4ΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

## Slide 554: ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ 4ΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Sulzer ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΖΑ40S
Η ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ 6,8,9,12,14,16,18 ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ η V .
Η ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΙΝΑΙ 510 rpm.
Ο ΚΟΡΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ.
ΤΟ ΑΝΩ ΗΜΙΚΕΛΥΦΟΣ ΤΩΝ ΕΔΡΑΝΩΝ ΒΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ.
ΕΝΩ ΤΟ ΚΑΤΩ ΗΜΙΚΕΛΥΦΟΣ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΜΟ ΜΕ ΚΟΧΛΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ.
Ο ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ.
ΤΑ ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΟΧΛΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ.
Ο ΔΙΩΣΤΗΡΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝΩ ΗΜΙΚΕΛΥΦΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ ΜΕ ΚΟΧΛΙΕΣ.

## Slide 555: ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ 4ΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Sulzer ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΖΑ40S
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΩ ΗΜΙΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΩΝ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ).
Ο ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΤΟΥ ΤΑ ΕΚΚΕΝΤΡΑ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ.
ΟΛΑ ΤΑ ΕΔΡΑΝΑ (ΒΑΣΗΣ, ΔΙΩΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.
ΤΟ ΕΜΒΟΛΟ ΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΩΝΑ ΤΟΥ 4 ΕΛΑΤΗΡΙΑ, ΤΑ 3 ΠΡΩΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 4ο ΛΑΔΙΟΥ.
ΤΟ 1 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΕ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ, ΕΝΩ ΤΑ ΑΛΛΑ ΤΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΑΠΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΧΡΩΜΙΟΥ.

## Slide 556: ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ 4ΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Sulzer ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΖΑ40S
ΤΟ ΠΩΜΑ ΦΕΡΕΙ 4 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ (ΔΥΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ).
ΟΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ROTOCAP).
ΟΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (TURNOMAT).
Ο ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΕΓΧΥΤΗΡΑ.
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΒΡΙΔΙΚΟ (ΤΥΠΟΥ SPES) ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΧΕΤΟ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ (ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΜΩΝ.

## Slide 557: ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ 4ΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Wärtsilä

## Slide 558: ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ 4ΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Wartsila
Η Wartsila ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ .
Η ΦΙΛΑΝΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΟΠΩΣ:
Η ΣΟΥΗΔΙΚΗ Nohab Polar.
Η ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ Stork-Werkspool Diesel.
Η ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ Wichman.
ΟΙ ΓΑΛΛΙΚΕΣ Duvant-Crepelle KAI SACM.
ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ Echevarria.
ΑΠΟ ΤΟ 1997 ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΟΜΙΛΟ Η
ΕΛΒΕΤΙΚΗ Sulzer.
ΚΑΙ Η ΙΤΑΛΙΚΗ Grandi Motori Trieste.

## Slide 559: ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ 4ΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Wartsila
Η Wartsila ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΝΑ ΕΥΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ 200 mm ΚΑΙ ΦΘΑΝΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 640 mm.
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ L η V ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΣΕ cm ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ.
ΟΙ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Wartsila ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΡΚΕΤΑ ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 20 ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 64.

## Slide 560: ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ 4ΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Wartsila
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

## Slide 561: ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ 4ΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Wartsila ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ο ΚΟΡΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΕΙΡΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΝ 64.
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ, ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.
ΤΑ ΠΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 4 ΚΟΧΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΜΟ.
ΤΑ ΕΜΒΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΚΟΡΩΝΑ ΚΑΙ ΠΟΔΙΑ ΑΠΟ ΦΑΙΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ.
ΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΩΝΑ ΤΡΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ (2 ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΣ , 1 ΛΑΔΙΟΥ) ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ.

## Slide 562: ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ 4ΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Wartsila ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΑ ΧΙΤΩΝΙΑ ΦΕΡΟΥΝ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΝΘΡΑΚΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΩΝΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ.
Ο ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΣ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ, ΜΕ ΤΟ ΑΝΩ ΗΜΙΚΕΛΥΦΟΣ ΤΩΝ ΕΔΡΑΝΩΝ ΒΑΣΗΣ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ.
Ο ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟ. ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΛΑΝΤΖΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΔΡΑΝΑ ΤΟΥ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ.

## Slide 563: ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ 4ΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Wartsila
ΟΙ ΣΕΙΡΕΣ ΕΙΝΑΙ:
20
26
32
38
46
50
64

## Slide 564: ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ 4ΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Wartsila ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΕΝΩ ΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ.
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΑ ΕΓΧΥΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΠΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΓΧΥΤΗΡΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ.
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΔΙΠΛΟΥ ΒΥΘΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ.

## Slide 565: ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ 4ΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Wartsila

## Slide 566: ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ 4ΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Wartsila ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣHΣ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗΣ (38,46,64) ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ, ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ SPEΧ (SINGLE PIPE EXHAUST SYSTEM), ή ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΠΑΛΜΩΝ ( MODULAR PULSE CONVERTER )
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ).

## Slide 567: ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ 4ΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Wartsila

## Slide 568
ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ 4ΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

## Slide 569
Bore: 640mm, Stroke: 900mm
Speed: 330 RPM.
Power output: 2010kW/cyl.
Specific fuel consumption: 169g/kWh. Mass of 6 cyl engine: 237 tonnes,
12 cyl engine: 437 tonnes.

## Slide 570: 5.1. ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
DUAL FUEL MARINE ENGINES

## Slide 571: DUAL FUEL MARINE ENGINES
Το 1997 εγκρίθηκαν οι κανονισμοί σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση από τα πλοία, όπως περιγράφονται στο ANNEX VI της σύμβασης MARPOL. Αυτοί οι «κανονισμοί θέτουν όρια στις εκπομπές οξειδίων του θείου (SOx) και οξειδίων του αζώτου (NOx) από τα καυσαέρια των πλοίων και απαγορεύουν τις σκόπιμες εκπομπές ουσιών που καταστρέφουν το όζον.
Η πρώτη ειδική περιοχή ελέγχου εκπομπών (SECA) θεσπίστηκε για τη Βαλτική Θάλασσα και τέθηκε σε ισχύ στις 19 Μαΐου 2005.

## Slide 572: DUAL FUEL MARINE ENGINES
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΤΗΣ MARPOL,
Ο ΟΡΟΣ SECA, ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ, η
ECA (Emission Control Area).
ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΣΤΗΝ ECA, ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ (SOX) ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ (PARTICULATE MATTER - PM), ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (NOX).

## Slide 573: DUAL FUEL MARINE ENGINES
Η Med SOx ECA είναι η πέμπτη καθορισμένη Περιοχή Ελέγχου Εκπομπών βάσει του Παραρτήματος VI της MARPOL, μαζί με την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, την περιοχή της Βόρειας Θάλασσας, την περιοχή της Βόρειας Αμερικής (που καλύπτει καθορισμένες παράκτιες περιοχές στα ανοικτά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά) και την ECA της Καραϊβικής Θάλασσας των Ηνωμένων Πολιτειών (γύρω από το Πουέρτο Ρίκο και τις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους). Το 2024, ο ΙΜΟ όρισε δύο ακόμη ECA: την Αρκτική του Καναδά και τη Νορβηγική Θάλασσα. Τον Απρίλιο του 2025, η MEPC 83 (Marine Environment Protection Committee) ενέκρινε πρόταση για τον χαρακτηρισμό του Βορειοανατολικού Ατλαντικού ως Περιοχής Ελέγχου Εκπομπών.

## Slide 574: DUAL FUEL MARINE ENGINES

## Slide 575: DUAL FUEL MARINE ENGINES

## Slide 576: DUAL FUEL MARINE ENGINES
ΣΤIΣ SECA ΠΕΡΙΟΧΗ (SOX Emission Control Area) ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΕ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ (SO2) ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2) ΕΙΝΑΙ 4,3% ppm m/m
ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΙΟ TΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΕ SO2/CO2 ΕΙΝΑΙ 21.7% ppm m/m

## Slide 577: DUAL FUEL MARINE ENGINES
ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ:
ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ECA 0,1% ΕΚΤΟΣ ECA 0,5% ΣΕ ΘΕΙΟ
ΧΡΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 3,5% ΣΕ ΘΕΙΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΝΑ ΠΥΡΓΟ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (SCRUBBER) ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΘΕΙΟΥ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ < 21,7%ppm SO2/CO2 ΕΚΤΟΣ ECA KAI < 4,3% ppm ΕΝΤΟΣ ECA ΟΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ H ΧΡΗΣΗ SCRUBBER.
ΧΡΗΣΗ DUAL FUEL (LNG / METHANOL)

## Slide 578: DUAL FUEL MARINE ENGINES
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ.

## Slide 579: DUAL FUEL MARINE ENGINES
Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (LNG) ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΛΟΙΩΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ ΤΟ ΠΙΟ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΡΥΠΩΝ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ.
ΟΤΑΝ ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΑΕΡΙΟ, ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (NOX), ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ (SOX), ΔΙΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2) ΚΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ.

## Slide 580: DUAL FUEL MARINE ENGINES
ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΙΓΜΗ, ΤΟ LNG ΚΑΥΣΙΜO ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΥΧΝΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚO ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

## Slide 581: DUAL FUEL MARINE ENGINES
Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ
2-ΧΡΟΝΟΥΣ ΚΑΙ 4-ΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ, ΚΑΙ ΗΔΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΛΟΙΩΝ.

## Slide 582: DUAL FUEL MARINE ENGINES
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΙΝΑΙ:
ΣΤΟΥΣ 2-ΧΡΟΝΟΥΣ:
Man B & W ME-GI
Wartsila RT-flex DF
Mitsubishi UEC-LSGI (ΑΠΟ 2015) ΣΤΟΥΣ 4-ΧΡΟΝΟΥΣ:
Man Diesel L or V 51/60DF
Wartsila 20DF, 34DF, 50DF (Dual-fuel), 34SG (Spark- ignition), 32GD, 46GD (Gas-diesel)
MaK Caterpillar M 46 DF
Hyundai HiMSEN
ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ (WINGD)

## Slide 583: DUAL FUEL MARINE ENGINES
ΤΟ LPG (LIQUID PETROLEUM GAS) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ (ΜΙΓΜΑ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ/ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ) ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΒΡΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΑΝΑΦΛΕΞΗΣ, ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΑ ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ 18 bar ΚΑΙ AΠΟ -100°C ΣΕ -5°C.

## Slide 584: DUAL FUEL MARINE ENGINES
ΤΑ LNG (LIQUID ΝΑTURAL GAS - ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) ΠΛΟΙΑ ΚΥΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 10,000m³ ΕΩΣ 150,000m³, ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΟΙΑ ΕΩΣ 260,000m³ ultra large LNGc.
ΤΟ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ -162°C.
ΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΜΟΝΩΜΕΝΕΣ, ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΜΕΘΑΝΙΟ, ΘΑ ΕΞΑΤΜΙΣΤΕΙ.
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΩΣ Ν-BOG η NATURAL BOIL OFF GAS.
ΑΝ ΚΑΙ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν-BOG ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ, ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΜΕΤΑΞΥ 0,1 % ΚΑΙ 0,15 % ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ.

## Slide 585: DUAL FUEL MARINE ENGINES
ΑΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΛΟΙΟ 74000m³, ΤΟΤΕ Η ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 74m³. ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΞΑΤΜΙΣHΣ ΑΠΟ ΥΓΡΟ ΣΕ ΑΕΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 600:1, ΑΥΤΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ 44400m³ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ.
Η ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΑ ΠΟΙΚΙΛΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΒΟG, Η ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 30% ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΕΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΘΑΝΙΟ, ΑΛΛΑ
ΕΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ 28MJ/m³ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ.
44400 × 28 = 1243200 MJ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ.

## Slide 586
DUAL FUEL MARINE ENGINES
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΕΡΙΟ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΑΦΗΝΕΙ ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ :
ΤΟ ΑΕΡΙΟ ΝΑ ΚΑΕΙ .
ΤΟ ΑΕΡΙΟ ΝΑ ΥΓΡΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑ- ΦΕΙ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (RELIQUIFICATION).
ΤΟ ΑΕΡΙΟ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΩΣΗΣ.

## Slide 587: DUAL FUEL MARINE ENGINES
ΕΠΙΛΟΓΗ 1.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ, ή ΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ.
ΕΠΙΛΟΓΗ 2.
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.
ΕΠΙΛΟΓΗ 3.
ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΕΝΙΚΑ. ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ LNG ΕΙΧΑΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥΣ ΑΤΜΟΥ, ΕΠΕΙΔΗ ΣΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΑΡΚΕΤΑ ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΟ ΝΑ ΚΑΙΝΕ ΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΥΚΟΛΑ.

## Slide 588
DUAL FUEL MARINE ENGINES
ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥΣ....
ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΤΟΥ LNG/LPG ΣΤΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ME TA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ DUAL FUEL.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 2-ΧΡΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 4- ΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΥΝ.

## Slide 589: DUAL FUEL MARINE ENGINES
ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟ ΑΕΡΙΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΜΙΧΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΒΟΜΒΑ.
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓEI ΜΙΑ 2-ΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ DUAL FUEL

## Slide 590: DUAL FUEL MARINE ENGINES
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓEI ΜΙΑ 2-ΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ DUAL FUEL
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΠΙΘΑΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ:
Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΣΑΓΕΙ ΑΕΡΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ, ΟΤΑΝ Η ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ ΚΑΙ Η ΠΙΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΗ. ΤΟ ΑΕΡΙΟ ΣΥΜΠΙΕΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΜΙΓΝΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΛΕΓΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΕΓΧΥΤΗΡΑ ΠΟΥ ΨΕΚΑΖΕΙ ΝΤΗΖΕΛ.
ΤΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Η ΚΑΥΣΗ ΕΧΕΙ ΧΑΜΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ.

## Slide 591: DUAL FUEL MARINE ENGINES
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓEI ΜΙΑ 2-ΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ DUAL FUEL
Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΙΕΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ (250-300 bar) ΚΑΙ ΝΑ ΕΓΧΕΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΧΥΤΗΡΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΝΤΗΖΕΛ.
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ MAN B&W ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ME-GI, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Η ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟ, ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ.
Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΨΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.

## Slide 592
DUAL FUEL MARINE ENGINES
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓEI ΜΙΑ 2-ΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ DUAL FUEL

## Slide 593: DUAL FUEL MARINE ENGINES
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓEI ΜΙΑ 2-ΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ DUAL FUEL
ΤΟ ΑΕΡΙΟ ΣΥΜΠΙΕΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΑΠΟ 250 ΕΩΣ 300 bar. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΨΥΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΜΠΛΟΚ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ.
ΚΑΘΕ ΜΠΛΟΚ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΕΝΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΟΓΚΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ 20 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΟΧΕΤΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΠΛΗΡΕΣ ΦΟΡΤΙΟ.
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ, ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ.

## Slide 594
DUAL FUEL MARINE ENGINES
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓEI ΜΙΑ 2-ΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ DUAL FUEL

## Slide 595: DUAL FUEL MARINE ENGINES
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓEI ΜΙΑ 2-ΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ DUAL FUEL Η ΜΗΧΑΝΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ .
. ΚΑΝΟΝΙΚΗ “DUAL FUEL” ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΓΧΕΕΤΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 6 % ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ. ΕΑΝ Η ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ, ΤΟΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΧΕΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ Η ΙΣΧΥΣ.
. ΕΑΝ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ, ΑΛΛΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ, Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΕ
« ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ». ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Η ΙΔΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΕΡΙΟΥ ΕΓΧΕΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ, ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΜΟΝΟ, ΓΙΑ ΕΛΙΓΜΟΥΣ ή ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ.

## Slide 596: DUAL FUEL MARINE ENGINES
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓEI ΜΙΑ 2-ΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ DUAL FUEL
ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΑΕΡΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΣΩΛΗΝΕΣ.
ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΕΡΙΟΥ. ΕΠΕΙΔΗ ΜΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΙΟΥ, ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΕΞΕΙ Σ’ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ.
Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΑΕΡIOY ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΕΡΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ. Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΑΔΡΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟ.

## Slide 597
DUAL FUEL MARINE ENGINES
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓEI ΜΙΑ 2-ΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ DUAL FUEL
ΕΝΧΥΤΗΡΑΣ LNG
ΕΝΧΥΤΗΡΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΒΑΚΤΡΟ ΕΜΒΟΛΟΥ
ΚΑΦΑΛΗ ΕΜΒΟΛΟΥ
ΧΥΤΩΝΙΟ
ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ LNG

## Slide 598
DUAL FUEL MARINE ENGINES
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓEI ΜΙΑ 2-ΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ DUAL FUEL

## Slide 599: DUAL FUEL MARINE ENGINES
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓEI ΜΙΑ 2-ΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ DUAL FUEL
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΑ ΜΠΕΚ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΛΙΠΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΤΑ ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΛΑΔΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΠΙΕΖΕΤΑΙ ΣΕ 25 - 50 bar ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ.
Η ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΡΡΕΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ. Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΗ (ΠΕΡΙΠΟΥ 0.13g/kWh ). ΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ. ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ, ΕΑΝ ΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΠΑΘΕΙ ΒΛΑΒΗ, Η ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (ST/BY) ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ.

## Slide 600: DUAL FUEL MARINE ENGINES
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓEI ΜΙΑ 2-ΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ DUAL FUEL
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΝΑΣ ΕΓΧΥΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΟΛΛΗΣΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ, Η ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΣΤΟ ΜΠΛΟΚ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΘΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑ ΚΛΕΙΣΕΙ, ΚΑΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΔΡΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΙ Η ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, Η ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Η ΜΗΧΑΝΗ ΝΑ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΘΕΙ (SLOW DOWN), ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΕΛΘΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ.
ΣΤΗΝ ΑΠΙΘΑΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΧΕΤΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ, ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΤΑΧΕΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, Ο ΟΧΕΤΟΣ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΠΙΕΣΗ 15 BAR.
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΜΗ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΤΟ ΑΕΡΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΙΣΑΧΘΕΙ, ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΔΡΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟ.

## Slide 601: DUAL FUEL MARINE ENGINES

## Slide 602: DUAL FUEL MARINE ENGINES

## Slide 603: DUAL FUEL MARINE ENGINES
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓEI ΜΙΑ 4-ΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ DUAL FUEL
Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΝΤΗΖΕΛ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΤΟ 50%. ΟΤΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΣΑΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΝΤΗΖΕΛOΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΩΣΗΣ (ME ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΕΙΑ) Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 43% ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΩΝ.
ΩΣΤΟΣΟ, Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ.

## Slide 604: DUAL FUEL MARINE ENGINES
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓEI ΜΙΑ 4-ΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ DUAL FUEL
ΤΟ BOG ΣΥΜΠΙΕΖΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ 5,5 bar ΑΠΟ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 30°C.
ΤΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΟΧΕΤΕΥΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ, ΟΠΟΥ ΕΓΧΕΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΧΕΤΟ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΠΡΙΝ Ο ΑΕΡΑΣ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ.
Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΓΧΥΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΝΤΗΖΕΛ.

## Slide 605: DUAL FUEL MARINE ENGINES
Gas valve electrical connection
Injection valve electrical connection
Main fuel quill pipe
Pilot fuel quill pipe
Twin nozzle injection valve
Inlet valve
Gas manifold
Gas bellows
Fine filter
Gas valve
Gas nozzle
Pilot fuel common rail 900bar
Main fuel injection pipe
Main fuel injection pump

## Slide 606: 5.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΄V΄)
ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΥΠΟΥ “V” ΚΑΙ “ΣΕ ΣΕΙΡΑ”.
ΟΙ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ- ΜΗΧΑΝΕΣ. < 350 rpm
ΟΙ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕ- ΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ. < 1500 rpm
ΟΙ ΤΑΧΥΣΤΡΟΦΕΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕ- ΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ. < 5000 rpm
ΟΙ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕ- ΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ. >5000 rpm

## Slide 607: 5.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΄V΄)
Μηχανές “Σε Σειρά” vs “V”
Η κύρια διαφορά ανάμεσα στις μηχανές με διάταξη κυλίνδρων σε σειρά με τις “V” είναι ο τρόπος με τον οποίο είναι τοποθετημένοι οι κύλινδροι.
Οι μηχανές “σε σειρά” έχουν τους κυλίνδρους σε ευ- θεία γραμμή, ενώ οι μηχανές τύπου “V” έχουν τους κυλίνδρους ομαδοποιημένους σε δύο γραμμές και τοποθετημένους σε μία διάταξη V υπό συγκεκριμένη γωνία (2 μπλοκ κυλίνδρων).

## Slide 608
5.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΄V΄)

## Slide 609: 5.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΄V΄)
Το κύριο πλεονέκτημα μιας μηχανής V είναι η συμπαγής κατά-
σκευή. Μηχανές τύπου V με τον ίδιο αριθμό κυλίνδρων έχουν σχεδόν το μισό μέγεθος σε σύγκριση με τις “εν σειρά”. Αν και αυξάνει ελαφρώς το πλάτος, το συνολικό μέγεθος είναι συγκριτι- κά πολύ μικρότερο. Οπότε “V” μηχανές ίδιων διαστάσεων με “εν σειρά” έχουν μεγαλύτερη ισχύ, αν και έχουν περισσότερους κύλινδρους.
Το μειονέκτημα μιας μηχανής V είναι η δόνηση που συμβαίνει όταν υπάρχει περιττός αριθμός κυλίνδρων σε κάθε πλευρά. Ο περιττός αριθμός σε κάθε πλευρά σημαίνει ότι οι δονήσεις που προκαλούνται από κάθε κύλινδρο δεν είναι ισορροπημένες και θα προκαλέσουν ρωγμές και καταστροφή της μηχανής. Για να μπορέσουν να λειτουργήσουν θα πρέπει από κατασκευής τους να είναι εφοδιασμένες με αντικραδασμικούς άξονες ή κατάλληλο τέτοιο εξοπλισμό.

## Slide 610: 5.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΄V΄)
Συνοπτικα :
Οι μηχανές σε σειρά έχουν τα έμβολα τους διατεταγμένα σε ευθεία γραμμή ενώ οι μηχανές V τα έχουν σε εναλλασσόμενο σχήμα V
Οι εν σειρά είναι πολύ μακρύτερες ενώ οι V λίγο πλατύτερες
Οι V μπορούν να έχουν περισσότερους κυλίνδρους από τους εν σειρά
Οι V μπορεί να υπόκεινται σε περισσότερους κραδασμούς από τις μηχανές με κυλίνδρους σε σειρά.
Η V παράγει περισσότερη ροπή σε χαμηλότερες στροφές, λόγω της διαδρομής ισχύος που προέρχεται από τις δύο πλευρές του στροφαλοφόρου άξονα.

## Slide 611: 5.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΄V΄)
ΟΙ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ.
ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ.
-ΟΛΕΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΣΤΑΥΡΟ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΣΑΡΩΣΗ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΕΜΒΟΛΟΥ (4,2:1). (Stroke/Diameter)
-ΤΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΙΣ 55 ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ ΛΕΠΤΟ (ΣΕ FULL AWAY).
-ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΤΡΕΙΣ: MAN B&W, WARTSILA, SULZER KAI MITSUBISHI.
-ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΑΠΟ 260 ΕΩΣ 980 mm (1080 mm), ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 12 (14 ,18) ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 55 ΕΩΣ 250 ΣΤΡ/ΛΕΠΤΟ (RPM/MIN.).

## Slide 612: 5.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΄V΄)
ΟΙ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ 4ΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ.
-ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΟΙ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ.
-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΝ ΣΕΙΡΑ ή ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΗ V ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ ΥΠΕΡΠΛΗΡΟΥΜΕΝΕΣ.
-ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΟΒΙΛΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΛΜΩΝ, ή ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ή ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ.
-ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ ΕΙΝΑΙ: WARTSILA, ΜΑΝ Β&W, MTU, CATERPILLΑR, DEUTZ MWM, W H ALLEN, MaK, RUSTON, SEMT- PIELSTICK, ULSTEIN BERGEN, DAIHATSU, YANMAR, κ.α.

## Slide 613: 5.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΄V΄)
ΟΙ ΤΑΧΥΣΤΡΟΦΕΣ 4ΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ.
Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ (GENERATING SETS).
ΣΥΝΗΘΩΣ ΩΣ ΟΡΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΣΤΡΟΦΩΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ 1000 ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ.
ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ: CATERPILLAR, CUMΜINS, DEUTZ MWM, WARTSILA, ISOTTA FRANSCHINI, MAN B&W HOLEBY, MITSUBISHI, MTU, NIGATA ENGINEERING, PAXMAN, SEMT- PIELSTICK, VOLVO PENTA.

## Slide 614: 5.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΄V΄)
ΟΙ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ 4ΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ.
Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.
-ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 200 RPM ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ.
-ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟ, ΕΝΩ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑ, Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΕΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΗ.
-ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ: HANSHIN DIESEL, AKASAKA DIESELS, MAKITA, MATSUI IRON WORKS KAI NIGATA ENGINEERING.

## Slide 615: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
ENGINES PROPULSION FACILITIES

## Slide 616
6

## Slide 617: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

## Slide 618: 6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
6.1. Κριτήρια επιλογής προωστήριας μηχανής.
6.2. Γενικές αρχές και εξοπλισμός προωστήριας εγκατάστασης ΜΕΚ.
6.3. Μετάδοση κίνησης προς την έλικα (άμεση-έμμεση).
6.4. Σύνδεσμοι - Είδη συνδέσμων (υδραυλικός - ηλεκτρομαγνητικός, τύπου
Vulkan Airflex) – Mειωτήρες.
6.5. ΄Οργανα ελέγχου, ασφαλιστικές διατάξεις.
6.6. Ωστικός τριβέας - Ελικοφόροι άξονες - ΄Ελικες - Ακροπρυμναία έδρανα.

## Slide 619: ΓΕΝΙΚΑ
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΑΦΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΤΗΝ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ.
ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΝΕΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΣΗΣ,ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΘΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 25% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ.
ΟΜΩΣ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 20ΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ.
ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ΟΤΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΣΗΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ.
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

## Slide 620: ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΣΕΩΣ ΠΛΟΙΟΥ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΣΤΑ ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ, ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΛΟΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΥΜΑ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ ΠΛΟΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΟΙ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ, ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ , ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΟΠΩΣ ΠΛΟΙΑ ΨΥΓΕΙΑ, ΠΑΓΟΘΡΑΥΣΤΙΚΑ .
ΠΛΕΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ.

## Slide 621: ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΣΕΩΣ ΠΛΟΙΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΦΑΝΕΡΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΤΑ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΣΗΣ.
ΕΝΑΣ ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΕΠΕΤΡΕΨΕ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΗΤΑΝ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.

## Slide 622: ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΣΕΩΣ ΠΛΟΙΟΥ
ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ:
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΒΑΡΟΣ.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΚΑΥΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.
Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ, ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.
Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.
Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΙΝΕΙ ΕΛΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ, ΣΤΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΡΟΠΗΣ.
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟ.

## Slide 623: ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΣΕΩΣ ΠΛΟΙΟΥ
Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ, ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ, ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ.
Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ. ΝΑ ΚΑΙΕΙ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΦΘΗΝΟ ΚΑΥΣΙΜΟ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ, ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΛΙΓΕΣ ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΛEΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ.
Η ΤΡΙΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΄Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ.
Η ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ. ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΠΛΕΣ, ΜΕ ΛΙΓΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ.

## Slide 624: ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΣΕΩΣ ΠΛΟΙΟΥ
Η ΕΚΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΕΛΙΚΑΣ (ΜΕ ΜΕΙΩΤΗΡΑ, ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 60 RPM).
Η ΕΒΔΟΜΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ, ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΡΞΗ ΜΕΙΩΤΗΡΑ.

## Slide 625: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΩΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
OI ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΖΥΓΩΜΑ ΟΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΥΝΤΑΙ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΚΑ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ.
ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:
Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
Η ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ, ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΕΙΩΤΗΡΑ):
  ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.
  ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.
  ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ.
Η ΧΡΗΣΗ ΖΥΓΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΚΤΡΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΣΑΡΩΣΗΣ( ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΟΞΙΝΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ.

## Slide 626: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΩΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:
ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟ ΥΨΟΣ.
ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΙΠΠΟ.
ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ.
ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΕΣ.
ΟΜΩΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ.

## Slide 627: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΩΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΙΝΑΙ:
Η ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
Η ΑΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΗ ΚΑΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΟΛΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.
Η ΕΥΚΟΛΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ.
Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΛΟ ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΥΠΩΝ (TIER III).
Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ.

## Slide 628: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΩΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΟΙ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΟΙ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ.
ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ.
Η ΧΡΗΣΗ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΚΑ.

## Slide 629: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΩΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ) ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΤΑ 20% ΕΩΣ 30% ΕΛΑΦΡΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΙΔΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΛΑΦΡΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ.
Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΗ (ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ) ΟΜΩΣ Η ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΚΜΗΔΕΝΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ.
ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ( ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΕΛΑΙΟΥ) .

## Slide 630: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΙΚΑ
Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ή ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΡΟΠΟ.
Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ, ΜΕ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΣΤΡΟΦΩΝ.

## Slide 631: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΙΚΑ
ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ.
ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ.
ΝΤΗΖΕΛΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΩΣΗ.

## Slide 632: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΙΚΑ
ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΗΧΑΝΕΣ.
ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ.
ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΩΝ ΔΕΝ ΕΠΕΤΡΕΠΑΝ ΣΤΙΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΑΡΚΕΤΑ ΧΑΜΗΛΑ,ΩΣΤΕ Η ΕΛΙΚΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ. ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΑΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΕΛΙΚΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ.
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΛΟΓΟ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΕΠΕΤΡΕΨΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ 55 RPM.

## Slide 633: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΙΚΑ
ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΝΑΙ :
  Η ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΣΤΡΟΦΩΝ (ΒΑΡΥ, ΟΓΚΩΔΕΣ, ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΒΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ.
  ΜΕ ΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ POWER TURBINE ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥ.
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΝΑΙ :
  Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ.
  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ.
  Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΛΙΚΑ ΕΧΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΛΙΓΜΩΝ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ.

## Slide 634: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΙΚΑ
ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Η ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΡΑΚΤΟ ΤΗΣ ΕΛΙΚΑΣ.
Η ΕΛΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ή ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ.
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΣΤΡΟΦΩΝ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΡΙΒΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
ΑΚΟΜΑ ΜΑΖΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΜΙΑΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ.
Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΤΗΡΑ, ΠΡΟΣΔΙΔΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΜΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ.
ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΠΟΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΝ ΠΛΩ ΕΝΩ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ.

## Slide 635: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΙΚΑ
ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Oil Distribution Box

## Slide 636: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΙΚΑ
ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΤΟΛΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΛΟΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΕΚΤΟΠΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΙΔΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΛΟΙΟ ΣΕ ΠΛΟΙΟ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΗΧΑΝΗ, ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ TΗΝ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕ ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΜΕΙΩΤΗΡΑ, < MOTHER- DAUGHTER > .

## Slide 637: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΙΚΑ
ΝΤΗΖΕΛΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΩΣΗ
Η ΝΤΗΖΕΛΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΩΣΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ, ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΛΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ.
Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ, ΠΑΓΟΘΡΑΥΣΤΙΚΑ, ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ.
ΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΣΤΡΟΦΕΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ.

## Slide 638: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΙΚΑ
ΝΤΗΖΕΛΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΩΣΗ
ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ:
Ο ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ.
Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ.
Η ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ.
Η ΥΨΗΛΗ ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ ΕΛΙΚΑΣ.
Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ, ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ (Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΡΟΩΣΗΣ).
ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ:
ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΤΗΖΕΛΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΒΑΡΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ.
ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ 5 ΕΩΣ 10% ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΙΩΤΗΡΑ.

## Slide 639: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΙΚΑ
ΝΤΗΖΕΛΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΩΣΗ

## Slide 640: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΙΚΑ
ΝΤΗΖΕΛΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΩΣΗ

## Slide 641: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΙΚΑ
ΝΤΗΖΕΛΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΩΣΗ (ME AZIPOD)

## Slide 642: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΙΚΑ
ΝΤΗΖΕΛΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΩΣΗ (ME AZIPOD).

## Slide 643: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣHΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΙΚΑ
ΝΤΗΖΕΛΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΩΣΗ

## Slide 644: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣHΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΙΚΑ
ΝΤΗΖΕΛΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΩΣΗ
ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΤΗΖΕΛΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΩΣHΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ:
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ / ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ.
ΣΥΝΕΧEΣ / ΣΥΝΕΧEΣ ΡΕΥΜΑ.
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ / ΣΥΝΕΧEΣ ΡΕΥΜΑ.

## Slide 645: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣHΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΙΚΑ
ΝΤΗΖΕΛΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΩΣΗ
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ / ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.
  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΛΙΚΑ.
  Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΤΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣHΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟ ΙΠΠΟ.

## Slide 646: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣHΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΙΚΑ
ΝΤΗΖΕΛΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΩΣΗ
ΣΥΝΕΧΟΥΣ / ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.
  ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣHΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΩ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΑΠΟΔΟΣHΣ.
  ΟΜΩΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΚΡΙΒΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟ 100% ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ.
  ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΓΟΘΡΑΥΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ.
  ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ.
  ΟΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.

## Slide 647: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΙΚΑ
ΝΤΗΖΕΛΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΩΣΗ
3. ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ / ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ / ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.

## Slide 648: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΩΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ:
ΣΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΠΡΥΜΑ, ΣΕ ΑΛ- ΛΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΛΟΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΙΟ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΜΕΝΟ, ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ή ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ.
ΟΙ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΣ ΥΨΟΣ.
ΟΙ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΟΥ V ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΥΨΟΣ .
ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ.
ΜΗΧΑΝΗ:
ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΜΙΚΡΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΙΠΠΟ , ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ, ΜΙΚΡΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.
ΠΡΟΩΣΗ:
ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΙΓΜΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΛΙΚΕΣ, ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ.
ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΙΓΜΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΩΡΑΙΑ ΕΛΙΚΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ( BOW THRUSTER ).

## Slide 649: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΩΣΗΣ
ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ:
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΑΛΟ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟΥ.
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ.
ΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ.
ΤΑ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΑ:
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ Η ΕΞΥΔΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ.

## Slide 650: ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΛΙΚΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΣΥΝΗΘΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΥ ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ, ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΕΙΩΤΗΡΑ.

## Slide 651: ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΙ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΕΞΟΜΑΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΤΟΜΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙ Ο ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΣΤΡΟΦΩΝ.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΩΣ ΠΑΧΥΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ – ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΙΓΜΩΝ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ.

## Slide 652: ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ:
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ.
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ.
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ.

## Slide 653: ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

## Slide 654: ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ -ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ.

Η ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΙΣΧΥΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ.
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ, Ο ΡΟΤΟΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΑΤΟΡΑ, ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥ.
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΙΝΗΤΟΣ ΣΤΑΤΟΡΑΣ, ΑΛΛΑ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΑΓΝΗΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΗ.
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΑΓΝΗΤΩΝ, ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟ ΑΞΟΝΑ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ.




## Slide 655: ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ -ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ.

ΤΑ ΔΥΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΩΝ ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ.
ΤΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΣΤΡΟΦΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΙΟ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑΣ ΟΜΑΛΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΤΟΜΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ.
ΤΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΗΛΕΚΤΟΜΑΓΝΗΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΟΛΩΝ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ.
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΑΙ Η ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ.
ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΑΡΡΕΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΡΕΥΜΑ ΕΞ ΕΠΑΓΩΓΗΣ, ΠΟΥ ΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ.





## Slide 656: ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ -ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

## Slide 657: ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ -ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ.
ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ:
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ.
ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ.
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ 1ΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 2ΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΤΙΝΙΚΟ ΔΙΑΚΕΝΟ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 5 ΩΣ 10 mm.
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΟΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΕΡΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΟΥ 2ΟΥ.
ΜΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ, ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΞ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΥΛΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΩΝ ΤΟΥ 2ΟΥ , ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΓΕΙΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΕΣ.
Η ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΩΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΣΤΡΕΠΤΙΚΗ ΡΟΠΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΝΘΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ.
ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΡΟΠΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ 1ΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 2ΟΥ , Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ.

## Slide 658: ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ -ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ.

Η ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΑΤΡΑΚΤΟ ΤΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ.
Ο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΠΟΣΒΕΝΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΤΟΜΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ. ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΛΙΚΑΣ.
Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕΧΡΙ ΜΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ, ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΩΝ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ, Η ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΡΟΠΗ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΕΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΠΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗ.
Η ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ.
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ MΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ.






## Slide 659: ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ -ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ.

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΥΔΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΡΟΗΣ , ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΚΕΛΥΦΟΣ.
Η ΠΤΕΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΠΡΩΤΕΥΟΝ.
Η ΠΤΕΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ.
Η ΠΤΕΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΑΤΡΑΚΤΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
Η ΠΤΕΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ – ΜΕΙΩΤΗΡΑ. Η ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΟΣΔΙΔΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΡΕΥΣΤΟ. Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΟΒΙΛΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.
Ο ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 97%, ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3% ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΟΥΣ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ,
ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΥΚΛΩΜΑ ΨΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΓΡΟ ΤΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.









## Slide 660: ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ -ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

## Slide 661: ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ -ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
.

## Slide 662: ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ -ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ.

ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΚΕΛΥΦΟΣ, ΕΝΩ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ.
ΤΟ ΡΕΥΣΤΟ ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 1Ο ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ 2Ο . ΒΓΑΙΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 2Ο ΜΠΑΙΝΕΙ ΞΑΝΑ ΣΤΟ 1Ο.
Η ΡΟΠΗ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΑΛΛΑ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ 2ΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΟΥ 1ΟΥ, ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΛΟΓΩ ΤΡΙΒΩΝ.
Η ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΟΛΙΣΘΗΣΗ) ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΤΕΡΩΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.
Η ΟΛΙΣΘΗΣΗ (ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ) ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2 - 4%. ΤΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΥΓΡΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΛΑΔΙ, ΜΕ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ, ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.




## Slide 663: ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ

OI ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΖΕΥΓΗ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΡΟΧΟ. Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΡΟΠΗΣ
ΩΣΤΕ Η ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ.
ΟΙ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΦΕΡΟΥΝ ΜΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΕΙΩΣΗΣ.
ΟΙ ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΕΣ ή ΔΙΠΛΕΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΕΙΣ.
Ο ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΟΔΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ. ΕΝΩ Ο ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΟΝΤΙΩΝ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ.
Ο ΛΟΓΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ ΣΠΑΝΙΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 4:1, ΕΝΩ ΣΥΝΗΘΩΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ 2:1 ΚΑΙ ΤΟΥ 2,5:1.








## Slide 664: ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ

ΟΙ ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΑΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ.
Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΠΑΦΗΣ, ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΡΙΒΩΝ, ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΥΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΕΛΙΚΟΦΟΡΟ ΑΞΟΝΑ, ΔΥΟ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΑΝΤΙΔΙΑΜΕΤΡΙΚΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ.
ΣΤΟ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΟΠΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ή ΑΝΤΛΙΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ.
ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΚΡΙΚΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
ΟΙ ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΕΛΥΦΟΣ, ΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΔΡΑΝΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ.
ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ , ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΩΣΤΙΚΟΣ ΤΡΙΒΕΑΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΞΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΙΚΑ.







## Slide 665: ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ

## Slide 666: ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ

## Slide 667: ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΡΤΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ
ΜΗΧΑΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΛΙΚΑ ΠΛΟΙΟΥ
ΚΡΙΚΟΣ

## Slide 668: ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ

## Slide 669: ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ

## Slide 670: ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ

## Slide 671: ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ

## Slide 672: ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ

Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΨΥΓΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΒΗ.
Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ.
ΟΙ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 1% ΤΗΣ ΠΡΟΣΔΙΔΟΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ.
ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΩΣΗΣ ΜΕ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ, ΟΤΑΝ Η ΜΗΧΑΝΗ ΔΕΝ ΑΝΑΣΤΡΕΦΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΖΕΥΓΟΣ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΙΩΤΗΡΑ (ΡΕΒΕΡΣΑ), Η ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩ ή ΑΝΑΠΟΔΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ.
ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΕΛΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ, ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΔΥΟ ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΟΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗΣ.






## Slide 673: ΩΣΤΙΚΟΣ ΤΡΙΒΕΑΣ

Ο ΩΣΤΙΚΟΣ ΤΡΙΒΕΑΣ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΩΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΣΚΑΦΟΣ.
Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ.
ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΞΟΝΩΝ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΝΑ ΩΣΤΙΚΟ ΕΔΡΑΝΟ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ.
ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΚΑΣ, ΤΟ ΩΣΤΙΚΟ ΕΔΡΑΝΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΣΤΟ ΠΡΥΜΝΑΙΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ).
ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΤΗΖΕΛΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ, ΤΟ ΩΣΤΙΚΟ ΕΔΡΑΝΟ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΠΡΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΩΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ.
Ο ΩΣΤΙΚΟΣ ΤΡΙΒΕΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΣΤΡΟΦΩΝ, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΑ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 0,5% ΤΗΣ ΠΡΟΣΔΙΔΟΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ.






## Slide 674: ΩΣΤΙΚΟΣ ΤΡΙΒΕΑΣ
ΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΩΣΤΙΚΟΣ ΤΡΙΒΕΑΣ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΩΣΤΙΚΗ ΑΤΡΑΚΤΟΣ.
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΚΑΘΕΤΟΙ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ.
ΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΕΙΔΕΙΣ ΑΥΛΑΚΕΣ, ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΤΗΣ ΩΣΤΙΚΗΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ.
ΤΟ ΑΞΟΝΙΚΟ ΔΙΑΚΕΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ, ΤΟΣΟ ΟΣΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ.

## Slide 675: ΩΣΤΙΚΟΣ ΤΡΙΒΕΑΣ

## Slide 676: ΩΣΤΙΚΟΣ ΤΡΙΒΕΑΣ
ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ, ΑΛΛΑ ΕΝΑΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΩΣΤΙΚΟΥ ΤΡΙΒΕΑ.
Η ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥ.
ΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ, ΣΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΔΡΑΝΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ).
ΕΝΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΩΣΤΙΚΟΥ ΤΡΙΒΕΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΔΡΑΝΟ ΤΥΠΟΥ MITCHELL.
ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΔΡΑΝΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΝΑΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΩΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΥΛΑΚΑ.

## Slide 677: ΩΣΤΙΚΟΣ ΤΡΙΒΕΑΣ
ΣΤΟΝ ΑΥΛΑΚΑ (ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ) ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΕΔΙΛΑ.
ΚΑΘΕ ΠΕΔΙΛΟ ΕΔΡΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΣΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΣΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΓΩΝΙΑΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ.
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΑΥΛΑΚΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΔΙΛΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΕΤΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ.
ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ, ΤΑ ΠΕΔΙΛΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ.
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΣΦΗΝΑ (ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ), Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΩΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΕΔΙΛΩΝ.

## Slide 678: ΩΣΤΙΚΟΣ ΤΡΙΒΕΑΣ
ΩΣΤΙΚΟ ΕΔΡΑΝΟ ΤΥΠΟΥ Mitchell

## Slide 679: ΩΣΤΙΚΟΣ ΤΡΙΒΕΑΣ

## Slide 680: ΩΣΤΙΚΟΣ ΤΡΙΒΕΑΣ

## Slide 681: ΩΣΤΙΚΟΣ ΤΡΙΒΕΑΣ

## Slide 682: ΩΣΤΙΚΟΣ ΤΡΙΒΕΑΣ
http://www.marinediesels.info/repairs/main_thrust.htm

## Slide 683: ΕΛΙΚΟΦΟΡΑ ΑΤΡΑΚΤΟΣ
Η ΕΛΙΚΟΦΟΡΑ ΑΤΡΑΚΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΩΣΤΙΚΗ ΑΤΡΑΚΤΟ, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΛΙΚΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ.
ΦΕΡΕΙ ΚΩΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΚΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΩΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΩΛΙΑ).
ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΦΙΓΞΗ ΤΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΚΩΝΟ ΤΗΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟΥ.
Η ΦΟΡΑ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩ ΚΙΝΗΣΗ. ΑΝ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΓΑΛΟ (ΛΟΓΩ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ), ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΕΔΡΑΝΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ (ΕΔΡΑΝΑ ΑΞΟΝΑ), ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΑ.
ΤΑ ΕΔΡΑΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΝΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΚΟΦΟΡΑΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ.

## Slide 684: ΕΛΙΚΟΦΟΡΑ ΑΤΡΑΚΤΟΣ

## Slide 685: ΧΟΑΝΗ, ΣΤΥΠΕΙΟΘΛΙΠΤΗΣ, ΑΚΡΟΠΡΥΜΝΑΙΑ ΕΔΡΑΝΑ
Η ΧΟΑΝΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΕΙΝΟ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΑΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΞΕΡΧΕΤΑΙ Η ΕΛΙΚΟΦΟΡΑ ΑΤΡΑΚΤΟΣ.
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΧΟΑΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ Ο ΣΤΥΠΕΙΟΘΛΙΠΤΗΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΚΕΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΧΟΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΤΡΑΚΤΟΥ.
Ο ΣΤΥΠΕΙΟΘΛΙΠΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΝ ΦΘΑΡΟΥΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ.
ΛΙΠΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΕ ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΦΘΟΡΑΣ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΥΠΕΙΟΘΛΙΠΤΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ.

## Slide 686: ΧΟΑΝΗ, ΣΤΥΠΕΙΟΘΛΙΠΤΗΣ, ΑΚΡΟΠΡΥΜΝΑΙΑ ΕΔΡΑΝΑ
ΤΑ ΑΚΡΟΠΡΥΜΝΑΙΑ ΕΔΡΑΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΚΟΦΟΡΟΥ ΑΤΡΑΚΤΟΥ, ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΚΑ.
ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΛΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΟΑΝΗΣ .
ΕΝΩ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΛΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΘΥΛΑΚΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΑΣΤΡΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΑΣΤΡΑ ΜΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ή ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ V.

## Slide 687: ΧΟΑΝΗ, ΣΤΥΠΕΙΟΘΛΙΠΤΗΣ, ΑΚΡΟΠΡΥΜΝΑΙΑ ΕΔΡΑΝΑ

## Slide 688: ΕΛΙΚΕΣ
ΟΙ ΕΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΙΚΟΦΟΡΟ ΑΞΟΝΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.
Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΟΡΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΠΟΥ ΡΕΕΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΤΗΣ.
ΟΙ ΕΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΧΥΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥΧΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ ΥΛΙΚΟΥ.
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥΣ ΠΟΙΚΙΛΛΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ, ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ .
Η ΕΛΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΥ (FIXED PITCH PROPELLER-FPP) ή ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ (CONTROLLABLE PITCH PROPELLER-CPP).

## Slide 689: ΕΛΙΚΕΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑΠΟΔΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΜΕ ΚΑΚΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑΠΟΔΑ.
ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΟΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ.
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ Η ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑΠΟΔΑ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή (ΣΠΑΝΙΟΤΕΡΑ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΕΡΒΟΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ.

## Slide 690: ΕΛΙΚΕΣ
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ, Η ΠΛΗΜΝΗ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΛΙΚΕΣ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 4 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ.
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΛΗΜΝΗΣ, Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ.
ΕΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ- ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΕ ΠΛΟΙΑ, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΙΓΜΩΝ.
ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΣΤΑ ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ ΠΛΟΙΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ.
Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΙΚΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ, ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ.

## Slide 691: ΕΛΙΚΕΣ
Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ.
Η ΙΣΧΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΑ Η ΕΛΙΚΑ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΚΑΣ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΑΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ, ΤΟ ΒΥΘΙΣΜΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΩΣΤΗ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ (ΞΕΝΕΡΙΣΜΑ).
ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΜΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΤΡΑΚΤΟ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΟΥΝ ΤΑ ΕΔΡΑΝΑ (ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΡΥΜΝΑΙΑ ΕΔΡΑΣΗ) ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗ.

## Slide 692: ΩΣΤΙΚΕΟΛΣΙΚΤΕΡΣΙΒΕΑΣ

## Slide 693: ΩΣΤΙΚΕΟΛΣΙΚΤΕΡΣΙΒΕΑΣ

## Slide 694: ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΕΛΙΚΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΕΛΥΦΟΣ STEERABLE AZIMUTH DRIVE SYSTEM
ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΣΗ ΠΛΟΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΤΡΑΚΤΟΕΙΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΜΙΑ ή ΔΥΟ ΕΛΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ή ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ.
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΕΛΙΚΕΣ, ΑΥΤΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΦΟΡΑ ή ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ (Η ΜΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΑ ΚΑΙ Η ΆΛΛΗ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ}.

## Slide 695: ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΕΛΙΚΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΕΛΥΦΟΣ STEERABLE AZIMUTH DRIVE SYSTEM
ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΣΤΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΒΟΛΟ ΜΟΡΦΗΣ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΑΞΟΝΑ, ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΙΚΕΣ.
ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΗΔΑΛΙΟΥ.
Η ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ 360° ΠΡΟΣΔΙΔΕΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΙΓΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ.
 ΟΙ ΕΛΙΚΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ή ΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ.

## Slide 696: ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΕΛΙΚΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΦΟΜΕΝΟ ΚΕΛΥΦΟΣ
STEERABLE AZIMUTH DRIVE SYSTEM

## Slide 697: ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΕΛΙΚΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΕΛΥΦΟΣ STEERABLE AZIMUTH DRIVE SYSTEM

## Slide 698
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΕΛΙΚΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΕΛΥΦΟΣ
STEERABLE AZIMUTH DRIVE SYSTEM

## Slide 699: ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΕΩΛΣΙΚΤΕΙΚΣΟΣΣΕ ΤΠΡΕΡΙΒΙΣΕΤΑΡΕΣΦΟΜΕΝΟ ΚΕΛΥΦΟΣ
STEERABLE AZIMUTH DRIVE SYSTEM

## Slide 700: ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΕΛΙΚΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΕΛΥΦΟΣ STEERABLE AZIMUTH DRIVE SYSTEM
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΤΗΖΕΛΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΩΣHΣ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΤΙ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΡΙΣΚΕΙ ΗΔΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΛΟΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΣΕ ΕΞΕΔΡΕΣ ΑΝΤΛΗΣHΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ κ.α.

## Slide 701: ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΕΛΙΚΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΕΛΥΦΟΣ STEERABLE AZIMUTH DRIVE SYSTEM
ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΙΓΜΩΝ.
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ.
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΟΩΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10% ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΙΚΩΝ).
ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΤΡΑΚΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ.
ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΗΔΑΛΙΩΝ.
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΨΥΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΤΟΥ.
ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ.
ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ.
ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΚΑΦΟΣ.
Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΞΩ ΑΠΌ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ. ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ.
Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΙΓΜΩΝ ΚΑΝΕΙ ΠΕΡΙΤΤΗ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΣΤΙΚΩΝ ΕΛΙΚΩΝ ΕΛΙΓΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΥΜΝΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ (BOW THRUSTERS).
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ.

## Slide 702: ΠΡΟΩΣΗ ΜΕ ΔΕΣΜΗ ΝΕΡΟΥ WATER JET PROPULSION
Η ΠΡΟΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΣΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΡΑΣΗΣ- ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ.
ΜΙΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΑ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΤΟΞΕΥΕΙ, ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ.
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ. ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ, Η ΔΕΣΜΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΔΕΞΙΑ, ΩΘΩΝΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΕΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΤΡΟΠΕΑ, Η ΔΕΣΜΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ, ΩΘΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΑΝΑΠΟΔΑ.
Η ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΙΓΜΩΝ, ΕΝΩ Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΠΗΛΑΙΩΣΗΣ.
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΚΡΑ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΣΚΑΦΗ ΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΛΟΙΑ ΑΠΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗΣ ΓΑΣΤΡΑΣ, ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑ).

## Slide 703: ΠΡΟΩΣΗ ΜΕ ΔΕΣΜΗ ΝΕΡΟΥ WATER JET PROPULSION
ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΠΛΕΥΣΗΣ.
ΜΕΓΑΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΙΓΜΩΝ.
ΜΕΓΑΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΡΗΧΑ ΝΕΡΑ, ΛΟΓΩ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΕΚΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΕΛΙΚΑΣ.
ΤΑΧΥΤΑΤΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ.
ΤΑΧΥΤΑΤΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ.
ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΩΣΗΣ.
ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΑΦΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΡΟΦΩΝ.
ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΛΟΓΟ).
ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΡΟΗ.
ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΠΗΛΑΙΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ.
ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΙ ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ.
ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ.

## Slide 704: ΠΡΟΩΣΗ ΜΕ ΔΕΣΜΗ ΝΕΡΟΥ WATER JET PROPULSION

## Slide 705: ΠΡΟΩΣΗ ΜΕ ΔΕΣΜΗ ΝΕΡΟΥ
WATER JET PROPULSION

## Slide 706: ΠΡΟΩΣΗ ΜΕ ΔΕΣΜΗ ΝΕΡΟΥ
WATER JET PROPULSION

## Slide 707: ΠΡΟΩΣΗ ΜΕ ΔΕΣΜΗ ΝΕΡΟΥ
WATER JET PROPULSION

## Slide 708: ΠΡΟΩΣΗ ΜΕ ΔΕΣΜΗ ΝΕΡΟΥ
WATER JET PROPULSION

## Slide 709: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Bunker Survey Calculation

## Slide 710: Bunker Survey Calculation
Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛOΣ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ.
ΤΟ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΛΟΓΩ ΔΙΑΓΩΓΗΣ (TRIM) ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗΣ (HEEL).
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ @ 15 °C
ΠΙΝΑΚΑΣ ASTM 54B (VCF - VOLUME CORRECTION FACTOR)
ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ASTM 56 (WCF - WEIGHT CORRECTION FACTOR)

## Slide 711: Bunker Survey Calculation
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
F.O.Tank No. 1 Center, Corrected Sounding (Διορθωμένο ύψος) = 3.27 m Temperature (Θερμοκρασία) = 34°C
Density @ 15°C = 0.9903 (given density). Πυκνοτητα @15°C = 0.9903 (Πυκνότητα προμηθευτή).
Tank Volume at Sounding 3.20 m = 157.20 m³ Ογκος δεξαμενής στα 3.20 Meter = 157.2 m³ Tank Volume at Sounding 3.30 m = 163.60 m³
Ογκος δεξαμενής στα 3.30 Meter = 163.6 m³
Observe Volume = {(3.27 – 3.20)/(3.30 – 3.20)x(163.60 – 157.20)} + 157.20
= {(0.07/0.10)x(6.40)} + 157.20 = 4.48 + 157.20
= 161.68 m³ για 3.27 m

## Slide 712: Bunker Survey Calculation
The Quantity in Metric Ton =Observed Oil Volume x VCF x WCF
Η ποσότητα σε μετρικους τόννους = όγκου πετρελαίου x VCF x WCF
T 54B (VCF) : Density @ 15°C 0.9903 at 34°C = 0.9870
T 56 (WCF) : Density @15°C 0.9903 at 34°C = 0.9892
Η ποσοτητα σε MT ειναι: 161.68 x 0.9870 x 0.9892 = 157.85 MT

## Slide 713: Bunker Survey Calculation
ΣΑΝ ΚΑΝΟΝΑΣ, Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ.
ΕΤΣΙ, ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΤΟΤΕ Ο ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΌΤΙ ΟΤΑΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ.
Oil Temperature ----------------------------Density ------------------------------- Volume Of Oil
Supplied
Increases--------------------------------------Decreases------------------------------------More
Decreases--------------------------------- ---Increases -------------------------------------Lesser

## Slide 714: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΑΕΝ (ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ – ΛΑΖΑΡΟΥ Χ.Κ. , ΙΩΑΝΝΗ Κ.Ν. , ΙΩΑΝΝΗ Α.Σ.)
- ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.
Marine Engineering Study Materials
California Maritime Academy EPO 220 Diesel Engineering I Fuel Injection & Combustion Chamber Design Material Compiled by Robert Jackson.
(ΟΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ, ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ, ΡΟΗΣ κλπ.) ΚΑΙ Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΘΩΜΑΪΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ Α΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ Σ.ΦΩΤΗΣ –Α΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟ).