ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

| ΘΕΜΑ 1: | Να συμπληρώσετε τον πίνακα ρύθμισης (calibration) για την ρύθμιση χωρητικού αισθητήρα στάθμης (capacitance probe) όταν οι τιμές που μετράμε στο αμπερόμετρο στα 5 σημεία ρύθμισης και ελέγχου είναι 3,5 mA - 7,5 mA - 11 mA – 15,8 mA – 19,3 mA. |
| --- | --- |
| ΘΕΜΑ 2: | Να σχεδιάσετε το κύκλωμα ενός ηλεκτρονικού PID. |
| ΘΕΜΑ 3: | Ποιά συστήματα αφορά η εικόνα του διπλανού σχήματος; Εξηγήστε τα μέρη του συτήματος που παρουσιάζονται με τα γράμματα A, B, C, D, E, F, G, H. |  |
| ΘΕΜΑ 4: | Κατά την μετάδοση ενός πακέτου δεδομένων σε ένα βιομηχανικό δίκτυο χρησιμοποιείται ο άρτιος διαμήκης έλεγχος πλεονασμού (LRC) για την εύρεση πιθανόν σφαλμάτων. Ποιά είναι η τελική ακολουθία που θα μεταδοθεί εάν πρέπει να μεταδοθούν τα bytes: 11110011 – 10010101 – 11001100 – 11101110 ; |
| ΘΕΜΑ 5: | Να σχεδιάσετε και να εξηγήσετε με λίγα λόγια την λειτουργία του αυτοματισμού ελέγχου τροφοδοτικού νερού στο boiler παραγωγής ατμού. |
| ΘΕΜΑ 6: | Είστε μηχανικός υπεύθυνος σε διαδικασία όταν ο controller PID «καταρρέει» και θα πρέπει να τον ξαναρυθμίσετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το manual της διαδικασίας και το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να παρακολουθήσετε την έξοδο του συστήματος και να καταγράψετε τον χρόνο αντίδρασης. Μηδενίζετε τους ελεγκτές I και D και μεταβάλλοντας το kp βρίσκετε μία τιμή του ( ku=5,5 ) για την οποία το σύστημα σας δίνει αμείωτες ταλαντώσεις όπως στο παρακάτω διάγραμμα. Χρησιμοποιήστε την μέθοδο Ziegler – Nichols για να ρυθμίσετε τον ελεγκτή σε μορφή P, PI και PID. |  |