ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

| ΘΕΜΑ 1: | Α) Να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο 4-20 mA στους αισθητήρες. Β) Να συμπληρώσετε τον πίνακα ρύθμισης (calibration) για την ρύθμιση RTD PT100 όταν οι τιμές που μετράμε στο αμπερόμετρο στα 5 σημεία ρύθμισης και ελέγχου είναι 4,1 mA – 8,3 mA – 11,5 mA – 15,9 mA – 20,3 mA. |
| --- | --- |
| ΘΕΜΑ 2: | Να σχεδιάσετε το κύκλωμα ενός ηλεκτρονικού PI ελεγκτή. |
| ΘΕΜΑ 3: | Ποιά συστήματα αφορά η εικόνα του διπλανού σχήματος; Εξηγήστε τα μέρη του συτήματος που παρουσιάζονται με τα γράμματα A, B, C, D, E, F, G, H. |  |
| ΘΕΜΑ 4: | Κατά την μετάδοση ενός πακέτου δεδομένων σε ένα βιομηχανικό δίκτυο χρησιμοποιείται ο άρτιος διαμήκης έλεγχος πλεονασμού (LRC) για την εύρεση πιθανόν σφαλμάτων. Ποιά είναι η τελική ακολουθία που θα μεταδοθεί εάν πρέπει να μεταδοθούν τα bytes: 10010011 – 11011101 – 11001100 – 11111110 – 10101111 – 00110010 – 10111110 - 00010101; |
| ΘΕΜΑ 5: | Να σχεδιάσετε και να εξηγήσετε με λίγα λόγια την λειτουργία του αυτοματισμού ελέγχου τροφοδοτικού νερού στο boiler παραγωγής ατμού. |
| ΘΕΜΑ 6: | Να χρησιμοποιήσετε την μέθοδο Cohen Coon για να ρυθμίσετε έναν ελεγκτή PID όταν στο manual εμφανίζεται το διπλανό διάγραμμα απόκρισης σε μεταβολή της εισόδου από 3,5 σε 8,5 για την συγκεκριμένη διαδικασία. Να υπολογίσετε τα KP, KI, KD για λειτουργία του ελεγκτή σε μορφή P, PI, PID. |  |
| ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ |
| kp ki kd P PI PID |