# Α Ε Ν Μακεδονίας								Ακαδ. Έτος  :2012-13

## Σχολή Μηχανικών								Ημ.: 14/5/2013 (Δ3)

Μάθημα									Μηχ. ρευστών Δ΄ Εξ.

Καθηγητής									ΔΙΒΙΝΗΣ Νικόλαος

Θ Ε Μ Α Τ Α ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 -2 (0,5 Μ/ΕΡΩΤΗΣΗ)

1. Έχουμε άντληση νερού από δεξαμενή με παροχή 320gpm. Ποια είναι η παροχή σε

α) m3/h και β) l/s

2. Βαρόμετρο δείχνει 1020mbar και μετρητής προσαρμοσμένος σε κλειστή δεξαμενή δείχνει κενό 550mmHg. Να υπολογιστεί η απόλυτη πίεση στη δεξαμενή σε kPa.

3. Σε σωλήνα 21/2’’, ρέει λάδι ιξώδους 150Χ10-3Kg/ms και πυκνότητας 900kg/m3. Μέχρι ποια τιμή ΠΑΡΟΧΗΣ παραμένει η ροή στρωτή και ποια τυρβώδης;			(1,0Μ)

4. Λάστιχο 11/2’’, κηροζίνη -18°C και παροχή 12m3/h. Να υπολογισθεί ο συντελεστής τριβής από α)το διάγραμμα Moody, β)την εξίσωση Haaland και γ)την εξίσωση του von-Karman. 												(1,0Μ)

5. Να εξεταστεί εάν η σχέση μετάδοσης θερμότητας, είναι διαστατικά ομογενής.

Q: Θερμοροή, h:ΜΤ-3Θ, Α: Εμβαδόν της επιφάνειας θερμικής ανταλλαγής, ΔΤ: Διαφορά θερμοκρασίας.

(1,5Μ)

6. Σωλήνας από εμπορικό χάλυβα, διαμέτρου 4’’ και μήκους 160ft, δίνει παροχή νερού (50°C) 120m3/h. Υπάρχουν στο δίκτυο τα εξής εξαρτήματα.

Α) 1 έξοδος από σωλήνα σε δεξαμενή,

Β) 3 γωνιές 45° ,

Γ) 1 βαθμιαία διεύρυνση

Δ) 2 γωνιακές πλήρως ανοικτές βαλβίδες (φλατζωτές)

Ε) 1 συρταρωτή με h/d=0,6

Ι) Να υπολογισθούν οι απώλειες ύψους

ΙΙ) Να υπολογισθεί η P2 σε BAR ;εάν y1-y2=4m και P1=101300Pa			(2,5Μ)

7. Χυτοσίδηρος. Διαμέτρου 0,0127m. Εκτός των τοπικών απωλειών που παρουσιάζονται στο σχήμα, υπάρχουν και τα κάτωθι εξαρτήματα:

Ι) Είσοδος σε σωλήνα με αιχμηρά χείλη,

ΙΙ) Έξοδος από σωλήνα σε δεξαμενή,

ΙΙΙ) 1 βαλβίδα γωνιακή κοχλιωτή,

ΙV) 1 κοχλιωτό ταυ ευθύγραμμης ροής

Το νερό έχει θερμοκρασία 70°C.

Ι) Nα υπολογισθεί η παροχή νερού σε m3/h. (Θεωρήστε ότι το ύψος της δεξαμενής είναι αμελητέο)

ΙΙ) Να βρεθεί η αναλογία γραμμικών με τοπικών απωλειών				(3,0Μ)