## Slide 1: Radar Γ4 πλοιάρχων
Εφαρμογές

## Slide 2: Διακόπτες και ρυθμιστές του Radar
α/α | Διακόπτης | Ονομασία | Κύκλωμα | Λειτουργία
1 | Διακόπτης τροφοδοσίας | Power On/Off | Τροφοδοτικό Radar | Διακοπή ή αποκατάσταση της τροφοδοσίας του πομποδέκτη και του ενδείκτη
2 | Διακόπτης εκπομπής | Stand by - Transmit | Διαμορφωτής | Διακοπή ή αποκατάσταση της εκπομπής
3 | Διακόπτης μήκους παλμού εκπομπής | SP/LP | Διαμορφωτής | Καθορισμός της διάρκειας του παλμού εμπομπής
4 | Διακόπτης κεραίας | Antenna ON-OFF | Κινητήρας κεραίας | Διακοπή ή αποκατάσταση της κεραίας
5 | Ρυθμιστής λαμπρότητας | Brilliance | Καθοδική λυχνία | Φωτεινότητα της εικόνας στον ενδείκτη PPI
6 | Ρυθμιστής εστιάσεως | Focus control | Καθοδική λυχνία | Εστίαση της φωτεινής κηλίδας στην οθόνη του ενδείκτη PPI
7 | Ρυθμιστής ευαισθησίας | Gain | Κύριος ενισχυτής ενδιάμεσης συχνότητας | Ευαισθησία του δέκτη
8 | Ρυθμιστής συντονισμού | Tuning ή Tune | Τοπικός ταλαντωτής | Συχνότητα τοπικού ταλαντωτή του δέκτη

## Slide 3: Διακόπτες και ρυθμιστές του Radar
α/α | Διακόπτης | Ονομασία | Κύκλωμα | Λειτουργία
9 | Ρυθμιστής περιορισμού θαλάσσιων επιστροφών | Sea | Κύκλωμα περιορισμού θαλάσσιων επιστροφών | Εκθετική ελάττωση της ευαισθησίας του δέκτη
10 | Ρυθμιστής περιορισμού επιστροφών βροχής | Rain | Οπτικός ενισχυτής | Περιορισμός επιστροφών βροχής
11 | Διακόπτης επιλογής κλίμακας ανιχνεύσεως | Range | Γεννήτρια βάσεως χρόνου, κύκλωμα παλμού λαμπρότητας, διακριβωτής | Κλίμακα ανιχνεύσεως του Radar
12 | Μεταβλητός σημειωτής αποστάσεως | VRM | Κύκλωμα μεταβλητού σημειωτή αποστάσεως | Χρόνος παραγωγής του οξέος θετικού παλμού
13 | Ρυθμιστής λαμπρότητας των διακριβωτικών κύκλων | Rings | Διακριβωτής | Πλάτος των οξέων θετικών παλμών του διακριβωτή

## Slide 4: Διακόπτες και ρυθμιστές του Radar
α/α | Διακόπτης | Ονομασία | Κύκλωμα | Λειτουργία
14 | Ρυθμιστής λαμπρότητας μεταβλητού σημειωτή αποστάσεως | VRM intensity | Κύκλωμα μεταβλητού σημειωτή αποστάσεως | Πλάτος οξέος θετικού παλμού του κυκλώματος μεταβλητού σημειωτή αποστάσεως
15 | Ρυθμιστές της γραμμής πλώρης Μεγάλων γωνιών Μικρών γωνιών | Head fine | Συγχροκινητήρας | Συγχρονισμός της βάσεως χρόνου με την κεραία
16 | Διακόπτης εξαφανίσεως της γραμμής της πλώρης | HF (heading flash) | Κύκλωμα παραγωγής γραμμής πλώρης | Χρόνος εξαφανίσεως γραμμής πλώρης
17 | Ρυθμιστής κεντρώσεως της εικόνας | Off center | Πηνία μετακινήσεως της εικόνας της καθοδικής λυχνίας | Κέντρωση της εικόνας
18 | Δρομέας διοπτεύσεως | Bearing line | Ηλεκτρονικός ή μηχανικός ρυθμιστής | Μέτρηση της διόπτευσης στόχου
19 | Διακόπτης μεγεθύνσεως της εικόνας | Center expansion | Γεννήτρια βάσεως χρόνου | Μέγεθος του κέντρου της εικόνας
20 | Ρυθμιστής φωτισμού | DIM | Λυχνίες φωτισμού ανεμολογίου και κλίμακας ανεμολογίου | Ένταση φωτισμού του ανεμολογίου και της ενδείξεως της κλίμακας ανιχνεύσεως

## Slide 5: Διακόπτης τροφοδοσίας
Ο διακόπτης τροφοδοσίας έχει 2 θέσεις ON-OFF.
Διακόπτει και αποκαθιστά την τροφοδοσία των κυκλωμάτων του radar με ρεύμα συχνότητας 1.000Hz. Όταν είναι στο OFF τροφοδοτεί θερμικές αντιστάσεις στον πομποδέκτη και τον ενδείκτη για να απομακρύνει την υγρασία.

## Slide 6: Διακόπτης εκπομπής
Για να τον ενεργοποιήσουμε (θέση TX) πρέπει πρώτα να τελειώσει η προθέρμανση που κρατάει 1-6 λεπτά ανάλογα με το radar. Η διεργασία αυτή γίνεται για να προθερμανθούν οι λυχνίες του διαμορφωτή και του ταλαντωτή.

## Slide 7: Ρυθμιστής ευαισθησίας
Προσοχή κατά την ρύθμιση του, αν βάλουμε πολύ gain δημιουργείται η χλόη. Τότε πρέπει να το μειώσουμε στο επιθυμητό επίπεδο.

## Slide 8: Ρυθμιστής συντονισμού
Ο ρυθμιστής συντονισμού ρυθμίζει την συχνότητα των ταλαντώσεων του τοπικού ταλαντωτή ώστε αυτή να διαφέρει από την συχνότητα της ηχούς κατά την ενδιάμεση συχνότητα 30MHz. Αν δεν γίνει αυτό ο στόχος φαίνεται εξασθενημένος.

## Slide 9: Διακόπτης επιλογής κλίμακας ανιχνεύσεως
Ο διακόπτης επιλογής κλίμακας ανιχνεύσεως ρυθμίζει την απόσταση μέχρι την οποία θα ανιχνεύονται στόχοι. Επενεργεί δε στα ακόλουθα κυκλώματα:
Στη γεννήτρια βάσεως χρόνου ρυθμίζοντας την διάρκεια του πριονωτού παλμού ρεύματος που παράγει αυτή.
Στο κύκλωμα παλμού λαμπρότητας όπου ρυθμίζει τη διάρκεια των ορθογώνιων θετικών παλμών που παράγει ώστε να είναι ίσοι με την διάρκεια των πριονωτών παλμών.
Στο διακριβωτή όπου ρυθμίζει τα ίσα και σταθερά διαστήματα των οξέων θετικών παλμών που παράγει, για να εμφανίζονται στην οθόνη οι διακριβωτικοί κύκλοι σε συγκεκριμένες αποστάσεις.

## Slide 10: Προκαταρτικός έλεγχος πριν από την εκκίνηση του radar.
α/α | Βήματα | Παρατηρήσεις
1 | Θέτουμε τον ρυθμιστή λαμπρότητας στη θέση αμαυρώσεως της εικόνας. (Brill) | Συνήθως η θέση αμαυρώσεως της εικόνας αντιστοιχεί στην αριστερή θέση του ρυθμιστή.
2 | Θέτουμε τον ρυθμιστή ευαισθησίας στη θέση μηδενικής ευαισθησίας. (GAIN) | Αντιστοιχεί στην αριστερή θέση του ρυθμιστή.
3 | Θέτουμε τον ρυθμιστή περιορισμού των θαλάσσιων επιστροφών στη θέση μηδενικής επίδρασης. (SEA) | Αντιστοιχεί στην αριστερή θέση του ρυθμιστή. Ενίοτε και δεξιά.
4 | Θέτουμε τον ρυθμιστή περιορισμού επιστροφών βροχής στο OFF. (RAIN) | 
5 | Θέτουμε τον διακόπτη εκπομπής λήψης στο STBY. | 
6 | Θέτουμε τον ρυθμιστή λαμπρότητας των διακριβωτικών κύκλων στην μηδενική λαμπρότητα. | Αντιστοιχεί στην αριστερή θέση του ρυθμιστή.
7 | Εξασφαλίζουμε την δυνατότητα ελεύθερης περιστροφής της κεραίας. | 

## Slide 11: Διαδικασία εκκίνησης του radar
α/α | Βήματα | Παρατηρήσεις
1 | Θέτουμε τον διακόπτη τροφοδοσίας στο ON ή START. | 
2 | Ελέγχουμε αν φωτίζεται το ανεμολόγιο και η ένδειξη της κλίμακας ανιχνεύσεως στρέφοντας τον ρυθμιστή φωτισμού. (DIM) | 
3 | Θέτουμε τον διακόπτη της κεραίας στο ON | 
4 | Περιμένουμε 1 – 6 λεπτά ώστε να κλείσουν οι αυτόματοι χρονοδιακόπτες | 
5 | Θέτουμε τον διακόπτη εκπομπής λήψης στη θέση Transmit ή TX. | 

## Slide 12: Εμφάνιση της εικόνας
α/α | Βήματα | Παρατηρήσεις
1 | Θέτουμε τον διακόπτη επιλογής κλίμακας σε μία μεσαία κλίμακα | Η επιλογή γίνεται βάσει της απόστασης των στόχων
2 | Στρέφουμε τον ρυθμιστή λαμπρότητας (BRILL) μέχρι το σημείο που η περιστρεφόμενη βάση χρόνου να είναι μόλις ορατή. | 
3 | Στρέφουμε τον ρυθμιστή ευαισθησίας (GAIN) μέχρι το σημείο εμφανίσεως σε όλη την οθόνη λίγων θορύβων με την ίδια ένταση. | 
4 | Στρέφουμε τον ρυθμιστή συντονισμού (TUNE) μέχρι να συντονίσουμε το radar. | Στρέφουμε αργά τον ρυθμιστή μέχρι να φανούν οι μικρότεροι στόχοι ή οι επιστροφές της θάλασσας αν δεν υπάρχουν στόχοι και να φανούν έντονοι.
5 | Στρέφουμε τον ρυθμιστή εστιάσεως μέχρι οι διακριβωτικοί κύκλοι να γίνουν λεπτοί. | Δεν θέλουμε το πάχος τον διακριβωτικών κύκλων να κρύβει στόχους.
6 | Ρυθμίζουμε τον ρυθμιστή θαλάσσιων επιστροφών ώστε να περιορίσουμε τις θαλάσσιες επιστροφές. | Αν εμφανίζονται θαλάσσιες επιστροφές
7 | Θέτουμε τον ρυθμιστή περιορισμού των επιστροφών βροχής στο ON ώστε να περιορίσουμε τις επιστροφές της βροχής | Αν υπάρχει βροχή

## Slide 13: Εκμετάλλευση της εικόνας
α/α | Βήματα | Παρατηρήσεις
1 | Στρέφουμε τους ρυθμιστές κεντρώσεως της εικόνας ώστε το κέντρο της εικόνας να πέσει στο κέντρο της οθόνης. | 
2 | Στρέφουμε τους ρυθμιστές της γραμμής πλώρης ώστε η γραμμή πλώρης να εμφανίζεται στην θέση 000ο | 
3 | Στρέφουμε τον ρυθμιστή λαμπρότητας των διακριβωτικών κύκλων ώστε να είναι μόλις ορατοί | 
4 | Στρέφουμε τον ρυθμιστή λαμπρότητας μεταβλητού σημειωτή αποστάσεως στη θέση που ο μεταβλητός κύκλος να είναι ορατός και να ελέγχουμε την ακρίβεια του. |