## Slide 1: MEΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ (Ακριβή μέθοδο) Στις 22 Μαρτίου 1984 από το τελευταίο στίγμα μας υπολογίσαμε την θέση μας για τις 12:00 ώρα πλοίου με στίγμα Φ 32◦ 46‘,0 Sουth και λ 132◦18‘,0 w Nα βρεθεί η ώρα μεσημβρινής διάβασης του Ηλίου στον τόπο μας με την ακριβή μέθοδο.
ΛΥΣΗ:
ΤΥΠΟΙ
ZT=GMT ± ZD (+A-Δ)
ZD = 7◦,5 + λ◦
15
Θεωρούμε ότι η GHA /MΔ Είναι ίση με το μήκος λ του στίγματος που υπολογίσαμε αρά GHA /MΔ = λ
Αν το λ είναι δυτικό το αφήνουμε όπως είναι . Αν το λ είναι Ανατολικό το αφαιρούμαι από 360◦, για να έχουμε την GΗΑ/ΜΔ μεσημβρινής διάβασης .
Στην περίπτωση μας το λ είναι west οπότε το αφήνουμε όπως είναι και το παίρνουμε σαν GHA/MΔ ήλίου. Οπότε έχουμε : GHA/MΔ = 132◦18‘,0 w
1o BHMA
2o BHMA

## Slide 2
Πηγαίνουμε στις Αστρον. Εφημερίδες με την ΗΜ/ΝΙΑ στην στήλη SUN και ψάχνουμε να βρούμε και παίρνουμε την αμέσως μικρότερη GHA ηλίου. Οπότε έχουμε : GHΑ αμέσως μικρότερη = 118◦18‘,9 w
ΗΜ/ΝΙΑ
Αυτή η GHA η αμέσως μικρότερη αντιστοιχεί σε GMT 20 hrs. Aρα έχουμε GMT/ΜΔ μεσημβρινής διάβασης GMT / MΔ = 20 hrs
2o BHMA
3o BHMA

## Slide 3: Πάμε να βρούμε την διαφορά των δυο GHA (Kκάνουμε αυτό ακριβώς που κάνουμε όταν μας δίνουν την GHA ενός ουρανίου σώματος και μας ζητάνε να βρούμε το GMT στο οποίο αντιστοιχεί αυτή η GHA (Aαντίστροφη είσοδος στις Αστρον.Εφημερίδες ) Έχουμε λοιπόν :
GHA /MΔ = λ 132◦18‘,0
Αμέσως μικρότερη GHA 118◦18‘,9 Αντιστοιχεί σε GMT 20hrs
Διαφορά των δυο GHA = 013◦59‘,1
πάμε στις σελίδες incr. correction και ψάχνουμε στην στήλη
SUN να βρούμε αυτή την διαφορά (013◦59‘,1) η την πλησιέστερη
τιμή σε αυτή την διαφορά. Αυτή η διαφορά στην περίπτωση μας
αντιστοιχεί σε 55 min και 56 sec . Aρα GMT /MΔ = 20hrs 55 min 56 sec
4o BHMA

## Slide 4
. Aρα GMT /MΔ = 20hrs 55 min 56 sec
ZD(west) = - 09hrs
Αρα ZT/MΔ = 11hrs 55min 56 sec 13/04
Άρα έχουμε : ZT=GMT ± ZD (+E-W)
ZD = 7◦,5 + λ◦/15= 7◦,5 +132◦,3/15= 09hrs
(*Μόνο το ακέραιο μέρος του αποτελέσματος)
(**Oονομασία ZD την ονομασία του μήκους λ.)
5o BHMA