## Slide 1: Δημιουργία Μαγνητικού Πεδίου & Βασικές Αρχές Μαγνητισμού.
ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ι
Σχολή Μηχανικών της ΑΕΝ Μακεδονίας
2026

## Slide 2: Δημιουργία Μαγνητικού Πεδίου & Βασικές Αρχές Μαγνητισμού.
Από τη Φυσική των Υλικών στις Τεχνολογίες του Μέλλοντος.

## Slide 3: Πίνακας Περιεχομένων
Εισαγωγή & Ιστορία: Η ανακάλυψη μιας "μαγικής" δύναμης.
Θεμελιώδεις Έννοιες: Πόλοι, Πεδίο και Δυναμικές Γραμμές.
Η Γέννηση του Μαγνητισμού: Κινούμενα φορτία και Ηλεκτρικό Ρεύμα.
Νόμοι & Μαθηματική Περιγραφή: Oersted, Biot-Savart, Ampere.
Μαγνητισμός στην Ύλη: Γιατί ο σίδηρος μαγνητίζεται;
Πρακτικές Εφαρμογές: Από τα μοτέρ μέχρι την ιατρική απεικόνιση.

## Slide 4: Τι είναι ο Μαγνητισμός;
Ο μαγνητισμός είναι μια θεμελιώδης δύναμη της φύσης που προκαλείται από την κίνηση ηλεκτρικών φορτίων. Εκδηλώνεται ως έλξη ή απώθηση μεταξύ αντικειμένων.
Η Σύνδεση με τον Ηλεκτρισμό:
Στο παρελθόν θεωρούνταν ξεχωριστές δυνάμεις.
Σήμερα γνωρίζουμε ότι είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος: του Ηλεκτρομαγνητισμού.
Βασικό Χαρακτηριστικό: Η ύπαρξη του Μαγνητικού Πεδίου, μιας αόρατης περιοχής γύρω από έναν μαγνήτη όπου ασκούνται δυνάμεις σε άλλα μαγνητικά υλικά ή ρεύματα.

## Slide 5: Ιστορική Αναδρομή
Αρχαιότητα: Ο Θαλής ο Μιλήσιος παρατηρεί τις ιδιότητες του «μαγνητίτη» (ορυκτό Fe3O4) στην περιοχή της Μαγνησίας.
Μεσαίωνας: Χρήση της πυξίδας για τη ναυσιπλοΐα (κινέζικη και ευρωπαϊκή εφεύρεση).
1820 - Hans Christian Oersted: Η μεγάλη ανακάλυψη. Παρατήρησε ότι μια πυξίδα εκτρέπεται κοντά σε καλώδιο που διαρρέεται από ρεύμα.
1860s - James Clerk Maxwell: Ενοποίησε τον ηλεκτρισμό και τον μαγνητισμό σε ένα ενιαίο σύνολο εξισώσεων, αποδεικνύοντας ότι το φως είναι ηλεκτρομαγνητικό κύμα.

## Slide 6: Μαγνητικοί Πόλοι
Κάθε μαγνήτης έχει δύο περιοχές όπου η μαγνητική δύναμη είναι ισχυρότερη, τον Βόρειο (N) και τον Νότιο (S) πόλο.
Θεμελιώδης Κανόνας:
Ομώνυμοι πόλοι (N-N, S-S) απωθούνται.
Ετερώνυμοι πόλοι (N-S) έλκονται.
Το Μαγνητικό Δίπολο: Σε αντίθεση με τα ηλεκτρικά φορτία (όπου έχουμε μεμονωμένο + ή -), στον μαγνητισμό δεν υπάρχουν μονόπολα. Αν κόψουμε έναν μαγνήτη στη μέση, θα προκύψουν δύο νέοι, πλήρεις μαγνήτες με Βόρειο και Νότιο πόλο ο καθένας.

## Slide 7: Μαγνητικό πεδίο – Μαγνητική επαγωγή Β
Μαγνητικό πεδίο: Μια περιοχή του χώρου, στην οποία ασκούνται μαγνητικές δυνάμεις σε κινούμενα φορτία ή μαγνητικά υλικά.
Μαγνητική επαγωγή είναι η πυκνότητα του μαγνητικού πεδίου. Είναι διανυσματικό μέγεθος (έχει μέτρο και κατεύθυνση).
Μετριέται σε Tesla (T) στο σύστημα SI (διεθνές σύστημα μονάδων),επίσης χρησιμοποιείται το Gauss, όπου 1 T = 10.000 G.

## Slide 8: Μαγνητικές Δυναμικές Γραμμές
Χρησιμοποιούμε νοητές γραμμές για να "δούμε" το πεδίο.
Ιδιότητες Γραμμών:
  Είναι πάντα κλειστές καμπύλες.
  Εξωτερικά του μαγνήτη κατευθύνονται από τον Βόρειο προς τον Νότιο πόλο.
  Εσωτερικά του μαγνήτη κατευθύνονται από τον Νότιο προς τον Βόρειο.
  Πυκνότητα: Όσο πιο πυκνές είναι οι γραμμές, τόσο ισχυρότερο είναι το μαγνητικό πεδίο σε εκείνο το σημείο.

## Slide 9: Μαγνητικές Δυναμικές Γραμμές

## Slide 10: Μαγνητική Ροή Φ
Εκφράζει το "πλήθος" των δυναμικών μαγνητικών γραμμών που διέρχονται μέσα από μια επιφάνεια A.
Φ= B ·A ·cos θ
Όπου θ η γωνία μεταξύ του πεδίου και της καθέτου στην επιφάνεια
Μονάδα Μέτρησης: Weber (Wb).
Μεγάλης σημασίας: Η μεταβολή της μαγνητικής ροής είναι η αρχή στην οποία βασίζεται η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος (Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή).

## Slide 11: Κίνηση Φορτίων – Η Μικροσκοπική Πηγή
Η "Καρδιά" του Μαγνητισμού: Κάθε μαγνητικό πεδίο οφείλεται σε κινούμενα ηλεκτρικά φορτία.
Στα άτομα: Ο μαγνητισμός των υλικών προέρχεται από:
Την τροχιακή κίνηση των ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα.
Το spin (ιδιοστροφορμή) των ηλεκτρονίων.
Συμπέρασμα: Ένα στατικό φορτίο δημιουργεί μόνο ηλεκτρικό πεδίο. Ένα κινούμενο φορτίο δημιουργεί και μαγνητικό πεδίο.

## Slide 12: Το Πείραμα του Oersted (1820)
Η Ανακάλυψη: Ο Hans Christian Oersted παρατήρησε τυχαία ότι μια μαγνητική βελόνα (πυξίδα) εκτρέπεται όταν τοποθετείται κοντά σε έναν αγωγό που διαρρέεται από ρεύμα.
Το Συμπέρασμα: Το ηλεκτρικό ρεύμα δημιουργεί γύρω του μαγνητικό πεδίο.
Ιστορική Σημασία: Ήταν η πρώτη φορά που αποδείχθηκε η άμεση σύνδεση μεταξύ Ηλεκτρισμού και Μαγνητισμού.

## Slide 13: Το Πείραμα του Oersted (1820)

## Slide 14: Μαγνητικό Πεδίο Ευθύγραμμου Αγωγού
Μορφή Πεδίου: Οι δυναμικές γραμμές είναι ομόκεντροι κύκλοι με κέντρο τον αγωγό, σε επίπεδο κάθετο σε αυτόν.
B = μ0·I / 2πr
Όπου r η απόσταση από τον αγωγό
μ0 αντιπροσωπεύει τη μαγνητική διαπερατότητα του κενού.
μ0=4π·10 -7 Τ·m/Α

## Slide 15: Κανόνας Δεξιού Χεριού
Ο αντίχειρας δείχνει τη φορά του ρεύματος (I).
Τα υπόλοιπα δάκτυλα "αγκαλιάζουν" τον αγωγό και δείχνουν τη φορά των δυναμικών γραμμών του πεδίου (B).

## Slide 16: Νόμος των Biot-Savart
Περιγράφει το μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από ένα απειροελάχιστο τμήμα αγωγού (dl) που διαρρέεται από ρεύμα.
Σημείωση: Είναι ο θεμελιώδης νόμος από τον οποίο προκύπτουν όλα τα πεδία για διαφορετικά σχήματα αγωγών.

## Slide 17: Νόμος των Biot-Savart
Το πεδίο είναι ανάλογο της έντασης του ρεύματος
Είναι αντιστρόφως ανάλογο του τετραγώνου της απόστασης

## Slide 18: Μαγνητικό Πεδίο Κυκλικού Αγωγού (Σπείρας)
Στο κέντρο μιας κυκλικής σπείρας, οι δυναμικές γραμμές είναι κάθετες στο επίπεδο της σπείρας και το πεδίο είναι σχεδόν ομογενές.
Τα δάκτυλα ακολουθούν τη φορά του ρεύματος στον κύκλο και ο αντίχειρας δείχνει την κατεύθυνση του πεδίου στο κέντρο.

## Slide 19: Το Σωληνοειδές (Πηνίο)
Ένας αγωγός τυλιγμένος σε πολλές σπείρες τη μία δίπλα στην άλλη.
Στο εσωτερικό του δημιουργείται ισχυρό και ομογενές μαγνητικό πεδίο (παράλληλες γραμμές).
Εξωτερικά το πεδίο είναι πολύ ασθενές.

## Slide 20: Ένταση στο εσωτερικό
Όπου N ο αριθμός σπειρών και L το μήκος του πηνίου
Η βάση για τη δημιουργία ηλεκτρομαγνητών

## Slide 21: Το μαγνητικό πεδίο ενός πηνίου

## Slide 22: Μαγνητισμός στην Ύλη (Κατηγορίες Υλικών)
Όλα τα υλικά παρουσιάζουν κάποια μαγνητική συμπεριφορά, αλλά η έντασή της διαφέρει δραματικά.
Διαμαγνητικά: Απωθούνται ελαφρά από τους μαγνήτες (π.χ. νερό, χαλκός, γραφίτης).
Παραμαγνητικά: Έλκονται ελαφρά και χάνουν τον μαγνητισμό τους μόλις απομακρυνθεί το εξωτερικό πεδίο (π.χ. αλουμίνιο, οξυγόνο).
Σιδηρομαγνητικά: Έλκονται ισχυρά και μπορούν να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες (π.χ. σίδηρος, νικέλιο, κοβάλτιο).

## Slide 23: Μαγνητικές Περιοχές (Domains)
Στα σιδηρομαγνητικά υλικά, τα άτομα ομαδοποιούνται σε μικροσκοπικές περιοχές που ονομάζονται «μαγνητικές περιοχές».
Αμαγνήτιστο υλικό: Οι περιοχές έχουν τυχαίο προσανατολισμό και τα πεδία τους αλληλοαναιρούνται.
Μαγνητισμένο υλικό: Υπό την επίδραση εξωτερικού πεδίου, οι περιοχές ευθυγραμμίζονται προς την ίδια κατεύθυνση, δημιουργώντας έναν ισχυρό συνολικό μαγνήτη.
Θερμοκρασία Curie: Η θερμοκρασία πάνω από την οποία ένα υλικό χάνει τις σιδηρομαγνητικές του ιδιότητες (για τον σίδηρο είναι περίπου 770°C).

## Slide 24: Το Μαγνητικό Πεδίο της Γης
Η Γη ως Μαγνήτης: Ο πυρήνας της Γης (λιωμένο σίδερο και νικέλιο σε κίνηση) λειτουργεί ως ένα τεράστιο δυναμό, δημιουργώντας το γεωμαγνητικό πεδίο.
Γεωγραφικοί αλλά και Μαγνητικοί Πόλοι: Ο μαγνητικός Νότιος πόλος βρίσκεται κοντά στον γεωγραφικό Βόρειο πόλο .
Μαγνητόσφαιρα: Η αόρατη ασπίδα που προστατεύει τον πλανήτη από τα επικίνδυνα σωματίδια του ηλιακού ανέμου.
Βόρειο Σέλας: Το αποτέλεσμα της σύγκρουσης αυτών των σωματιδίων με την ατμόσφαιρα στους πόλους.

## Slide 25: Ηλεκτρομαγνήτες και η Ισχύς τους
Ένα πηνίο με έναν πυρήνα από μαλακό σίδηρο στο εσωτερικό του.
Πλεονεκτήματα:
Μπορούμε να τον ενεργοποιούμε και να τον απενεργοποιούμε (διακοπή ρεύματος).
Μπορούμε να ελέγξουμε την ισχύ του (μεταβολή έντασης ρεύματος I).
Μπορούμε να αντιστρέψουμε τους πόλους του (αντιστροφή φοράς ρεύματος).
Χρήσεις: Γερανοί σε μάντρες σιδερικών, ηλεκτρικά κουδούνια, αυτόματοι διακόπτες ασφαλείας.

## Slide 26: Σύγχρονες Τεχνολογικές Εφαρμογές
Μαγνητική Τομογραφία (MRI): Χρησιμοποιεί πανίσχυρα μαγνητικά πεδία για να ευθυγραμμίσει τα πρωτόνια στο σώμα μας, επιτρέποντας την απεικόνιση εσωτερικών οργάνων με απίστευτη λεπτομέρεια χωρίς ακτινοβολία.
Τρένα Maglev: Τρένα που «αιωρούνται» πάνω από τις ράγες μέσω μαγνητικής απώθησης, εκμηδενίζοντας τις τριβές και φτάνοντας ταχύτητες άνω των 600 km/h.
Αποθήκευση Δεδομένων: Οι σκληροί δίσκοι (HDD) χρησιμοποιούν μικροσκοπικές μαγνητικές περιοχές για να εγγράψουν πληροφορίες (0 και 1).
Ηλεκτρικοί Κινητήρες: Η μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας σε κίνηση μέσω της αλληλεπίδρασης μαγνητικών πεδίων (από το μίξερ της κουζίνας μέχρι τα Tesla).

## Slide 27: Σύνοψη & Συμπεράσματα
Βασικά Σημεία:
  Ο μαγνητισμός γεννιέται από την κίνηση φορτίων (ρεύμα ή spin ηλεκτρονίων).
  Δεν υπάρχουν μαγνητικά μονόπολα (πάντα N και S).
  Το ηλεκτρικό ρεύμα δημιουργεί μαγνητικό πεδίο (Oersted), και η μεταβολή του μαγνητικού πεδίου δημιουργεί ρεύμα (Επαγωγή).
  Ο μαγνητισμός είναι η αόρατη δύναμη που κινεί τον σύγχρονο ψηφιακό και βιομηχανικό κόσμο.

## Slide 28: «Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! Υπάρχουν ερωτήσεις;»

## Slide 29: Βιβλιογραφία
Αλεξόπουλος, Κ. & Μαρίνος, Δ., Φυσική: Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός
Υoung, H. D. & Freedman, R. A., Πανεπιστημιακή Φυσική με Σύγχρονη Φυσική, Τόμος Β' (Ηλεκτρομαγνητισμός - Οπτική),
Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J., Fundamentals of Physics, Wiley.