## Slide 1
ΜονοφασικOΣ ΜετασχηματιστHΣ (Μ/Σ)
ΘεωρIα, ΛειτουργIα, ΤYποι και ΕφαρμογEς
ΠαλAντζαΣ ΠαναγιΩτηΣ
ΦεβρουΑριοΣ 2026
Notes: 1

## Slide 2
ΕισαγωγΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ
Τι είναι: Στατική ηλεκτρική μηχανή εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).
Λειτουργία: Μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια από ένα κύκλωμα σε άλλο μέσω μαγνητικού πεδίου.
Βασικό Χαρακτηριστικό: Μεταβάλλει την Τάση (V) και την Ένταση (I), αλλά διατηρεί σταθερή τη Συχνότητα (f).

## Slide 3
Κατασκευαστικα μερη
Σιδηρομαγνητικός Πυρήνας: Κατασκευάζεται από λεπτά φύλλα πυριτιούχου χάλυβα (μείωση απωλειών ισχύος, λόγω δινορρευμάτων).
Πρωτεύον Τύλιγμα (Primary): Το τύλιγμα που συνδέεται στην πηγή τροφοδοσίας.
Δευτερεύον Τύλιγμα (Secondary): Το τύλιγμα που συνδέεται στην κατανάλωση (φορτίο).

## Slide 6
ΑρχΗ ΛειτουργΙαΣ
Βασίζεται στο Νόμο της Ηλεκτρομαγνητικής Επαγωγής (Faraday).
Το εναλλασσόμενο ρεύμα στο πρωτεύον παράγει μεταβαλλόμενη μαγνητική ροή ( Φ).
Η μαγνητική ροή διαρρέει τον πυρήνα και "τέμνει" τις σπείρες του δευτερεύοντος.
Αποτέλεσμα: Επαγωγή Ηλεκτρεγερτικής Δύναμης (ΗΕΔ) στο δευτερεύον.

## Slide 8
Ο ΙδανικΟΣ ΜετασχηματιστΗΣ
Παραδοχές:
Μηδενικές ωμικές αντιστάσεις τυλιγμάτων (R1 = R2 = 0 Ωμ).
Μηδενικές απώλειες στον πυρήνα (σιδήρου).
Μηδενική μαγνητική σκέδαση (όλη η ροή περνάει από τον πυρήνα).
Βαθμός απόδοσης η = 100 %

## Slide 9
Ο λόγος των σπειρών καθορίζει τη μεταβολή της τάσης:
Για τα ρεύματα (ισχύει το αντίστροφο):

## Slide 10
Ο ΠραγματικΟΣ ΜετασχηματιστΗΣ
Στην πραγματικότητα υπάρχουν απώλειες ισχύος:
Απώλειες Χαλκού (Pcu): Θερμότητα λόγω αντίστασης τυλιγμάτων (φαινόμενο Joule).
Απώλειες Σιδήρου (Pfe): Λόγω υστέρησης και δινορευμάτων Foucault.
Μαγνητική Σκέδαση: Μέρος της ροής "χάνεται" στον αέρα.

## Slide 11
ΙσοδΥναμο ΚΥκλωμα
Για την ανάλυση, αναπαριστούμε τον Μ/Σ με:
  Αντιστάσεις (R1, R2): Απώλειες χαλκού.
  Αντιδράσεις Σκέδασης (X1, X2): Μαγνητική σκέδαση.
  Παράλληλο κλάδο (Rm, Xm): Απώλειες πυρήνα και ρεύμα μαγνήτισης.

## Slide 12
Κυκλωματικό ισοδύναμο πραγματικού μετασχηματιστή

## Slide 13
Λειτουργία με Φορτίο
Όταν συνδέσουμε φορτίο, το δευτερεύον ρεύμα I2 δημιουργεί δική του μαγνητική ροή.
Το πρωτεύον απορροφά επιπλέον ρεύμα από την πηγή για να εξουδετερώσει αυτή τη ροή και να διατηρήσει τη μαγνήτιση του πυρήνα.
Η συμπεριφορά εξαρτάται από το είδος του φορτίου (Ωμικό, Επαγωγικό, Χωρητικό).

## Slide 14: Ωμικό Φορτίο (Pure Resistive)
Παράδειγμα: Ηλεκτρικές αντιστάσεις, θερμαντήρες. Χαρακτηριστικά: Τάση V2 και Ρεύμα I2 είναι σε φάση (φ= 00). Συντελεστής Ισχύος cosφ = 1 Όλη η ισχύς είναι Πραγματική (P)

## Slide 15: Επαγωγικό Φορτίο (Inductive)
Παράδειγμα: Κινητήρες, πηνία, μετασχηματιστές χωρίς φορτίο.
Χαρακτηριστικά:
  Το ρεύμα I2 υστερεί (lagging) της τάσης V2.
  Συντελεστής Ισχύος cosφ < 1 και φ > 00
  Ύπαρξη θετικής Άεργου Ισχύος (+Q).

## Slide 16: Χωρητικό Φορτίο (Capacitive)
Παράδειγμα: Πυκνωτές, μεγάλες γραμμές μεταφοράς.
Χαρακτηριστικά:
  Το ρεύμα I2 προηγείται (leading) της τάσης V2.
  Συντελεστής Ισχύος cosφ < 1 και φ < 00
  Ύπαρξη αρνητικής Αέργου Ισχύος (-Q).
  Μπορεί να προκαλέσει αύξηση της τάσης στα άκρα του φορτίου.

## Slide 17: Τύποι Μετασχηματιστών
Ανύψωσης (Step-up): V2 > V1 (παραγωγή ενέργειας).
Υποβιβασμού (Step-down): V2 < V1 (οικιακή χρήση).
Απομόνωσης (Isolation): V2 = V1 (για ασφάλεια).
Αυτομετασχηματιστές: Ένα κοινό τύλιγμα για πρωτεύον και δευτερεύον.
Μετασχηματιστές οργάνων μέτρησης (τάσης , έντασης)

## Slide 18: Άσκηση 1 - Ιδανικός Μ/Σ
Εκφώνηση: Ένας Μ/Σ έχει N1=500 σπ. N2=100 σπ. Τροφοδοτείται με V1=250V. Βρείτε την V2.
Λύση:
Σχέση: V2 = V1 (N2 / N1)
Αντικατάσταση: V2 = 250 (100 / 500)
Αποτέλεσμα: V2 = 50V

## Slide 19: Άσκηση 2 - Ωμικό Φορτίο
Εκφώνηση: Στο δευτερεύον του προηγούμενου Μ/Σ (V2=50V) συνδέουμε αντίσταση R=5 Ω. Βρείτε το I2.
Λύση:
Νόμος Ohm: I2 = V2 / R
Αντικατάσταση: I2 = 50 / 5
Αποτέλεσμα: I2 = 10A

## Slide 20: Άσκηση 3 - Πραγματικός Μ/Σ (Απόδοση)
Εκφώνηση: Ένας Μ/Σ αποδίδει Pout = 950W και οι συνολικές απώλειες είναι 50W. Βρείτε τον βαθμό απόδοσης (η%).
Λύση:
Τύπος: η= Pout/Pin
Αντικατάσταση: η= 950/(950 + 50) = 0.95 ή 95%
Αποτέλεσμα: η= 95%.

## Slide 21: Άσκηση 4 - Επαγωγικό Φορτίο
Εκφώνηση: Φορτίο με σύνθετη αντίσταση Z = 6 + j8 Ω συνδέεται σε V2 = 100V. Βρείτε το μέτρο του ρεύματος.
Λύση:
Ρεύμα I2 = V2 / |Z| = 100 / 10. φ=tan-1(8/6)=53.13
Αποτέλεσμα: I2 = 10 < - 53.13 A

## Slide 22: Βαθμός Απόδοσης & Κανονισμοί
Η απόδοση των Μ/Σ είναι πολύ υψηλή (95% - 99%).
Μέγιστη απόδοση συμβαίνει όταν:
Απώλειες Σιδήρου = Απώλειες Χαλκού.
Σημασία της ψύξης για τη μακροζωία των μονώσεων.
Συμπεράσματα
Ο Μ/Σ είναι απαραίτητος για τη μεταφορά ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις.
Η σωστή επιλογή ανάλογα με το φορτίο εξασφαλίζει οικονομία και ασφάλεια.

## Slide 23: Ερωτήσεις - Βιβλιογραφία
Υπάρχουν ερωτήσεις;
Βιβλιογραφία:
  Ηλεκτρικές Μηχανές, Chapman.
  Σημειώσεις Ηλεκτροτεχνίας ΕΜΠ.
  IEEE Standards for Transformers.