## Slide 1: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ STCW A-VI/1-2
ΚΥΚΛΟΣ Α2

## Slide 2: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΙΜΟ (INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION), ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙAΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ.
Δημιουργήθηκε από τον ΟΗΕ με την διεθνή σύμβαση της Γενεύης το 1948. Aριθμεί 174 κράτη μέλη.
SOLAS (SAFETY OF LIFE AT SEA)
Διεθνής σύμβαση για την ασφάλεια της ζωής στην θάλασσα.
STCW (STANDARD TRAINING CERTIFICATE WATCHKEEPING)
Διεθνής σύμβαση για τα πρότυπα εκπαίδευσης, πιστοποίησης και εκτέλεσης φυλακών.

## Slide 3: Ορισμοσ φωτιασ
Φωτιά είναι η βίαιη ένωση οποιουδήποτε χημικού στοιχείου, ενώσεως ή μίγματος με το οξυγόνο, κατά την οποία παράγεται φως και θερμότητα. Δηλαδή είναι μία ταχεία οξείδωση.

## Slide 4: Πυρολυση
Πυρόλυση είναι η διαδικασία της μετατροπής μιας ουσίας σε εύφλεκτους ατμούς, με την βοήθεια της θερμότητας.

## Slide 5: ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
ΣΤΕΡΕΑ
ΥΓΡΑ
ΑΕΡΙa

## Slide 6: ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ στερεων
Η ειδική επιφάνεια ενός σώματος είναι ένας δείκτης της ευφλεκτικότητας του. Όσο μεγαλύτερη είναι τόσο πιο εύφλεκτο είναι αυτό.
Ειδική επιφάνεια = εξωτερική επιφάνεια / μάζα σώματος

## Slide 7: Πτητικα υγρα (πτητικοτητα ωσ μετρο ευφλεκτικοτητασ των υγρων)
Πτητικά ονομάζονται τα υγρά αυτά που παράγουν από την επιφάνεια τους μεγάλη ποσότητα εύφλεκτων ατμών σε συνηθισμένες θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Π.χ. βενζίνη.

## Slide 8: Πτητικα υγρα στο πλοιο
Κλάσεις υδρογονανθράκων
Θερμοκρασία ανάφλεξης μικρότερη των 230 C. Πολύ εύφλεκτα. Π.χ. βενζίνη, οινόπνευμα.
Θερμοκρασία ανάφλεξης από 230 C εώς 660 C. Εύφλεκτα. Π.χ. κηροζίνες
Θερμοκρασία ανάφλεξης μεγαλύτερη των 660 C. Λιγότερο εύφλεκτα. Π.χ. Diesel, μαγειρικό λάδι, λιπαντέλαιο.

## Slide 9: Κρισιμεσ θερμοκρασιεσ
Θερμοκρασία ανάφλεξης είναι η θερμοκρασία στην οποία ένα υλικό παράγει από την επιφάνεια του εύφλεκτους ατμούς οι οποίοι μπορούν να αναφλεγούν στιγμιαία αν βρεθούν κοντά σε μία πηγή ανάφλεξης.
Θερμοκρασία καύσης είναι η θερμοκρασία στην οποία ένα υλικό έχει παράγει αρκετούς εύφλεκτους ατμούς ο οποίοι όταν έρθουν σε επαφή με μία πηγή ανάφλεξης, αναφλέγονται και παράγουν ποσότητα θερμότητας, η οποία συντηρεί την φωτιά μέχρι να καταναλωθεί όλο το υλικό.
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης είναι η θερμοκρασία στην οποία οι ατμοί που παρήχθησαν από ένα υλικό αναφλέγονται αυτόματα χωρίς την παρουσία πηγής ανάφλεξης και είναι επαρκείς ώστε να διατηρήσουν την καύση και μετά την απομάκρυνση της φλόγας.

## Slide 10: Πηγεσ αναφλεξησ
Φυσικές (στατικός ηλεκτρισμός, τριβή)
Βιολογικές (σήψη σωμάτων)
Χημικές (οξείδωση, ηλεκτρόλυση νερού, πολυμερισμός)
Ηλεκτρικές (σπινθήρας)

## Slide 11: τριγωνο πυρκαγιασ
Το τρίγωνο της πυρκαγιάς μας δίνει τις βασικές προϋποθέσεις για την δημιουργία της πυρκαγιάς.
Οξυγόνο
Θερμότητα
Καύσιμη ύλη

## Slide 12: Χημικη αλυσιδωτη αντιδραση
Είναι μία σειρά γεγονότων, καθένα από τα οποία προκαλεί ή επηρεάζει το επόμενο και έχουν σαν αποτέλεσμα, εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις της πυρκαγιάς (τρίγωνο πυρκαγιάς) να οδηγήσουν σε ανάφλεξη της ύλης και να διατηρήσουν την αντίδραση σε εξέλιξη μέχρι να καταναλωθεί όλη η ύλη.

## Slide 13: Τετραεδρο τησ πυρκαγιασ
Καύσιμη ύλη
Θερμότητα
Οξυγόνο
Χημική αλυσιδωτή αντίδραση

## Slide 14: Προιοντα τησ πυρκαγιασ
Φλόγα
Θερμότητα
Αέρια
Καπνός

## Slide 15: Ορια ευφλεκτικοτητασ
Κατώτερο όριο ευφλεκτικότητας είναι η ελάχιστη αναλογία ενός αερίου ή ατμού που δημιουργεί αναφλέξιμο μίγμα με τον ατμοσφαιρικό αέρα.
Ανώτερο όριο ευφλεκτικότητας είναι η μέγιστη αναλογία ενός αερίου ή ατμού που δημιουργεί αναφλέξιμο μίγμα με τον ατμοσφαιρικό αέρα.
Εύφλεκτη ζώνη είναι η περιοχή που περιέχεται μεταξύ του κατώτερου και του ανώτερου όριου ευφλεκτικότητας.

## Slide 16: Ορια ευφλεκτικοτητασ
O2
MAX
0
UFL
LFL
ΕΥΦΛΕΚΤΗ ΖΩΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
Εκρηκτικά αέρια

## Slide 17: Τροποι εξαπλωσησ πυρκαγιασ
Αγωγή (επαφή με την θερμή επιφάνεια)
Επαφή με τις φλόγες
Ακτινοβολία
Θερμά ρεύματα αέρα

## Slide 18: Σημασια του χρονου για την Εξαπλωση τησ πυρκαγιασ

## Slide 19: Κατηγοριοποιηση πυρκαγιων καταλληλοτητα πυροσβεστικων μεσων
Κατηγορία πυρκαγιάς | υλικό | Κατασβεστικό υλικό | Μέθοδος κατάσβεσης
Α | Στερεά | Νερό | Ψύξη
Β | Υγρά | Αφρός | Κατάπνιξη
C | Αέρια | Ξηρά χημική σκόνη | Διακοπή της χημικής αλυσιδωτής αντίδρασης
D | Δραστικά μέταλλα | Σκόνη τύπου ΄΄D΄΄ | Κατάπνιξη με μαύρο καπνό.
E | Ηλεκτρικές πυρκαγιές | CO2 ή HALON | Απομάκρυνση ή αραίωση οξυγόνου
F | Μαγειρικά λίπη και έλαια | BONPET | Περιγράφεται παρακάτω

## Slide 20: BONPET
Όταν το υγρό ΒΟΝΡΕΤ(χημικό βιοδιασπώμενο οικολογικό υγρό) έρθει σε επαφή με την φωτιά, πρώτα παράγει ψύξη ρίχνοντας το θερμικό φορτίο κάτω από το σημείο ανάφλεξης, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται προϊόντα αποσύνθεσης (ΑΕΡΙΑ) τα οποία δεσμεύουν τοπικά επάνω στην φλόγα το οξυγόνο σπάζοντας έτσι την αλυσίδα της φωτιάς. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι είναι το μοναδικό υλικό που έχει δεύτερη ενέργεια στην κατάσβεση πυρκαγιάς, διότι όπου πέσει ,μετά την ενεργοποίηση του συστήματος αφήνει ένα λεπτό υγρό φιλμ που η χημική του σύσταση συνεχίζει την διαδικασία κατάσβεσης και δεν επιτρέπει την επανάφλεξη της φωτιάς.

## Slide 22: αφροι
Μηχανικοί και χημικοί A-FFF
Χαμηλής και μέσης διαστολής.
Αφρός υψηλής διαστολής

## Slide 23: Ξηρη χημικη σκονη
Δισανθρακικό νάτριο (όξινο ανθρακικό νάτριο)
Δισανθρακικό κάλιο.
Χλωριούχο κάλιο.
Ουρία και δισανθρακικό κάλιο.
Φωσφορικό μονοαμμώνιο.

## Slide 24: Σκονη τυπου d
Με βάση το γραφίτη
γραφίτης + χλωριούχο νάτριο + CO2
γραφίτης + χλωριούχο νάτριο + άζωτο
γραφίτης + ανθρακικό νάτριο
Με βάση το χλωριούχο νάτριο
Με βάση το ανθρακικό νάτριο.
Πολλές άλλες εξειδικευμένες σκόνες

## Slide 25: Ηαlon (Αλογονομένοι υδρογονάνθρακεσ)
Βρωμοτριφθορομεθάνιο (HALON 1301).
Βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο (HALON 1211)
HALON 2402.

## Slide 26: Επιδραση νερου σε επιφανειεσ υγρων καυσιμων και λαδιων

## Slide 27: ιδιοτητεσ πυροσβεστικων υλικων
Νερό
Καλός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος προκαλεί ηλεκτροπληξία στις ηλεκτρικές πυρκαγιές.
Σε πυρκαγιές δραστικών μετάλλων με την επαφή του με την καιγόμενη επιφάνεια μετατρέπεται ακαριαία σε ατμό εκσφενδονίζοντας σταγονίδια και πυρωμένα κομμάτια μετάλλου απειλώντας την σωματική ακεραιότητα των πυροσβεστών.
Στις φωτιές των πετρελαιοειδών προκαλεί βρασμό στην επιφάνεια τους αυξάνοντας την εξάτμιση τους.
Αφρός
Περιέχει ποσότητες νερού 94-97% είναι καλός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος προκαλεί ηλεκτροπληξία στις ηλεκτρικές πυρκαγιές.
Ο αφρός υψηλής διαστολής μονίμων συστημάτων εκτοπίζει τον ατμοσφαιρικό αέρα μπορεί να προκαλέσει ασφυξία.
Διοξείδιο του άνθρακα CO2
Αραιώνει το οξυγόνο προκαλεί ασφυξία σε χρήση του σε μόνιμα συστήματα.
Σε ηλεκτρικές φωτιές άνω των 3000 volt προκαλεί βολταϊκό τόξο (υπερπήδηση του ρεύματος) μέσω του διοξειδίου προκαλώντας ηλεκτροπληξία.
Σε φωτιές άνω των 5000 C το CO2 διασπάται στα συστατικά του ελευθερώνοντας οξυγόνο που θρέφει την φωτιά.
Ξηρές χημικές σκόνες και σκόνες τύπου D
Αν τις εισπνεύσουμε σε μεγάλες ποσότητες προκαλούν αναπνευστικά προβλήματα.
Σε ηλεκτρικές φωτιές έχουν ως όριο αντοχής τα 1000 volt.
HALON
Σε φωτιές άνω των 5000 C εκλύουν τοξικά και δηλητηριώδη αέρια.
BONPET
Το υγρό BONPET όταν έρχεται σε επαφή με την φωτιά είναι μη αγώγιμο μέχρι και 35 kVolt / 50 Hz.

## Slide 28: Διπλοι πρακτορεσ
Σπρέυ νερού και αφρός χαμηλής διαστολής. Χρησιμοποιείται σε φωτιές πετρελαιοειδών.
Σπρέυ νερού και ξηρά χημική σκόνη. Χρησιμοποιείται σε φωτιές αερίων LNG και LPG.
Σπρέυ νερού και CO2. Χρησιμοποιείται σε φωτιές άνω των 5000C εντός μηχανοστασίων, όπου πρώτα κάνουμε ψύξη με νερό και μετά χρήση του μονίμου συστήματος CO2.
Μόνιμο σύστημα CO2 και αφρός υψηλής διαστολής. Χρησιμοποιείται σε φωτιές μηχανοστασίων.
Αφρός χαμηλής διαστολής και ξηρά χημική σκόνη. Χρησιμοποιείται σε φωτιές πετρελαιοειδών μεγάλων διαστάσεων, πρώτα αφαιρείται η φλόγα με την χρήση της σκόνης και μετά γίνεται κατάπνιξη με τον αφρό.

## Slide 29: Διακριση πυροσβεστηρων με χρωματισμο
Χρώμα πυροσβεστήρα | περιεχόμενο
Κόκκινο | Νερού
Άσπρο ή κίτρινο | Αφρού
Μαύρο | Διοξειδίου του άνθρακα
Μπλέ | Ξηρής χημικής σκόνης
Πράσινο | HALON (αλογονωμένοι υδρογονάνθρακες)

## Slide 30: Μονιμα συστηματα
Μόνιμο σύστημα | Χώρος που εξυπηρετεί
Γραμμή θαλασσινού νερού (fire line). | Όλους τους χώρους του πλοίου
Μόνιμο σύστημα αφρού. | Μηχανοστάσιο, γκαράζ πλοίων
Μόνιμο σύστημα springler, HI-FOG | Ακομμοδέσιο
Μόνιμο σύστημα drencher. | Χώροι οχημάτων σε Ε/Γ – Ο/Γ πλοία
Μόνιμο σύστημα CO2 | Μηχανοστάσιο, κουζίνα, αποθήκη χρωμάτων, δωμάτιο ηλεκτρογεννήτριας ανάγκης.
Μόνιμο σύστημα ξηρής χημικής σκόνης | Χώροι φορτίου σε LNG και LPG
Μόνιμο σύστημα Water Mist | Μηχανοστάσιο
Μόνιμο σύστημα Novec 1230 , FM-200 | Μηχανοστάσιο, Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, Σεντίνες, Αποθήκες χρωμάτων ή εύφλεκτων υλικών, Χώροι φορτίου,

## Slide 31: Water mist system
Χώροι κάλυψης:
Incinerator room
Auxiliary boiler room
Auxiliary generators
Main engine cylinder head platform
Purifier room
Inert gas generator room
Steering gear room
Τρόπος λειτουργίας αυτόματος ή χειροκίνητος, το σύστημα λειτουργεί αυτόνομα.
Ψύξη με ατμό υψηλών ποσοτήτων
Απομάκρυνση οξυγόνου
Αποκλεισμός και οριοθέτηση φωτιάς όπου δημιουργήθηκε
Απορρόφηση από την ομίχλη των αιωρούμενων σωματιδίων και επικίνδυνων αερίων.

## Slide 32: MONIMO ΣΥΣΤΗΜΑ CO2
Δωμάτιο διοξειδίου του άνθρακα

## Slide 33: Eνεργειεσ για την ενεργοποιηση co2
Εκκένωση μηχανοστασίου.
Κλείσιμο εξαερισμού και αερισμού του μηχανοστασίου χειροκίνητου και ηλεκτρικού.
Άνοιγμα του δωματίου CO2, ενεργοποίηση limit εξαερισμού.
Άνοιγμα κεντρικού επιστομίου δικτύου.
Ενεργοποίηση φιαλών CO2.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΛΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ.

## Slide 34: Μονιμο συστημα αφρου υψηλησ διαστολησ

## Slide 35: Συστημα springler

## Slide 36: Συστημα ξηρησ σκονησ
Προβολή DVD 1ο μέρος

## Slide 37: Διαταξη συστηματοσ dry powder

## Slide 38: Novec 1230, fm-200
Το υλικό πυρόσβεσης είναι υγρό υπό υψηλή πίεση που διοχετεύεται ως αέριο και επεμβαίνει στην φωτιά χημικά και μειώνει την θερμοκρασία.
Πλεονεκτήματα:
Αυτόματη ανίχνευση και πυρόσβεση σε 10 δεύτερα.
Οικολογική χρήση, αντικαταστάτης συστημάτων HALON 1301.
Προστασία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και ευαίσθητων περιοχών.
Δεν απαιτείται αξιολόγηση χρήσης όπως το CO2.
Υψηλής ποιότητας εγκαταστάσεις και μακροζωία κυλίνδρων αποθήκευσης.
Εξειδίκευση σε φωτιές τύπου A,B και C.

## Slide 39: Novec 1230, FM-200

## Slide 40: πυροπροστασια
Πυροπροστασία πλοίου
Παθητική
Ενεργητική
Πυρανθεκτική κατασκευή πλοίου
Υποδιαίρεση πλοίου σε ζώνες
Χωρίσματα κατηγορίας A.B.C.
Φορητοί πυροσβεστήρες
Μόνιμα συστήματα
Εξοπλισμός πυρασφάλειας
Πυροστεγής θύρες
Εκπαίδευση πληρώματος γυμνάσια

## Slide 41: Χωρισματα πυρκαγιασ
Χωρίσματα κατηγορίας Α
Κατασκευασμένα από ενισχυμένο χάλυβα.
Δεν επιτρέπουν να τα διαπεράσει φλόγα και καπνός για 1 ώρα.
Δεν επιτρέπουν αύξηση θερμοκρασίας στην αντίθετη πλευρά της φωτιάς ανώτερη των 140ο και των 180ο σε οποιοδήποτε σημείο του.
A-60, A-30, A-15, A-0
Χωρίσματα κατηγορίας B
Κατασκευασμένα από μη εύφλεκτα υλικά
Δεν επιτρέπουν να τα διαπεράσει φλόγα και καπνός για 1/2 ώρα.
Δεν επιτρέπουν αύξηση θερμοκρασίας στην αντίθετη πλευρά της φωτιάς ανώτερη των 140ο και των 225ο σε οποιοδήποτε σημείο του:
Β-15, Β-0
Χωρίσματα κατηγορίας C
Κατασκευασμένα από μη εύφλεκτα υλικά
Δεν έχουν προδιαγραφές για καπνό, φλόγα ή θερμοκρασία.

## Slide 42: Ανιχνευση πυρκαγιασ
Πίνακας πυρκαγιάς
Κομβία αναγγελίας
Ανιχνευτές θερμότητας
Ανιχνευτές φλόγας
Ανιχνευτές καπνού

## Slide 43: Ανθρωπινη παρεμβαση στην ανιχνευση
Βάρδιες πυρασφαλείας.
Συνεχής επαγρύπνηση. Όπου βρισκόμαστε, ότι και να κάνουμε όταν βλέπουμε κάτι το περίεργο δεν το αγνοούμε, αναφέρουμε σχετικά.

## Slide 44: Πρωτεσ ενεργειεσ στην πυρκαγια
Όταν εντοπίσετε πυρκαγιά:
Ενεργοποιήστε το πλησιέστερο κομβίο αναγγελίας.
Αποκλείστε την πυρκαγιά στον χώρο.
Επιστρέψτε στην φωτιά πάρτε έναν πυροσβεστήρα και σβήστε την αν είναι δυνατόν.
Ειδοποιήστε την γέφυρα τηλεφωνικά και δώστε πληροφορίες για την φωτιά.
Αν έχει επεκταθεί μην ρισκάρετε την σωματική σας ακεραιότητα, περιορίστε την φωτιά κλείνοντας τον αερισμό του χώρου και αναμείνετε τις ομάδες πυρόσβεσης.

## Slide 45: Η Προληψη καλυτερη τησ αντιμετωπισησ
Μηχανοστάσιο
Αποφυγή διαρροών λαδιών ή πετρελαίου και ειδικά κοντά σε θερμές επιφάνειες.
Λήψη μέτρων πρόληψης πυρκαγιάς όταν γίνονται εργασίες κοπής ή συγκόλλησης μετάλλων.
Τάπες μετρητών δεξαμενών πετρελαίου να είναι κλειστές όταν δεν εργαζόμαστε εκεί.
Διατήρηση μηχανοστασίου καθαρού. Περισυλλογή λαδωμένων στουπιών και πανιών και αποθήκευση τους σε ασφαλές δοχείο.
Κουζίνα
Καπνοδόχος και εξαεριστήρας να είναι καθαρά.
Προσοχή στην υπερθέρμανση μαγειρικών λαδιών και λιπών στις εστίες.
Διατήρηση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σε καλή κατάσταση.
Ενδιαίτηση
Όχι κάπνισμα στο κρεβάτι.
Όχι χρήση μη εγκεκριμένων ηλεκτρικών συσκευών. Αποσύνδεση τους όταν λείπουμε από την καμπίνα μας.
Έλεγχος στα αποτσίγαρα πριν τα ρίξουμε στα σκουπίδια αν κάποιο είναι αναμμένο.
Χώροι φορτίου
Εξασφάλιση της καθαρότητας των αμπαριών.
Αερισμός του φορτίου όπως καθορίζονται από τον IMDGC.
Απαγόρευση καπνίσματος κατά την διάρκεια εργασιών φορτίου.
Ασφάλιση φορτίου (μποτσάρισμα).
Προσοχή στην αλληλεπίδραση φορτίων, διαχωρισμός αυτών σύμφωνα με IMDGC.
Αδρανοποίηση δεξαμενών φορτίου όταν απαιτείται.
Προβολή DVD 2o μέρος

## Slide 46: Εξοπλισμοσ πυροσβεστη
Πυρίμαχο μπουφάν
Πυρίμαχο παντελόνι
Γάντια και μπότες ηλεκτρικά μονωμένα.
Άκαμπτο κράνος
Εγκεκριμένος αντιεκρηκτικός φανός
Άκαυστο σωσίβιο σχοινί (κολαούζο)
Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή
Τσεκούρι

## Slide 47: Υπολογισμοσ χρονου εργασιασ αυτονομησ αναπνευστικησ συσκευησ
Χρόνος εργασίας= Χωρητικότητα φιάλης σε λίτρα*Πίεση πλήρωσης σε bar * 0,9 (συντελεστής συμπίεσης)/Λίτρα αναπνοής το λεπτό.
Οφέλιμη πίεση=Σύνολο πλήρωσης –(2*50bar)-55bar (κόκκινη περιοχή)
Π.χ. Οφέλιμη πίεση=[300-(2*50)-55]=145bar
Χρόνος εργασίας=6lt*145bar*0,9/40lt=
=19,5 min
Χρόνος εργασίας=6lt*245bar*0,9/40lt=
=33 min