## Slide 1: Ανωτερη εκπαιδευση στην χρηση ταχυπλοων λεμβων διασωσησ & λεμβων διασωσησ STCW A-VI / 2.2
ΚΥΚΛΟΣ B2

## Slide 2: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΙΜΟ (INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION), ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ.
Δημιουργήθηκε από τον ΟΗΕ με την διεθνή σύμβαση της Γενεύης το 1948. Aριθμεί 174 κράτη μέλη.
SOLAS (SAFETY OF LIFE AT SEA)
Διεθνής σύμβαση για την ασφάλεια της ζωής στην θάλασσα.
STCW (SAFETY TRAINING CERTIFICATE WATCHKEEPING)
Διεθνής σύμβαση για τα πρότυπα εκπαίδευσης, πιστοποίησης και εκτέλεσης φυλακών.

## Slide 3: ΛΕΜΒΟΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

## Slide 4: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΜΒΩΝ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
Είναι άκαμπτου ή πνευστής κατασκευής ή συνδυασμός.
Έχουν επάρκεια κινήσεων και ελιγμών σε θαλασσοταραχή και αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα.
Έχουν μήκος από 3,8 εώς 8,5 μέτρα και μεταφορική ικανότητα 6 ατόμων.
Πρόωση γίνεται με εσωλέμβια ή εξωλέμβια μηχανή πετρελαίου ή βενζίνης.
Στοιβασία συνεχούς ετοιμότητας, καθαίρεση σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από 5 λεπτά.

## Slide 5: ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΜΒΩΝ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
Επιβατικά 500 κοχ και πάνω, 1 λέμβος σε κάθε πλευρά του πλοίου.
Επιβατικά κάτω από 500 κοχ, 1 λέμβο.
Φορτηγά, 1 λέμβο.

## Slide 6: ΕΦΟΔΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ
Επαρκή επιπλέοντα κουπιά για κίνηση σε ήρεμη θάλασσα.
Μεταλλικοί ή ξύλινοι σκαρμοί.
Μία επιπλέουσα χειραντλία.
Πυξίδα σε πυξιδοθήκη.
1 πλωτή άγκυρα με σχοινί τουλάχιστον 10 μέτρων.
1 μπαρούμα μήκους ίσο με το διπλάσιο της απόστασης της θέσης στοιβασίας της λέμβου απ την ίσαλο ή 15 μέτρα οποιοδήποτε είναι το μεγαλύτερο.
Σχοινί ρυμούλκησης που επιπλέει μήκους 50 μέτρων για ρυμούλκηση σχεδιών.
Αδιάβροχο φακό ειδικό για σήματα MORS με εφεδρικό λαμπτήρα και μπαταρίες.
Πυροσβεστήρας.
Προβολέας ερεύνης με δυνατότητα φωτισμού στην νύχτα για 3 ώρες.
Σωσίβιο σημαντήρα (ορμίδιο) με σχοινί 30 μέτρων.
Ανακλαστήρα radar.
Θερμικές στολές για το 10% των επιβαινόντων ή δύο, όποιο είναι το μεγαλύτερο.
1 γάντζο.
1 μαχαίρι.

## Slide 7: Επιπλεον εξοπλισμοσ για φουσκωτα ταχυπλοα
1 επιπλέων μαχαίρι ασφαλείας.
2 σπόγγους.
Χειροκίνητη αντλία αέρος.
Κυτίο υλικών επιδιόρθωσης ζημιών φουσκωτού (επιθέματα).
1 γάντζο ασφαλείας.

## Slide 8: Ιδιομορφιεσ ταχυπλοου
Όχι απότομη εκκίνηση.
Όχι απότομες κλειστές στροφές με μεγάλη ταχύτητα.
Ίση κατανομή βαρών και όχι μετακινήσεις στο ταχύπλοο.
Ο μηχανισμός του Quick Stop (αυτόματο σβήσιμο μηχανής) να είναι τοποθετημένο στη θέση του και δεμένο στην ζώνη/παπούτσι του χειριστή.
2 τουλάχιστον χειριστές.
Όχι απότομο κράτει.

## Slide 9: Οδηγιεσ περισυλλογησ ναυαγου
Προσεγγίζουμε πάντοτε τον ναυαγό με την ελάχιστη πηδαλιουχίσιμη ταχύτητα για να αποφύγουμε να δημιουργήσουμε υψηλό κυματισμό ή να τραυματίσουμε τον ναυαγό με το σκάφος μας.
Η προσέγγιση πρέπει να γίνεται ώστε ο ναυαγός να βρίσκεται στην υπήνεμη πλευρά του σκάφους και να προστατεύεται από τα κύματα.

## Slide 10: MOB – Άνθρωπος στην θάλασσα
ΠΡΟΠΕΛΑ
ΥΠΟΠΙΕΣΗ
ΣΤΡΟΦΗ WILLIAMSON

## Slide 11: ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

## Slide 12: Recovery strop και hanging off pendant

## Slide 13: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Αναμονή 4 λεπτά για την απάντηση παράκτιου.
Βεβαιώνουμε λήψη και κάνουμε αναμετάδοση σήματος.
Επικοινωνία με τον κινδυνεύοντα δίνουμε ΕΤΑ.
Αναφορά σε RCC.
Σωστικά σε ετοιμότητα.
Σκάλες επιβίβασης, σχοινιά.
Γερανός με δίχτυ σε ετοιμότητα.
Τοποθέτηση οπτήρων.
Radar x-band σε λειτουργία.

## Slide 14: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Εκπομπή ψηφιακού σήματος κινδύνου μέσω VHF-DSC, MF/HF-DSC, INMARSAT-A,B,C. EPIRB.
Εκπομπή μηνύματος κινδύνου ραδιοτηλεγραφία στους 500Khz ραδιοτηλεφωνία μέσω VHF Ch.16, MF/HF 2182 Khz.

## Slide 15: ΜΗΝΥΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY.
This is (εδώ είναι) …
Όνομα πλοίου ή διεθνές διακριτικό σήμα (3 φορές).
Position (στίγμα)…
Φ=…………, λ=………….
Τύπος κινδύνου.
Αιτούμενη βοήθεια.
Χρήσιμες πληροφορίες.

## Slide 16: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑi ΔΙΑΣΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
RCC (Resque Coordination Center) Κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης.
RSC (Resque Sub-Center) Υφιστάμενο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης.
OSC (On-Scene Commander) Επιτόπιος επικεφαλής.
CSS (Co-ordinator Surface Search) Συντονιστής διάσωσης.

## Slide 17: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Υπολογισμός datum.
Μεγεθυνόμενα τετράγωνα.
Έρευνα κατά τομείς.
Παράλληλες πορείες.
Συνδυασμός πλοίου με αεροπλάνο.

## Slide 18: ΜΕΓΕΘΥΝΟΜΕΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ
4
4
8
8
12
12
16
16
DATUM

## Slide 19: KATA TOMEIΣ
120Ο

## Slide 20: ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ
DATUM
DRIFT

## Slide 21: ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ



## Slide 22: Διασωση με ελικοπτερο

## Slide 23: Ικανοτητεσ ελικοπτερου
Ακτίνα ενέργειας ελικοπτέρου 50-300νμ.
Ανυψωτική ικανότητα 1-15 άτομα.
Ακτίνα ενέργειας super puma 800νμ.
Ανυψωτική ικανότητα 40 άτομα.
Επικοινωνια με ελικοπτερο
Συχνότητες 2187,5 khz - 156,3 Mhz - 156,8 Mhz - 121,5 Mhz – 123,1 Mhz – 656,8 Mhz.
Μέσω παράκτιου σταθμού.
Φανό σημάτων βάσει του διεθνούς κώδικα σημάτων.

## Slide 24: Προετοιμασια για ελικοπτερο
Καθαρισμός του χώρου από εμπόδια και σκουπίδια.
Αποστράγγιση χώρου από νερά για να αποφευχθεί κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από τον στατικό ηλεκτρισμό.
Φωτισμός χώρου και εμποδίων.
Ασφάλιση αντικειμένων, σχοινιών λόγω του ισχυρού ρεύματος αέρα που προκαλεί το ελικόπτερο.
Φορητός εξοπλισμός πυρόσβεσης σε ετοιμότητα.
Πυροσβέστης σε ετοιμότητα.
Αποφόρτιση γάντζου πριν γίνει επαφή με το πλοίο.
Προσοχή να μην μπλεχτεί ο γάντζος κατά την διαδικασία.
Ανεμοδούρι.

## Slide 25: Σηματα ανυψωσησ
Μην υψώνεται: βραχίονες τεντωμένοι οριζόντια, δάχτυλα σφιγμένα, αντίχειρες προς τα κάτω.
Υψώστε: βραχίονες υψωμένοι, δάχτυλα προς τα πάνω.
Προσοχή υπεύθυνος της διαδικασίας διάσωσης είναι ο πλοίαρχος.

## Slide 26: Μεσα ανυψωσησ
Αρτάνη διάσωσης.
Καλάθι διάσωσης.
Δίχτυ διάσωσης.
Φορείο διάσωσης.
Κάθισμα διάσωσης.

## Slide 27: Καλαθι ανυψωσησ

## Slide 28: Αρτανη ανυψωσησ

## Slide 29: Φορειο ανυψωσησ

## Slide 30: ΜΕΣΑ ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ
EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon).
SART ( Search and Resque Transponder)
VHF GMDSS

## Slide 31: ΣΥΣΤΗΜΑ COSPAS SARSAT
Η συσκευή EPIRB λειτουργεί μέσω των συστημάτων δορυφόρων COSPAS SARSAT.

## Slide 32: ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ ΙΝΜΑRSAT (GEOSAR)
ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ COSPAS SARSAT (LEOSAR)

## Slide 33: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ

## Slide 34: ΤΥΠΟΙ EPIRB
ΜΑΝUAL (XΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ)
AUTO (AYTOMATO)

## Slide 35: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
EPIRB COSPAS SARSAT
Εκπέμπει για ½ του δευτέρου ανά 50 δεύτερα στα 406 Mhz. Εντοπισμός γίνεται μέσω του φαινομένου doppler (τροχιά δορυφόρου).
Καθυστέρηση από μερικά λεπτά εώς και ώρες ανάλογα με την θέση του δορυφόρου.
EPIRB INMARSAT
Παγκόσμια κάλυψη εκτός των πολικών περιοχών.
Διαθέτει ενσωματωμένο GPS, οπότε δίνει στίγμα ακριβείας (133 μέτρα) άμεσα.
Αυτονομία μπαταρίας 48 ώρες.

## Slide 36: SART (ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ RADAR)
Στο πλοίο υπάρχουν 2 συσκευές τοποθετημένες στις δύο πλευρές της γέφυρας του πλοίου.
Τις συσκευές αυτές μεταφέρουν στα σωστικά μέσα συγκεκριμένα άτομα βάσει των προσωπικών τους καθηκόντων.
Όταν ενεργοποιηθούν παρέχουν την θέση τους βοηθώντας τους διασώστες στον εντοπισμό.
Έχουν αυτονομία μπαταρίας 96 ώρες.
Εμβέλεια εντοπισμού από αεροσκάφη 40 ν.μ. από 30.000 πόδια ύψος.

## Slide 37: ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Με την ενεργοποίηση του αντανακλά και ενισχύει την σάρωση των radar
x-band (9 Ghz), παρέχοντας την ακριβή θέση του στην οθόνη τους.
12 τελείες σε σειρά
Ομόκεντροι κύκλοι